Załącznik nr 3 do SWZ

Nr wew. postępowania 44/23

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- Nazwa zamówienia:

„MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM STACJI KONTROLI POJAZDÓW KWP zs w RADOMIU PRZY ULICY ENERGETYKÓW 14”

Zadanie Nr 2: „WYKONANIE  PRZYŁĄCZA  CIEPŁOWNICZEGO”.

- Adres obiektu budowlanego:

Radom ul. Energetyków 14 działki nr 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45 o pow. 1,3484 ha.

Księga Wieczysta Nr  RA1R/00096131/0

- Nazwy i kody CPV:

CPV - 71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45231000-5 – Montaż sieci cieplnych

45111200-0 – Roboty ziemne przy budowie sieci cieplnych preizolowanych

45330000-9 – Hydraulika i roboty sanitarne

45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

- Nazwa i adres zamawiającego:

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

- Autor programu funkcjonalno - użytkowego:

Wiesław Mandecki

- Spis zawartości programu znajduje się na str. 2

Spis treści:

Część opisowa.

I . Informacje ogólne……………………………………………………………………………3

      - . Podstawa opracowania…………………………………………………………………3

      - . Lokalizacja ,zabudowa ,stan prawny …………………………………………………3

      - Stan techniczno - użytkowy nieruchomości ………………………………………….3

      - Przedmiot, cel i zakres opracowania………………………………………………...  3

5. Planowany zakres inwestycji…………………………………………………………....3

6. Warunki i zasady zagospodarowania terenu……………………………....................4

7. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa……………………………………….......... 4

7.1. Infrastruktura techniczna …………………...…………………………………….......4

8. Zagadnienia BHP …................................................................................................4

I. Informacje ogólne.

- Podstawa opracowania.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010r. nr 238 poz. 1579).

- Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.07.2013 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji.

- Lokalizacja, zabudowa i stan prawny.

Obecna  siedziba Stacja Obsługi Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu  zlokalizowana jest przy ul Energetyków 14  na działkach o nr 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45 w obrębie 0290 Nowa Wola Gołębiowska  miasta Radom.

Stan prawny obecnie użytkowanej nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa - położona w obrębie 0290 Nowa Wola Gołębiowska miasta Radom przy ul. Energetyków 14 na działkach o nr 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45  znajduje się w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu  na czas nie oznaczony. Nieruchomość posiada Księgę Wieczystą nr RA1R/00096131/0

W skład nieruchomości wchodzą:

a) grunty

| W skład nieruchomości wchodzą | powierzchnia |
| --- | --- |
| działki nr 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45 | 1,3484 ha |

3. Stan techniczno – użytkowy obiektu oraz nieruchomości przewidzianej pod przebudowę i modernizację.

Uzbrojenie techniczne przebiega w ul. Energetyków oraz we wschodniej części działki, a następnie w znacznym stopniu rozchodzi się po terenie. Przedmiotowe działki 9/41; 9/42;9/43;9/44 i 9/45 posiadają naniesienia kubaturowe w tym budynek warsztatowy i administracyjny.

Na sąsiednich działkach znajdują się budynki przemysłowe i magazynowe.

4.Przedmiot, cel i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalny wykonania przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych na odcinku od komory ciepłowniczej usytuowanej w północno -  wschodniej części  działki do węzła ciepłowniczego w budynku warsztatowo – magazynowym, w formule – „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres opracowania obejmuje:

a)  zagospodarowanie terenu przyległego do budynku warsztatowo - magazynowego, wraz z  wykonaniem nowego przyłącza ciepłowniczego do budynku warsztatowego oraz przeniesieniem ciepłociągu z budynku warsztatowego poza jego obrys.

Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbędne do wykonania projektu budowlanego 
i wykonawczego ,  których wykonanie pozwoli na uzyskanie niezbędnych uzgodnień 
i zgłoszeń   oraz innych koniecznych decyzji administracyjnych.

5. Planowany zakres inwestycji.

W zakres planowanej inwestycji wchodzi wykonanie przyłącza ciepłowniczego z rur preizolowanych z komory ciepłowniczej do węzła ciepłowniczego w budynku warsztatowo – magazynowym. Przyłącze będzie przebiegało wzdłuż północnej ściany budynku, a ogrodzeniem działki. Z uwagi na małą przestrzeń pomiędzy ścianą budynku a linią ogrodzenia i uzbrojeniem tego terenu w instalację kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacje elektryczne  PRACE ZIEMNE NALEŻY WYKONYWAĆ  RĘCZNIE !!!.

- przewody ciepłownicze układane będą w wykopie na tej samej głębokości obok siebie,

- przejście przez ściny budynku i komory wykonać jako szczelne,

- po wprowadzeniu przewodów do budynku połączyć je z wewnętrzną instalacją przed wymiennikiem płytowym,

- w komorze należy zmienić kierunek przebiegu rurociągu i zamontowanie nowych zaworów odcinających,

- po wykonaniu przyłącza należy je wypłukać i wykonać próby szczelności,

- dokonać rozruchu węzła i instalacji c.o. w budynku.

6. Warunki i zasady zagospodarowania terenu.

1. Warunki realizacji inwestycji –

Inwestycja do realizacji na działkach nr 9/41; 9/42; 9/43; 9/44; 9/45 obręb 0290 Nowa Wola Gołębiowska  ,Miasto Radom

### 2. Ustalenia komunikacyjne

a) obsługa terenu z ul. Energetyków

3. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

a) teren znajduje się w zasięgu istniejącej sieci infrastruktury technicznej .Ewentualna przebudowa istniejącej sieci wynikająca z dostosowania terenu inwestycji na warunkach określonych przez dostawców sieci.

Dokumentacja techniczno - kosztorysowa.

Na podstawie  programu funkcjonalno - użytkowego  należy opracować kompleksową dokumentację techniczno - kosztorysową obejmującą swym zakresem:

- projekt budowlany

- projekt techniczny

- przedmiary

- kosztorysy inwestorskie

- uzgodnienia i zatwierdzenia skutkujące wydaniem pozwolenia na budowę. Powyższe należy wykonać również w wersji elektronicznej

7. Rozwiązania architektoniczno– funkcjonalne oraz zakres rzeczowy robót.

7.1. Infrastruktura techniczna

W związku z realizacją zamówienia przewiduje się przeniesienie ciepłociągu biegnącego obecnie wewnątrz budynku warsztatowego na zewnątrz, wykonując go z rur pre-izolowanych z alarmem.           Nowy ciepłociąg zostanie wprowadzony do istniejącego węzła ciepłowniczego i włączony do instalacji c.o. przed wymiennikiem.

8. Zagadnienia BHP.

Przy opracowaniu dokumentacji należy uwzględnić zasady i przepisy dotyczące zagadnień BHP