OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę:

  - Dostawy, montażu i uruchomieniu Zamawiającemu fabrycznie nowego systemu monitoringu wizyjnego dla 66 szt. pojazdów (załącznik nr 3 – wykaz pojazdów oraz usług on-line) w oddziałach: Bełchatów (97-400 Bełchatów,  ul. Przemysłowa 12), Skierniewice (96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 7) oraz Pajęczno (98-330 Pajęczno, ul. 700-lecia 2A).

  - Zapewnienie usługi monitorowania wizyjnego i zarządzanie flotą pojazdów Zamawiającego w oparciu 
o dostarczone i zamontowane urządzenia niezbędne do odczytywania gromadzenia i przesyłu danych GPRS do systemu monitoringu wizyjnego (abonament za 200 GB mobilnego transferu danych miesięcznie), zamontowane na 137 szt. pojazdów Zamawiającego (załącznik nr 3 – wykaz pojazdów oraz usług on-line).

  - Zapewnienie usługi zgrywania i przechowywania danych pozyskanych z urządzenia systemu monitoringu wizyjnego (abonament za przechowywanie danych na serwerze Wykonawcy przez okres 
6 miesięcy), zamontowanych na 19 szt. pojazdów Zamawiającego (załącznik nr 3 – wykaz pojazdów oraz usług on-line).

- Dostawa musi zostać wykonana w oparciu o umowę oraz jej załączniki, tj.:

2.1 Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2 do umowy oraz do SWZ;

2.2 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy oraz do SWZ.

- Zakres zamówienia, o którym mowa w pkt 1 obejmuje:

3.1 Przeszkolenie kierowców z zakresie obsługi systemu monitoringu (urządzenie) montowanego 
w pojeździe (panel kierowcy dający podgląd samochodu tzw. „widok z lotu ptaka” oraz obraz z 4 kamer) w lokalizacjach Bełchatów; Skierniewice oraz Pajęczno.

3.2 Przeszkolenie z zakresu obsługi programu do monitorowania systemu wizyjnego pracowników 
w Oddziałach: Bełchatów; Pabianice; Skierniewice; Pajęczno; Łask oraz Ostrzeszów,

3.3 Transmisję danych GPRS poprzez karty SIM Wykonawcy.

3.4 Świadczenie usługi serwisu i wsparcia technicznego dla całego przedmiotu umowy.

3.5 Dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej – w oparciu o dokumenty wymienione 
w pkt 2.

3.6 Wykonanie przez Wykonawcę innych obowiązków niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – w oparciu o dokumenty wymienione w pkt 2.

- Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany przy użyciu zapewnionych przez Wykonawcę pracowników, maszyn, urządzeń i sprzętu.

- Dostawa, montaż i uruchomienie Zamawiającemu fabrycznie nowego systemu monitoringu wizyjnego dla  66 szt. pojazdów w oddziałach: Bełchatów, Skierniewice oraz Pajęczno o następujących danych technicznych:

Wyposażenie pojazdów typu śmieciarka i typu dostawcze w system monitoringu wizyjnego – 
45 szt.

| System monitoringu montowany do pojazdu oraz zabudowy bazujący na zapisie obrazu z 4 kamer w systemie 360 stopni (tzw. „widok z lotu ptaka”) oraz nagrywarce cyfrowej (rejestrator mobilny), | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| System podglądu obrazu ze wszystkich kamer na żywo (on-line) za pomocą technologii min. 3G, | TAK*/NIE* |
| System musi zapewnić odpowiednio długi czas nagrywania min. 30 dni pozwalający na powrót do zdarzeń sprzed wielu dni, | TAK*/NIE* |
| System musi umożliwić podgląd kierowcy sytuacji wokół pojazdu na monitorze min. 7 cali na żywo w formie jednego obrazu (tzw. „widok z lotu ptaka”) lub podgląd z każdej kamery oddzielnie (przód, tył, boki), | TAK*/NIE* |
| Obsługa systemu musi być na dowolnej dystrybucji systemu operacyjnego Windows (np.: XP, 7, 8, 10 i nowszych), | TAK*/NIE* |
| Cztery ultra szerokokątne kamery odporne na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne o parametrach: Stopień ochrony min. IP69K Kąt widzenia (w stopniach) :poziomo min. 180º; pionowo min. 110º Wyjście wideo 1280 x 720 HD Zasilanie 12-24 V Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +50 °C., Odporna na wibracje min. 5G Odporna na uderzenia min. 40G Oznaczenie CE, Kamery boczne zabezpieczone dodatkowym profilem metalowym przy zabudowach w kształcie owalu (profil o szerokości min. 3 cm wygięty w odpowiedni sposób umożliwiający gałęzi drzewa prześlizgnąć się po danym profilu), Kamery boczne schowane za profilem od zabudowy ożebrowanej oraz zabezpieczone dodatkowym profilem metalowym, | TAK*/NIE* |
| - Rejestrator mobilny zamontowany w kabinie pojazdu umożliwiający nagrywanie obrazu z dźwiękiem o parametrach: Dysk twardy o pojemności min. 2Tb SSD zamykany na klucz, Dodatkowa pamięć wewnętrzna z karta SD o pojemności min. 32GB, Odporność na wibracje min. 1G, Odporność na uderzenia min. 30G, Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +60 °C. Moduł GPS, Antenę Wi-Fi, Czujnik wstrząsowy G-sensor, Złącze USB 3.0, Wejścia alarmowe min. 8, Możliwość podłączenia min. 4 kamer, Zasilanie 12-24 V, System kodowania obrazu min. NTSC, Nagrany materiał chroniony niewidocznym cyfrowym znakiem wodnym, Kompresja video H.264, Wyszukiwanie zaawansowane – data, czas, zdarzenie, Tryb nagrywania normalny, harmonogram, alarmowy, Moduł dysku twardego z możliwością bezpośredniego połączenia z komputerem przez port USB. Posiadać odpowiednie atesty IC i FCC, Oznaczenie CE, Wyłącznik/włącznik zasilania rejestratora musi być zaplombowany po uruchomieniu rejestratora w sposób uniemożliwiający wyłączenia rejestratora przez kierowcę pojazdu. Przewody podłączone do rejestratora muszą być zaplombowane, | TAK*/NIE* |

Wyposażenie pojazdów typu hakowiec i typu dostawcze w system monitoringu wizyjnego – 21 szt.

| System monitoringu montowany do pojazdu oraz zabudowy bazujący na zapisie obrazu z 4 kamer oraz nagrywarce cyfrowej (rejestrator mobilny), | TAK*/NIE* |
| --- | --- |
| System podglądu obrazu ze wszystkich kamer na żywo (on-line) za pomocą technologii min. 3G, | TAK*/NIE* |
| System musi zapewnić odpowiednio długi czas nagrywania min. 30 dni pozwalający na powrót do zdarzeń sprzed wielu dni, | TAK*/NIE* |
| System musi umożliwić podgląd kierowcy sytuacji wokół pojazdu na monitorze min. 7 cali na żywo, podgląd z każdej kamery oddzielnie (przód, tył, boki), | TAK*/NIE* |
| Obsługa systemu musi być na dowolnej dystrybucji systemu operacyjnego Windows (np.: XP, 7, 8, 10 i nowszych), | TAK*/NIE* |
| Dwie szerokokątne kamery zamontowane po bokach pojazdu odporne na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne o parametrach: Stopień ochrony min. IP69K Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 110º Minimum 4 wysokowydajne diody LED na podczerwień do pracy przy bardzo słabym oświetleniu Zasilanie 12-24 V Mikrofon Czujnik Dzień/Noc System kodowania obrazu min: AHD 1.0 (720p) Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +50 °C., Odporna na wibracje min. 5G Odporna na uderzenia min. 30G Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |
| Kamera zamontowana w kabinie kierowcy o parametrach: Stopień ochrony min. IP30 Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 68º Zasilanie 12-24 V Kompresja przeciw oświetlenia System kodowania obrazu min: AHD 1.0 (720p) Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +70 °C., Odporna na wibracje min. 8G Odporna na uderzenia min. 50G Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |
| Kamera zamontowana na tylnej części podwozia w bezpiecznym miejscu o parametrach: Stopień ochrony min. IP67 Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 100º Zasilanie 12-24 V Mikrofon Kompresja przeciw oświetlenia System kodowania obrazu min: AHD 1.0 (720p) Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +70 °C., Odporna na wibracje min. 8G Odporna na uderzenia min. 50G Oznaczenie CE, | TAK*/NIE* |
| - Rejestrator mobilny zamontowany w kabinie pojazdu umożliwiający nagrywanie obrazu z dźwiękiem o parametrach: Dysk twardy o pojemności min. 2Tb SSD zamykany na klucz, Dodatkowa pamięć wewnętrzna z karta SD o pojemności min. 32GB, Odporność na wibracje min. 1G, Odporność na uderzenia min. 30G, Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -30 ÷ +60 °C. Moduł GPS, Antenę Wi-Fi, Czujnik wstrząsowy G-sensor, Złącze USB 3.0, Wejścia alarmowe min. 8, Możliwość podłączenia min. 4 kamer, Zasilanie 12-24 V, System kodowania obrazu min. NTSC, Nagrany materiał chroniony niewidocznym cyfrowym znakiem wodnym, Kompresja video H.264, Wyszukiwanie zaawansowane – data, czas, zdarzenie, Tryb nagrywania normalny, harmonogram, alarmowy, Moduł dysku twardego z możliwością bezpośredniego połączenia z komputerem przez port USB. Posiadać odpowiednie atesty IC i FCC Oznaczenie CE, Wyłącznik/włącznik zasilania rejestratora musi być zaplombowany po uruchomieniu rejestratora w sposób uniemożliwiający wyłączenia rejestratora przez kierowcę pojazdu. Przewody podłączone do rejestratora muszą być zaplombowane, | TAK*/NIE* |

- GWARANCJA

  - na okres 36 miesięcy na wszystkie urządzenia monitoringu wizyjnego zamontowane na pojazdach Zamawiającego przez okres trwania umowy .

- POZOSTAŁE WYMAGANIA

- Wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- Dostarczenia protokołu przekazania wraz z wykazem wyposażenia;

- Dostarczenia kart gwarancyjnych w języku polskim systemu wizyjnego;

- Dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim oraz wyposażenia dodatkowego

(po 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz na nośniku cd lub pendrive).