Nr postępowania: ZP 11/2022	Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne.

Przedmiot zamówienia stanowi: zakup 48 ton pelletu drzewnego, workowanego
w worki max. 20 kg składowane na paletach, o parametrach wymienionych niżej. Odbiór Zamawiający zapewnia we własnym zakresie. Maksymalna odległość wskazanego adresu odbioru towaru to 150 km od siedziby SP ZOZ w Pajęcznie, tj. 98-330 Pajęczno, ul. 1 Maja 13/15. Oferent zapewnia załadunek. Realizacja nastąpi w dwóch etapach: I – 24 tony
w terminie do 14 dni od podpisania umowy, II – 24 tony do dnia 20 grudnia 2022 r.

Pellet drzewny:
Drewno z drzew iglastych lub liściastych lub stanowiący mieszankę drzew iglastych i liściastych, bez domieszki innych substancji jak np. kleje, lepiszcze czy utwardzacze, w formie walców
o średnicy 6 mm i długości do kilku centymetrów o parametrach nie gorszych niż:
- Wartość opałowa minimum 17000 kJ/kg
- Gęstość średnia 600 kg/m3
- Temperatura zapłonu >200 °C
- Wilgotność <10 %
- Zawartość popiołu <0,8%
- Zawartość siarki < 0,08%
- Zawartość chlorków < 0,039
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV:09111400-4 - Paliwa drzewne.
Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego przenoszących te normy, szczególne wymagania techniczne
i jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia.