Załącznik nr 1c do SWZ

Uwaga! Niniejszy dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Zamawiający:

Powiat Jarociński

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.……………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na dostawę pn.:

„Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.”

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMAGANYMI I PUNKTOWANYMI PARAMETRAMI – MODERNIZACJA SYSTEMU ARCHIWIZACJI DANYCH

MODERNIZACJA POSIADANEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI DANYCH  IMPAX 6.6.1 DO NAJNOWSZEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Opis parametru | Wartość parametru wymaganego | Wartość parametru oferowanego (wypełnia Wykonawca) | Parametr oceniany – punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. INFRASTRUKTURA SYSTEMU – SPRZĘT 1 KOMPLET |
| 1. | Komputer dedykowany przez producenta do zastosowań serwerowych o min. parametrach – 1 kpl: procesor, który w teście Benchmark osiąga poziom nie mniej niż 52 tys. PTS, 64 GB RAM, 8 GB Flash, odczyt 20 MB/s, kontroler czteroportowy Ethernet 1 Gb, redundantny zasilacz min. 700W, obudowa typu rack 19”, wymiar 2U, dyski SSD minimum w części odpowiadającej za obsługę aplikacji oraz bazy danych (jeżeli występują osobno z archiwum), przestrzeń dyskowa SAS zapewniająca archiwum DICOM w ilości min. 20TB, kontroler zapewniający komunikację z serwerem plików Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin: QNAP TS-431XeU-8G pełniący rolę archiwum zapasowego DICOM, możliwość tworzenia dysków logicznych o poziomach RAID: 0, 1, 1+0, 5, 6. Gwarancja producenta min 36 mies. poszerzona o pakiet usług gwarantujących usunięcie usterki w ciągu max. 6 godzin oraz z opcją pozostawienia dysków w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin. | TAK, podać producenta, nazwę, typ i parametry, załączyć do oferty dokument potwierdzający uzyskanie przez procesor odpowiedniego poziomu wydajności |  | Bez punktacji |
| II. INFRASTRUKTURA SYSTEMU – OPROGRAMOWANIE 1 KOMPLET |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Instalacja systemu na dedykowanym serwerze dostarczanym w ramach tego zamówienia, parametry opisane powyżej w punkcie 1 opisu przedmiotu zamówienia (infrastruktura systemu – sprzęt). | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Oferowana wersja oprogramowania. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Baza danych systemu medycznego oparta o komercyjny system bazodanowy. Ilość licencji adekwatna do oferowanego oprogramowania. | TAK, podać producenta, nazwę, typ, ilość licencji |  | Bez punktacji |
| 4. | Pozostałe licencje niemedycznych systemów komercyjnych (np. systemy operacyjne, bazy danych inne niż główna baza danych systemu medycznego). Ilość licencji adekwatna do oferowanego oprogramowania. | Wymienić jeśli są częścią oferowanego rozwiązania, podać producenta, nazwę, typ, ilość licencji, opisać zastosowanie |  | Bez punktacji |
| 5. | Oferowany system archiwizacji danych musi być zdolny do współpracy z najnowszym systemem operacyjnym użytkownika (Windows 10) zapewniający wartość diagnostyczną podczas pracy systemu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | Upgrade komponentu serwerowego odpowiadającego za integracje z aplikacjami klinicznymi. | TAK |  | Bez punktacji |
| UPGRADE I ROZBUDOWA SYSTEMU ARCHIIWIZACJI PACS (Impax Agfa wersja 6.6.1) O NOWE FUNKCJONALNOŚCI DIAGNOSTYCZNE |
| 7. | Upgrade obecnie posiadanego środowiska bazodanowego do najnowszej wersji, bądź migracja na inne środowisko bazodanowe oparte o komercyjne rozwiązania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | Oprogramowanie korzystające wyłącznie z bazy danych badań systemu PACS (architektura klient - serwer). | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Oprogramowanie nie przechowuje lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów. | TAK |  | Bez punktacji |
| 10. | Oprogramowanie oparte na koncepcji licencji przyznanych użytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarządzanie nimi realizowane jest przez system PACS (licencja pływająca). | TAK |  | Bez punktacji |
| 11. | Oprogramowanie umożliwiające uruchomienie aplikacji stacji diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze bez interwencji serwisowej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 12. | Oprogramowanie przechowuje na serwerze PACS ustawienia interfejsu użytkownika – uruchomienie przez użytkownika oprogramowania na dowolnej stacji powoduje przywrócenie jego specyficznego interfejsu użytkownika oraz otwartych przez niego w poprzedniej sesji badań. | TAK |  | Bez punktacji |
| 13. | Indywidualna konfiguracja paska narzędzi dla każdego użytkownika i każdego rodzaju badań, np. CR, CT, MR, MG. | TAK |  | Bez punktacji |
| 14. | Bezterminowa licencja na użytkowanie oprogramowania stacji diagnostycznej nie przypisana do hardware komputera. | TAK |  | Bez punktacji |
| 15. | Dostęp do systemu stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się indywidualnym loginem i hasłem użytkownika nadawanych przez administratora. | TAK |  | Bez punktacji |
| 16. | System blokujący dostęp użytkownika do oprogramowania stacji diagnostycznej po skonfigurowanej liczbie nieudanych prób zalogowania się. | TAK |  | Bez punktacji |
| 17. | Funkcjonalność ustawienia czasu automatycznego wylogowania stacji roboczej z oprogramowania stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywności oraz czasu ważności hasła konta użytkownika. | TAK |  | Bez punktacji |
| 18. | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową). | TAK |  | Bez punktacji |
| 19. | Użytkownik ma dostęp z każdego poziomu aplikacji stacji diagnostycznej do systemu pomocy w języku polskim, obejmującego następujące tematy: jak korzystać z systemu pomocy, opis wszystkich dostępnych narzędzi i metody jak je stosować, nawigacja po systemie, wyszukiwanie badań, odczytywanie, modyfikacja, porównywanie badań, przygotowywanie badań do kominków i konferencji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 20. | Otwieranie badań CR/DX/US/CT i wyświetlanie ich na monitorach diagnostycznych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 21. | Wyświetlanie kolorowych obrazów USG na trzecim kolorowym monitorze stacji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 22. | Możliwość wyłączenia (ukrycia) pasków narzędziowych na ekranach monitorów wyświetlających obrazy badań. | TAK |  | Bez punktacji |
| 23. | Programowe szyfrowanie połączenia z systemem PACS realizowane w oparciu o komercyjną technologię (np. serwer DICOM, serwer WWW). | TAK, podać nazwę technologii |  | Bez punktacji |
| 24. | Transmisja danych między oprogramowaniem a systemem PACS z użyciem protokołu szyfrującego. | TAK, podać nazwę protokołu |  | Bez punktacji |
| 25. | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyszukać badania na podstawie dowolnej kombinacji warunków, min.: imię i nazwisko pacjenta, ID pacjenta, data urodzenia, wiek pacjenta, płeć pacjenta, ID badania, data badania, status badania, zlecający badanie, rodzaj urządzenia diagnostycznego, badana część ciała. | TAK |  | Bez punktacji |
| 26. | Aplikacja stacji diagnostycznej pozwala wyświetlić dane pacjenta i opis badania (jeśli został stworzony w systemie RIS) wyświetlane wraz z polskimi znakami diakrytycznymi (jeśli zostały wprowadzone w systemie RIS). | TAK |  | Bez punktacji |
| 27. | Funkcjonalność tworzenia wielu własnych makr wyświetlających listę badań w oparciu o kryteria wyszukiwania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 28. | Mechanizm wyszukiwania badań i tworzenia własnych makr umożliwia budowę zapytań z operatorami logicznymi AND i OR (umożliwiający wyświetlenie badań spełniający warunki np.: z urządzeń: CT lub MR lub CR, i data badania nie starsza niż 3 dni, i część ciała: głowa lub kręgosłup). | TAK |  | Bez punktacji |
| 29. | Mechanizm automatycznego odświeżania listy badań spełniających kryteria zadeklarowanego makra. | TAK |  | Bez punktacji |
| 30. | Mechanizm automatycznego otwierania kolejnego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra bez konieczności powrotu do listy badań. | TAK |  | Bez punktacji |
| 31. | Możliwość ustawienia powiadomienia dźwiękowego w przypadku pojawianie się nowego badania spełniającego kryteria zadeklarowanego makra (np. badanie cito). | TAK |  | Bez punktacji |
| 32. | Możliwość jednoczesnego otwarcia wielu badań, przełączanie się pomiędzy otwartymi badaniami. | TAK |  | Bez punktacji |
| 33. | W przypadku wylogowania użytkownika otwarte badania automatycznie otworzą się po kolejnym zalogowaniu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 34. | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach diagnostycznych w różnych trybach, min. tryby: pojedynczy monitor – na każdym monitorze wyświetlane są różne badania, dwa monitory – na dwóch monitorach wyświetlane jest to samo badanie; jeżeli dostępnych jest więcej monitorów, powinny być na nich wyświetlane kolejne obrazy z badania, wszystkie monitory – na wszystkich dostępnych monitorach wyświetlanie jest to samo badanie. | TAK |  | Bez punktacji |
| 35. | Aplikacja pozwala wyświetlić jednocześnie na każdym z monitorów diagnostycznych min.: 1, 2, 4, 9 dowolnych obrazów badania w dowolnej kolejności, 1, 2, 4, 9 obrazów serii, 1, 2, 4 dowolne serie badania w dowolnej kolejności, 1, 2, 3 dowolne badania w dowolnej kolejności. | TAK |  | Bez punktacji |
| 36. | Progresywne wyświetlanie obrazów - szybkie wyświetlenie obrazu (np. „kluczowego”) i stopniowe przesyłania kolejnych danych (np. pozostałych obrazów serii). | TAK |  | Bez punktacji |
| 37. | Funkcja wyświetlenia tagów DICOM i ich wartości dla wybranego obrazu badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 38. | Funkcja wyświetlenia/ukrycia danych demograficznych pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
| 39. | Automatyczne dostosowywanie wartości jasności i kontrastu dla całego obrazu na podstawie wskazanego przez użytkownika obszaru zainteresowania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 40. | Funkcja kolimacji obrazu badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 41. | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie. | TAK |  | Bez punktacji |
| 42. | Płynna regulacja zaczernienia i kontrastu oraz umożliwienie definiowania własnych ustawień poziomu i okna (W/L) dla każdego użytkownika, oraz funkcjonalność przeniesienia zmian wykonanych na jednym obrazie na wszystkie obrazy serii oraz całego badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 43. | Funkcja powiększania obrazu, min.: powiększanie stopniowe, powiększanie tylko wskazanego obszaru obrazu, powiększenie 1:1 (1 piksel obrazu równa się jednemu pikselowi ekranu), powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 44. | Metody obliczania wartości pikseli przy powiększaniu obrazu, min.: replikacji pikseli, interpolacji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 45. | Pomiar kątów. | TAK |  | Bez punktacji |
| 46. | Funkcja dodania dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków. | TAK |  | Bez punktacji |
| 47. | Funkcja dodania strzałki do obrazu badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 48. | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidłowego wyświetlania wartości odległości pomiędzy dwoma punktami, kalibracja przeprowadzona przez użytkownika względem obiektu odniesienia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 49. | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie. | TAK |  | Bez punktacji |
| 50. | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | TAK |  | Bez punktacji |
| 51. | Funkcja pomiaru stosunku długości dwóch linii zdefiniowanych przez użytkownika. | TAK |  | Bez punktacji |
| 52. | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | TAK |  | Bez punktacji |
| 53. | Funkcja wyświetlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika. | TAK |  | Bez punktacji |
| 54. | Funkcja obrotu obrazu o 180˚ oraz o 90˚ stopni w lewo/w prawo. | TAK |  | Bez punktacji |
| 55. | Funkcja płynnego obrotu obrazu o dowolnie wybrany przez użytkownika kąt wraz z aktualną prezentacją kąta podczas wykonywania obrotu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 56. | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 57. | Funkcja wybrania zasięgu działania narzędzi modyfikujących postać obrazu badania – jasności/kontrastu, obrotów, powiększeń, oraz inwersji obrazu, min. zakres: wybrany obraz, wybrana seria badania, całe badanie. | TAK |  | Bez punktacji |
| 58. | Oznaczenie obszaru zainteresowania o kształcie minimum koła, elipsy, kwadratu, prostokąta oraz innym, zdefiniowanym przez użytkownika kształcie wraz z informacjami: liczba pikseli w regionie zainteresowania, długość obwodu regionu zainteresowania, powierzchnia regionu zainteresowania, średnia wartość pikseli w regionie zainteresowania, odchylenie standardowe wartości pikseli (różnica pomiędzy średnią a maksymalną i minimalną wartością pikseli w regionie zainteresowania). | TAK |  | Bez punktacji |
| 59. | Zapisywanie wybranych zmian obrazu badania wprowadzonych przez użytkownika, min. funkcje: zapisywanie zmian geometrii obrazu (np. obrotu), zapisywanie powiększenia obrazu, zapisywanie adnotacji wprowadzonych przez użytkownika (np. pomiary, kąty, strzałki). | TAK |  | Bez punktacji |
| 60. | Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 61. | Funkcja powrotu do poprzedniej, ostatnio zachowanej postaci obrazu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 62. | MIP (Maximum Intensity Projection) – projekcja największej wartości natężenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 63. | MinIP (Minimum Intensity Projection) – projekcja najmniejszej wartości natężenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 64. | AveIP (Average Intensity Projection) – projekcja średniej wartości natężenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 65. | Regulacja grubości warstwy w projekcji MIP, MinIP i AveIP. | TAK |  | Bez punktacji |
| 66. | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), w czasie rzeczywistym, z możliwością zmiany parametrów warstwy: rekonstrukcje wzdłuż prostej równoległej (MPR Standard), rekonstrukcje wzdłuż prostej skośnej (MPR Oblique), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej krzywej (MPR Curved). | TAK |  | Bez punktacji |
| 67. | Funkcja scalania wszystkich dostępnych serii w jedną serię. | TAK |  | Bez punktacji |
| 68. | Funkcja ręcznego łączenia dwóch lub więcej serii. | TAK |  | Bez punktacji |
| 69. | Automatyczne łączenie dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu - Tag DICOM (0020,0052). | TAK |  | Bez punktacji |
| 70. | Automatyczne rozdzielanie serii wielofazowych badań CT lub MR jednym kliknięciem w badaniach wielofazowych (pojedyncza seria zawiera kilkukrotnie ten sam region anatomiczny tj. te same lokalizacje warstw - poddane ekspozycji w odstępach czasu np. aby wizualizować dodanie kontrastu) na oddzielne serie zawierające jedną fazę. | TAK |  | Bez punktacji |
| 71. | Zmiana kolejności obrazów w serii badania wraz z możliwością trwałego jej zapisania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 72. | Funkcja sortowania obrazów w serii badania według wybranych tagów DICOM; dostępne sortowanie rosnąco i malejąco; dostępne kryteria sortowania min.: numer obrazu, czas akwizycji obrazu, lokalizacja warstwy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 73. | Funkcja jednoczesnego przewijania obrazów wielu wyświetlanych serii badania/badań pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
| 74. | Funkcja wyświetlania linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 75. | Przeglądarka animacji, funkcje min.: ustawienia prędkości animacji, ustawienie przeglądania animacji w pętli, zmiana kierunku animacji, ustawienie zakresu obrazów do animacji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 76. | Możliwość oznaczania badań wieloma słowami kluczowymi przez użytkownika (np. tętniak, tłuszczak itp.) oraz archiwizacja oznaczeń w systemie PACS. Możliwość wyszukiwania badań według zdefiniowanych słów kluczowych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 77. | Hierarchizacja ważności obrazów – minimum możliwość zaznaczenia wybranego obrazu w badaniu jako „kluczowe”. | TAK |  | Bez punktacji |
| 78. | Obrazy zaznaczone w badaniu jako „kluczowe" są widziane jako miniatury przy opisie badania w aplikacji stacji diagnostycznej - kliknięcie na miniaturę pozwala wyświetlać obraz na monitorze diagnostycznym. | TAK |  | Bez punktacji |
| 79. | Funkcjonalność – przełączanie się pomiędzy obrazami w badaniu według minimum poniższych metod: obraz po obrazie, tylko pomiędzy zaznaczonymi „kluczowymi” obrazami. | TAK |  | Bez punktacji |
| 80. | Możliwość automatycznego tworzenia obrazów „kluczowych” na podstawie zapisanych przez użytkownika adnotacji, min.: po zapisaniu strzałki, po zapisaniu pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami, po zapisaniu adnotacji tekstowych, po zapisaniu obszaru zainteresowania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 81. | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print. | TAK |  | Bez punktacji |
| 82. | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku – konfigurowanie informacji zawartych na wydruku. | TAK |  | Bez punktacji |
| 83. | Drukowanie obrazów badania na papierze w min. następujących trybach i z uwzględnieniem następujących funkcji: tryb drukowania obrazów badania na białym tle w ramach oszczędności czarnego koloru, funkcja drukowania atrybutów badania; min. imienia i nazwiska pacjenta, daty badania, daty urodzenia pacjenta, funkcja dodania dowolnego tekstu do drukowanego obrazu, funkcja podglądu wydruku, tworzenie szablonów rozkładu wydruku z zakresem od 1x1 do 12x12 i 20x20 obiektów na wydruk; obiektem może być obraz, dowolny element tekstowy lub atrybut badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 84. | Funkcja eksportu obrazu badania w oryginalnej rozdzielczości do schowka systemowego. | TAK |  | Bez punktacji |
| 85. | Funkcja eksportu obrazu badań wieloklatkowych (np. USG, angiograficznych) do pliku AVI. | TAK |  | Bez punktacji |
| 86. | Funkcja importowania obrazów do badania, min.: import 24 bitowego formatu True Color BMP, import kolorowego lub monochromatycznego formatu JPG, import obrazu do nowej serii badania lub do obrazów z ostatniej serii w badaniu. | TAK |  | Bez punktacji |
| 87. | Możliwość importu badania z płyty CD/DVD z plikiem DICOMDIR. | TAK |  | Bez punktacji |
| 88. | Obsługa procesu scalania badań, np. przy zmianie nazwiska pacjenta lub imporcie badań z innej placówki. | TAK |  | Bez punktacji |
| 89. | Funkcja tworzenia badania podsumowującego – zawierającego kopie obrazów z więcej niż jednego badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 90. | Funkcja dodawania w nowej serii badania obrazów przetworzonych przez aplikacje zewnętrzne (np. umożliwiających segmentację 3D, wirtualną kolonoskopię). | TAK |  | Bez punktacji |
| 91. | Obsługa uaktualnień w obiegu danych dotyczących pacjenta (HL7 ADT^A08), jego badań (HL ORM^O01) oraz ich opisów (ORU^R01). Następujące zmiany, dokonane po wykonaniu badania, gdy obraz badania jest już w systemie PACS: imienia i nazwiska pacjenta, procedury badania, priorytetu badania, lekarza opisującego, oddziału zlecającego, powodują automatyczną zmianę tych danych w badaniach znajdujących się w oferowanym systemie PACS, systemie dystrybucji obrazów oraz na stacjach diagnostycznych. Zmiana dotyczy również badań znajdujących się na nośnikach taśmowych przy próbie ich przywrócenia do pamięci podręcznej. Zmiany dokonują się na poziomie wyświetlanych i wyszukiwanych przez użytkownika danych. Oryginalne dane pozostają niezmienione na poziomie plików. | TAK |  | Bez punktacji |
| 92. | Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi demograficznymi z systemu RIS. W przypadku niepomyślnej walidacji aplikacja stacji diagnostycznej wyświetla przy otwieraniu obrazu informację o nieudanej walidacji i wyświetla komunikat informujący użytkownika o możliwości zaistnienia błędu w danych demograficznych pacjenta. | TAK |  | Bez punktacji |
| 93. | Możliwość dodawania krótkich komentarzy głosowych do badania za pomocą mikrofonu. Stworzony głosowy komentarz jest zapisany w formacie DICOM Audio Basic Voice Audio Waveform (klasa SOP 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1) i archiwizowany w systemie PACS. Zarchiwizowany komentarz głosowy (audio) jest natychmiast dostępny do odsłuchania dla wszystkich użytkowników (klientów) systemu dystrybucji obrazów. | TAK |  | Bez punktacji |
| 94. | Możliwość instalacji klienta systemu PACS oraz klienta dowolnej aplikacji do post-processingu badan radiologicznych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 95. | Możliwość instalacji aplikacji do post-processingu badan radiologicznych w aplikacji klienta systemu PACS. | TAK |  | Bez punktacji |
| 96. | Możliwość integracji tzw. desktopowej pozwalającej na wywołanie aplikacji postprocessingowej z poziomu klienta PACS. | TAK |  | Bez punktacji |
| 97. | Oprogramowanie medyczne spełniające profile integracji IHE, min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Key Image Note, Consistent Time, Portable Data for Imaging | TAK, podać listę spełnianych profili IHE |  | Bez punktacji |
| 98. | Oprogramowanie zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. | TAK, załączyć potwierdzenie zarejestrowania/zgłoszenia lub certyfikat CE |  | Bez punktacji |
| 99. | Aktualizacja oprogramowania musi zachować wszystkie integracje / połączenia / podłączenia zdefiniowane w dotychczasowym systemie na dzień instalacji aktualizacji. | TAK |  | Bez punktacji |
| ROZBUDOWA SYSTEMU ARCHIWIZACJI PACS O NOWE FUNKCJONALNOŚCI INTEGRACJI |
| 100. | Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami w standardzie HL7. Stopień integracji na poziomach min.: Identyfikatora Pacjenta (Patient ID), identyfikatora badania (Study ID). | TAK, wymienić |  | Bez punktacji |
| 101. | Gwarancja na cały system min. 36 miesięcy. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
| III. SYSTEM MONITOROWANIA DAWEK – 1 KOMPLET |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Instalacja systemu na dedykowanym serwerze dostarczanym przez Wykonawcę. Parametry dobiera Wykonawca w zależności od zalecanych wymagań dostarczanego oprogramowania. Zamawiający dopuszcza instalację systemu na dostarczanym serwerze (patrz pkt I.1.) o ile po instalacji systemu PACS zasoby sprzętowe będą wystarczające do instalacji systemu monitorowania dawek. | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Serwer dawek wraz z bazodanowym oprogramowaniem do monitorowania i raportowania poziomu dawek z przedmiotu oferty pozwalające na spełnienie dyrektywy EURATOM 2013/59 z dnia 05.12.2013, w szczególności: – analizę statystyczną poziomu dawek, – automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek, – przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów / regiony anatomiczne / rodzaje badań RTG / osobę przeprowadzającą badanie / zmiany pracy zespołu pracowni TK (np. poranna, popołudniowa, wieczorna itd.), – ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, – wyjaśnienie przekroczenia dawki w formie komentarza również zapisywanego w archiwum, – analiza musi uwzględniać wartości i parametry zdjęć odrzuconych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | System daje możliwość filtrowania danych na wykresach po: przedziale czasowym, płci pacjenta, operatorze, nazwie protokołu, znormalizowanej nazwie protokołu, znormalizowanej części ciała, urządzeniu / modelu / numerze seryjnym urządzenia / nazwie stacji, nazwie instytucji, nazwie departamentu / departamentu instytucji, znormalizowanej nazwie instytucji, lekarzu kierującym / wykonującym badanie, statusie czy pacjentka w ciąży, nazwie zleconej / wykonanej procedury, statusie alarmów zdarzeń: zaalarmowane, niezaalarmowane, bez dawki, nieznormalizowane, wybrana seria badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Bazodanowe oprogramowanie tworzące automatyczne tygodniowe / miesięczne / roczne raporty dotyczące dawek w pracowni z danych zebranych z tomografu komputerowego z porównaniem tych danych dla określonej populacji. | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Bazodanowe oprogramowanie umożliwiające wyliczenie SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate — szacowanej wielkości dawki zależnej od rozmiaru). Wartość SSDE ma być wyliczana dla każdej serii badania. | TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | Bazodanowe oprogramowanie umożliwiające określenie błędu pozycjonowania pacjenta względem izocentrum. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Licencja musi zapewnić obsługę nie mniej niż 15 000 badań rocznie lub min. 4 urządzeń. | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | Oprogramowanie musi współpracować bezpośrednio z systemem PACS dowolnego producenta jako źródłem danych do systemu monitorowania dawki. | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Oprogramowanie musi współpracować z protokołem HL7 zapewniając integrację z dowolnym systemem HIS/RIS. | TAK |  | Bez punktacji |
| 10. | Oprogramowanie musi zawierać obsługę w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
| 11. | Szkolenie personelu niezbędnego do obsługi systemu monitorowania dawki zawierające przynajmniej: szkolenie z obsługi systemu, analiza danych historycznych, tworzenie raportów analitycznych. | TAK |  | Bez punktacji |
| 12. | Gwarancja na cały system min. 36 miesięcy. | TAK, podać |  | Bez punktacji |