#### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna Centrum Rekreacji Astoria  położonego w Bydgoszczy przy ul. Królowej Jadwigi 23.

- Ogólna charakterystyka funkcjonalna obiektu.

- część sportowa- w skład wchodzą: basen pływacki 50 m z widownią, strefa SPA z 2 basenami jacuzzi i czterema saunami, basen do treningu indywidualnego, siłownia, sale fitness, zaplecza techniczne, magazyny sprzętu, hangary kajakowe

- część biurowa, szatniowa, hole,

- część techniczna z pomieszczeniami przyległymi (magazyny, serwerownie, maszynownie, węzeł cieplny, rozdzielnie elektryczne, pomieszczenie central wentylacyjnych, pomieszczenie dozoru basenu),

- sala szkoleniowa do organizacji szkoleń, konferencji, sympozjów.

- teren zewnętrzny w tym parkingi wraz z szlabanami oraz parkometrami.

- Obiekt jest objęty monitoringiem wizyjnym.

2. Warunki ogólne realizacji zamówienia

Obiekt objęty jest siedmioletnią gwarancją wykonawcy robót budowlanych dalej (GW)- do roku 2027 , w związku z powyższym Wykonawca w ramach przedmiotowego zamówienia pełnić będzie funkcję kontrolną i obsługową na obiekcie postępując zgodnie z udostępnionymi wcześniej instrukcjami. Wykonawcy nie wolno ingerować w jakiegokolwiek urządzenia wszelkich instalacji poza wskazaniami w instrukcjach. Zabrania się ingerencji w oprogramowanie bazowe urządzeń, zmian w oprogramowaniu. Wszelkie materiały, części zamienne montaż, ich wymiana nie należą do obowiązków Wykonawcy.  Wszelkie zauważone nieprawidłowości Wykonawca musi zgłaszać Kierownikowi technicznemu obiektu lub innej osobie wskazanej przez Zamawiającego.

- W celu zapewnienia wysokiego poziomu technologicznego i niezawodności funkcjonowania instalacji obsługujących obiekt wymagana jest obsługa techniczna bieżąca całodobowo przez 7 dni w tygodniu przez minimum 2 osoby na każdej zmianie, w tym jedna osoba do obsługi technologii basenowej na każdej zmianie. (Zamawiający nie stawia wymagań co do ilości zmian w jakich świadczona będzie usługa całodobowo, Zamawiający wymaga ciągłości zmian i ciągłej obecności minimum 2 osób na każdej zmianie, w tym jednej osoby do obsługi technologii basenowej). Maksymalna długość zmiany nie może przekroczyć 12 godzin.

- Do realizacji usługi zostaną skierowane osoby wymienione w wykazie załączonym do oferty Wykonawcy. Wykaz będzie podlegał aktualizacji w razie zaistnienia takiej potrzeby. Zmiana / aktualizacja wykazu wymaga zgody Zamawiającego. W wykazie każdorazowo będą ujęte osoby, które spełniają warunki określone w SWZ.

- Planowane godziny otwarcia obiektu: pon.- sb. godz. 6.00 - 22.00, nd. 8.00 -21.00. W dniu ustawowo wolne od pracy obiekt zazwyczaj czynny jest jak w niedzielę. O wszelkich zmianach Wykonawca będzie informowany na bieżąco.

- Wykonawca wyposaży na własny koszt osoby wykonujące czynności w ramach niniejszego zamówienia  w co najmniej 1 „dyżurny” telefon komórkowy oraz zestaw (min. 2 szt.) radiotelefonów (krótkofalówek) w celu utrzymania łączności z zespołem na każdej zmianie. Wykonawca wraz z imienną listą osób świadczących usługę przekaże Zamawiającemu numer telefonu komórkowego pod którym dostępne będą osoby pracujące na zmianie, oraz udostępni kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie tych osób, wymagane w SWZ. W przypadku gdy uprawnienia danej osoby wygasną w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć każdorazowo aktualny dokument potwierdzający wymagane uprawnienia, kwalifikacje i badania.

- Wykonawca wyposaży osoby wykonujące czynności w ramach niniejszego zamówienia w jednolity strój roboczy (por. pkt 2.7d)

- Wykonawca zobowiązuje do należytego wykonania obowiązków, ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przy pomocy których realizuje zamówienie,

- Zamawiający wymaga by osoby wykonujące czynności w ramach niniejszego zamówienia:

- wykonywały pracę w sposób bezpieczny i nie stwarzający zagrożenia dla innych osób przebywających na terenie obiektu, a w szczególności bezwzględnie przestrzegały przepisów z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,  a także wewnętrznych Zarządzeń, procedur i instrukcji Zamawiającego w tym zakresie,

- posiadały przez cały okres obowiązywania umowy wymagane do rodzaju pracy kwalifikacje i uprawnienia (w tym do wykonywania prac na wysokości), ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP a także  aktualne badania sanepidowskie i książeczkę sanepidowską.

- odbyły instruktaż stanowiskowy odpowiedni do miejsca wykonywania pracy i do zakresu prac (w tym omówienie zagrożeń występujących na obiekcie, udokumentowane zapoznanie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, a także z innymi instrukcjami Zamawiającego, które Zamawiający udostępni na etapie podpisywania umowy a które dotyczą zakresu czynności na obiekcie). Świadczenie usługi poprzedzone będzie szkoleniem z obsługi zainstalowanych na obiekcie urządzeń. Przewiduje się, że szkolenie  będzie trwało 4 dni i odbędzie się w dniach wyznaczonych przez Zamawiającego, przed przystąpieniem Wykonawcy do świadczenia usługi.

- zostały  wyposażone przez Wykonawcę w jednolitą odzież i obuwie robocze,  również w atestowane i sprawne środki ochrony indywidualnej, a także niezbędne - sprawne technicznie - środki pracy i środki pomocnicze w minimalnym zakresie wynikającym z wykazu narzędzi i niezbędnego sprzętu stanowiącego załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Wszystkie narzędzia i środki wymienione w niniejszym OPZ muszą być stale dostępne na obiekcie i utrzymane w należytym stanie.

- prace szczególnie niebezpieczne wykonywały bezwzględnie w pełnej zgodności z wymaganiami przepisów prawnych (np. w przypadku wykonywania prac na wysokości > 1m, prac w kontakcie z niebezpiecznymi środkami chemicznymi, prac w zbiornikach) – prace te będą wykonywane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia i wyposażone w odpowiednie do zagrożenia - atestowane i sprawne środki ochrony indywidualnej (np. okulary ochronne, rękawice ochronne, środki ochrony górnych dróg oddechowych, kaski, szelki bezpieczeństwa i linki asekuracyjne z aparatem samohamującym, itp.).

- Wykonawca zobowiązany  jest do pisemnego wyznaczenia z ramienia Wykonawcy osoby współpracującej z Zamawiającym, odpowiedzialnej za  pracę zespołu na danej zmianie    i realizację wymagań w zakresie wykonywanych zadań.

- Zobowiązuje się osobę odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy, o której mowa w pkt 8 powyżej, do natychmiastowego zgłoszenia Kierownictwu obiektu  zaistniałych wypadków przy pracy oraz sytuacji stwarzających istotne zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie obiektu. Po godzinie 16.00 i w dni wolne od pracy, osoby wykonujące czynności w ramach niniejszego zamówienia zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia pracownika dozoru - ochrony Zamawiającego mieszczącego się w Centrum Zarządzania Basenem o zauważonych zagrożeniach mogących być przyczyną wypadku, pożaru lub innej sytuacji awaryjnej.

- Wykonawca zapewni na każdej zmianie ciągłą możliwość korzystania osobom wykonującym czynności objęte niniejszą umową z  laptopa z pakietem office i dostępem do internetu oraz drukarkę z formatem A4 wraz z materiałami eksploatacyjnymi.  Laptop musi mieć zainstalowany program antywirusowy. W związku z koniecznością wysyłania raportów, wymaga się by osoby świadczące usługę posiadały umiejętność obsługi komputera, co najmniej znajomość pakietu office i poczty elektronicznej.

- W przypadku zaistnienia awarii urządzeń, armatury lub instalacji stwarzających zakłócenie funkcjonowania infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu i powiadomienia o zaistniałej sytuacji Zamawiającego. W związku z faktem, że obiekt jest objęty gwarancją Generalnego Wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca świadczący usługę w ramach niniejszego zamówienia nie ma prawa do samodzielnego usuwania uszkodzeń, awarii, dokonywania napraw  itp. W przypadku powstania awarii – szkody z winy Wykonawcy lub osób przy pomocy których realizuje zamówienie, koszty związane z zabezpieczeniem terenu pokrywa Wykonawca,  a koszty naprawy/ wymiany uszkodzonych urządzeń, armatury lub instalacji lub innych zostaną poniesione przez Wykonawcę na podstawie faktur po naprawie urządzeń przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych lub podwykonawców GW. Za każdy dzień przestoju basenu wynikającego z niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków określonych umową zostanie naliczona kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego.

- W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez osobę wykonująca czynności w ramach niniejszego zamówienia  wymagań w zakresie objętym umową (bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa), Kierownictwo obiektu ma prawo żądania zaprzestania wykonywania pracy przez taką osobę i zawiadamia Wykonawcę o zaistniałych nieprawidłowościach. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zastąpienia takiej osoby inną osobą posiadającą co najmniej takie kwalifikacje jak osoba odsunięta od wykonania czynności,  Zamawiający zastrzega możliwość żądania wymiany poszczególnych osób świadczących usługę w trybie natychmiastowym w sytuacji nieprzestrzegania regulaminu obiektu, dopuszczenia się rażących uchybień, stwarzania zagrożenia na obiekcie dla zdrowia lub życia osób przebywających na obiekcie .

3. Podstawowy  zakres czynności objętych zamówieniem obejmuje w szczególności:

  - konserwacja niecki stalowej w zakresie czyszczenia rynien przelewowych,

  - instalacje wewnętrzne w zakresie konserwacji i eksploatacji rozdzielni, eksploatacji UPS-a, obsługi systemu DALI,

  - dozór sieci zewnętrznych w zakresie sterowania oświetleniem oraz zasilania bram i szlabanów wjazdowych,

  - dozór  prawidłowości działania windy

  - dozór systemu parkingowego w zakresie prawidłowości działania terminali wjazdowych i wyjazdowych, szlabanów, kasy i parkomatu

  - dozór urządzeń dozowania chemii, przyjmowanie dostaw, kalibracja sond

  - dozór filtrów basenowych - obsługa i konserwacja

  - dozór lamp UV - obsługa i konserwacja

  - dozór pompowni P1 i P2

  - dozór elektrowni fotowoltaicznej,

  - dozór obsługa, systemów SMS (KD, SAP, SSWiN oraz CCTV)

  - dozór obsługa systemów AV, RTV/SAT, DSR

  - dozór obsługa systemów BMS

  - dozór obsługa systemów LAN Aktywny i centrala tel.

  - obsługa logo (podświetlenie)

  - grzejniki płytowe i kanałowe - obsługa głowicy termostatycznej, obsługa sterownika grzejnika kanałowego

  - ogrzewanie podłogowe sterowanie

  - węzeł C.O. - obsługa i konserwacja

  - hydrofor - obsługa hydroforu i konserwacja

  - pompa w przegłębce – obsługa i dozór

  - oczomyjki - obsługa i konserwacja

  - odwodnienie dachów Pluvia - konserwacja

  - obsługa saun, kostkarki do lodu (sterowanie, dozór pracy urządzeń )

  - obsługa szlabanów, bram zewnętrznych do budynku oraz bram  przy ogrodzeniu i furtek - konserwacja

  - Wentylatory dachowe i kanałowy – dozór, obsługa, sterowanie

  - Centrale wentylacyjne – dozór, obsługa i konserwacja central, odczyt parametrów pracy,

  - Centrala odzysku ciepła wraz z filtrami – dozór, obsługa i konserwacja

  - klimatyzacja - sterowanie z pilota/sterownika ściennego, odczyt parametrów

  - separator – dozór

  - obsługa drzwi wraz z automatyką – dozór, konserwacja, zgłaszanie usterek

  - zielona ściana – dozór pracy urządzeń dozujących

  - pomoc przy rekonfiguracji basenu, (może zachodzić konieczność wejścia do basenu)

  - Urządzenie p. zalewowe – dozór, obsługa

  - Schody teleskopowe – składanie i rozkładanie zgodnie z instrukcją

  - wykonywanie badań wody i rejestracja wyników

  - pomoc przy organizacji zawodów sportowych (wszelkie zadania związane z przygotowaniem obiektu do zawodów, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego),

  - inne prace gospodarcze, w tym konserwacyjne i naprawcze na terenie Centrum Rekreacji Astoria, na polecenie Zamawiającego.

Instrukcje szczegółowe i harmonogramy dotyczące ww. zagadnień zostaną udostępnione Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego na etapie podpisywania umowy.

    - Pozostały zakres czynności objęty zamówieniem polega w szczególności na :

- montaż, demontaż sprzętu sportowego, i rekreacyjnego na hali basenowej zgodnie 
z wydawanymi dyspozycjami kierownictwa obiektu lub pracowników upoważnionych pełniących w danym momencie zmianę, na podstawie planu wynajmu hali basenowej ( wodny tor przeszkód wraz z obsługą serwisową, bramki, słupki, rozkładanie siatek ochronnych na hali itp.),

- konfigurowanie sal i stref konferencyjnych i treningowych zgodnie z wymogami wynajmujących sale (zmiana ustawienia krzeseł, stołów, rozkładanie-składanie ścianek miedzy salami, wstawianie dodatkowego wyposażenia itp.),

- obsługa imprez odbywających się na salach konferencyjnych (czuwanie nad pracą urządzeń multimedialnych i ewentualna pomoc klientom przy obsłudze sprzętu) zgodnie z przekazywanymi dyspozycjami kierownictwa obiektu lub osób wskazanych przez Zamawiającego na podstawie harmonogramu wynajmu sal konferencyjnych,

- prace gospodarcze polegające m.in. na odkurzaniu ekranów i monitorów,  przenoszeniu mebli, sprzętu sportowego, i inne prace gospodarcze  na polecenie kierownictwa obiektu lub osób wskazanych przez Zamawiającego,

- demontaż, montaż lin wydzielających tory basenowe na pływalni na polecenie kierownictwa obiektu, dyżurujących ratowników, kas, na prośbę firmy sprzątającej lub innych  osób wskazanych przez Zamawiającego w celu zapewnienia bezproblemowej pracy robota sprzątającego dno basenu,

- Obsługa robotów sprzątających dno basenu zgodnie z harmonogramem (roboty zapewnia Zamawiający),

- Odśnieżanie dachu zgodnie z instrukcją ( w odśnieżaniu dachu uczestniczyć będą pracownicy techniczni pełniący dyżur na danej zmianie oraz grupa osób zorganizowana przez Zamawiającego). Zamawiający będzie organizował i wskazywał sposób realizacji odśnieżania oraz delegował zadania. Wywóz zrzuconego z dachu śniegu po stronie Zamawiającego.

    - Uwagi dodatkowe

- Zamawiający udostępni nieodpłatnie do realizacji zamówienia energię elektryczną, cieplną, ciepłą i zimną wodę.

- Zamawiający w miejscu wykonywania usługi zapewni pracownikom pomieszczenia techniczne i socjalne zgodnie z przepisami prawa pracy, magazynowe do narzędzi, sprzętu i innych niezbędnych elementów wyposażenia stanowiska pracy.

- Zamawiający zobowiązuje się do przeszkolenia pracowników w przypadku zmiany w dokumentacji (instrukcji obsługi urządzeń) w ciągu 14 dni od jej wprowadzenia.

- Zamawiający zobowiązuje się do przeszkolenia stanowiskowego nowych osób w przypadku zmian personalnych .

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu  grafików pracy najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego dany miesiąc pracy , przy czym pierwszy grafik należy przedłożyć najpóźniej w dniu  przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy (rozpoczęcie świadczenia usługi). Wykonawca przedłoży imienną listę osób realizujących usługę, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania ww. listy, zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

- Wykonawca  ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i mienie Zamawiającego

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego dokumentowania czynności wykonywanych zgodnie z harmonogramami , np. w formie książki czynności bieżących oraz dodatkowo przesyłania raportów z prac nocnych drogą elektroniczną oraz dokumentowania badań wody i innych zdarzeń.  Zamawiający wyznaczy osobę do potwierdzenia wykonania w/w czynności.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzania kontroli trzeźwości.

WYKAZ NARZĘDZI I NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU.

PODANE ILOŚCI SĄ MINIMALNYM WYMAGANYM WYPOSAŻENIEM.

| Lp. | Nazwa | Jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Narzędzia |  |  |
| 1.1 | Wiertarka sieciowa z funkcją udaru | szt. | 1 |
| 1.2 | Komplet wierteł do metalu średnice 1 - 16 mm | kpl. | 1 |
| 1.3 | Komplet wierteł do betonu średnice 1 - 16 mm | kpl. | 1 |
| 1.4 | Wkrętarka akumulatorowa 18 V z ładowarką i akumulatorem zapasowym | szt. | 1 |
| 1.5 | Bity do wkrętarki z końcówkami płaskimi, krzyżowymi, sześciokątnymi i torx | kpl. | 1 |
| 1.6 | Szlifierka kątowa sieciowa | szt. | 1 |
| 1.7 | Tarcze do szlifierki kątowej z przeznaczeniem do cięcia metalu | szt. | 10 |
| 1.8 | Tarcze do szlifierki kątowej z przeznaczeniem do szlifowania metalu | szt. | 3 |
| 1.9 | Tarcze do szlifierki kątowej z przeznaczeniem do cięcia betonu | szt. | 2 |
| 1.10 | Opalarka z zasilaniem sieciowym | szt. | 1 |
| 1.11 | Wkrętaki płaskie i krzyżowe, końcówka 1 - 5 mm | kpl. | 1 |
| 1.12 | Kombinerki uniwersalne | szt. | 1 |
| 1.13 | Szczypce tnące boczne ( obcinaczki ) | szt. | 1 |
| 1.14 | Szczypce do sciągania izolacji | szt. | 1 |
| 1.15 | Szczypce długie | szt. | 1 |
| 1.16 | Klucz nastawny - rozstaw szczęk 0 - 20 mm | szt. | 1 |
| 1.17 | Klucz nastawny - rozstaw szczęk 0 - 38 mm | szt. | 1 |
| 1.18 | Klucz nastawny do rur 0 - 2" ( tzw. żabka ) | szt. | 1 |
| 1.19 | Klucze imbusowe sześciokątne 1 - 12 mm | kpl. | 1 |
| 1.20 | Klucze imbusowe torx 1 - 12 mm | kpl. | 1 |
| 1.21 | Klucze oczkowe 6 - 24 mm | kpl. | 1 |
| 1.22 | Klucze nasadowe 6 - 24 mm | kpl. | 1 |
| 1.23 | Grzechotka z główką 1/2" | szt. | 1 |
| 1.24 | Grzechotka z główką 1/4" | szt. | 1 |
| 1.25 | Klucze płaskie 6 - 32 mm | kpl. | 1 |
| 1.26 | Młotek ślusarski 500 g | szt. | 1 |
| 1.27 | Przecinak ślusarski - szerokość ostrza 20 mm | szt. | 1 |
| 1.28 | Pędzlel płaski 20 mm | szt. | 2 |
| 1.29 | Pędzlel płaski 30 mm | szt. | 1 |
| 1.30 | Piła ręczna do metalu, z wymiennymi brzeszczotami 10 szt. | kpl. | 1 |
| 1.31 | Piła ręczna do drewna płatnica, dł min. 500 mm | szt. | 1 |
| 1.32 | Imadło ślusarskie 152 mm | szt. | 1 |
| 1.33 | Szczotka druciana | szt. | 1 |
| 1.34 | Skrobak stalowy o szerokości 100 mm + wymienne ostrza | kpl. | 2 |
| 1.35 | Nóż monterski z kompletem ostrzy zapasowych | kpl. | 2 |
| 1.36 | Miernik elektryczny uniwersalny | szt. | 1 |
| 1.37 | Próbnik 230 V | szt. | 1 |
| 1.38 | Spirala do przepychania kanalizacji min.o dł 25 m . | Szt. | 1 |
| 1.39 | Przepychacz ręczny gumowy do syfonów | Szt. | 1 |
| 1.40 | Radiotelefony wraz z ładowarką o zasięgu na całym obiekcie | Szt. | 2 |
| 1.41 | Baterie R6 do fotometru, wymiana i uzupełnianie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem 1kpl =4 szt. | kpl | 1 |
| 1.42 | Śrubokręt imbuss ampul 4 | Szt. | 1 |
| 1.43 | Śrubokręt imbuss ampul3 | Szt. | 1 |
| 1.44 | Śrubokręt torx T25 | Szt. | 1 |
| 1.45 | Myjka ciśnieniowa min. 150bar/ 500 litrów /h, dł. Węża ciśnieniowego min. 10m | Szt. | 1 |
| 2. | Utrzymanie porządku i narzędzia pomocnicze |  |  |
| 2.1 | Drabina trzyelementowa o wysokości 3 m | szt. | 1 |
| 2.2 | Drabina dwuelementowa o wysokości 5 m | szt. | 1 |
| 2.3 | Odkurzacz warsztatowy z zasilaniem sieciowym. Moc min 1400 W | szt. | 1 |
| 2.4 | Przedłużacz elektryczny 230V o długości 50 m | szt. | 1 |
| 2.5 | Lampa zasilana z napięciem bezpiecznym max. 24 V, przeznaczona do pracy w zbiornikach | szt. | 1 |
| 2.6 | Latarka przenośna akumulatorowa | szt. | 1 |
| 2.7 | Miotła o szer. 30 cm | szt. | 2 |
| 2.8 | Szczotka z tworzywa, na drążku ( do czyszczenia rynien przelewowych ). Szerokość robocza 20 cm | szt. | 2 |
| 2.9 | Szczotka z tworzywa, do szorowania ręcznego, długość 18 cm | szt. | 2 |
| 2.10 | Ściągaczka do wody z podłóg metalowa, szer. 75 cm | szt. | 1 |
| 2.11 | Wiadro z tworzywa o poj. 15 litrów | szt. | 3 |
| 2.12 | Wiadro z tworzywa o poj. 5 litrów | szt. | 1 |
| 2.13 | Szufelka z tworzywa wraz ze zmiotką | kpl. | 1 |
| 3. | Ubrania robocze i ochronne, sprzęt BHP |  |  |
| 3.1 | Szelki bezpieczeństwa z liną asekuracyjną 10 m | kpl. | 2 |
| 3.2 | Kurtka robocza zimowa | szt. | każdy zatrudniony |
| 3.3 | Kombinezon lub spodnie robocze do robót zewnętrznych zimowych | szt. | każdy zatrudniony |
| 3.4 | Buty robocze wodoodporne zimowe | szt. | każdy zatrudniony |
| 3.5 | Rękawice ochronne robocze | kpl. | każdy zatrudniony |
| 3.6 | Rękawice ochronne chemoodporne | kpl. | 2 |
| 3.7 | Rękawice nitrylowe lub lateksowe, rozmiar dostosowany do zatrudnionych | szt. | 100 |
| 3.8 | Fartuch ochronny chemoodporny | szt. | 2 |
| 3.9 | Okulary ochronne do kwasu | szt. | 2 |
| 3.10 | Kalosze chemoodporne, rozmiar dostosowany do zatrudnionych | kpl. | 2 |