Komorniki,     16,11.2022

Zapytanie ofertowe

- Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona   DN 400    szt. 2

Opis Produktu

-Korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementów ślizgowych , Prosty przelot zasuwy bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia  Trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia  Wrzeciono łożyskowane za pomocą łożysk  wałeczkowych .

Zastosowanie w instalacjach wodociągowych wody pitnej o ciśnieniu roboczym do 1,6MPa  i temp. +70 stopni

- Wstawka montażowa Dn 400  typu F3   szt. 2

Opis produktu

-średnica nominalna 400mm  , długość 230mm  w zakresie regulacji +/- 25mm

Kołnierze wykonane z żeliwa sfreroidalnego , śruby łączące ocynkowane lub kwasoodporne,  ochrona antykorozyjna na bazie żywicy epoksydowej wg normy PN-EN14901

Zastosowanie w instalacjach wodociągowych wody pitnej o ciśnieniu roboczym do 1,6MPa i temp. +70 stopni

Proszę o załączenie kart katalogowych.