PRZEDMIAR ROBÓT

Naprawa bieżąca – remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi powiatowej nr 2510D m. Pilchowice

km 0+000 – 0+520   - dł. 0,52 km

| Lp. | Podst. Wyceny | Opis robót | Jedn. Miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-31 1004 06 | Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 2700m2 | m2 | 2700 |
| 2 | KNR 2-31 1004 07 | Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową 2700 m2 | m2 | 2700 |
| 3 | KNR 2-31 0310 05+06x2 | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej AC11S średniej grub. 5 cm z transportem mieszanki - 2700 m2 jezdnia 0+000 – 22,5 szer. 0+020 – 6,5 szer. 20x 14,5=290 0+075 – 5,5 szer. 55x 6,0= 330 0+100 – 4,5 szer. 25x 5,0= 125 0+520 – 4,5 szer. 420x4,5=1890 2635 Zjazdy – 6 szt. 65m2 | m2 | 2700 |
| 4 | KNR 2-31 1401 04 1002 01 Kalkulacja własna | Uzupełnienie poboczy odpadem kamiennym grub. średnia 5 cm z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i kruszywem łamanym 39m3 520x0,75x2x0,05(śr. gr.)=39 | m3 | 39 |

Lwówek Śląski  czerwiec 2023 r.

Sporządził: 	                                                                                    Zatwierdził: