## FORMULARZ CENOWY – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie pamięci masowej SAN zwanej dalej Systemem.

Poprzez wdrożenie należy rozumieć dostawę, instalację, konfigurację Systemu w tym:

- Dostarczenie Systemu wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami.

- Instalacji i konfiguracji Systemu w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego, tj.:

  - Montaż Systemu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

  - Podłączenie i konfiguracja Systemu pamięci masowej do sieci LAN, SAN;

- Wykonania dokumentacji powykonawczej.

- Świadczenia przez Wykonawcę usługi Wsparcia Technicznego Wykonawcy w okresie min. 3 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wdrożenia w zakresie wykonanych prac.

- Przeprowadzenia szkolenia dla dwóch administratorów wdrożonego Systemu, potwierdzonych certyfikatem z zakresu obsługi funkcjonalności.

- Zamawiający wymaga przeniesienia autorskich praw majątkowych do wytworzonej w toku realizacji przedmiotu zamówienia Dokumentacji.

## 2. Wymagania techniczne i funkcjonalne Systemu pamięci masowej

| Ilość sztuk: 1szt. ( jedna) | Nazwa \ model oferowanego urządzenia: ………………………………………………. |
| --- | --- |
| System o parametrach nie gorszych niż podane |  |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wartość parametru dla pojedynczego urządzenia | Wartość parametru oferowanego* (*Wykonawca ma podać dokładne parametry oferowanego przedmiotu zamienia) |
|  | Obudowa | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. |  |
|  | Przestrzeń dyskowa: | System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: Dyski skonfigurowane w RAID6 (lub równoważny) oraz dodatkowo 2 dyski typu SPARE. Pojemność użytkowa min 62 TB. System musi ponadto wspierać dyski: NVME: od 1.9TB do 15TB SSD, NL-SAS: od 1.9TB do 22TB System musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 250TB przestrzeni RAW oraz musi pozwalać na rozbudowę do wyższych modeli bez potrzeby migracji danych (przez rozbudowę do wyższego modelu zamawiający rozumie do modelu macierzy z większą ilością Cache, większą skalowalnością i mocniejszymi procesorami) jeżeli istnieje model wyższy. Jeżeli nie istnieje model wyższy zamawiający wymaga dostarczenia macierzy z 256GB Cache. System musi mieć możliwość rozbudowy o dyski HDD tj. NL-SAS oraz dyski flash łączone po 12Gb SAS (SSD). Obsługa dysków HDD może się odbywać poprzez dołożenie dodatkowej półki dyskowej, zarządzanie całą przestrzenią dyskową (NVMe oraz NL-SAS lub SAS) musi się odbywać przez te same dwa kontrolery macierzy. |  |
|  | Kontroler | System musi posiadać dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 32GB cache każdy. System musi pozwalać na rozbudowę do 256GB Cache. W przypadku awarii zasilania dane niezapisane na dyski, przechowywane w pamięci muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash. |  |
|  | Interfejsy | Oferowany System musi mieć minimum: 8 portów 32Gb FC z wkładkami SFP+ 4 porty SAS 12Gb System musi pozwalać na wymianę lub rozbudowę ww. portów na porty: 100Gb NVMe over InfiniBand lub NVMe over RoCE 25GbE System musi wspierać rozbudowę o porty SAS dla zewnętrznych półek dyskowych oraz na wymianę portów na 25/100GbE. |  |
|  | RAID | Systemu musi pozwalać na konfigurację RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Dodatkowo System musi posiadać mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na macierzy wraz z wyliczaniem podwójnej parzystości w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi być przygotowany do optymalizacji procesów odtwarzania dysków pojemnościowych w tym 15TB SSD. Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych RAID6 musi być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany układ w macierzy. |  |
|  | Obsługiwane protokoły | FC, iSCSI, NVMe Over FC, RoCE, Infiniband, NFS, S3 |  |
|  | Inne wymagania | System musi być w pełni zarządzany przez interfejs WWW. System musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów: Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, Novell SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESX®, Oracle® Solaris, HP HP-UX, IBM AIX, System musi posiadać funkcjonalność wykonywania snapshotów minimum 128 per wolumen. System musi posiadać funkcjonalność klonowania danych System musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie System musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 128 partycji. System musi posiadać funkcjonalność automatycznego balansowania obciążenia kontrolerów macierzy przez przełączanie w trybie online volumenów logicznych pomiędzy nimi w zależności od wygenerowanego na nich ruchu. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności z poziomu interfejsu użytkownika. System musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID System musi pozwalać na sprawdzenia stanu zużycia dysków flash z poziomu graficznego interfejsu do zarządzania. System musi posiadać funkcjonalność monitorowania dysków, pozwalającą na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków Wraz z system musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście: wydajności i opóźnień na wolumenach wydajności I/Ops, MB/s trafności w cache System musi osiągać min 5000 IOPS przy ruchu random. Zamawiający wymaga dostarczenia oficjalnego dokumentu od producenta potwierdzającego spełnienie w/w wymogu. System musi posiadać możliwość integracji z Active Directory w zakresie definicji i mapowania grup i użytkowników pod kątem uwierzytelniania i dostępu dla użytkowników/administratorów. System musi posiadać możliwość integracji z: Vmware vCenter – provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter VMware VASA System musi zapewniać możliwość szyfrowania danych. Realizacja procesu szyfrowania i zarządzania kluczem może się odbywać przez kontrolery macierzy lub zewnętrzne urządzenia i oprogramowanie do zarządzania kluczami. Wszystkie licencje na funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy. |  |

## 3. Dokumentacja

Wykonawca dostarczy komplet dokumentacji w formie tradycyjnej (drukowanej) oraz  elektronicznej w uzgodnionym formacie z Zamawiającym wdrożonego systemu w zakresie:

- Dokumentacja powykonawcza – opis wdrożonej architektury wraz z konfiguracją poszczególnych elementów, pozwalająca na odtworzenie konfiguracji w przypadki awarii.

- Protokół z przeprowadzonej dostawy, instalacji, konfiguracji.

- Protokół z przeprowadzonych testów działania Systemu, w tym udostępniania poprzez poszczególne protokoły oraz replikacji .

## 4. Gwarancja i licencje

- Całość rozwiązania musi zostać dostarczona z subskrypcjami dla wszystkich wymaganych funkcji ochronnych, upoważniające do pobierania aktualizacji baz zabezpieczeń oraz gwarancją dla sprzętu i oprogramowania systemowego na okres minimum 48 miesięcy.

- Całość rozwiązania musi być objęta serwisem gwarancyjnym producenta, realizowanym w siedzibie Zamawiającego przez firmę posiadającą autoryzację producenta na usługi serwisowe. Usuwanie awarii i usterek sprzętu będzie polegać na naprawie lub w przypadku braku możliwości naprawy, wymianie urządzenia na nowe.

- Naprawa rozwiązania będzie realizowana w ciągu 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia w siedzibie Zamawiającego

- Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001 w zakresie świadczenia usług serwisowych. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 przez dedykowany serwis internetowy lub infolinię.

- Wykonawca przedstawi w formie pisemnej procedurę oraz niezbędne dane do realizacji zgłoszenia serwisowego.

- Bieg gwarancji oraz subskrypcji dla funkcji ochronnych biegnie od daty podpisania bez uwag protokołu odbioru.

## 5. Prawa własności intelektualnej

- Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509) zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do dokumentacji powstałej na podstawie Umowy, w zakresie projektu technicznego rozbudowy Systemu oraz dokumentacji powykonawczej, która ma charakter „utworu” w rozumieniu ww. ustawy, obejmujących prawo do rozporządzania dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ww. ustawy, a w szczególności do:

- korzystania na własny użytek,

- wielokrotnego publikowania,

- rozpowszechniania,

- wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim,

- wielokrotnego wprowadzania do pamięci komputera.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia powyższych autorskich praw majątkowych określonych na rzecz osób trzecich.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą odbioru  Systemu, w ramach którego dokumentacja została wydana Zamawiającemu.

- Wykonawca obowiązany jest dostarczyć licencje Oprogramowania, umożliwiające Zamawiającemu korzystanie z dostarczonego sprzętu i oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem na warunkach producenta.

- Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz z tytułu udzielenia licencji na Oprogramowanie zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu Umowy. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Umowy wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz udzielenia lub zapewnienia licencji na Oprogramowanie, zgodnie z niniejszą Umową.

## 6. Zasady zachowania poufności

- Wszelkie informacje i materiały uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, zwane dalej „Informacjami Chronionymi”, mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji.

- Wykonawca zabezpieczy Informacje Chronione przed dostępem osób trzecich oraz będzie zachowywać zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w Informacji i nie będzie ich publikował ani udostępniał osobom trzecim.

- Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Wykonawcy w ujawnianiu informacji, która jest mu już znana i nie została uznana za poufną, została zaaprobowana na piśmie przez Zamawiającego jako informacja, która może zostać ujawniona, należy do informacji powszechnie znanych oraz w sytuacji jeżeli z przepisów powszechnie obowiązujących wynika obowiązek ujawnienia danej informacji.

- Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie klauzuli poufności na warunkach określonych Umową przez jego pracowników, konsultantów oraz podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zawarcia z podwykonawcami oraz konsultantami odrębnych umów lub klauzul w umowach już zawartych, które będą działały jak Umowa co do celu, warunków używania oraz udostępniania Informacji Chronionych.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi wykaz swoich pracowników, konsultantów oraz podwykonawców, którym udostępnił Informacje Chronione uzyskane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy .

- Umowa nie obejmuje swoim zakresem przetwarzania danych osobowych pracowników Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). W przypadku, gdyby okazało się konieczne przetwarzanie danych osobowych, Strony niezwłocznie zawrą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, określając cel i zakres takiego powierzenia (wzór umowy powierzenia przetwarzania danych stanowi załącznik do OPZ).

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym pojedynczym zdarzeniu lub serii niepożądanych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, w szczególności: zagrożenia nieuprawnionego ujawnienia Informacji Chronionych, nieautoryzowanego dostępu, niedozwolonego: powielenia, modyfikacji, zniszczenia, utraty, nieprawidłowego wykorzystania lub kradzieży tych informacji.

- Zamawiający będąc właścicielem wszelkich dokumentów i materiałów przekazanych Wykonawcy lub wytworzonych w związku z realizacją Umowy, ma prawo zażądać ich zwrotu po wykorzystaniu lub w przypadku uznania, że ich posiadanie przez Wykonawcę wykracza poza cel zawartej Umowy, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

| Lp. | Etap wdrożenia | Termin |
| --- | --- | --- |
|  | Szkolenie dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu konfiguracji i administracji wdrożonym rozwiązaniem. | do 30 dni od dnia podpisania umowy |
|  | Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie Zapór w siedzibie Zamawiającego | do 30 dni od dnia podpisania umowy |

Maksymalny termin dostawy, instalacji, konfiguracji i uruchomienia Zapór oraz szkolenia dwóch osób liczony od dnia podpisania umowy wynosi 30 dni.

Razem wartość BRUTTO (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………

Razem wartość NETTO (cena) zamówienia wynosi: …………………………………………. zł

słownie złotych: …………………………………………………………………………

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.