Załącznik nr 7 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.4.6.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 6

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Elektroniczny tonometr indukcyjny | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| II | Elektroniczny tonometr indukcyjny do pomiaru w każdej pozycji | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  | - | - |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …………….. miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Elektroniczny tonometr indukcyjny - 3 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Przenośny indukcyjny tonometr umożliwiający badanie ciśnienia IOP oka pacjenta bez znieczulania i bez podmuchu powietrza. |
|  | Możliwość wykonania pomiarów na pacjentach w pozycji siedzącej oraz stojącej. |
|  | Wbudowany czujnik nachylenia głowicy pomiarowej ułatwiający pomiar ciśnienia IOL poprzez sygnalizację kolorem zielonym i czerwonym pierścienia właściwe lub niewłaściwe pochylenie sondy pomiarowej urządzenia względem oka pacjenta. |
|  | Możliwość wykonania pojedynczego pomiaru oraz serii 6 pomiarów automatycznie przy jednym wciśnięciu przycisku pomiaru. |
|  | Wbudowany kolorowy wyświetlacz LCD. |
|  | Możliwość przeglądania wyników pomiarów na ekranie tonometru. |
|  | Napięcie zasilające: 6V. Zasilanie z baterii typu AA. |
|  | Zakres pomiaru: 7 - 50 mmHg. |
|  | Dokładność pomiaru: +/-1.2 mmHg przy pomiarze poniżej 20mmHg oraz +/-2.2mmHg przy pomiarze powyżej 20mmHg |
|  | Urządzenie przenośne o maksymalnych wymiarach: 35mm x 100mm x 220mm |
|  | Waga urządzenia z bateriami max. 300 g |
|  | Urządzenie w komplecie z metalową walizką zabezpieczającą przed uszkodzeniem podczas przenoszenia tonometru. |
|  | Min. 100 szt. jednorazowych sond pomiarowych |
|  | Elektroniczny tonometr indukcyjny do pomiaru w każdej pozycji - 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent ..………………….. Kraj pochodzenia ……………………. |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Możliwość pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego w dowolnej pozycji ułożenia pacjenta, |
|  | System kontroli prawidłowego ułożenia sondy do pomiaru, |
|  | Możliwość połączenia bluetooth do przesyłania wyników pomiarów, |
|  | Zestaw wymiennych sond do pomiaru min. 100 |
|  | Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego w zakresie od co najmniej 7 do nie mniej niż 50 mmHg, z krokiem pomiarowym co najmniej 1 mmHg, a w przypadku prezentacji wartości uśrednionej z kilku pomiarów do co najmniej 0,1 mmHg. |
|  | Precyzja pomiarów z dokładnością nie mniejszą niż 1,00 mmHg dla wyników IOP mniejszych niż 20 mmHg oraz nie mniejsza niż 2,00 mm Hg dla większych wartości IOP niż 20 mmHg. |
|  | Zasilany na baterie 1,5 V LR6, |
|  | Waga z bateriami max. 270 g, |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów ………………………….. |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |