Załącznik nr 1

Piec na ekogroszek  nr 1

Minimalne wymagania techniczne  pieca:

- Kocioł klasy 5

- Znamionowa moc cieplna 28 kW  ( tolerancja: -5, +5 kW )

- Podajnik żeliwny

- Retorta żeliwna

- Deflektor żeliwny

- Zakres temp. pracy  ( pożądany )   50-85ºC,

- Zasobnik na opał po prawej stronie

- Minimalna pojemność zasobnika na opał – 200 l

- Wylot spalin z tyłu pieca

- Sterownik pieca musi obsługiwać podajnik, dmuchawę, pompę centralnego ogrzewania (C.O.), posiada wyjście na zastosowanie domowego panelu kontrolnego + panel kontrolny

- Sterownik musi być zakończony typową wtyczką do gniazda 230V

- Wszystkie elementy sterowniczo kontrolne pieca muszą być wyposażone w przewody połączeniowe

Piec na ekogroszek  nr 2

Minimalne wymagania techniczne  pieca:

- Kocioł klasy 5

- Znamionowa moc cieplna 20 kW  ( tolerancja: -3, +3 kW )

- Podajnik żeliwny

- Retorta żeliwna

- Deflektor żeliwny

- Zakres temp. pracy  ( pożądany )   55-85ºC,

- Zasobnik na opał po prawej stronie

- Minimalna pojemność zasobnika na opał – 160 l

- Wylot spalin z tyłu pieca

- Sterownik pieca musi obsługiwać podajnik, dmuchawę, pompę centralnego ogrzewania (C.O.), posiada wyjście na zastosowanie domowego panelu kontrolnego + panel kontrolny

- Sterownik musi być zakończony typową wtyczką do gniazda 230V

- Wszystkie elementy sterowniczo kontrolne pieca muszą być wyposażone w przewody połączeniowe