Wymagania szczegółowe dla namiotu pneumatycznego jednokomorowego

o pow. 37 m2z wyposażeniem (NPS 37)

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1. | Warunki ogólne: |
|  | Namioty fabrycznie nowe, z aktualnego/bieżącego roku produkcyjnego Przedmiot Zamówienia wyprodukowany w Unii Europejskiej |
|  | Tkanina zasadnicza poszycia obustronnie powlekana polichlorkiem winylu, odporna na promieniowanie UV i starzenie - gramatura: min. 400g/m2(+-20g/m2) - kolor: pomarańczowy od zewnątrz - normy: wodoszczelność PN-EN ISO 811, odporność na płomienie DIN 4102-B1 Tkanina podłogi obustronnie powlekana polichlorkiem winylu z moletem antypoślizgowym po stronie roboczej - gramatura: min. 700g/m2 - kolor: szary Konstrukcja namiotu połączona poszyciem, ale w taki sposób, że istnieje możliwość wypięcia poszycia z konstrukcji. Łączenia podłogi z poszyciem do ścian - pionowe, po całości a nie punktowo, co zabezpiecza przed przenikaniem wody do wewnątrz namiotu rozłożonego na ternie podmokłym; szerokość pasa rzepowego min. 5cm Tkanina konstrukcji pneumatycznej, obustronnie powlekana polichlorkiem winylu, gramatura >1000 g/m2 |
|  | Powierzchnia podłogi namiotu 37m2.Wymiary namiotu 7.2m x 5.2m.x 2,6 m Waga namiotu w pokrowcu ok 130 kg. |
|  | Namiot pneumatyczny z dwoma przeciwległymi wejściami o wymiarach ok. 2m x 1.9m umieszczonych w ścianach szczytowych. Wejścia dwudzielne z możliwością rolowania [każde skrzydło osobno], zamykane na system pionowych i poziomych zamków błyskawicznych, wyposażone w dogrzane pionowe i poziome kołnierze, o szerokości min. 9cm, chroniące zamki błyskawiczne przed deszczem/bryzgami wody. Konstrukcja pneumatyczna namiotu jednopowłokowa, jednokomorowa, zgrzewana [bez elementów szytych], wykonana z materiału gazoszczelnego, utrzymująca ciśnienie bez konieczności ciągłego jej napowietrzania. Konstrukcja namiotu połączona z poszyciem w sposób umożliwiający jej wypięcie w celu jej ewentualnej naprawy. Bryła namiotu musi mieć opływowy kształt zapewniający stabilność w zmiennych warunkach atmosferycznych. |
| 2 | Warunki szczegółowe: |
|  | Wyposażenie podstawowe namiotu: - okna, po 2 na każdym długim boku namiotu (razem 4 szt.) o wymiarach 56cm x 56 cm (+- 5 cm) w świetle, a na zewnątrz 66cm x 67 cm. Konstrukcja okna 3-warstwowa. Moskitiera wszyta an stałe (pierwsza warstwa od wewnątrz). Folia przeźroczysta. Tkanina zasadnicza (jak poszycie namiotu, od zewnątrz namiotu). Okno po zrolowaniu ma być blokowane zatrzaskiem przekrętnym. - drzwi umieszczone na ścianach szczytowych namiotu, zamykane na zamki błyskawiczne, z możliwością rolowania i spinania na klamry; - próg namiotu o wysokości min. 6cm, chroniącym przed wnikaniem wody, z trwale naniesionym żółto-czarnym pasem ostrzegawczym - dwa wzdłużne pasy doświetlające w poszyciu dachowym, umieszczone po całej długości namiotu,o szerokości min. 60cm każdy, wykonane z tkaniny zasadniczej PVC,w kolorze białym, o tych samych parametrach technicznych , co tkanina zasadnicza. - kołnierze okalające drzwi namiotowe służące do łączenia namiotów w jeden ciąg - na każdej ścianie bocznej winien się znajdować: - 1 rękaw o dł. 45 cm i śr. 30 cm przeznaczony do podłączenia nagrzewnicy/klimatyzatora, bezszwowo połączone z poszyciem namiotu - 1 rękaw o dł. 45 cm i śr. 18 cm przeznaczony do podłączenia instalacji elektrycznej, bezszwowo połączone z poszyciem namiotu - uchwyty do przenoszenia namiotu; - uchwyty do mocowania oświetlenia – 12 szt. (rzepowe); - uchwyty do instalacji elektr. – 6 szt. - uchwyty do kotwiczenia – 10 szt. - śledzie – 10 szt. ; odciągi linowe – 4 szt.;, linę – 1 szt.; - parciane pętle kotwiczące do podłoża zakończone oczkami metalowymi, stabilizującymi konstrukcję namiotową - zestaw naprawczy; - zawór bezpieczeństwa zapobiegający rozerwaniu konstrukcji np. podczas napełniania sprężonym powietrzem; - zawory do pompowania umożliwiające podłączenie systemu kontroli i utrzymywania ciśnienia konstrukcji pneumatycznej - pokrowiec PVC zamykany na pasy z klamrami wyposażony min. 4 uchwyty do przenoszenia oraz tabliczkę znamionową - uchwyty górne umożliwiające mocowanie przegrody, dzielącej namiot na 2 wzdłużne połowy - kotarę poprzeczną namiotu wraz z uchwytami + linę stalową w oplocie + karabińczyki + dwa suwaki umożliwiające rozpięcie kotary - wycieraczkę zgrzaną z namiotem w każdych drzwiach z możliwością podwinięcia pod spód namiotu Poszczególne części wyposażenia muszą być tak dobrane, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie zestawu w różnych warunkach pogodowych. |
|  | Namiot musi być wyposażony w zawory pozwalające na napełnianie komór powietrza za pomocą trzech różnych urządzeń: pompki manualnej, pompki/sprężarki elektrycznej oraz butli ze sprężonym powietrzem. |
|  | Pompka/sprężarka elektryczna 230 V do pompowania i odsysania powietrza ze stelaża,wraz z systemem kontrolującym ciśnienie w konstrukcji pneumatycznej, o wydajności dostosowanej do parametrów namiotu, wydajność min. 1500L/min. System kontroli i utrzymania ciśnienia WS1 230V + wolny start. |
|  | Materiały użyte do budowy namiotu muszą umożliwiać jego użytkowanie w zakresie temperatur od – 30 °C do + 70 °C, w których zachowana zostanie elastyczność. Muszą być łatwo naprawialne w warunkach polowych za pomocą dołączonego zestawu naprawczego. |
|  | Zestaw min. 2 szt. lamp o szczelności IP66, źródło światła LED o mocy min. 4500lm/oprawa,łączone szeregowo, dostosowane do namiotu, wykonane z wytrzymałego materiału – klasa odporności na uderzenia IK10 wg. normy PN-EN 62262:2003.Zasilanie 230 V. Kabel zasilający o długości min. 5m. Oprawy dostosowane do pracy w warunkach polowych, z możliwością autonomicznego wyłączania przyciskiem każdej lampy z osobna, przy zachowaniu pracy pozostałych lamp w szeregu. |
| 3 | Pozostałe warunki: |
|  | Do oferty należy dołączyć kartę materiałową, potwierdzającą zapisy wymogów technicznych i wytrzymałościowych ujętych w punkcie 1.2 niniejszej tabeli |
|  | Okres gwarancji – 24 miesiące. |

WYPOSAŻENIE – sprzęt dodatkowy

| L.P. | Nazwa | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nagrzewnica MASTER BV69 | 1 szt. | Nagrzewnica olejowa z odprowadzaniem spalin, moc grzewcza 20 kW, przepływ powietrza 1550 m3/h, napięcie 230V, waga 36 kg, nadaje się do miejsc, w których wentylacja jest ograniczona, posiada termostat przegrzania i wychłodzenia, możliwość odprowadzania spalin. |