ZAKŁAD REMONTOWO -BUDOWLANO-DROGOWY URSZULA KĘDZIERSKA

ul. SARNIA 3, 87-800 WŁOCŁAWEK, NIP 888-122-50-38

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKT

BUDOWLANY

Obiekt:           PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZERYTKA-

SMÓLNIK dł. 628m od km 0+007 do km 0+635

Dz. Nr 201, 203 obręb SMÓLNIK

Adres:           WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE,

POWIAT WŁOCŁAWEK

m. SMÓLNIK  GMINA  WŁOCŁAWEK

Branża:          DROGOWA

Kategoria  obiektu budowlanego IV , XXV

Inwestor:         GMINA WŁOCŁAWEK

Ul. KRÓLEWIECKA 7, 87-800 WŁOCŁAWEK

Ja niżej podpisany  projektant (sprawdzający) oświadczam , że:  projekt  budowlany :   PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZERYTK-SMÓLNIK  dł. 628m od km 0+007 do km 0+627

został  sporządzony  zgodnie  z obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami wiedzy technicznej .

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity  Dz.U. z 2019 roku  poz. 1186 z późniejszymi zmianami

| Projektant branży: DROGI | mgr inż.Urszula Kędzierska upr. bud. Nr UAN-NB-8386-5/45/84 WK upr.drog.Nr ABU-IX-8386-5/31/90WK | Podpis: |
| --- | --- | --- |

26.04.2021r

Zawartość opracowania

| Lp | Spis treści | Strona |
| --- | --- | --- |
| I | Część opisowa | 1-6 |
|  | Wykaz drzew do wycinki | 7-8 |
| II | Załączniki |  |
|  | Uprawnienia Projektanta | 9 |
|  | Przynależność do Izby Inżynierów | 10 |
|  | Mapa syt. wys. skala 1:500 | 11 |
| III. | Część rysunkowa |  |
| 1 | Plan orientacyjny | 12 |
| 2 | Projekt Zagospodarowania Terenu skala 1;500 | 13-14 |
| 3 | Profil podłużny | 15 |
| 4 | Przekrój konstrukcyjny nawierzchni jezdni | 16 |
| 5 | Przekrój konstr. nawierzchni zjazdów bitumicznych | 17 |

OPIS TECHNICZNY

do projektu : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PRZERYTKA-

SMÓLNIK dł. 628m od km 0+007 do km 0+635

Dz. Nr 201, 203 obręb SMÓLNIK

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokościowa  skala 1:1000

- uzupełniające pomiary sytuacyjno- wysokościowe

- przepisy i normy techniczne

- CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie  obejmuje zadanie związane z przebudową drogi gminnej

dł. 628m szer. 3,5m w miejscowości Smólnik i Przerytka na terenie Gminy

Włocławek.

Droga rozpoczyna się od drogi powiatowej Nr 2907C Mostki -Kowal  od

km  0+007 do km  0+635.

Przebudowa polega utwardzeniu jezdni szer. 3,5m i zjazdów indywidualnych

poprzez wykonanie  podbudowy tłuczniowej i warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego.

Pobocza  utwardza się tłuczniem na szer. 0,5m.

Przewiduje się wycinkę drzew wg wykazu.

Droga stworzy bezpieczny dojazd do posesji i pól.

Droga zajmuje działki Nr Dz. 201 i 203 obręb Smólnik. Działka nr 201

jest własnością  Skarbu  Państwa reprezentowanego przez Starostę

Włocławskiego i zarządzanych przez Urząd Gminy Włocławek. Działka Nr 203

jest własnością Gminy Włocławek.

Dla omawianej drogi przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

3.  STAN  ISTNIEJĄCY

Projektowana do przebudowy droga jest fragmentarycznie utwardzona

frezowinami bitumicznymi, żużlem i tłuczniem. Szerokość pasa jest nieregularna z

miejscowym zawężeniem do 3m. W pasie drogowym rosną drzewa ( wykaz wg

zał. wykazu).

Zjazd z drogi powiatowej  posiada nawierzchnię bitumiczną.

Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, telefoniczną i energetyczną.

4.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE

Grunty budują piaski. Wody gruntowe nie  zagrażają  projektowanej konstrukcji

drogi.

- STAN PROJEKTOWANY

5.1.Parametry techniczne drogi

-kl. drogi                                               -  D

-prędkość projektowa                            - 40 km/h

-kategoria ruchu                                    - KR 1,

-szer. jezdni                                           - 3,5m

-szer. korony drogi                                 - 5,0m

-szer. poboczy                                       - 0,75m w tym utwardzone 0,5m

-spadek poprzeczny  jezdni                   - daszkowy 2%

-spadek poprzeczny pobocza                - 7%

5.2. Droga w planie

Droga zachowuje dotychczasowy przebieg. Załamania łagodzą łuki kołowe od

R=50m do 200m.

Projektuje się przebudowę  zjazdów  indywidualnych na posesję i pola szer.

5m (skosy 1,5*1,5m)

5.3. Profil podłużny

Teren równinny, niweleta o pochyleniach podłużnych od 0,07% do

3,13% łagodzone łukami pionowymi o R=1000m

- KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70            grub. 4cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie rozłożonej

rozściełaczem                                                                               grub. 6cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub.15cm

-warstwa odcinająca z piasku                                                         grub.8 cm

-sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe  Is>0,98

6.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych  i zjazdu

publicznego bitumicznych

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11S 50/70            grub. 4cm

- górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub. 6cm

- dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej

wapiennej  0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie                    grub.15cm

-warstwa odcinająca z piasku                                                         grub.8 cm

-sprofilowane zagęszczone podłoże gruntowe  Is>0,98

6.3. Konstrukcja poboczy

- nawierzchnia z kamienia twardego 0/31,5mm pochodzenia

magmowego  stabilizowana mechanicznie                              grub. 15cm

- podłoże gruntowe  Is>0.097

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie zapewniają  spadki poprzeczne  i   podłużne.

8. KOLIZJE

Brak kolizji.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polegają na :

- usunięcie ziemi urodzajnej z darniną wraz z wywozem

- korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów

- wyprofilowaniu i zagęszczenie podłoża

- formowaniu nasypów na poboczach z zagęszczeniem nasypów

10. ZIELEŃ

Kolidujące z pasem drogowym drzewa   należy wyciąć ( wg wykazu) po

uzyskaniu  Decyzji na wycinkę.

Doły po karczowaniu należy uzupełnić gruntem i zagęścić.

11. ORGANIZACJA RUCHU

Roboty drogowe należy oznakować na czas prowadzenia robót.

Powiadomić mieszkańców o utrudnieniach  komunikacyjnych.

Drogę jest  docelowo  oznakować wg Stałej Organizacji Ruchu.

12. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

Teren przebudowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie

podlega   ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r.

W przypadku  znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje

przypuszczenie iż jest on  zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić

Wojewódzki   Urząd Ochrony  Zabytków Delegaturę we Włocławku  lub Wójta

13. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku

wystąpienia awarii przemysłowych.

Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

Droga nie przebiega przez teren szczególnej ochrony  przyrody.

Przebudowa drogi  oddziaływuje na działki  Nr 201 i 203 obręb Smólnik

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie wpływa ujemnie na środowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty.

14. WYTYCZNE  REALIZACJI

-elementy drogowe wytyczyć przez uprawnionego geodetę

-strefę robót wygrodzić i oznakować

- w trakcie robót  przestrzegać przepisy BHP

- użytkownikom zapewnić bezpieczną komunikację pieszą

15. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE

Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

16. INFORMACJA  BiOZ

- Przebudowa  obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości ani w  głębokich wykopach  jednak przewiduje się następujące zagrożenie   podczas realizacji robót budowlanych:

- praca ciężkiego sprzętu na terenie pasa drogowego

- praca w pobliżu istniejących  linii energetycznych

- roboty drogowe - hałas i kurz

- roboty związane z układaniem warstw bitumicznych jezdni: temperatura,

opary

- wycinka drzew

- Niezbędny instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Konieczne jest  opracowanie przez Kierownika Budowy  Planu

Bezpieczeństwa i  Ochrony  Zdrowia - PB Art.21ust 1. Pkt 1b.

Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126).

Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz

określić  zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

- Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w wynikającym  z wykonywania robót.

- zapewnić pomieszczenia socjalne dla pracowników, zapewnić kontakt telefoniczny

- urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

- zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej

pomocy

- teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom ulicy, teren

oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z

numerami   telefonów alarmowych

- składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

korzystanie

- pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

przerwy na posiłek, napoje chłodzące

- od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

- wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

w   urządzenia  ostrzegawcze

- roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

- prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

specjalistów

- o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów

Opracowała

Urszula Kędzierska