PŁASZCZ WYJŚCIOWY CAŁOROCZNY

1.Rysunek Modelowy

2. Opis ogólny wyrobu

Płaszcz

Płaszcz męski dwurzędowy z wykładanym kołnierzem i klapami. Przody zapinane na 3 guziki, czwarty guzik pod szyją do podpięcia klap. Płaszcz wykonany na podszewce, ocieplany podpinką z podszewki pikowanej, dopinaną na guziki.

Przody i tył płaszcza z naszywanym karczkiem. Kieszenie boczne z listewką. W prawej kieszeni bocznej wykonana kieszeń przelotowa.

Tył ze szwem pośrodku i rozporkiem. Rękawy wszywane trzyczęściowe z patką wszytą w szew środkowy. Na lewym rękawie naszyty emblemat "Policja". Na szwach barkowych naramienniki wszyte w kulę rękawa zapinane na guziki z godłem, płaszcz paskiem zapinanym na klamrę i oczka. W pasku zapinki przypięte na guziki i przełożone przez podtrzymywacze w szwach bocznych. W lewym przodzie podszewki wykonana kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami i zapinką zapinaną na guzik. W prawym przodzie podszewki odszyty otwór kieszeni przelotowej. Krawędzie przodu, kołnierz, karczki przodu i tyłu, listewki kieszeni bocznych, pasek, patka rękawa, naramienniki, szew środkowy tyłu, szew środkowy rękawa, stebnowane 2 razy w odległości 0,2 - 0,8 cm od krawędzi.

Podpinka

Podpinka z rękawami wykonana z podszewki pikowanej dwustronnie wzdłuż na wkładzie ciepłochronnym. W prawym przodzie odszyty otwór kieszeni przelotowej. W lewym przodzie podpinki kieszeń wewnętrzna z dwoma wypustkami i zapinką zapinaną na guziki. Podpinka lamowana wokoło, przypinana do płaszcza na guziki.

3. Wymagania techniczne

UWAGA: w przypadku zastąpienia lub wycofania norm wymienionych w dokumentacji techniczno-technologicznej dopuszcza się stosowanie dokumentów normatywnych je zastępujących lub równoważnych.

Do wykonania wyrobu obowiązują:

- wzór

- zakładowa dokumentacja techniczno - technologiczna

- szablony i układy kroju.

3.1. Wykaz materiałów zasadniczych i dodatków

Zestawienie podstawowych materiałów zasadniczych i dodatków przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Podstawowe materiały zasadnicze i dodatki

| Lp. | Nazwa materiału | Rodzaj materiału | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tkanina zasadnicza | tkanina płaszczowa, skład surowcowy: 67% poliester 33% wiskoza w kolorze błękitno-szarym | Kolor wg wzoru Zamawiającego |
| 2. | Tkanina podszewkowa | Tkanina podszewkowa w kolorze stalowym, skład surowcowy 100% poliamid |  |
| 3. | Wkład klejowy | np. art. 45001 |  |
| 4. | Włóknitex klejony | np. art. 513/0040/090/5004 w kolorze szarym |  |
| 5. | Układ ocieplający | o gramaturze 120g/m | - |
| 6. | Układ ocieplający | o gramaturze 60g/m | - |
| 7. | Pianka igłowana | W/l | - |
| 8. | Kieszeniówka | w kolorze stalowym | - |
| 9. | Włóknitex bez kleju | np. art. 111/0050/90/1100/901 |  |
| 10. | Nici poliestrowe | 120 w kolorze tkaniny zasadniczej | PN-P-81101/03 1990 |
| 11. | Nici poliestrowe | 80 w kolorze tkaniny zasadniczej | PN-P-81101/03 1990 |
| 12. | Nici poliestrowe na pręcik | 30 w kolorze tkaniny zasadniczej | PN-P-81101/03 1990 |
| 13. | Guziki z godłem w kolorze błękitno-szarym | np. art.533/25 | wg wzorca |
| 14. | Guziki z godłem w kolorze błękitno-szarym | np. art.533/22 | wg wzorca |
| 15. | Guziki z godłem w kolorze błękitno-szarym | np. art.533/16 | wg wzorca |
| 16. | Guziki w kolorze błękitno-szarym | np. art. 121/32 | wg wzorca |
| 17. | Guziki w kolorze błękitno-szarym | np. art.121/28 | wg wzorca |
| 18. | Klamra w kolorze błękitno-szarym | z bolcem | - |
| 19. | Oczka + podkłady | metalowe oksydowane | - |
| 20. | Znak identyfikacyjny „POLICJA (emblemat) na rękaw | zgodnie z opisem | Wg wzorca |
| 21. | Wkład barkowy | - |  |
| 22. | Taśma do lamowania | szer.3 cm | - |
| 23. | Taśma samosczepna | w kolorze tkaniny zasadniczej szer. 2cm | - |
| 24. | Wszywka/wszywki informacyjne | - | - |
| 25. | Etykieta jednostkowa | - | - |
| 26. | Plomba plastikowa | - | - |
| 27. | Wieszak odzieżowy | profilowany z metalowym uchwytem | - |
| 28. | Worek | 70x150 cm | - |

3.2. Wymagania dla materiałów podstawowych i dodatków

Tabela 2. Wymagania techniczne dla tkaniny zasadniczej.

| Lp. | Rodzaj wskaźnika | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład surowcowy | O | % | Włókna poliestrowe – PES 67 % ±3% Włókna wiskozowe – CV 33% ±3% |
|  |  | W |  | Włókna poliestrowe – PES 67% ±3% Włókna wiskozowe – CV 33% ±3% |
| 2. | Masa liniowa przędzy surowej | O | Tt | 12 tex x 2 |
|  |  | W |  | 20 tex x2 |
| 3. | Liczba nitek na 1 dm | O | – | 546 ±11 |
|  |  | W |  | 260 ±8 |
| 4. | Splot | 2 ––––––––– Z 2 |
| 5. | Kolor | błękitno-szary – wg wzoru Zamawiającego |
| 6. | Charakterystyka wykończenia: pranie, suszenie, stabilizacja, barwienie barwnikami kadziowymi, wywoływanie, apretura HCO, dogrzewanie, sanforyzacja. |

Tabela 3. Wymagania użytkowe dla tkaniny zasadniczej.

| Lp. | Rodzaj wskaźnika | Jednostka | Wartość | Metoda badania wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Masa | liniowa | g/m | 390 ± 20 | PN-ISO-3801:1993 |
|  |  | powierzchniowa | g/m2 | 260 ± 13 |  |
| 2. | Siła zrywająca, nie | osnowa | N | 700 | PN-EN ISO |
|  | mniej niz: | wątek |  | 450 | 13934-1:2013 |
| 3. | Siła rozdzierająca nie | osnowa | N | 30 | PN-EN ISO |
|  | mniej niz: | wątek |  | 25 | 13937-2:2002 |
| 4. | Zmiana wymiarów po praniu w temp. 40°C nie więcej niż: | osnowa | % | -3 | PN-EN ISO 5077:2011 |
|  |  | wątek |  | -3 | PN-EN ISO 6330:2012 metoda 4M |
| 5. | Odporność na pilling nie mniej niż: | stop. | 4 | PN-EN ISO 12945-1:2002 |
| 6. | Odporność na deszcz nie więcej niż: | nasiąkliwość | % | 25 | PN-91/P-04629 |
|  |  | przepuszczalność wody | cm3/dm2 | 0 |  |
| 7. | Odporność na mięcie nie mniej niż: | osnowa | % | 68 | PN-73/P-04737 |
|  |  | wątek |  |  |  |
| 8. | Stopień odporności wybarwień nie mniej niż: |
| 8.1. | Światło /Xenotest/ | zmiana barwy | stop. | 5 | PN-EN ISO 105-B02:2013 |
| 8.2. | Wodę | zmiana barwy | stop. | 4-5 | PN-EN ISO 105-E01:2013 |
|  |  | zabrudzenie bieli bawełny |  | 4 |  |
| 8.3. | Pranie w temp. 40°C | zmiana barwy | stop. | 4-5 | PN-EN ISO 105-C06:2010 warunki badania A1S |
|  |  | zabrudzenie bieli bawełny |  | 4 |  |
| 8.4. | Pot kwaśny i alkaliczny | zmiana barwy | stop. | 4-5 | PN-EN ISO 105-E04:2013 |
|  |  | zabrudzenie bieli bawełny |  | 4 |  |
| 8.5. | Prasowanie na wilgotno | zmiana barwy | stop. | 4-5 | PN-EN ISO 105-X 11:2000 |
|  |  | zabrudzenie bieli bawełny |  | 4-5 |  |
| 8.6. | Tarcie suche | zabrudzenie bieli bawełny | stop. | 4 | PN-EN ISO 105-X12:2005 |
| 8.7. | Tarcie mokre | zabrudzenie bieli bawełny | stop. | 3 |  |

Tabela 4. Wymagania techniczne dla tkaniny podszewkowej.

| Lp. | Rodzaj wskaźnika | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skład surowcowy | O | % | Poliamid 100% |
|  |  | W |  | Poliamid 100% |
| 2. | Masa liniowa przędzy surowej | O | Tt | 72 dtex f 17 t0 |
|  |  | W |  | 78 dtex f 24 t0 |
| 3. | Liczba nitek na 1 dm | O | – | 395 ±20 |
|  |  | W |  | 325 ±16 |
| 4. | Splot | płócienny |
| 5. | Kolor | stalowy |
| 6. | Charakterystyka wykończenia: odgotowanie, pranie, stabilizacja, barwienie, naniesieni apretury antyelektrostatycznej, obcinanie krajek. |

Tabela 5. Wymagania użytkowe dla tkaniny podszewkowej.

| Lp. | Rodzaj wskaźnika | Jednostka | Wartość | Metoda badania wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Masa, nie więcej niż: | liniowa | g/m | 89 | PN-ISO 3801:1993 |
|  |  | powierzchniowa | g/m2 | 60 |  |
| 2. | Siła zrywająca, nie mniej niż: | osnowa | N | 500 | PN-EN ISO 13934-1:2013 |
|  |  | wątek |  | 330 |  |
| 3. | Zmiana wymiarów po zamoczeniu, nie więcej niż: | osnowa | % | 2 | PN-ISO 7771:1994 |
|  |  | wątek |  | 2 |  |
| 4. | Przesuwalność nitek w szwie, nie więcej niż: | osnowa | mm | 3 | PN-EN ISO 13936-1:2005 |
|  |  | wątek |  | 3 |  |
| 5. | Stopień odporności wybarwień na: nie mniej niż: |
| 5.1. | Wodę | zmiana barwy | stop. | 4-5 | PN-EN ISO I05-E01:2013 |
|  |  | zabrudzenie bieli wełny |  | 4 |  |
|  |  | zabrudzenie bieli PA |  | 3-4 |  |
| 5.2. | Pot kwaśny i alkaliczny | zmiana barwy | stop. | 4-5 | PN-EN ISO 105-E04:2013 |
|  |  | zabrudzenie bieli wełny |  | 4 |  |
|  |  | zabrudzenie bieli PA |  | 3-4 |  |
| 5.3. | Rozpuszczalniki organiczne (czterochloroetylen) | zmiana barwy | stop. | 4-5 | PN-EN ISO 105-X05:1999 |
|  |  | zabrudzenie bieli wełny |  | 4-5 |  |
|  |  | zabrudzenie bieli PA |  | 4-5 |  |
| 5.4. | Prasowanie na wilgotno | zmiana barwy | stop. | 4-5 | PN-EN ISO 105-X11:2000 |
|  |  | zabrudzenie bieli wełny |  | 4-5 |  |
| 5.4. | Tarcie | suche | zabrudzenie bieli bawełny | stop. | 4 | PN-EN ISO 105-X12:2005 |
|  |  | mokre |  |  | 3-4 |  |

4. Opis wykonania

4.1. Rodzaje szwów i ściegów maszynowych

Podstawowe rodzaje szwów wg PN-P-84501:1983 Szwy. Klasyfikacja i oznaczenia oraz ściegów wg PN-P-84502:1983 Ściegi. Klasyfikacja i oznaczenia przedstawiono w tabeli 6

Tabela 6. Klasyfikacja szwów i ściegów.

| Lp. | Oznaczenie szwu i ściegu |
| --- | --- |
| 1 | 1.01.01/301 |
| 2 | 1.01.03/401.504 |
| 3 | 1.06.01/301 |
| 4 | 1.06.03/301 |
| 5 | 1.06.03/301.301 |
| 6 | 1.06.04/301.301 |
| 7 | 1.06.05/301 |
| 8 | 1.06.05/301.301 |
| 9 | 2.02.01/301 |
| 10 | 2.02.03/301.301 |
| 11 | 2.02.08/301 |
| 12 | 2.02.09/301.301 |
| 13 | 3.08.01/326 |
| 14 | 4.03.04/301 |
| 15 | 5.04.03/301.301 |
| 16 | 5.05.01/301 |
| 17 | 5.06.01/301.301 |
| 181 | 5.31.01/301 |
| 19 | 5.39.01/301.301 |
| 20 | 5.42.01/301.301 |
| 21 | 6.02.01/301 |
| 22 | 6.03.01/301 |
| 23 | 6.03.08/301.301 |
| 24 | 8.02.01/302 |
| 25 | 8.06.01/301 |
| 26 | 8.06.03/301 |

Zalecana gęstość ściegów: stębnowe łączące 40 na 1 dm; stębnowe ozdobne 30 na 1 dm; dziurki odzieżowe 120-140 na 1 dm; dziurki bieliźniane 120-140 na 1 dm; overlock 50-60 na 1 dm.

Uwaga: Szwy przy rozpoczęciu i zakończeniu zamocować  przeszyciem wstecznym celem zabezpieczenia przed pruciem.

4.2. Dopuszczalne sztukowanie elementów

Nie dopuszcza się sztukowania elementów płaszcza i podpinki .

4.3. Tabela klasyfikacji wielkości

W zależności od obwodu klatki piersiowej i wzrostu wyróżnia się wielkości podane w tabeli 7

Tabela 7. Tabela rozmiarów (w cm)

| WZROST | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ |
| --- | --- |
|  | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 160 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 170 | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 175 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 180 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 185 | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| 190 | - | - | X | X | X |  | X | X | - |
| 195 | - | - | X | X | X | X | - | - | - |

UWAGA: Należy przewidzieć rozmiary wykraczające poza wymiary podane powyżej oraz rozmiary nietypowe. Wymiarowanie i wykonanie wyrobu w rozmiarach wykraczających poza ujęte w dokumentacji techniczno-technologicznej oraz rozmiarach nietypowych musi być zgodne ze sztuką krawiecką, zasadami stopniowania zawartymi w odpowiednich normach, a także zapewnić funkcjonalność, właściwe dopasowanie do użytkownika i jego estetykę. Wykonawca powinien opracować tabele wymiarów dla przedmiotowych rozmiarów wyrobu, ująć je w zakładowej dokumentacji techniczno-technologicznej i udostępnić przedstawicielom Zamawiającego oraz „organu upoważnionego” w trakcie wykonywania czynności odbiorczych zgodnie z zapisami umowy.

4.4. Zestawienie elementów składowych

Zestawienie elementów składowych przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Elementy składowe

| Rodzaj materiału | Lp. | Wyszczególnienie elementów | Ilość elementów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1 | Tył | 2 |
|  | 2 | Karczek tyłu | 1 |
|  | 3 | Przód | 2 |
|  | 4 | Karczek przodu | 2 |
|  | 5 | Rękaw przedni | 2 |
|  | 6 | Rękaw tylni | 2 |
|  | 7 | Rękaw spodni | 2 |
|  | 8 | Patka rękawa | 4 |
|  | 9 | Obłożenie | 2 |
|  | 10 | Kołnierz spodni | 1 |
|  | 11 | Kołnierz wierzchni | 1 |
|  | 12 | Stójka spodnia | 1 |
|  | 13 | Stójka wierzchnia | 1 |
|  | 14 | Szyjka tyłu | 1 |
|  | 15 | Naramienniki | 4 |
|  | 16 | Listewka kieszeni bocznej | 2 |
| Tkanina zasadnicza | 17 | Pasek | I |
|  | 18 | Zapinka paska | 2 |
|  | 19 | Podtrzymywacze paska | 2 |
|  | 20 | Przesuwka paska | 1 |
|  | 21 | Wieszak | 1 |
|  | 22 | Podtrzymywacze podszewki | 2 |
|  | 23 | Wypustka kieszeni wewnętrznej do podszewki | 1 |
|  | 24 | Podkład kieszeni wewnętrznej do podszewki | 1 |
|  | 25 | Wypustka kieszeni wewnętrznej do podpinki | 1 |
|  | 26 | Podkład kieszeni wewnętrznej do podpinki | 1 |
|  | 27 | Zapinka do kieszeni wewnętrznej | 2 |
|  | 28 | Odszycie obłożenia | 2 |
|  | 29 | Wzmocnienie kieszeni bocznej | 4 |
|  | 30 | Wypustka kieszeni bocznej przelotowej | 2 |
|  | 31 | Odszycie karczka przodu | 2 |
|  | 32 | Odszycie karczka tyłu | 1 |
|  | 33 | Odszycie szyjki tyłu | 1 |
|  |  | Razem | 57 |
| Podszewka | 1 | Tył | 1 |
|  | 2 | Przód | 2 |
|  | 3 | Rękaw przedni | 2 |
|  | 4 | Rękaw tylni | 2 |
|  | 5 | Rękaw spodni | 2 |
|  | 6 | Zapinka podpinki | 7 |
|  | 7 | Odszycie otworu kieszeni przelotowej | 2 |
|  | 8 | Worek kieszeni wewnętrznej | 4 |
|  | 9 | Worek kieszeni bocznej | 4 |
|  |  | Razem | 26 |
| Włókmtex klejony | l | Szyjka tyłu | 1 |
|  | 2 | Rozporek | 2 |
|  | 3 | Wkład dołu tyłu | 2 |
|  | 4 | Wkład dołu przodu | 2 |
|  | 5 | Wkład dołu rękawa przedniego | 2 |
|  | 6 | Wkład dołu rękawa tylnego | 2 |
|  | 7 | Wkład dołu rękawa spodniego | 2 |
|  | 8 | Krawędzie przodów | 2 |
|  | 9 | Listewka kieszeni bocznej | 2 |
|  | 10 | Wypustka kieszeni wewnętrznej | 1 |
|  | 11 | Wypustka kieszeni wewnętrznej do podpinki | 1 |
|  | 12 | Patka rękawa | 2 |
|  | 13 | Naramiennik | 2 |
|  | 14 | Zapinka paska | 2 |
|  | 15 | Odszycie karczka przodu | 2 |
|  | 16 | Odszycie karczka tyłu | 1 |
|  |  | Razem | 28 |
| Wkład klejowy | 1 | Kołnierz wierzchni | 1 |
|  | 2 | Kołnierz spodni | 1 |
|  | 3 | Stójka wierzchnia | 1 |
|  | 4 | Stójka spodnia | 1 |
|  | 5 | Obłożenie | 1 |
|  | 6 | Pasek | 1 |
|  |  | Razem | 6 |
| Podpinka - wkład ciepłochronny o masie 120 g | 1 | Przód | 2 |
|  | 2 | Tył | 1 |
|  |  | Razem | 3 |
| Podpinka - wkład ciepłochronny o masie 60 g | 1 | Rękaw wierzchni | 2 |
|  | 2 | Rękaw spodni | 2 |
|  |  | Razem | 4 |
| Pianka igłowana | 1 | Wypełnienie kuli rękawa | 2 |
|  |  | Razem | 2 |

4.5. Podstawowe operacje wykonania wyrobu

4.5.1. Płaszcz

Podstawowe operacje wykonania płaszcza przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Podstawowe operacje wykonania płaszcza

| Lp. | Nazwa operacji | Oznaczenie szwu i ściegu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rozkrój elementów |  | wg układów kroju |
| 2 | Podklejanie elementów |  | parametry klejenia wg zaleceń producenta wkładu |
| 3 | Odszycie końców listewek kieszeni bocznych | 1.06.05/301 + 06.04/301.301 | wg szablonu pomocniczego i tabeli wymiarów; krawędzie listewek stębnować 2x w odległości 0,2 i 0,8 cm od krawędzi |
| 4 | Odszycie otworu kieszeni i doszycie worka do listewki | 2.02.08/301 +2.02.01/301 | wg szablonu pomocniczego i tabeli wymiarów; końce listewki zamocować w pierwszej i drugiej linii stębnowej |
| 5 | Zeszycie worka kieszeni bocznej | 1.01.01/301 | w szew podłożyć podtrzymywacz worka kieszeni |
| 6 | Naszycie karczka do przodu | 5.31.01/301 | wg oznaczenia |
| 7 | Wykonanie otworu kieszeni wewnętrznej w podszewce | 5.39.01/301.301 | wg oznaczenia; szerokość wypustki 0,5 cm |
| 8 | Naszycie podkładu kieszeni wewnętrznej | 5.05.01/301 | szerokość stębnówki 0,2 cm |
| 9 | Stębnowanie otworu kieszeni wkoło | 5.42.01/301.301 | szerokość stębnówki 0,2 cm |
| 10 | Zeszycie worka kieszeni wewnętrznej | 1.01.01/301 |  |
| 11 | Odszycie krawędzi przodu | 1.06.05/301 | krawędź wyłogu obrysować wg szablonu pomocniczego, pozostałą część przodu szyć na 1,0 cm; szew wycieniować |
| 12 | Wykonanie szwu środka tyłu | 2.02.03/301.301 + 2.02.09/301.301 | tył zeszyć wg znaków na wykrojach, następnie stębnować 2x w odległości 0,2 i 0,8 cm od krawędzi; górę rozporka zamocować dwukrotnym przeszyciem wg szablonu pomocniczego |
| 13 | Naszycie karczka tyłu | 5.31.01/301 |  |
| 14 | Wykonanie zapinki paska | 8.06.01/301 | - |
| 15 | Wykonanie szwów bocznych | 4.03.04/301 | szerokość szwu 1,0cm; w szew wg szablonu pomocniczego podłożyć podtrzymywacz |
| 16 | Wykonanie szwów barkowych | 2.02.03/301.301 | wg znaków na wykrojach |
| 17 | Doszycie stójki do kołnierza wierzchniego i spodniego | 2.02.03/301.301 | doszyć szwem 0,7cm i przestębnować 0,2cm |
| 18 | Odszycie kołnierza | 1.06.05/301 | wg szablonu pomocniczego; wycieniować, szew rozprasować, wywrócić, uformować i zaprasować |
| 19 | Doszycie odszycia stójki do odszycia obłożeń | 4.03.04/301 | wg znaków |
| 20 | Wszycie kołnierza spodniego do podkroju szyi | 2.02.03/301.301 + 4.03.04/301 | wg znaków |
| 21 | Doszycie kołnierza wierzchniego do obłożeń | 4.03.04/301 | wg znaków |
| 22 | Stębnowanie krawędzi przodu i kołnierza | 1.06.04/301.301 | stębnować 2x w odległości 0,2cm i 0,8 cm od krawędzi |
| 23 | Odszycie zapięcia do podpinki | 1.06.03/301.301 + 1.06.01/301 | odległość I-szej stębnówki 0,2cm od krawędzi, II-giej 2,2cm od krawędzi |
| 24 | Podwinięcie dołu płaszcza | 6.02.01/301 | odległość stębnówki od krawędzi podwinięcia dołu 3,0 cm; w szwach bocznych umieścić podtrzymywacze dołu podszewki |
| 25 | Wykonanie naramiennika | 4.03.04/301 + 1.06.05/301.301 | odszyć wg szablonu pomocniczego |
| 26 | Odszycie i stębnowanie patki rękawa | 1.06.03/301 + 1.06.04/301.301 | wg szablonu pomocniczego; stębnować 2 x w odległości 0,2cm i 0,8 cm od krawędzi |
| 27 | Naszycie znaku (emblematu) POLICJA na lewy rękaw | 5.04.03/301.301 | wg szablonu pomocniczego na lewy rękaw |
| 28 | Wykonanie szwu środkowego rękawa | 2.02.08/301 2.02.09/301.301 | stębnować po tylnym rękawie w odległości 0,2 cm i 0,8 cm od krawędzi szwu z podłożeniem patki |
| 29 | Wykonanie szwu łokciowego rękawa | 2.02.03/301.301 | szew przełożyć i przestębnować w odl. 0,2 cm |
| 30 | Wykonanie szwu przedniego rękawa | 4.03.04/301 | dół rękawa podwinąć i zaprasować |
| 31 | Wszycie rękawa |  | wg znaków w szew podłożyć naramiennik (2/3 na przodzie, 1/3 na tyle); pachę przestębnować w odległości 0,2cm od wszycia |
| 32 | Wykonanie podszewki | 1.01.03/401.504 | połączyć tył, szwy boczne, szwy rękawa; wszyć rękawy szwem l,0cm |
| 33 | Podwinięcie dołu podszewki | 6.03.01/301 | szerokość podwinięcia podszewki 2,5 cm |
| 34 | Wszycie podszewki w rękawach, obłożeniach, w rozporku tyłu | 2.02.08/301 +1.01.01/301 + 2.02.08/301 | wg znaków na wykrojach |
| 35 | Wykonanie podtrzymywaczy i przesuwki paska | 8.02.01/302 |  |
| 36 | Odszycie i stębnowanie paska | 8.06.03/301 + 1.06.04/301.301 | wg szablonu pomocniczego i tabeli wymiarów; stębnować 3x w odległości 0,2 cm i 0,8 cm |
| 37 | Zamocowanie klamry na pasku | 6.03.08/301.301 | wykonać okrągłą dziurkę odzieżową na bolec klamry, koniec z klamrą podwinąć |
| 38 | Wykonanie dziurek odzieżowych w krawędzi przodu, naramiennikach i patkach rękawów | 409 | wg szablonu pomocniczego, zgodnie z tabelą wymiarów |
| 39 | Wykonanie dziurek bieliźnianych do podpinki | 304 | wg szablonu pomocniczego |
| 40 | Przyszycie guzików w płaszczu i w podpince |  | wg oznaczenia i układania się dziurek w poszczególnych elementach |
| 41 | Wykończenie |  | wyrób oczyścić z końców nici, znaków kredy |

4.5.2. Podpinka

Podstawowe operacje wykonania podpinki przedstawiono w tabeli 10.

Tabela 10. Podstawowe operacje wykonania podpinki

| Lp. | Nazwa operacji | Oznaczenie szwu i ściegu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rozkrój elementów | - | wg układów kroju |
| 2 | Wykonanie otworu kieszeniowego w prawym przodzie | 5.04.03/301.301 |  |
| 3 | Podwinięcie odszycia otworu i przestębnowanie | 5.06.01/301.301 |  |
| 4 | Uszycie zapinki | 8.02.01/302 | - |
| 5 | Wykonanie kieszeni wewnętrznej w lewym przodzie | 5.39.01/301.301 | - |
| 6 | Naszycie podkładu kieszeni wewnętrznej | 5.42.01/301.301 |  |
| 7 | Stębnowanie otworu kieszeni wokoło | 5.42.01/301.301 | - |
| 8 | Zeszycie worka kieszeni wewnętrznej | 1.01.03/401.504 | - |
| 9 | Naszycie emblematu i wszywki rozmiarowej | 5.06.01/301.301 | pod kieszenią wewnętrzną |
| 10 | Zeszycie szwów rękawowych: przednich i łokciowych | 1.01.03/401.504 | - |
| 11 | Zeszycie szwów bocznych i barkowych | 1.01.03/401.504 | - |
| 12 | Wszycie rękawów do podkroju pachy | 1.01.03/401.504 | - |
| 13 | Lamowanie podpinki wokoło Lamowanie dołu rękawów | 3.08.01/326 | - |
| 14 | Zakończenie lamówki | 6.02.01/301 | - |
| 15 | Przyszycie guzików | - | - |
| 16 | Podpinkę oczyścić z nici i przypiąć do płaszcza | - | - |

5. Oznaczanie, znakowanie, składanie i pakowanie

5.1. Oznaczenie i znakowanie:

Wyroby, opakowania jednostkowe i zbiorcze powinny być oznaczone następująco:

Wyroby:

a) wszywka informacyjna wszyta trwale w szwie bocznym płaszcza i podpinki, do wewnętrznej strony wyrobu, zawierająca co najmniej: nazwę producenta, nazwę wyrobu, skład surowcowy tkaniny zasadniczej i podszewki, wielkość wyrobu (obwód klatki piersiowej/wzrost) w formie piktogramu, sposób konserwacji wyrobu, ze znakami informacyjnymi ujętymi w normie PN EN ISO 3758:2006, miesiąc i rok produkcji, oznaczenie stopnia jakości wyrobu, znak kontroli jakości, oznaczenie zlecenia produkcyjnego, dopuszcza się zastosowanie do trzech wszywek z ww. informacjami;

b) etykieta papierowa przymocowana do wyrobu w widocznym miejscu, w sposób estetyczny i trwały, zawierającą co najmniej: nazwę producenta, nazwę wyrobu, skład surowcowy tkaniny zasadniczej i podszewki, wielkość wyrobu (obwód klatki piersiowej/wzrost) w formie piktogramu, miesiąc i rok produkcji, okres gwarancji, oznaczenie stopnia jakości wyrobu, znak kontroli jakości. Odłączenie etykiety od wyrobu nie powinno powodować uszkodzeń, a ślady po jej zdjęciu powinny być łatwe do usunięcia.

Opakowanie zbiorcze wyrobów

Jeżeli wyroby w workach foliowych są pakowane do kartonów – powinno mieć naklejoną etykietę zawierająca co najmniej: nazwę producenta, nazwę wyrobu, wielkość wyrobu (obwód klatki piersiowej/wzrost) w formie tekstu, miesiąc i rok produkcji, ilość wyrobów w opakowaniu, oznaczenie stopnia jakości wyrobu, znak kontroli jakości.

Napisy na ww. elementach powinny być wykonane w sposób czytelny, trwały i estetyczny. Niedopuszczalne jest odręczne wypełnianie i wprowadzanie poprawek.

5.2. Składanie

Płaszcz zawiesić na wieszaku odzieżowym, profilowanym z metalowym uchwytem. Wielkość wieszaka należy dostosować do wielkości wyrobu. Płaszcz zapiąć na guziki. W lewym rękawie płaszcza umieścić etykietę jednostkową.

5.3. Pakowanie

Płaszcz zapakować w worek foliowy. Worek dołem zamknąć - zgrzać lub zeszyć. Na prawym, górnym rogu worka nakleić etykietę.

Karton, do którego zapakowano płaszcze, należy zakleić taśmą. Dopuszcza się zapakowanie do kartonu płaszczy w różnych rozmiarach (końcówki rozmiarowe, rozmiary nietypowe) z podaniem na etykiecie zbiorczej ilości wyrobów w poszczególnych rozmiarach. Na krótszy bok kartonu nakleić etykietę zbiorczą.

Pakowanie powinno zabezpieczyć wyrób przed obniżeniem jego jakości w czasie przechowywania, jak i transportu.

6. Rysunki techniczne

Przód – tkanina zasadnicza

Tył – Tkanina zasadnicza

Wnętrze płaszcza – podpinka

Wnętrze płaszcza– podpinka

7. Wymiary podstawowe wyrobu gotowego

| Wyszczególnienie rozmiarów Wyszczególnienie wymiarów | Obwód klatki piersiowej | 88 | 92 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wzrost | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
| 1 Tył a/ długość od wszycia kołnierza do dołu karczka | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,0 |
| b/ długość od wszycia kołnierza do dołu płaszcza | 103,0 | 106,0 | 109,0 | 112,0 | 115,0 | 118,0 | 103,5 | 106,5 | 109,5 | 112,5 | 115,5 | 118,5 | 121,5 |
| c/szerokość na wysokości naramienników | 50,2 | 50,6 | 51,0 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 50,8 | 51,2 | 51,6 | 52,0 | 52,4 | 52,8 | 53,2 |
| 2 Przody b/ długość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do dołu płaszcza | 106,9 | 109,9 | 112,9 | 115,9 | 118,9 | 121,9 | 107,5 | 110,5 | 113,5 | 116,5 | 119,5 | 122,5 | 125,5 |
| c/długość szwu barkowego | 16,4 | 16,6 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | 17,4 | 16,7 | 16,9 | 17,1 | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,9 |
| 3 Obwody mierzone po zapięciu a/ pod pachą | 69,1 | 69,5 | 69,9 | 70,3 | 70,7 | 71,1 | 70,6 | 71,0 | 71,4 | 71,8 | 72,2 | 72,6 | 73,0 |
| b/u dołu | 74,0 | 74,4 | 74,8 | 75,2 | 75,6 | 76,0 | 75,6 | 76,0 | 76,6 | 76,8 | 77,2 | 77,6 | 78,0 |
| 4 Rękaw a/ długość od wszycia kuli do dołu | 60,5 | 62,0 | 63,5 | 65,0 | 66,5 | 68,0 | 60,5 | 62,0 | 63,5 | 65,0 | 66,5 | 68,0 | 69,5 |
| 5 Naramienniki a/ długość od wszycia do ostrego końca mierzona pośrodku | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,4 | 14,4 |
| 6 Kieszenie boczne a/ odległość od szwu barkowego przy kołnierzu do wszycia listewki z przodu | 47,2 | 48,7 | 50,2 | 51,7 | 53,2 | 54,7 | 47,4 | 48,9 | 50,4 | 51,9 | 53,4 | 54,9 | 56,4 |
| b/ długość listewki na linii wszycia | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 7 Podpinka a/ długość tyłu od podkroju szyi do dołu | 90,0 | 93,0 | 96,0 | 99,0 | 102,0 | 105,0 | 90,5 | 93,5 | 96,5 | 99,5 | 102,5 | 105,5 | 108,5 |
| b/ szerokość tyłu na wysokości szwów barkowych | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 53,0 | 53,4 | 52,0 | 52,4 | 52,8 | 53,2 | 53,6 | 54,0 | 54,4 |
| c/ obwód pod pachą od krawędzi do środka tyłu | 54,4 | 54,8 | 55,2 | 55,6 | 56,0 | 56,4 | 56,0 | 56,4 | 56,8 | 57,2 | 57,6 | 58,0 | 58,4 |
| d/ długość rękawa od wszycia kuli do dołu | 49,0 | 50,5 | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 56,5 | 49,0 | 50,5 | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 56,5 | 58,0 |

| Wyszczególnienie rozmiarów Wyszczególnienie wymiarów | Obwód klatki piersiowej | 96 | 100 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wzrost | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| 1 Tył a/ długość od wszycia kołnierza do dołu karczka | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 |
| b/ długość od wszycia kołnierza do dołu płaszcza | 107,0 | 110,0 | 113,0 | 116,0 | 119,0 | 122,0 | 125,0 | 107,5 | 110,5 | 113,5 | 116,5 | 119,5 | 122,5 | 125,5 |
| c/szerokość na wysokości naramienników | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 53,0 | 53,4 | 53,8 | 54,2 | 52,4 | 52,8 | 53,2 | 53,6 | 54,0 | 54,4 | 54,8 |
| 2 Przody b/ długość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do dołu płaszcza | 111,1 | 114,1 | 117,1 | 120,1 | 123,1 | 126,1 | 129,1 | 111,7 | 114,7 | 117,7 | 120,7 | 123,7 | 126,7 | 129,7 |
| c/długość szwu barkowego | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,1 | 18,3 | 18,5 | 18,7 |
| 3 Obwody mierzone po zapięciu a/ pod pachą | 72,6 | 73,0 | 73,4 | 73,8 | 74,2 | 74,6 | 75,0 | 74,2 | 74,6 | 75,0 | 75,4 | 75,8 | 76,2 | 76,6 |
| b/ u dołu | 77,6 | 78,0 | 78,4 | 78,8 | 79,2 | 79,6 | 80,0 | 79,2 | 79,6 | 80,0 | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 81,6 |
| 4 Rękaw a/ długość od wszycia kuli do dołu | 62,0 | 63,5 | 65,0 | 66,5 | 68,0 | 69,5 | 71,0 | 61,0 | 63,5 | 65,0 | 66,5 | 68,0 | 69,5 | 71,0 |
| 5 Naramienniki a/ długość od wszycia do ostrego końca mierzona pośrodku | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 6 Kieszenie boczne a/ odległość od szwu barkowego przy kołnierzu do wszycia listewki z przodu | 49,1 | 50,6 | 52,1 | 53,6 | 55,1 | 56,6 | 58,1 | 49,3 | 50,8 | 52,3 | 53,8 | 55,3 | 56,8 | 58,3 |
| b/ długość listewki na linii wszycia | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| 7 Podpinka a/ długość tyłu od podkroju szyi do dołu | 94,0 | 97,0 | 100,0 | 103,0 | 106,0 | 109,0 | 112,0 | 94,5 | 97,5 | 100,5 | 103,5 | 107,5 | 110,5 | 113,5 |
| b/ szerokość tyłu na wysokości szwów barkowych | 53,0 | 53,4 | 53,8 | 54,2 | 54,6 | 55,0 | 55,4 | 53,6 | 54,0 | 54,4 | 54,8 | 55,2 | 55,6 | 56,0 |
| c/ obwód pod pachą od krawędzi do środka tyłu | 58,0 | 58,4 | 58,8 | 59,2 | 59,6 | 60,0 | 60,4 | 59,6 | 60,0 | 60,4 | 60,8 | 61,2 | 61,6 | 62,0 |
| d/ długość rękawa od wszycia kuli do dołu | 50,5 | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 56,5 | 58,0 | 59,5 | 50,5 | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 56,5 | 58,0 | 59,5 |

| Wyszczególnienie rozmiarów Wyszczególnienie wymiarów | Obwód klatki piersiowej | 104 | 108 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wzrost | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |
| 1 Tył a/ długość od wszycia kołnierza do dołu karczka | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
| b/ długość od wszycia kołnierza do dołu płaszcza | 111,0 | 114,0 | 117,0 | 120,0 | 123,0 | 126,0 | 111,5 | 114,5 | 117,5 | 120,5 | 123,5 | 126,5 |
| c/ szerokość na wysokości naramienników | 53,4 | 53,8 | 54,2 | 54,6 | 55,0 | 55,4 | 54,0 | 54,4 | 54,8 | 55,2 | 55,6 | 56,0 |
| 2 Przody b/ długość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do dołu płaszcza | 115,3 | 118,3 | 121,3 | 124,3 | 127,3 | 130,3 | 115,9 | 118,9 | 121,9 | 124,9 | 127,9 | 130,9 |
| c/długość szwu barkowego | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 18,3 | 18,5 | 18,7 | 18,9 | 19,1 | 19,3 |
| 3 Obwody mierzone po zapięciu a/ pod pachą | 76,2 | 76,6 | 77,0 | 77,4 | 77,8 | 78,2 | 77,8 | 78,2 | 78,6 | 79,0 | 79,4 | 79,8 |
| b/ u dołu | 81,2 | 81,6 | 82,0 | 82,4 | 82,8 | 83,2 | 82,8 | 83,2 | 83,6 | 84,0 | 84,4 | 84,8 |
| 4 Rękaw a/ długość od wszycia kuli do dołu | 63,5 | 65,0 | 66,5 | 68,0 | 69,5 | 71,0 | 63,5 | 65,0 | 66,5 | 68,0 | 69,5 | 71,0 |
| 5 Naramienniki a/ długość od wszycia do ostrego końca mierzona pośrodku | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 6 Kieszenie boczne a/ odległość od szwu barkowego przy kołnierzu do wszycia listewki z przodu | 51,0 | 52,5 | 54,0 | 56,5 | 58,0 | 59,5 | 51,2 | 52,7 | 54,2 | 55,7 | 57,2 | 58,7 |
| b/ długość listewki na linii wszycia | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 7 Podpinka a/ długość tyłu od podkroju szyi do dołu | 98,0 | 101,0 | 104,0 | 107,0 | 110,0 | 113,0 | 98,5 | 101,5 | 104,5 | 107,5 | 110,5 | 113,5 |
| b/ szerokość tyłu na wysokości szwów barkowych | 54,4 | 54,8 | 55,2 | 55,6 | 56,0 | 56,4 | 55,0 | 55,4 | 55,8 | 56,2 | 56,6 | 57,0 |
| c/ obwód pod pachą od krawędzi do środka tyłu | 61,6 | 62,0 | 62,4 | 62,8 | 63,2 | 63,6 | 63,2 | 63,6 | 64,0 | 64,4 | 64,8 | 65,2 |
| d/ długość rękawa od wszycia kuli do dołu | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 56,5 | 58,0 | 59,5 | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 56,5 | 58,0 | 59,5 |

| Wyszczególnienie rozmiarów Wyszczególnienie wymiarów | Obwód klatki piersiowej | 112 | 116 | 120 | Tolerancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wzrost | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 175 | 180 | 185 | 190 | 175 | 180 |  |
| 1 Tył a/ długość od wszycia kołnierza do dołu karczka | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 40,0 | 41,0 | 0,3 |
| b/ długość od wszycia kołnierza do dołu płaszcza | 112,0 | 115,0 | 118,0 | 121,0 | 124,0 | 115,5 | 118,5 | 121,5 | 124,5 | 116,0 | 119,0 | 1,0 |
| c/szerokość na wysokości naramienników | 54,6 | 55,0 | 55,4 | 55,8 | 56,2 | 55,6 | 56,0 | 56,4 | 56,8 | 56,2 | 56,6 | 1,0 |
| 2 Przody b/ długość od szwu barkowego przy wszyciu kołnierza do dołu płaszcza | 116,5 | 119,5 | 122,5 | 125,5 | 128,5 | 120,1 | 123,1 | 126,1 | 130,1 | 120,7 | 123,7 | 1,0 |
| c/długość szwu barkowego | 18,6 | 18,8 | 19,0 | 19,2 | 19,4 | 19,1 | 19,2 | 19,5 | 19,7 | 19,4 | 19,6 | 0,3 |
| 3 Obwody mierzone po zapięciu a/ pod pachą | 79,4 | 79,8 | 80,2 | 80,6 | 81,0 | 81,4 | 81,8 | 82,2 | 82,6 | 83,0 | 83,4 | 1,0 |
| b/u dołu | 84,4 | 84,8 | 85,2 | 85,6 | 86,0 | 86,4 | 86,8 | 87,2 | 87,6 | 88,0 | 88,4 | 1,0 |
| 4 Rękaw a/ długość od wszycia kuli do dołu | 63,5 | 65,0 | 66,5 | 68,0 | 69,5 | 65,0 | 66,5 | 68,0 | 69,5 | 65,0 | 66,5 | 1,0 |
| 5 Naramienniki a/ długość od wszycia do ostrego końca mierzona pośrodku | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 0,3 |
| 6 Kieszenie boczne a/ odległość od szwu barkowego przy kołnierzu do wszycia listewki z przodu | 51,4 | 52,9 | 54,4 | 55,9 | 57,4 | 53,1 | 54,6 | 56,1 | 57,6 | 53,3 | 54,8 | 1,0 |
| b/ długość listewki na linii wszycia | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 0,3 |
| 7 Podpinka a/ długość tyłu od podkroju szyi do dołu | 99,0 | 102,0 | 105,0 | 108,0 | 111,0 | 102,5 | 105,5 | 108,5 | 111,5 | 103,0 | 106,0 | 1,0 |
| b/ szerokość tyłu na wysokości szwów barkowych | 55,6 | 56,0 | 56,4 | 56,8 | 57,2 | 56,6 | 57,0 | 57,4 | 57,8 | 57,2 | 57,6 | 1,0 |
| c/ obwód pod pachą od krawędzi do środka tyłu | 64,8 | 65,2 | 65,6 | 66,0 | 66,4 | 66,8 | 67,2 | 67,6 | 68,0 | 68,4 | 68,8 | 1,0 |
| d/ długość rękawa od wszycia kuli do dołu | 52,0 | 53,5 | 55,0 | 56,5 | 58,0 | 53,5 | 55,0 | 56,5 | 58,0 | 53,5 | 55,0 | 1,0 |

8. Wymiary stałe i pomocnicze wyrobu gotowego

| Lp. | Wyszczególnienie wymiarów | Wymiary w cm |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość listewki kieszeni bocznej | 4,5 |
| 2. | Szerokość listewki kieszeni przelotowej | 1,5 |
| 3. | Naramiennik - szerokość przy wszyciu | 5,5 |
| 4. | Naramiennik - szerokość przy ostrym końcu | 4,0 |
| 5. | Pasek | 5,0 |
| 6. | Kołnierz wierzchni - szerokość z przodu | 11,0 |
| 7. | Kołnierz spodni - szerokość | 10,5 |
| 8. | Długość kieszeni wewnętrznej | 16,0 |
| 9. | Odległość wszycia emblematu "Policja" na lewym rękawie od wszycia kuli rękawa | 6,0 |
| 10. | Patka rękawa - długość od linii wszycia do ostrego końca | 9,0 |
| 11. | Patka rękawa - szerokość | 6,0 |
| 12. | Dziurki - odległość od ostrego końca w naramienniku i podtrzymywaczu paska odległość od ostrego końca w patce rękawa odległość od krawędzi przodów | 2,0 2,5 2,5 |
| 13. | Guziki - odległość od krawędzi przodu | 16,5 |

9. Znak identyfikacyjny „POLICJA”

Znak identyfikacyjny „POLICJA” jest w kolorze granatowym z umieszczonym w łuku haftowanym napisem POLICJA w kolorze srebrnym. Jest naszywany na lewy rękaw płaszcza w odległości 4,0 cm ±0,5 cm od wszycia rękawa, mierzonej pomiędzy górną krawędzią znaku (emblematu) a wszyciem rękawa.

Rys. 1. Znak identyfikacyjny „POLICJA” – zgodnie z wzorem Zamawiającego.

Rys. 2. Znak identyfikacyjny „POLICJA” – wymiarowanie w mm (dopuszczalne odchylenie od wymiarów podanych na rysunku  ±1 mm).

materiał zasadniczy

haft - nić metalizowana srebrna

obszycie wzmacniające

Rys. 3. Wersja kolorystyczna – gotowy znak identyfikacyjny „POLICJA”

Rys. 4. Miejsce umieszczenia znaku na rękawie.

Materiały użyte do wykonania znaku identyfikacyjnego „POLICJA”:

– tkanina zasadnicza, skład surowcowy: elana 55%, wełna 45% (np. art. 0119/E55/220);

– flizelina gruba,

– nić metalizowana w kolorze srebrnym,

– nić poliestrowa w kolorze granatowym,

– nic bawełniana w kolorze białym

10. Parametry i cechy wyrobu gotowego

Klasyfikacja jakości

Ocenę jakości należy przeprowadzić wg normy PN-P-84507:1985. Dopuszcza się wyłącznie wyroby wykonane w I stopniu jakości.

Dopuszczalne błędy

Charakterystyka dopuszczalnych błędów i ich ilość powinna być zgodna z normą PN-P-84507:1985.

11. Odbiór jakościowy

1. Warunki przedstawienia wyrobu do odbioru:

a.	Odbioru jakościowego dokonuje się w celu organoleptycznego sprawdzenia zgodności wykonania wyrobu z wymaganiami Specyfikacji Technicznej w zakresie jakości i estetyki wyrobu.

b.	Wyroby przewidziane do odbioru podlegają 100% kontroli przez komórkę Kontroli Jakości zakładu Wykonawcy.

c.	Podstawą odbioru partii produkcyjnej jest spełnienie wymagań zawartych w niniejszej Dokumentacji Technicznej. Do każdej partii wyrobu podlegająca odbiorowi Wykonawca jest zobowiązany wystawić deklarację zgodności wyrobu zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 (Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne)

2. Tryb i zasady przeprowadzenia odbioru jakościowego wyrobu:

a.	Odbioru partii produkcyjnej wyrobu dokonują osoby wyznaczone przez zamawiającego.

b.	Metodą „na ślepo” wg normy PN-N-03010:1983 wybiera się spośród zgłoszonych do odbioru 5% wyrobów (nie mniej niż 15 sztuk) i sprawdza zgodność ich wykonania z wymaganiami Dokumentacji  Technicznej.

c. Podczas odbioru jakościowego ocenie podlegać będzie sprawdzenie zgodności:

- wykonania wyrobów i zastosowanych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Technicznej

- jakości wyrobów z wymaganiami Dokumentacji Technicznej,

- wymiarów wyrobów z wymaganiami Dokumentacji Technicznej,

- ukompletowania, cechowania i pakowania wyrobów z wymaganiami Dokumentacji Technicznej.

Ponadto, ocenie podlegać będzie jakość i estetyka wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności takie elementy jak:

– szwy (ciągłość i równość, wykonanie bez zmarszczeń i wyciągnięć, zabezpieczenie przed pruciem),

– połączenie elementów składowych (np. bez fałd i zgrubień),

– kształt wyrobu (zniekształcenia i skrzywienia, estetyka wykonania poszczególnych elementów wyrobu).

3. Stwierdzenie w trakcie odbioru usterek, wad jakościowych skutkuje odstąpieniem od dalszego odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia nieprawidłowości. Termin ponownego odbioru Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. Wszelkie koszty związane z ponownym odbiorem ponosi Wykonawca.

4. Odbiór jakościowy przedmiotu umowy potwierdzony zostanie protokołem odbioru jakościowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół ten sporządzony zostanie w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a drugi przeznaczony jest dla Zamawiającego.

12.Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Wyrób powinien być wykonany z materiałów spełniających wymagania Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami. W szczególności nie mogą one zawierać substancji zabronionych do stosowania w wyrobach włókienniczych zgodnie z wykazem substancji zawartym w Załączniku XVII do przedmiotowego Rozporządzenia.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ekologii przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 11. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ekologii

| Lp. | Parametr | Jednostka | Wartość | Metodyka badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyn pH | – | 3,5–9,5 | PN-EN ISO 3071:2007 |
| 2. | Zawartość amin aromatycznych nie więcej niż | mg/kg | 30 | PN-EN ISO 14362-1:2012 PN-EN 14362-3:2012 |
| 3. | Zawartość formaldehydu nie więcej niż | mg/kg | 300 | PN-EN ISO 14184-1:2011 |

Spełnienie wyżej wymienionych wymagań dla tkaniny zasadniczej i podszewki zawartych w punkcie  11 w tabeli musi być udokumentowane raportami z badań lub certyfikatami potwierdzającymi bezpieczeństwo i ekologię wyrobów włókienniczych.

Konstrukcja płaszcza powinna zapewnić odpowiedni komfort użytkowania (nie powodować miejscowych ucisków ciała i nie krępować ruchów).

13. Gwarancja Wykonawcy

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne ujawnione w wyrobie i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania.

Jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i do dostarczenia wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji.

Na wyprodukowane wyroby Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy ich użytkowania, pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatacji, konserwacji, transportu i przechowywania. Okres przechowywania wyrobu, po którym przysługuje okres gwarancji, wynosi 24 miesiące, licząc od daty podpisania dowodu przyjęcia przez przedstawiciela Odbiorcy. W przypadku wydania wyrobu do użytkowania po okresie przechowywania dłuższym niż 24 miesiące łączny okres gwarancji (przechowywanie + użytkowanie) wynosi 48 miesięcy.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych Wykonawca rozpatrzy „protokół reklamacji” w ciągu 14 dni licząc od daty jego otrzymania od Odbiorcy.

W przypadku uznania reklamacji Wykonawca:

- usunie wady w wyrobie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania „protokołu reklamacji”,

- usunie wady w dostarczonym wyrobie w miejscu, w którym zostały ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usunięcia,

- wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały ujawnione,

- przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad wyrobu objętego gwarancją, uprawniony do gwarancji nie mógł z niego korzystać,

- wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania „protokołu reklamacji”, jeżeli usunięcie wad będzie niemożliwe bądź niewskazane,

- ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu od przyjęcia go do naprawy do czasu zwrócenia go (bez wad) do Odbiorcy,

Jeżeli Wykonawca nie uzna reklamacji, Odbiorca wadliwego wyrobu przekaże go do zbadania do akredytowanej jednostki. Wydane orzeczenie traktowane będzie jako ostateczne. Koszty badania poniesie strona, której ocena okaże się błędna (Wykonawca lub Odbiorca). Wymiana wadliwego wyrobu nastąpi w ciągu 14 dni od daty orzeczenia na koszt Wykonawcy w przypadku jego winy.

14. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Specyfikacji Technicznej

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań niniejszej Dokumentacji Technicznej:

1) wyniki badań (certyfikaty) z laboratoriów dla:

- tkaniny wierzchniej,

- tkaniny podszewkowej,

2) wyniki badań z laboratoriów, certyfikaty, analizy, atesty, oświadczenia producentów, potwierdzające wskaźniki techniczno-użytkowe dodatków,

3) deklaracja zgodności wyrobu zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 (Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania ogólne),

4) gwarancja Wykonawcy.

15. Średnie normy zużycia materiałów zasadniczych i dodatków

Tabla12.  Zestawienie srednich norm zużycia materiałów zasadniczych i dodatków

| Lp. | Nazwa materiału | Rodzaj materiału | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Tkanina zasadnicza | Poliester 67%; Wiskoza 33%; w kolorze błękitno szarym | 3,75 mb |
| 2. | Podszewka stylonowa | w kolorze stalowym | 2,17 mb |
| 3. | Wkład klejowy |  | 1,15 mb |
| 4. | Włóknitex klejony | w kolorze szarym | 1,12 mb |
| 5. | Układ ocieplający | o gramaturze 120g/m | 1,12 mb |
| 6. | Układ ocieplający | o gramaturze 60g/m2 | 0,50 mb |
| 7. | Pianka igłowana | W/l | 0,04 mb |
| 8. | Kieszeniówka | w kolorze stalowym | 0,50 mb |
| 9. | Włóknitex bez kleju |  | 0,03 mb |
| 10. | Nici poliestrowe | 120 w kolorze tkaniny zasadniczej | 400 mb |
| 11. | Nici poliestrowe | 80 w kolorze tkaniny zasadniczej | 250 mb |
| 12. | Nici poliestrowe na pręcik | 30 w kolorze tkaniny zasadniczej | 8 mb |
| 13. | Guziki z godłem | bakielitowe na metalowej stopce Ø25 (np. art.533/25) | 9 szt. (8+1 zapas) |
| 14. | Guziki z godłem | bakielitowe na metalowej stopce Ø22 (np. art.533/22) | 2 szt. (1+1 zapas.) |
| 15. | Guziki z godłem | bakielitowe na metalowej stopce Ø16 (np. art.533/16 | 3 szt. (2+1 zapas.) |
| 16. | Guziki | - błękitno-szary z 4 otworami, Ø20 (np. art.121/32) | 3 szt. (2 +1 zapas.) |
| 17. | Guziki | błękitno-szary z 4 otworami Ø15 (np. art.121/28 | 29 szt. (27+2 zapas.) |
| 18. | Klamra | z bolcem | 1 szt. |
| 19. | Oczka + podkłady | metalowe oksydowane | 6 szt. |
| 20. | Znak identyfikacyjny „POLICJA” (emblemat) – zgodnie z wzorem Zamawiającego | POLICJA | 1 szt. |
| 21. | Wkład barkowy | - | 1 kpl. |
| 22. | Taśma do lamowania | szer.3 cm | 5 mb |
| 23. | Taśma samosczepna | w kolorze tkaniny zasadniczej szer. 2cm | 0,13 mb |
| 24. | Wszywka firmowa i informacyjna o sposobie konserwacji |  | 2 szt. |
| 25. | Wszywka rozmiarowa | - | 2 szt. |
| 26. | Etykieta jednostkowa | - | 1 szt. |
| 27. | Plomba plastikowa | - | 1 szt. |
| 28. | Wieszak odzieżowy | profilowany z metalowym uchwytem | 1 szt. |
| 29. | Worek | 70 x 150 cm | 1 szt |

Wybrany Wykonawca dokona wymiarowania funkcjonariuszy w celu uniknięcia błędów rozmiarowych  - Wyznaczy dogodny dla niego termin, który nie wpłynie na termin realizacji umowy.

Wzór płaszcza do wglądu w siedzibie Zamawiającego.