Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Tabela 1. Drukarka 3D

| Technologia druku | FDM | Parametry techniczne towaru/sprzętu równoważnego oferowanego przez Wykonawcę Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Zamknięta konstrukcja | TAK |  |
| Rama | Stalowa |  |
| Obudowa | Aluminium i szkło |  |
| Pole robocze do wykorzystania | 256x256x256 mm |  |
| Podajnik materiałów | Podajnik na min. 5 szpul materiałów z możliwością automatycznego rozpoznawania zainstalowanego materiału, przy pomocy technologii RFID. System nie wymaga ingerencji użytkownika w celu zmiany materiału podczas druku. |  |
| Maksymalna temperatura dyszy | 300 stopni Celsjusz |  |
| Średnica otworu dyszy zamontowanej | 0,4 mm |  |
| Możliwość montowania innych dyszy producenta sprzętu | 0,2; 0,6; 0,8 mm |  |
| Podgrzewana tacka | 110 do 120 stopni Celsjusza |  |
| Max Prędkość druku | 500mm/s |  |
| Maksymalny przepływ materiału | 32mm^3/s |  |
| Przyspieszenie głowicy na poziomie rzędu | 20m/s^2 |  |
| Obsługiwane materiały | PLA, PETG, PTU, APS, ASA, PVA, PET PA, PC, Carbon/ Szklany polimer |  |
| Czujniki | Micro Lidar (laser) Kamera Otwarcie drzwiczek Urwanie materiału Złe wypuszczanie materiału Możliwość wznowienia druku po odcięciu napięcia |  |
| Druk wielomateriałowy i wielokolorowy podczas wykonywania pracy | Drukarka ma możliwość instalacji różnych materiałów oznaczonych czytnikami RFD w dedykowanym przez producenta podajniku |  |
| Wyświetlacz | TAK +/- 5” dotykowy ekran sterujący drukarką |  |
| Połączenie | Wi-Fi, czytnik kart SD |  |
| Dołączone oprogramowanie do obsługi drukarki, oraz konwersji i przygotowywania plików do druku (tzw.: Slicer) | TAK |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne przez oprogramowanie | MacOS; Windows |  |
| Głośność | < 22dBm |  |
| Model wzorcowy | Bambu Lab X1-Carbon + AMS |  |
| Ilość sztuk | 5 |  |
| Gwarancja | 24 miesiące |  |

Tabela 2. Dodatkowe materiały do drukarki 3D.

| Nazwa produktu | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| Podkładka Dual-Seded Textured PEI Plate (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych) | 12 szt. |
| Spare Sheet High Temperature Plate (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych) | 12 szt. |
| Kompletny Hotend X1 Stal Hartowana 0,6mm (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 12 szt. |
| Hotend with hardned steel 0,4 mm (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych) | 5 szt. |
| Osłonka Silikonowa X1 & P1P (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 12 szt. |
| Obcinaczki do filamentu (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 8 szt. |
| Dimafix w sztyfcie (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 24 szt. |
| Magigoo ( do nylonu) (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 5 szt. |
| Szuszarka do filamentu WANHAO BOX 2 (o parametrach równoważnych ) | 1 szt. |
| Rolki do czyszczenia dyszy (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 12 szt. |
| Nożyk do ucinania filamentu (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 16 szt. |
| Filtry HEPA (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 24 szt. |
| Filament PLA Devil/spectrum 1kg (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 50 szt. |
| ROSA 3D Filaments PETG + CF 1,75mm 1kg (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 8 szt. |
| Filament Devil Design PMMA 1,75mm 1kg (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 5 szt. |
| PA12 + CF15 1,75mm 1kg (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 10 szt. |
| Support for PLA Bambu Lab 1 kg (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 7 szt. |
| Spectrum filaments ABS GP450 1 kg (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 10 szt. |
| Devil Design ABS + 1kg (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 10 szt. |
| PLA SILK spectrum filaments metaliczny (zgodne z drukarką Bambu Lab X Carbon, o parametrach równoważnych ) | 5 szt. |

| Pęseta | 8 szt. |
| --- | --- |
| Szczoteczka mosiężna | 8 szt. |
| Szpachelka | 4 szt. |
| Gratowniki | 6 szt. |
| Ostrza do gratowników | 18 szt. |
| Szczypce precyzyjne wydłużone | 5 szt. |
| Alkohol o wysokim stężeniu IPA 5l | 1 szt. |
| Butelki do IPA | 5 szt. |
| Nożyk do ucinania filamentu | 16 szt. |