Załącznik nr 1a do formularza ofertowego

..................................................

(pieczątka firmowa Wykonawcy)

CHARAKTERYSTYKA CIĄGNIKA ROLNICZEGO

| Lp. | Wymagania Zamawiającego ogólne i techniczne | Oferta Wykonawcy w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marka, model, typ |  |
| SILNIK |
| 2 | Silnik czterocylindrowy, 4 zaworowy |  |
| 3 | Pojemność silnika min. 4 200,00 cm3 |  |
| 4 | Układ wtryskowy (bezpośredni wtrysk paliwa) |  |
| 5 | Moc silnika min. 120 KM |  |
| 6 | Norma emisji spalin min. euro 5 |  |
| PRZEKŁADNIA |
| 7 | Rewers elektrohydrauliczny |  |
| 8 | Zmiana biegów bez użycia sprzęgła |  |
| 9 | Dźwignia do zmiany biegów półbiegów i kierunku jazdy |  |
| 10 | Napęd na przednie koła załączany elektrohydraulicznie |  |
| 11 | Blokada mechanizmów różnicowych tył i przód uruchamiana elektrohydraulicznie, |  |
| 12 | Możliwość sterowania jazdy w trybie automatycznym |  |
| NADWOZIE |
| 13 | Hamulce robocze pracujące w kąpieli olejowej |  |
| 14 | Hamulce pneumatyczne do przyczep układ dwu-obiegowy |  |
| 15 | Błotniki przednie skrętne |  |
| 16 | Amortyzacja przedniej osi |  |
| TYLNIE ZAWIESZENIE + ZACZEPY |
| 17 | Podnośnik sterowany elektrohydraulicznie |  |
| 18 | Amortyzacja tylnego podnośnika |  |
| 19 | Sterowanie tylnym podnośnikiem z zewnątrz (lewa i prawa strona) |  |
| 20 | Tylny zaczep automatyczny |  |
| 21 | Tylny zaczep dolny do przyczep jednoosiowych |  |
| 22 | Tylne ramiona z końcówkami hakowymi kategorii III |  |
| 23 | Tylny łącznik górny hakowy |  |
| 24 | Zestaw kul łączących 2szt. dolne 1 szt. górna 1 szt. |  |
| 25 | Zaczep przedni |  |
| 26 | Udźwig tylnego podnośnika min. 5 500,00 kg |  |
| 27 | Podnośnik przedni (TUZ) udźwig min. 2 800,00 kg |  |
| 28 | Przednia 1 para hydrauliki ze sterowaniem z zewnątrz |  |
| 29 | Przednie gniazdo elektryczne 7 - pinowe |  |
| TYLNY WAŁEK PRZEKAZU MOCY |
| 30 | Tylny wałek załączany elektrohydraulicznie |  |
| 31 | Sterowanie tylnym wałkiem z zewnątrz |  |
| 32 | Min. 3 prędkości tylnego wałka |  |
| 33 | Zmiana prędkości elektrohydraulicznie |  |
| HYDRAULIKA |
| 34 | Pompa wydatku min. 105 L. |  |
| 35 | Pompa zmienno-wydatkowa |  |
| 36 | Min. 4 sekcje hydrauliki z tyłu + 1 z przodu |  |
| 37 | Ciśnienie robocze min. 200 bar |  |
| 38 | Sterowanie 1 sekcją z błotnika |  |
| KABINA |  |
| 39 | Amortyzacja kabiny |  |
| 40 | Min. 10 lamp roboczych w technologii LED |  |
| 41 | Światła do jazdy dziennej typu LED |  |
| 42 | Dodatkowe oświetlenie homologowane do pracy z przednim podnośnikiem (światła mijania oraz drogowe) |  |
| 43 | Kabina dwumiejscowa (homologowana na 2 osoby) |  |
| 44 | Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie |  |
| 45 | Wyłącznik prądu automatyczny |  |
| 46 | Wydech boczny przy prawym słupku kabiny |  |
| 47 | Wycieraczka tylnej szyby + spryskiwacz |  |
| 48 | Radio + głośniki |  |
| 49 | Klimatyzacja + ogrzewanie |  |
| 50 | Lusterko wsteczne montowane w kabinie |  |
| 51 | Lusterka zewnątrz kabiny |  |
| 52 | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |
| 53 | Lampy ostrzegawcze o barwie pomarańczowej |  |
| 54 | Podłokietnik wielofunkcyjny zintegrowany z fotelem operatora do zarządzania całym ciągnikiem oraz maszyną |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 55 | Ciągnik nowy bez pierwszej rejestracji |  |
| 56 | Przebieg max. 20 motogodzin |  |
| 57 | Rok produkcji 2023 |  |
| 58 | Licznik kilometrów |  |
| 59 | Licznik motogodzin |  |
| 60 | Masa własna bez obciążników min. 5 000,00 kg |  |
| 61 | Pojemność zbiornika paliwa min. 180 litrów |  |
| 62 | Zbiornik AdBlue min. 20 litrów |  |
| 63 | Ogumienie przednie: min. 440/65R38 |  |
| 64 | Ogumienie tylne min. 540/65R38 |  |
| 65 | Okres gwarancji 3 lata lub 1 500,00 motogodzin |  |
| 66 | Przednie obciążniki min. 500 kg |  |
| 67 | W okresie gwarancyjnym dojazd przedstawiciela serwisu w ciągu 1 godziny od zgłoszenia usterki |  |

* Wykonawca wskazuje markę, model i rok produkcji oferowanego ciągnika rolniczego a ponadto w pozycjach gdzie Zamawiający wskazał parametr minimalny, maksymalny wpisuje konkretny oferowany parametr. W pozostałych pozycjach Wykonawca potwierdza oferowany parametr wpisując „spełnia/nie spełnia”.

Dnia ..............................                                      ………………........................................................

/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawców