| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ANALIATOR |
| --- |
| l.p | Parametr | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE |
|  | Wieloparametrowy analizator do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną. |  |
|  | Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym. |  |
|  | Stała gotowość aparatu do pracy przez 24 h na dobę bez przerw powodujących niedostępność analizatora do rutynowej pracy. |  |
|  | Aparat nie wymagający wykonywania czynności startowych (płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników takich jak substraty, płyny dekontaminujące i materiałów zużywalnych). |  |
|  | Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatu |  |
|  | Minimum 12 miejsc pomiarowych. |  |
|  | Aparat bezigłowy - wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta). |  |
|  | Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu). |  |
|  | Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym. |  |
|  | Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie. |  |
|  | Wykonywanie badań immunochemicznych, chorób zakaźnych i parametrów hemostazy |  |
|  | Analizator pracujący w systemie monotestów. Możliwość wykonywania badań pojedynczych i w serii. |  |