Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

Numer sprawy: SAT.2510.2.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prace remontowe w budynkach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi
Mazowieckiej.

Lp.	Wyszczególnienie prac	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł
I. Remont pokoju nr 105, ul. Sikorskiego 3
	Wykonanie bruzd pod instalację elektryczną (przewód płaski 3x2,5 mm)	m.b.	(1,00+2,80+5,74+0,16+1,50+0,60+0,50+1,45) =12,30
	Wykonanie bruzd pod instalację internetową (8x UTP kat. 6) w ścianach z cegły dziurawki	m.b.	(1,00+2,80+5,74+0,16+1,50+0,60+0,50+1,45) =12,30
	Wykonanie bruzd pod instalację elektryczną (przewód płaski 3x2,5 mm) w ścianach w zabudowie karton-gipsowej	m.b.	(0,30+2,20) =2,50
	Wykonanie bruzd pod instalację elektryczną (przewód płaski 4 x 1,5mm) w sufitach betonowych	m.b.	7,10
	Wykonanie instalacji elektrycznej gniazdkowej przewodem płaskim 3x2,5mm	m.b.	(0,60+1,00+0,50+1,30+0,16+1,50+2,50+1+0,3+2,2) =11,06
	Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej przewodem płaskim 4x1,5mm	m.b.	7,10
	Montaż kanału elektroinstalac. n/t 100x60	m.b.	3,00
	Montaż narożnika zewnętrznego kanału elektroinstalacyjnego n/t 110x60 kąt 90 st.	szt.	1
	Wykonanie instalacji internetowej przewodem UTP kat. 6 (4 obwody) w bruzdach, kanale elektroinstalacyjnym oraz w istniejących korytach zamont. w sufitach podwieszanych z doprowadzeniem do szafy RAK	m.b.	153,00
	Uzupełnienie tynków gipsowych otworu drzwiowego (2,10x1,00) oraz bruzd po położeniu instalacji elektrycznej i internetowej w ścianach i suficie	m2	(2,10x1,00)+(12,30+12,30+2,50+7,10)x0,02=2,784
	Montaż narożników perforowanych na ościeżnicach okien i drzwi	m.b.	(1,65+2,45+1,65+2,05+0,90+2,05) =10,75
	Montaż puszek instalacyjnych i rozgałęźnych podtynkowych	szt.	(4+4+3+1+3) = 12
	Montaż pokrywek (dekielków) na puszkach podtynkowych (rozgałęźnych) 60 mm	szt.	3
	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm i 2 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie	m2	(5,74*3,04+5,74*2,95+3,04* 2,95+5,74* 2,95+3,04*2,95) / =69,25
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne farbą sylikonową w kolorze jasnym	szt.	(5,74*3,04+5,74*2,95+3,04*2,95+5,74*2,95+3,04*2,95) / =69,25
	Montaż odbojnic ochronnych PVC 90st. 30x30x200 na narożach ościeży drzwiowych w kolorze zbliżonym do koloru ścian	szt.	2
	Montaż gniazdek wtyczkowych podwójnych 230+0	szt.	4
	Montaż gniazdek internetowych podwójnych RJ45 kat.6	szt.	4
	Montaż włącznika/przełącznika potrójnego	szt.	1
	Malowanie jednostronne grzejnika żeliwnego 202 cm x 60 cm wraz z rurami 2,50 mb.	kpl.	1
	Uszczelnienie okna PCV sylikonem z zamontowaniem listwy maskującej	m.b.	(0,40+2,45+0,40) = 3,25
	Wymiana opraw oświetleniowych na LED – natynkowe 40W, 4000k, 60 cm x 60 cm	szt.	3
	Zabezpieczenie podłóg w budynku podczas remontu oraz transport i utylizacja materiałów po remoncie	kpl.	1
II. Remont pokoju nr 110, ul. Sikorskiego 3
	Wykonanie bruzd pod instalację elektryczną (przewód płaski 3x2,5 mm)	m.b.	(0,25+2,50+2,80+1,40+0,15) =7,10
	Wykonanie bruzd pod instalację internetową (8x UTP kat. 6a) w ścianach z cegły dziurawki	m.b.	(0,25+2,50+2,80+1,40+0,15) =7,10
	Wykonanie bruzd pod instalację elektryczną w ścianach w zabudowie karton-gipsowej	m.b.	(5,73+0,90) =6,63
	Wykonanie instalacji elektrycznej gniazdkowej przewodem płaskim 3x2,5mm	m.b.	(2,30+0,50+0,90+3,30+0,1+1,4) =8,50
	Wykonanie instalacji internetowej przewodem UTP kat. 6 (5 obwodów) w bruzdach, kanale elektroinstalacyjnym oraz w istniejących korytach zamontowanych w sufitach podwieszanych z doprowadzeniem do szafy RAK	m.b.	111,00
	Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych	szt.	(4+4+1) = 9
	Uzupełnienie tynków gipsowych bruzd po położeniu instalacji elektrycznej i internetowej w ścianach	m2	(7,10+7,10+6.63)x0,02=0,4166
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne farbą sylikonową w kolorze jasnym	szt.	(5,73* 3,00+5,73* 2,95+3,00* 2,95+5,73*2,95+3,00*2,95) / =68,70
	Montaż odbojnic ochronnych PVC 90st. 30x30x200 na narożach ościeży drzwiowych w kolorze zbliżonym do koloru ścian	szt.	2
	Montaż gniazdek wtyczkowych podwójnych 230+0	szt.	4
	Montaż gniazdek internetowych podwójnych RJ45 kat.6	szt.	4
	Montaż włącznika/przełącznika podwójnego	szt.	1
	Malowanie jednostronne grzejnika żeliwnego 110x60 wraz z rurami 0,40 mb.	kpl.	1
	Uszczelnienie okna PCV sylikonem z zamontowaniem listwy maskującej	m.b.	(0,40+2,45+0,40) = 3,25
	Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe – natynkowe 40W, 4000k, 60 cm x60 cm	szt.	3
	Zabezpieczenie podłóg w budynku podczas remontu oraz transport i utylizacja materiałów po remoncie	kpl.	1
III. Remont pokoju nr 3, ul. Lubiejewska 5
	Usunięcie cokołu z płytek ceramicznych o wysokości 8 cm.	m.b.	2,28
	Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach kolorem zbliżonym do istniejących płytek	m2	(1,14*2,01+1,14*2,01) =4,58
	Montaż narożników perforowanych na ościeżnicach okien i drzwi	m.b.	1,65+1,45+1,65+2,05+0,90 = 7,70
	Wykonanie otworu wentylacyjnego fi 150	szt.	1
	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm i 2 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie wraz z wzmocnieniem powierzchni siatką fizelinową na ścianach pomalowanych farba emulsją	m2	0,94* (3,83+2,74+3,83+2,74) = 12,35
	Tynki (gładzie) dwuwarstwowe wewnętrzne o grubości 3 mm i 2 mm z gipsu szpachlowego wykonane ręcznie z wzmocnieniem powierzchni siatką fizelinową na ścianach pomalowanych farbą olejno-ftalową	m2	1,94* (3,83+2,74+1,46+1,60) =18,68
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne sufitów farbą sylikonową w kolorze białym	m2	(2,74* 3,83) = 10,49
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne ścian farbą sylikonową w kolorze białym	m2	0,94* (3,83+2,74+3,83+2,74) = 12,35
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne sufitów farbą olejno-ftalową w kolorze jasnym, innym niż biały	m2	1,94* (3,83+2,74+1,46+1,60) =18,68
	Montaż odbojnic ochronnych PVC 90st. 30x30x200 na narożach ościeży drzwiowych w kolorze zbliżonym do koloru ścian	szt.	1
	Montaż gniazdek wtyczkowych podwójnych 230+0	szt.	4
	Montaż włącznika/przełącznika podwójnego	szt.	1
	Uszczelnienie okna PCV sylikonem z zamontowaniem listwy maskującej	m.b.	(0,40+1,75+0,40) = 2,55
	Wymiana kratki wentylacyjnej 18 cm x 18 cm	szt.	3
	Zabezpieczenie podłóg w budynku podczas remontu oraz transport i utylizacja materiałów po remoncie	kpl.	1
IV. Remont pokoju nr 03 i 04, ul. Sikorskiego 3
	Wykonanie bruzd pod instalację elektryczną (przewód płaski 3x2,5 mm)	m.b.	20,00
	Wykonanie instalacji elektrycznej gniazdkowej przewodem płaskim 3x2,5mm	m.b.	20,00
	Montaż kanału elektroinstalacyjnego n/t 60x30	m.b.	10,00
	Wykonanie instalacji internetowej przewodem UTP kat. 6 (3 obwody) w kanale elektroinstalacyjnym oraz w istniejących korytach zamontowanych w sufitach podwieszanych z doprowadzeniem do szafy RAK	m.b.	60,00
	Montaż puszek instalacyjnych podtynkowych	szt.	(3+3+1) = 7
	Uzupełnienie tynków gipsowych bruzd po położeniu instalacji elektrycznej w ścianach	m2	10,00x0,02=0,40
	Gruntowanie dwukrotne podłogi wykonanej z lastryko	m2	(4,00*2,74) = 10,96
	Wykonanie podłogi z płytek gres techniczny o wymiarach 30 cm x 30 cm na zaprawie klejowej wraz z fugami	m2	(4,00*2,74) = 10,96
	Wykonanie cokołu z płytek gres techniczny o wysokości 10 cm wraz z wykończeniem	mb.	(4,00+2,74+4,00+2,74) = 13,48
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne sufitów farbą sylikonową w kolorze białym	m2	(4,00*2,74) = 10,96
	Gruntowanie preparatem wzmacniającym i malowanie 2-krotne ścian farbą sylikonową w kolorze białym	m2	2,95*(4,00+2,74+4,00+2,74) = 39,78
	Montaż gniazdek wtyczkowych podwójnych 230+0	szt.	5
	Montaż gniazdek internetowych podwójnych RJ45 kat.6	szt.	3
	Wymiana opraw oświetleniowych na LED – natynkowe min. 40W, 4000k, 120 cm x 30 cm	szt.	4
	Uszczelnienie okna PCV sylikonem z zamontowaniem listwy maskującej	m.b.	(0,40+1,75+0,40)x2 = 5,10
	Razem lp. 1-69

Suma netto
Podatek Vat należny
Suma brutto

II.
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia będzie uzgodniony przez strony, jednak nie później niż do 4 października 2024 r.
2. Okres gwarancji – 36 miesięcy od daty protokołu odbioru wykonanych prac.
3. Oferta została sporządzona na podstawie ww. opisu
4. Wycena uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym za zagospodarowanie odpadów poremontowych.

…….………………………… miejscowość data
        …………………………………………......................... podpis z pieczątką imienną lub podpis czytelny osoby
        uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy