Opole, 6.11.2023r.

ZAKRES REMONTU WYMINNIKA CIEPŁA

2.01 – 28.01.2024r.

- CYKLON NR I

  - kontrola kompensatorów nad cyklonami i ewentualna regeneracja,

  - kontrola języków w zaworach jednoklapowych i dwuklapowych,

- CYKLON NR II

  - kontrola kompensatorów pod zaworami jednoklapowymi,

  - kontrola języków w zaworach jednoklapowych i dwuklapowych,

  - demontaż armatek, regeneracja uszczelnień w siłownikach i ponowny montaż – 4szt.

- CYKLON NR III

  - wymiana zaworu dwuklapowego pod cyklonem,

  - wymiana elementu wlotu do komory mieszania z 3 cyklonu (splash box CW600) do górnej części komory mieszania.

  - demontaż armatek, regeneracja uszczelnień w siłownikach i ponowny montaż – 8szt.

- CYKLON NR IV

  - wymiana zaworu dwuklapowego PO-701

  - przegląd i ewentualna wymiana zaworu dwuklapowego,

  - wymiana  uszkodzonych dysz powietrznych – 12szt,

  - wymiana uszkodzonego rurociągu z 4 cyklonu do komory mieszania wg wskazań inspektora nadzoru,

  - demontaż armatek, regeneracja uszczelnień w siłownikach i ponowny montaż – 16szt.

  - wykonanie i montaż podestu do obsługi armatki wg projektu.

- WENTYLATORY i KLAPY W UKŁADZIE WWC

  - przegląd wentylatorów w układzie wymiennika ciepła i ewentualnie wymiana uszkodzonych części. Czyszczenie wirników.

  - przegląd zaworów jedno, dwu klapowych i ewentualna regeneracja (czyszczenie i regeneracja),

- BY – PASS

  - Przegląd starego rurociągu Bypass, cyklonów, podawaczy celkowych, zasuw nożowych, kompensatorów, zaworu trójdrożnego, układu ważącego. Regeneracja wirnika wentylatora poprzez demontaż i po regeneracji montaż.

- KOMORA MIESZANIA

- kontrola kompensatora pomiędzy komorą mieszania a komora wlotu.

- RUROCIĄG GAZÓW Ø1800

  - kontrola włazów - 4 szt. (800x800) na rurze Ø1800.

  - przegląd i regeneracja klapy  6-cio wahadłowej (tzw. żaluzji). Czyszczenie łopatek we wnętrzu i regulacja cięgien z napędem.

  - kontrola klapy wahadłowej (żaluzja) na w rurociągu □600x600. Czyszczenie i regulacja.

  - przegląd i ewentualna regeneracja klapy świeżego powietrza,

  - przegląd i ewentualna wymiana siłowników pneumatycznych sterujących otwieranie i zamykaniem klapy świeżego powietrza,

  - kontrola układu zraszającego,

  - kontrola połączenia śrubowego 10m na klapą świeżego powietrza,

  - kontrola kompensatorów mieszkowych na całej długości rurociągu Ø1800 (2szt.). Jeśli kompensator mieszkowy jest uszkodzony należy go wymienić.

Opracował: K. Hartyn Leszczyński

tel. 503197660