Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do usług z zakresu naprawy i konserwacji małej architektury na terenach zieleni miejskiej w Bydgoszczy, będących przedmiotem zamówienia należy:

- Wymiana listew w ławkach/koszach/donicach/podestach, która obejmuje:

- dojazd,

- wykręcenie lub odcięcie starych śrub,

- zdjęcie istniejących listew lub ich części,

- oczyszczenie miejsc mocowania,

- wiercenie otworów w listwach,

- umocowanie nowych listew,

- uprzątnięcie miejsca wykonania prac wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub unieszkodliwieniem odpadów.

Listwy winny być wykonane z:

- drewna liściastego lub iglastego (szczegółowy rodzaj drewna wskazany w opisie małej architektury objętej konserwacją), zaimpregnowanego/ pomalowanego co najmniej dwukrotnie (rodzaj i kolor powłoki ochronnej dostosowany do pozostałych listew w ławce, wskazany przez Zamawiającego),

- dopuszczonego do stosowania w budownictwie tworzywa sztucznego w przekroju pełnym (kolor wskazany przez Zamawiającego), o następujących parametrach:

- odporność ogniowa – trudno palny,

- temperatura mięknięcia 70oC,

- temperatura zeszklenia 90oC;

- odporność na działanie czynników zewnętrznych i grzyby – nie butwieje.

Krawędzie listew siedzisk i oparć od strony użytkownika ławki winny być zaokrąglone.

UWAGA: W kalkulacji oferty należy uwzględnić koszt zakupu listwy i materiałów pomocniczych, jak również ewentualnego docięcia listwy do długości wskazanej przez Zamawiającego (w przypadku modelu nr 33 docięcie listwy dotyczy wszystkich wymiarów).

- Demontaż ławek, który obejmuje:

- dojazd,

- demontaż ławki wraz z wykopaniem elementów zakotwienia,

- dowóz ziemi urodzajnej i zasypanie dołu z ubiciem i wyrównaniem / uzupełnienie ubytku w nawierzchni materiałem, z którego wykonana jest pozostała część podłoża (np. kostka brukowa),

- uprzątnięcie miejsca wykonania prac wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub unieszkodliwieniem odpadów (z wyjątkiem ławki przeznaczonej przez Zamawiającego do powtórnego wykorzystania).

- Montaż ławek, który obejmuje:

- dojazd,

- transport ławki z miejsca wskazanego przez Zamawiającego w miejsce ustawienia,

- wkopanie, zabetonowanie lub zakotwienie nóg/konstrukcji w podłożu,

- montaż pozostałych elementów ławki,

- uprzątnięcie miejsca wykonania prac, wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub unieszkodliwieniem odpadów.

UWAGA: montaż ławek nie obejmuje kosztu zakupu ławki.

- Malowanie ławek/koszy/donic (wyłącznie z drewnianymi listwami), które obejmuje:

- dojazd,

- oczyszczenie ze starych powłok malarskich,

- zabezpieczenie niemalowanych elementów ławki/kosza/donicy i  jej otoczenia,

- dwukrotne naniesienie impregnatu / farby odpowiednich do materiału, z których wykonana jest listwa (rodzaj i kolor powłoki ochronnej, wskazane przez Zamawiającego),

- umieszczenie informacji o pomalowaniu ławki/kosza/donicy,

- uprzątnięcie miejsc wykonania prac wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub unieszkodliwieniem odpadów.

UWAGA: W przypadku modeli ławek z wyfrezowanymi elementami należy oczyścić i pomalować listwy w taki sposób, aby frez był wyraźnie widoczny.

W kalkulacji oferty należy uwzględnić koszt zakupu impregnatu / farby.

Koszt malowania obejmuje malowanie wszystkich listew w ławce/koszu/donicy (w przypadku ławek, których jednostką rozliczeniową są mb, koszt dotyczy pomalowania 1 mb ławki).

- Wymiana uszkodzonych nóg/konstrukcji ławek, która obejmuje:

- dojazd,

- wykręcenie   lub   odcięcie   starych   śrub,

- zdjęcie istniejących listew lub ich części,

- wykopanie i demontaż nóg/konstrukcji ławki z elementami zakotwienia,

- oczyszczenie miejsc mocowania,

- wkopanie, zabetonowanie lub zakotwienie nóg/konstrukcji w podłożu,

- montaż pozostałych elementów ławki,

- uprzątnięcie miejsca wykonania prac wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub unieszkodliwieniem odpadów.

UWAGA: Nogi żeliwne / konstrukcje winny być pomalowane proszkowo (kolor powłoki ochronnej dostosowany do pozostałych elementów w ławce, wskazany przez Zamawiającego).

W kalkulacji oferty należy uwzględnić koszt zakupu nogi/konstrukcji i materiałów pomocniczych.

- Mycie ławek/donic, które obejmuje:

- dojazd,

- umycie ławki/donicy,

- uprzątnięcie miejsca wykonania  prac, wraz  z wywozem, zagospodarowaniem lub unieszkodliwieniem odpadów.

UWAGA: W kalkulacji oferty należy uwzględnić koszt zużycia wody i materiałów.

Koszt mycia obejmuje mycie wszystkich listew oraz nóg / podstaw w ławce / donicy (w przypadku ławek, których jednostką rozliczeniową są mb, koszt dotyczy umycia 1 mb ławki).

UWAGA: Zamawiający może żądać atestów, świadectw (certyfikatów) i innych dokumentów stwierdzających jakość i dopuszczenie do stosowania użytych do realizacji umowy materiałów.