SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. ,,Częściowy remont kanalizacji deszczowej na placach manewrowych przy ul. Oleskiej 95”

Zakres robót obejmuje m.in.:

- Budowę  instalacji kanalizacji w zakresie budowy studni rewizyjnej betonowej 1000 mm na istniejącej kanalizacji.

- Budowę przykanalika 160 mm do wykonanej studni rewizyjnej postawionej na ciągu kanalizacji deszczowej 160 mm od istniejącej studni

- Odtworzenie nawierzchni placu po wykonanych robotach.

- Inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą

Opis terenu na którym zostaną wykonane roboty

Roboty będą prowadzone w drodze znajdującej się przed budynkiem od strony budynku kojców dla psów, przy prowadzeniu robót należy zwrócić uwagę na uzbrojenie podziemne występujące w tym tj. teletechniczne energetyczne sieć gazową oraz sieć cieplną.

Materiały:

1. Rury PVC 160 oraz 110  mm do kanalizacji zewnętrznej o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN 8

2. Kształtki kanalizacyjne do kanalizacji zewnętrznej

3 . Studnia systemowa betonowa 1000 mm, kineta prefabrykowana właz typu ciężkiego B-25

4. Przejścia in situ systemowe