Egz. nr …...................

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |
| --- |
| Nazwa opracowania | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N w msc. Sedańsk’’ |
| Obiekt | Droga powiatowa klasy Z dr. kraj. nr 58 (Janowo) – Sedańsk – Siódmak |
| Lokalizacja | Działki nr:498, 227/1, 226/1, 225/1, 215/5, 224/1, 223/1, 222/3, 222/5, 214/3, 210/4,191 0026 Sedańsk gm. Szczytno |
| Inwestor | Zarząd Dróg Powiatowych 12-100 Szczytno, ul. Mrongowiusza 2 |
| CPV | 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg |
| Specjalność Branża | Drogowa |
| Opracował | Janusz Skrobiński upr. Nr 437/OL/94 |
| Data | kwiecień 2023 r. |

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1659N w msc. Sedańsk”

O P I S    T E C H N I C Z N Y

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej                        nr 1659N w msc. Sedańsk w gminie Szczytno polegająca na przebudowie drogi żwirowej na drogę o nawierzchni bitumicznej. Obecnie nawierzchnia drogi przewidzianej do przebudowy jest  wykonana z KŁSM 0/31,5 mm gr około 15 cm. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez wykonanie  remontu nierówności nawierzchni  oraz ułożeniu  nakładki z masy mineralno - bitumicznej.

## Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie gminy Szczytno w powiecie szczycieńskim, województwo warmińsko – mazurskie. Wzdłuż drogi dominuje głównie  zabudowa jednorodzinna.

## Inwestor

Inwestorem jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty:

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 ,

  - Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie.

CZĘŚĆ TECHNICZNA

## Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1659N posiada początek na włączeniu do DK 58 a koniec w msc. Siódmak na włączeniu do DK 58 Zakres inwestycji objętej opracowaniem to odcinek od km 2+120, a koniec 2+790. Droga powiatowa posiada nawierzchnie z kruszywa 0/31,5mm bez widocznych odkształceń zmęczeniowych konstrukcji drogi. Szerokość jezdni  od 4,0 m do 6 m. W obrębie opracowania znajdują się elementy drogi związane z jej infrastrukturą tj. zjazdy indywidualne i na drogi lokalne w różnym stopniu zniszczenia. Teren pasa drogowego jest uzbrojony i posiada składniki infrastruktury technicznej niezwiązane z infrastrukturą drogową tj: - energetyczna linia napowietrzna; - podziemna linia teletechniczna z przyłączami; - podziemne przyłącza energetyczne, podziemna kanalizacja sanitarna i wodna. W obrębie opracowania występuje zieleń niska. Teren przyległy stanowią  tereny zabudowy mieszkaniowej.

## 6. Zakres robót budowlanych

- Wykonanie profilowania  na całej szerokości.

- Wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego o pełnym uziarnieniu na szerokości ok. 5,6 m i głębokość 5 cm zgodnie z lokalizacją opisaną na planie sytuacyjnym oraz przekrojach konstrukcyjnych.

-Wykonanie remontów zjazdów indywidualnych oraz na drogi lokalne

- Wykonania  warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4cm

- podbudowa wiążąca z betonu asfaltowego – 211 t

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni z kruszywa 0/31,5 mm - 5cm

## 7. Odwodnienie

Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo.

## 8. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano daszkowy (2%) przekrój poprzeczny jezdni.

# iii CZĘŚĆ rysunkowa

Poniżej zamieszczono spis rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

| Rysunek | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| Plan orientacyjny | 1 | 1:25 000 |
| Plan sytuacyjny | 2 | 1:1000 |
| Przekroje normalne | 3 | 1:100 |