.

Przedmiot zamówienia:  KARDIOTOKOGRAF DO MONITOROWANIA CIĄŻY POJEDYNCZEJ – szt.1

Producent………………………………….

Nazwa-model/typ…………………………..

Rok produkcji: 2023 / 2024 ( fabrycznie nowy  )…………………………………………..

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiarowy US min. 50 -210 bpm | TAK |  |
| 3 | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu | TAK |  |
| 4 | Częstotliwość pracy ≤1,2 MHz | TAK |  |
| 5 | Wartość natężenia emitowanej fali US dla przetwornika ≤ 5 mW/cm2 | TAK |  |
| 6 | Znacznik zdarzeń | TAK |  |
| 7 | Alarmy utraty sygnału, wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika | TAK |  |
| 8 | Automatyczne monitorowanie ruchów płodu | TAK |  |
| 9 | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| 10 | Możliwość pracy drukarki z prędkościami 1, 2, 3 cm/min | TAK |  |
| 11 | Dostęp do najczęściej stosowanych funkcji za pomocą przycisków bezpośredniego dostępu na panelu przednim: regulacja głośności sygnałów dźwiękowych, zerowanie Toco (napięcie spoczynkowe), wyciszenie alarmów, znacznik zdarzeń dla personelu, wysuw papieru | TAK |  |
| 12 | Współpraca z modułem telemetrii płodowej KTG | TAK |  |
| 13 | Prezentacja cyfrowej wartości FHR i Toco | TAK |  |
| 14 | Wodoszczelność przetworników (głowic) | TAK |  |
| 15 | Możliwość podłączenia stymulatora akustycznego płodu | TAK |  |
| 16 | Dwa gniazda RS-232 (do podłączenia systemu i urządzeń zewnętrznych) | TAK |  |
| 17 | Współpraca z posiadanym systemem nadzoru okołoporodowego Monako | TAK |  |
| 18 | Podłączenie aparatu do posiadanego systemu nadzoru okołoporodowego Monako (dostawa modułu transmisji danych MT2W) | TAK |  |
| 19 | Waga kardiotokografu z drukarką <4 kg | TAK |  |
| Wyposażenie |
| 20 | Przetwornik Toco (1 sztuka) | TAK |  |
| 21 | Przetworniki Cardio (1 sztuka) | TAK |  |
| 22 | Znacznik ruchów płodu dla pacjentki (1 sztuka) | TAK |  |
| 23 | Moduł transmisji danych MT2W (wraz z rozbudową oprogramowania w systemie Monako o dodatkowe KTG - 1 sztuka) | TAK |  |
| 24 | Wózek pod KTG (1 sztuka) | TAK |  |
| 25 | Szkolenie personelu | TAK |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 27 | Gwarancja: min 36 miesięcy | TAK |  |

Powyższe warunki stanowią wymagania odcinające. Niespełnienie nawet jednego z nich spowoduje

odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak parametru/niespełnienie warunku.

Oferent oświadcza, że oferowany aparat wraz z akcesoriami jest urządzeniem kompletnym, gotowym

do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data:

Podpis: