Załącznik nr 8 do swz

SZACUNKOWE ILOŚCI PRAC REMONTOWYCH

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie planuje wyremontować w 2022 roku w ramach umowy ramowej około 200 lokali mieszkalnych z podziałem na dwie części - po 100 lokali 
w każdej. Łączna powierzchnia użytkowa lokali przewidywanych do remontu wynosi około 3500 m2. Średnia powierzchnia lokalu wynosi około 30 m2 - 40 m2.

Procentowy udział wartości robót w poszczególnych lokalach mieszkalnych wynosi:

- roboty budowlane – około  65% wartości remontu

- roboty sanitarne około 20% wartości remontu

- roboty elektryczne – około 15 % wartości remontu

Dla informacji przedstawiamy przykładowy wykaz robót na podstawie dwóch lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu w ramach umowy ramowej:

Przykład I

- Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 36,02m2

- Roboty budowlane:

- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą 3szt

- Wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z ościeżnicą 1szt

- przecierka tynków sufitów i dwukrotne malowanie farbą  emulsyjną 36,02

- przecierka tynków ścian i dwukrotne malowanie farbą emulsyjną 129,329 m2

- wykucie  i montaż kratek wentylacyjnych 2szt

- wykonanie tynków 13m2

- ułożenie glazury  i fugowanie 4,80m2

- dwukrotne malowanie olejne grzejników 11,40m2

-  dwukrotne malowanie olejne rur wod.-kan., gazowych17,80m

- ułożenie płyt OSB 36,02 m2

- ułożenie paneli podłogowych na folii 36,02m2

- wymiana listew przyściennych (typu panelowego) 31mb

- wymiana stolarki okiennej na stolarkę pcv z nawiewnikami parapetami wewn. i zewn.  9,58m2

- wywóz i utylizacja odpadów, gruzu bud. 1m3

ilość rg  329,5

- Roboty sanitarne:

- demontaż i montaż ustępu, zlewozmywaka, wanny 3kpl

- demontaż i montaż podejść odpływowych 3szt

- montaż umywalki 1kpl

- montaż syfonów o śr.50mm 3szt

- demontaż i montaż baterii zlewozmywakowej, umywalkowej, natryskowej 3szt

- demontaż i montaż zaworów przelotowych o śr 15-20mm 2szt

- demontaż i montaż zaworów przelotowych o śr 25-32mm 2szt

- demontaż rurociągów stalowych o śr 15-20mm i montaż rurociągów  z tworzyw

sztucznych 3m

-  demontaż rurociągów stalowych o śr 25-32mm i montaż rurociągów  z tworzyw

sztucznych 2m

- próba szczelności instalacji wodociągowej 2 próby

- opinia kominiarska 1szt

ilość rg  35,95

  - Roboty elektryczne :

- wymiana przewodów elektrycznych

- demontaż i montaż osprzętu elektrycznego ( gniazda wyłączniki, puszki)

- wykucie bruzd pod przewody i ich zaprawienie

- demontaż i montaż tablicy licznikowej, bezpiecznikowej 1szt

- wymiana dzwonka 1szt,

- montaż kuchenki elektrycznej 1szt

- napraw i sprawdzenie instalacji domofonowej 1kpl

- badania instalacji elektrycznej kpl 1

ilość rg  91,68

Przykład II

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 47,10 m2

- Roboty budowlane:

- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą 4 szt.

- wymiana drzwi wejściowych do lokalu wraz z ościeżnicą 1 szt.

- uzupełnienie tynku kat III 24,35 m2

- gładzie gipsowe tynków sufitu  47,10 m2

- gładzie gipsowe tynków ścian 158,76 m2

- przecierka tynków i  dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną 47,10 m2

- przecierka i dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną 158,76 m2

-  wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę, ułożenie płytek  i fugowanie 3,42 m2

- ułożenie glazury  i fugowanie 3,40 m2

- dwukrotne malowanie olejne rur wod-kan, gazowych 9,84m

- ułożenie płyt OSB 40,42 m2

-  zerwanie i ułożenie paneli podłogowych na folii 35,67 m2

- wymiana listew przyściennych (typu panelowego) 36 mb

- ułożenie wykładziny pcv 5,21 m2

- uzupełnienie  nawiewników okiennych w oknach z PCV   3 szt

- wywóz i utylizacja odpadów , gruzu bud. 1m3

ilość rg  360,61

- Roboty sanitarne:

- demontaż i montaż ustępu, zlewozmywaka, wanny 3kpl

- demontaż i montaż podejść odpływowych 3szt

- montaż umywalki 1kpl

- montaż syfonów o śr.50mm 3szt

- demontaż i montaż baterii zlewozmywakowej, umywalkowej, natryskowej 3szt

- demontaż i montaż zaworów przelotowych o śr 15-20mm 2szt

- demontaż i montaż zaworów przelotowych o śr 25-32mm 2szt

- demontaż rurociągów stalowych o śr 15-20mm i montaż rurociągów  z tworzyw

sztucznych 3 m

- demontaż rurociągów stalowych o śr 25-32mm i montaż rurociągów  z tworzyw

sztucznych 1 m

- demontaż i montaż rurociągów gazowych o śr 15mm  2 m

- demontaż i montaż rurociągów gazowych o śr 20mm  2 m

- demontaż i montaż rurociągów gazowych o śr 25mm  1 m

- demontaż i montaż podejść pod gazomierz 1szt

- demontaż i montaż kurków gazowych śr 15-25mm 1szt

- demontaż i montaż kurków gazowych śr 15-50mm 2szt

- demontaż i montaż kuchenki gaz 4pal 1szt

- próba szczelności instalacji wodociągowej 2 próby

- próba szczelności instalacji gazowej 1 próba

- opinia kominiarska 1szt

ilość rg  55,99

IV. Roboty elektryczne :

wymiana przewodów elektrycznych

- demontaż i montaż osprzętu elektrycznego ( gniazda wyłączniki, puszki)

- wykucie bruzd pod przewody i ich zaprawienie

- demontaż i montaż tablicy licznikowej, bezpiecznikowej 1szt

- wymiana dzwonka 1szt,

- naprawa i sprawdzenie instalacji domofonowej 1kpl

- badania instalacji elektrycznej kpl 1

ilość rg  95,25

V. Szacunkowe koszty opróżnienia lokalu z pozostawionych rzeczy, wraz z ich wywózką i utylizacją:

- pojemnik na odpady 1 szt.

- ilość rg 16