PROJEKT GEOTECHNICZNY

dla potrzeb przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Szpitalnej w Piekarach Śląskich

Część geologiczna                                                                                           część projektowa

Katowice, lipiec 2019

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	3

1.1	Podstawa opracowania	3

1.2 Materiały wyjściowe	3

2.	Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie	4

3.	Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych	5

4.	Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa	5

5.	Określenie oddziaływań od gruntu	5

6.	Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego	5

7.	Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności	5

8.	Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów	5

9.	Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych	5

10.	Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom	6

11.	Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego	6

# Wstęp

Niniejszy projekt geotechniczny opracowano dla potrzeb przebudowy kanalizacji sanitarnej w Piekarach Śląskich w rejonie ul. Szpitalnej.

## Podstawa opracowania

Projekt geotechniczny opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 poz.463). Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem kategorię geotechniczną obiektu określa projektant obiektu budowlanego.

Dla niniejszej inwestycji warunki gruntowe określa się jako proste przy założeniu braku szkód górniczych.

## 1.2 Materiały wyjściowe

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o następujące dane :

- Polskie Normy:

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne.;

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.;

PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.;

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.;

PN-86-B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.;

PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.;

PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.;

PN-55/B-04482 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Badania makroskopowe.;

EN 206-1:2000 Beton część I: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.;

Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowień bezpośrednich.;

- 	Wiłun Z., 1987 - Zarys geotechniki. WKŁ. Warszawa.

-    Mapa topograficzna w skali 1: 10 000, Główny Geodeta Kraju,

-   Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000,

- podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r. z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  (Dz. U. poz. 463 z 2012 r.).

# Prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie

Podłoże badanego terenu budują utwory czwartorzędowe plejstocenu i holocenu. Plejstocen reprezentowany jest przez utwory wodnolodowcowe. Wykonanymi otworami geotechnicznymi nawiercono je jako piaski drobne, piaski drobne warstwowane pyłem oraz pyły lokalnie warstwowane piaskiem drobnym. Holocen budują nasypy niebudowlane złożone z pyłu z humusem i odpadami powęglowymi, pyłu z humusem, żużlem, odpadami powęglowymi i gruzem ceglanym, pyłu z gruzem betonowo-ceglanym, piasku drobnego z kruszywem dolomitowym z domieszką gliny, pyły z humusem oraz gliny z humusem.

Okresowych zmian parametrów wytrzymałościowych gruntów należy się spodziewać, głównie w strefie przypowierzchniowej, gdzie na skutek robót ziemnych może dojść do odprężenia podłoża i rozluźnienia gruntów w strefie przypowierzchniowej. W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (nawodnienia na skutek intensywnych opadów atmosferycznych) oddziaływanie ciężkiego sprzętu budowlanego może doprowadzić do zniszczenia struktury gruntu. Nie wolno dopuścić do gromadzenia się wody w wykopie fundamentowym ani ich przemarzania. Podłoże należy bezwzględnie chronić przed wodami opadowymi. Przy projektowaniu uwzględnić aktualną sytuację górniczą.

# Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych

W obliczeniach należy wykorzystać parametry przedstawione w Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Podane parametry geotechniczne należy skorelować zgodnie z Załącznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

# Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie z Załącznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

# Określenie oddziaływań od gruntu

Podczas projektowania należy brać pod uwagę działające siły parcia pomiędzy gruntem, a konstrukcją budowli.

# Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego

W przeprowadzonej analizie należy przyjąć model obliczeniowy podłoża gruntowego, oparty na modelu geologicznym podłoża opracowanym w ramach wykonanej Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego.

# Obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności

Analizę pod kątem osiadań i nośności podłoża gruntowego proponuje się przeprowadzić w oparciu o założenia normy PN – 81/03020 posadowienie bezpośrednie budowli. Osiadania należy sprawdzić zgodnie z Eurokodem. Nośność i osiadania oblicza Konstruktor obiektu.

# Ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów

Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów podano w Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Niezbędne jest zachowanie korzystnych warunków gruntowo-wodnych (nie gorszych niż te jakie stwierdzono na etapie wykonywania badań polowych).

# Specyfikacja badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Specjalistyczne roboty geotechniczne. Przed przystąpieniem do robót należy usunąć z podłoża ewentualne przeszkody, w tym także ewentualne sieci instalacyjne, kanalizacyjne, elementy murowane, betonowe lub stalowe. Należy oznaczyć w terenie przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, które mogą ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac.

Ostateczny sposób przygotowania podłoża musi zostać uzgodniony przed przystąpieniem do prac, a poprawność jego wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika lub majstra robót.

# Określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom

Na badanym terenie do głębokości rozpoznania nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Badania robiono w okresie suchym.

Z uwagi na układ warstw w okresach intensywnych opadów lub roztopów woda gruntowa może pojawiać się w postaci sączeń na stropach pyłów.

# Określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego

Monitoring obiektu podczas budowy i eksploatacji powinien obejmować obserwację wizualną obiektu i pomiary geodezyjne. Sieć kanalizacyjna wraz z urządzeniami w czasie użytkowania powinna być poddawany przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli co najmniej raz w roku celem określenia jej technicznej sprawności zwłaszcza w zakresie elementów budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne.

# Text boxes

GeoRock

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA