ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ

OFERTA WYKONAWCY DLA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ul. Szpitalna 3 ; 88-200 Radziejów

Nawiązując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „Doposażenie pracowni endoskopii w sprzęt medyczny ” składam poniższą ofertę:

1. Dane Wykonawcy1):

nazwa....................................................................................................................................

siedziba.................................................................................................................................

adres poczty elektronicznej............................................................................................

KRS/CIDG…………………………. NIP ……………………… REGON ………………..….….

Wysokość kapitału zakładowego lub odp. zakładowego i kapitału wpłaconego2)………..…….

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wskazać wszystkie podmioty

2)dotyczy tylko podmiotów dysponujących kapitałem zakładowym lub zakładowym i wpłaconym

2. Data sporządzenia oferty .........................................................................................

3. Pełnomocnikiem / Liderem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest …………………………………………………………. (Wypełnić jeśli dotyczy)

4. Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: …………………………………………………………………………..………………………………..

5. Oferuję dostawę towarów określonych w SWZ za łączną cenę brutto:

| Numer zadania | Asortyment | Cena netto w zł | Cena brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Doposażenie pracowni endoskopii w sprzęt medyczny (szczegółowo opisany w zał. 2 i 3 do SWZ) |  |  |

6. Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy3):

Zakres wykonywanych prac wraz z podaniem nazwy podwykonawcy – o ile jest znany:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

3)  w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście

7. Oświadczam, iż podane ceny uwzględniają wszystkie czynniki cenotwórcze wymienione 
    w SWZ i niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia oraz udzielony przez firmę rabat.

8. Proponuję następujące warunki realizacji kontraktu:

- termin realizacji umowy:  ………….. dni od daty podpisania umowy (do 5 dni, do 10 dni, do 15 dni);

- Udzielamy …………… miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt (min. 36)

- forma i termin płatności faktur: przelew, ................dni (minimum 30 dni)

- uważam/my się za związanych ofertą na czas wskazany w SWZ,

9. Ponadto oświadczam(y), że:

1) OŚWIADCZAM, że ofertę składam jako (należy zaznaczyć odpowiedni rodzaj Wykonawcy właściwe wpisując znak „X”):

□ mikroprzedsiębiorstwo

□ małe przedsiębiorstwo

□ średnie przedsiębiorstwo

□ jednoosobowa działalność gospodarcza

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

□ inny rodzaj

2) Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego4).

Wypełnić w przypadku, gdy oferta prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

- Wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego  ……..……………………………………

- Wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku  - …………………………………….…..……..……………...

- Wskazać stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie - …………………………….….………..……………..…………...

4) niepotrzebne skreślić; w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający uzna, że wykonawca oświadcza iż taki obowiązek podatkowy nie wystąpi.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.5)

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

5) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SWZ oraz we Wzorze umowy i akceptuję je w całości.

- Uważam się za związanego ofertą w okresie wskazanym w SWZ.

......................................................

Podpis osoby upoważnionej do

Reprezentowania Wykonawcy

Załącznik 3 do SWZ

| 1. | VIDEOPROCESOR OBRAZU HD wraz ze źródłem światła | Parametr wymagany | Oferowany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Rozdzielczość sygnału wideo min. 1920x1080 | Tak |  |  |  |  |
| 1.2 | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek NBI lub I-SCAN | Tak |  |  |  |  |
| 1.3 | Wyjścia sygnału typu, min.: 2 x DVI-D (do podłączenia monitora o oraz archiwizacji HD) 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 1x Y/C do podłączenia systemu archiwizacji SD 1x Video standard BNC 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (min. jeden port umieszczony na panelu przednim) 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD | Tak |  |  |  |  |
| 1.4. | Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz wyjścia komunikacyjne RJ45, RS-232C | Tak |  |  |  |  |
| 1.5 | Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki brzuszne | Tak |  |  |  |  |
| 1.6 | Minimalne informacje (dane badania) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - płeć pacjenta - komentarz użytkownik (lekarza) - nazwa użytkownika (lekarza) - imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) - informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) - informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB | Tak |  |  |  |  |
| 1.7 | Funkcja ZOOM elektroniczny min. 2x | Tak |  |  |  |  |
| 1.8 | Menu ustawień procesora w języku polskim | Tak |  |  |  |  |
| 1.9 | Redukcja szumów w min. 3 stopniach | Tak |  |  |  |  |
| 1.10 | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | Tak |  |  |  |  |
| 1.12 | Możliwość zapisania dowolnej funkcji procesora (min. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora | Tak |  |  |  |  |
| 1.13 | Pompa insuflacyjna z min. 5-stopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | Tak |  |  |  |  |
| 1.14 | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji obrazowania niezależnie na panelu przednim na min. 3 niezależne przyciski | Tak |  |  |  |  |
| 1.15 | Funkcja Freeze Scan - automatyczny wybór najlepszej stopklatki wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długość czasu przewijania. | Tak |  |  |  |  |
| 1.16 | Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min 3 zakresach: 0,25 sek ; 0,5 sek ; 1,0 sek | Tak |  |  |  |  |
| 1.17 | Możliwość zapisu oraz wczytywania konfiguracji procesora na pamięci/z pamięci USB | Tak |  |  |  |  |
| 1.18 | Możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio na pamięci USB w formatach: bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru) | Tak |  |  |  |  |
| 1.19 | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | Tak |  |  |  |  |
| 1.20 | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | Tak |  |  |  |  |
| 1.21 | Możliwość podłączenia min. 1 przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora | Tak |  |  |  |  |
| 1.22 | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | Tak |  |  |  |  |
| 1.23 | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy min. 150W | Tak |  |  |  |  |
| 1.24 | Temperatura barwy światła min 6000 K | Tak |  |  |  |  |
| 1.25 | Źródło światła o gwarancji pracy min 500 godzin | Tak |  |  |  |  |
| 1.26 | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – min 3 diody | Tak |  |  |  |  |
| 1.27 | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej | Tak |  |  |  |  |
| 1.28 | Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min 11 stopniach | Tak |  |  |  |  |
| 1.29 | Możliwość regulacji barwy czerwonej w min 11 stopniach | Tak |  |  |  |  |
| 1.30 | Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min 11 stopniach | Tak |  |  |  |  |
| 1.31 | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | Tak |  |  |  |  |
| 1.32 | Możliwość zapisania min 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | Tak |  |  |  |  |
| 1.33 | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora | Tak |  |  |  |  |
| 1.34 | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu | Tak |  |  |  |  |
| 1.35 | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va | Tak |  |  |  |  |
| 1.36 | Pełna kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego wideoendoskopami serii 90K, 90Kp | Tak |  |  |  |  |
| 1.37 | Pełna kompatybilność z posiadanym systemem archiwizacji EndoBox | Tak |  |  |  |  |
| 2. | MONITOR MEDYCZNY |  |  |  |
| 2.1 | Przekątna min 24 cali z matrycą LED lub LCD | Tak |  |  |  |  |
| 2.2 | Kąt widzenia min. 178 stopni | Tak |  |  |  |  |
| 2.3 | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HD-SDI | Tak |  |  |  |  |
| 2.4 | Jasność min 250 cd/m2 | Tak |  |  |  |  |
| 2.5 | Kontrast min 1000:1 | Tak |  |  |  |  |
| 2.6 | Matryca w standardzie min 16,8 mln kolorów | Tak |  |  |  |  |
| 2.7 | Mocowanie do wózka: standard Vesa | Tak |  |  |  |  |
| 3. | WÓZEK ENDOSKOPOWY MEDYCZNY |  |  |  |
| 3.1 | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | Tak |  |  |  |  |
| 3.2 | 4 Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka | Tak |  |  |  |  |
| 3.3 | Możliwość ustawienia zestawu do wideo endoskopii | Tak |  |  |  |  |
| 3.4 | Centralna listwa zasilająca z min 8 gniazdami | Tak |  |  |  |  |
| 3.5 | Ruchomy wysięgnik do mocowania monitora | Tak |  |  |  |  |
| 3.6 | Teleskopowy wieszak na endoskopy | Tak |  |  |  |  |
| 3.7 | Wieszak na min 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  |  |  |  |
| 3.8 | Waga wózka max 70 Kg | Tak |  |  |  |  |
| 3.9 | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | Tak |  |  |  |  |
| 4.0 | Wysuwana szuflada na akcesoria endoskopowe | Tak |  |  |  |  |
| 4. | POMPA PŁUCZACA |  |  |  |
| 4.1 | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów Water Jet oraz poprzez kanał roboczy (do wyboru) | Tak |  |  |  |  |
| 4.2 | Pompa wodna perystaltyczna 3 rolkowa, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego | Tak |  |  |  |  |
| 4.3 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego | Tak |  |  |  |  |
| 4.4 | Zbiornik płynu: min. 0,5 litr z podziałką (autoklawowalny) | Tak |  |  |  |  |
| 4.5 | Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk o długości przewodu min. 5m w zestawie) | Tak |  |  |  |  |
| 4.6 | Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym | Tak |  |  |  |  |
| 4.7 | Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy | Tak |  |  |  |  |
| 4.8 | Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/min | Tak |  |  |  |  |
| 4.9 | Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy | Tak |  |  |  |  |
| 4.10 | Możliwość Integracji z aparatem elektrochirurgicznym | Tak |  |  |  |  |
| 4.11 | Poziom hałasu max. 50,0 dB | Tak |  |  |  |  |
| 4.12 | Zasilanie 230 V / 50 Hz | Tak |  |  |  |  |
| 4.13 | Waga max: 4,5 kg | Tak |  |  |  |  |
| 5. | VIDEOGASTROSKOP |  |  |  |
| 5.1 | Obrazowanie HD | Tak |  |  |  |  |
| 5.2 | Średnica kanału roboczego: min 2,8mm | Tak |  |  |  |  |
| 5.3 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 9,8mm |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Długość robocza sondy wziernikowej: 1050 mm | Tak |  |  |  |  |
| 5.5 | Kąt widzenia: 140o | Tak |  |  |  |  |
| 5.6 | Wychylenie końcówki sondy wziernikowej: - góra: 210° - prawo: 120° - dół: 120° - lewo: 120° | Tak |  |  |  |  |
| 5.7 | Głębia ostrości: 4-100 mm | Tak |  |  |  |  |
| 5.8 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | Tak |  |  |  |  |
| 5.9 | Funkcja identyfikacji endoskopu: numer seryjny i model urządzenia | Tak |  |  |  |  |
| 5.10 | Chip CCD typu „kolor” w końcówce endoskopu | Tak |  |  |  |  |
| 5.11 | Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski Możliwość przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videogastroskopu | Tak |  |  |  |  |
| 5.12 | System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni , redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu | Tak |  |  |  |  |
| 5.13 | Pełna kompatybilność videogastroskopu z oferowanym procesorem obrazu | Tak |  |  |  |  |
| 5.14 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) | Tak |  |  |  |  |
| 5.15 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |  |  |  |
| 5.16 | Pełna kompatybilność z oferowanym procesorem wizyjnym | Tak |  |  |  |  |
| 5.17 | Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem wizyjnym serii EPK-100p oraz EPK-3000 | Tak |  |  |  |  |
| 5.18 | Pełna kompatybilność z posiadanym systemem archiwizacji EndoBox | Tak |  |  |  |  |
| 5.19 | Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniami-dezynfektorami (Innova E2, IRIS) bez konieczności adaptacji przyłączy | Tak |  |  |  |  |
| 6. | VIDEOKOLONOSKOP |  |  |  |
| 6.1 | Obrazowanie HD | Tak |  |  |  |  |
| 6.2 | Średnica kanału roboczego: min 4,2mm | Tak |  |  |  |  |
| 6.3 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max. 13,2mm | Tak |  |  |  |  |
| 6.4 | Długość robocza sondy wziernikowej: min 1500 mm | Tak |  |  |  |  |
| 6.5 | Kąt widzenia - min 140o | Tak |  |  |  |  |
| 6.6 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra - 180° b) dół - 180° c) prawo - 160° d) lewo - 160° | Tak |  |  |  |  |
| 6.7 | Głębia ostrości min. 3-100 mm | Tak |  |  |  |  |
| 6.8 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | Tak |  |  |  |  |
| 6.9 | Funkcja identyfikacji endoskopu min. numer seryjny i model urządzenia | Tak |  |  |  |  |
| 6.10 | Chip CCD w końcówce endoskopu | Tak |  |  |  |  |
| 6.11 | Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videokolonoskopu | Tak |  |  |  |  |
| 6.12 | System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni , redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu | Tak |  |  |  |  |
| 6.13 | Pełna kompatybilność videokolonoskopu z oferowanym procesorem obrazu | Tak |  |  |  |  |
| 6.14 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) | Tak |  |  |  |  |
| 6.15 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |  |  |  |
| 6.16 | Pełna kompatybilność z oferowanym procesorem wizyjnym | Tak |  |  |  |  |
| 6.17 | Pełna kompatybilność z posiadanym procesorem wizyjnym serii EPK-100p oraz EPK-3000 | Tak |  |  |  |  |
| 6.18 | Pełna kompatybilność z posiadanym systemem archiwizacji EndoBox | Tak |  |  |  |  |
| 6.19 | Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniami-dezynfektorami (Innova E2, IRIS) bez konieczności adaptacji przyłączy | Tak |  |  |  |  |