FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa serwera do zainstalowania aplikacji LIMS wraz z urządzeniem do wykonania kopii bezpieczeństwa”, nr postępowania 19/ZP/2024, oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego wymagania w zakresie:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa komponentu (parametr/cecha) | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Serwer do zainstalowania aplikacji LIMS – 1 szt. |
| Producent …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model / symbol ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |
| 1 | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do 16 dysków 2.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. | Tak/Nie* |
| 2 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Płyta główna powinna obsługiwać do 1TB pamięci RAM. | Tak/Nie* |
| 3 | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych | Tak/Nie* |
| 4 | Procesor | Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe klasy x86, min. 3.2GHz, dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 143 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. | Tak/Nie* Należy podać typ procesora (model) …………………………….. |
| 5 | RAM | 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. | Tak/Nie* |
| 6 | Funkcjonalność pamięci RAM | Advanced ECC, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory, Memory Self-Healing lub PPR, Partial Cache Line Sparing | Tak/Nie* |
| 7 | Gniazda PCI | Minimum cztery sloty PCIe z czego przynajmniej trzy generacji 4 | Tak/Nie* |
| 8 | Interfejsy sieciowe/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) Dodatkowa, dwuportowa karta 10Gb Ethernet w standardzie BaseT | Tak/Nie* |
| 9 | Dyski twarde | Zainstalowane: 2 dyski SSD SATA o pojemności min. 960GB, 2,5“ Hot-Plug. 2 dyski SSD vSAS o pojemności min. 7.68TB, 2,5“ Hot-Plug. Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. | Tak/Nie* |
| 10 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający Min. 8GB nieulotnej pamięci cache, Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. | Tak/Nie* |
| 11 | Wbudowane porty | Przednie: min. 1x VGA, min. 1x USB 2.0, min. 1x micro-USB dedykowane dla karty zarządzającej, Tylne: min. 1x VGA, min. 2x USB w tym 1x USB 3.0, | Tak/Nie* |
| 12 | Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 | Tak/Nie* |
| 13 | Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 700 każdy, klasy Titanium | Tak/Nie* |
| 14 | Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła . Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Moduł TPM 2.0 Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem. | Tak/Nie* |
| 15 | Diagnostyka | Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. | Tak/Nie* |
| 16 | System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie | Windows Server 2022 Standard, 5 USER CALs Microsoft SQL Server 2022 Standard, 10 USER CALs (5 przypisanych do server MSQL+5 dodatkowych) | Tak/Nie* |
| 17 | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; wsparcie dla IPv6; wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; integracja z Active Directory; możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; wsparcie dla dynamic DNS; wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera oraz z możliwością rozszerzenia funkcjonalności o: Wirtualny schowek ułatwiający korzystanie z konsoli zdalnej Przesyłanie danych telemetrycznych w czasie rzeczywistym Dostosowanie zarządzania temperaturą i przepływem powietrza w serwerze Automatyczna rejestracja certyfikatów (ACE) | Tak/Nie* |
| 18 | Oprogramowanie do zarządzania | Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych integracja z Active Directory Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach Szybki podgląd stanu środowiska Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu Możliwość podmontowania wirtualnego napędu Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów Możliwość importu plików MIB Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich Możliwość definiowania ról administratorów Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. | Tak/Nie* |
| 19 | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku lub równoważny - Wykonawca złoży dokument potwierdzający spełnianie wymogu. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022. | Tak/Nie* |
| 20 | Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Tak/Nie* |
| 21 | Warunki gwarancji | Gwarancjia producenta: min. 3 lata Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do min. 7 lat. Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji. Zamawiający oczekuje rozpoczęcia diagnostyki telefonicznej / internetowej już w momencie dokonania zgłoszenia. Certyfikowany Technik wykonawcy / producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) ma rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od otrzymania zgłoszenia / zakończenia diagnostyki. Naprawa ma się odbywać w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. Zamawiający oczekuje bezpośredniego dostępu do wykwalifikowanej kadry inżynierów technicznych a w przypadku konieczności eskalacji zgłoszenia serwisowego wyznaczonego Kierownika Eskalacji po stronie wykonawcy. Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail/telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu. Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii. Automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji o: Wyznaczonego przez wykonawcę Opiekuna Technicznego Klienta, do którego obowiązków będzie należało: Monitorowanie zdarzeń w obrębie infrastruktury Zarządzanie eskalacjami i współpraca z kierownikiem eskalacji Przygotowywanie kwartalnych zaleceń dotyczące konserwacji infrastruktury sprzętowej (BIOS, firmware, patche) Zdalne lub na miejscu wdrażanie poprawek - 2x w roku Raportowanie realizacji kontraktów serwisowych i wykorzystania zasobów sprzętowych (na żądanie) | Tak/Nie* |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wypełnia Wykonawca poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry * niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa komponentu (parametr/cecha) | Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Urządzenie do wykonania kopii bezpieczeństwa – 1 szt. |
| Producent …………………………………………………………..………………………… (Należy podać) Model / symbol ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać) Fabrycznie nowy, nie używany. |
| 1 | Procesor | Parametr wydajności – procesor powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/), wynik co najmniej 4100 punktów, architektura 64 bitowa x86 | Należy podać typ procesora (model) …………………………….. |
| 2 | Pamięć | Zainstalowane 8 GB pamięci | Tak/Nie* |
| 3 | Pamięć flash | Nie mniej niż 4GB z ochroną OS przed podwójnym rozruchem | Tak/Nie* |
| 4 | Komunikacja | Dwa lub więcej porty Ethernet obsługujące prędkość 2,5 Gigabit. Możliwość instalacji opcjonalnej karty 10GbE | Tak/Nie* |
| 5 | Inne wbudowane porty | Przynajmniej 2 porty USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) Przynajmniej 2 porty USB-A 2.0 Przynajmniej 1 port HDMI | Tak/Nie* |
| 6 | Gniazda PCIe | Przynajmniej 1 port PCI-Express 3.0 x2 | Tak/Nie* |
| 7 | Obudowa | Obudowa wysokości 1U przystosowana do montażu w szafie rack, fabrycznie przygotowana do montażu minimum 4 komputerowych dysków twardych 3,5-cala SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s. Dostępne przyciski: Zasilanie, Reset, Dostępne wskaźniki: Stan/zasilanie, aktywność LAN, aktywność dysków 1–4. | Tak/Nie* |
| 8 | Elementy wyposażenia | Przynajmniej 1 Kabel ethernet Przynajmniej 2 Przewody zasilające Przynajmniej 48 Śrubek z płaskim łebkiem (dla dysków HDD 3,5") Przynajmniej 36 Śrubek z płaskim łebkiem (dla dysków HDD 2,5") Przynajmniej 2 uchwyty montażowe | Tak/Nie* |
| 9 | Oprogramowanie | Obsługa oprogramowania posiadającego funkcjonalności QNAP Turbo NAS System (w skrócie QTS) w wersji min. 5.0 lub nowszej, z obsługą RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 dyskami SPARE, skanowanie dysków pod kątem BAD BLOCK i statusu RAID dysków, oprogramowanie kompatybilne z QNAP Hybrid Backup Sync i dwustronną synchronizacją i tworzeniem kopii zapasowych, oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność QNAP QSYNC, zachowanie funkcjonalności urządzenia redundantnego w stosunku do używanego przez Zamawiającego w wersji 5.0 i późniejszych. | Tak/Nie* |
| 10 | Dostęp do oprogramowania | Dostęp do interfejsu webowego z poziomu przeglądarek (w najnowszych na dzień składania oferty wersjach): Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari | Tak/Nie* |
| 11 | Wspierane, klienckie systemy operacyjne | Apple Mac OS 10.10 lub nowszy, Ubuntu 14.04, CentOS 7, RHEL 6.6, SUSE 12 lub nowszy, Linux IBM AIX 7, Solaris 10 lub nowszy, UNIX, Microsoft Windows 7, 8, 10, 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 | Tak/Nie* |
| 12 | Zasilacz | 2 zasilacze nie mniejsze niż 250 W | Tak/Nie* |
| 13 | Gwarancja | Min. 3 lata | Tak/Nie* |
| 14 | Dyski twarde w ilości 4 szt. o parametrach: |
|  | Pojemność | Przynajmniej 8TB (jeden dysk) | Tak/Nie* |
|  | Komunikacja | interfejs SATA 6 Gb/s | Tak/Nie* |
|  | Technologia nagrywania | CMR | Tak/Nie* |
|  | Pamięć podręczna | Minimalnie 256 MB | Tak/Nie* |
|  | Format obudowy | 3,5 cala | Tak/Nie* |
|  | MTBF (średni czas pomiędzy awarią) | Przynajmniej milion godzin | Tak/Nie* |
|  | Inne wymagania | Zgodność z systemami NVR i DVR, zakres temperatur: od 0 do 65°C. | Tak/Nie* |
|  | Gwarancja | Min. 3 lata | Tak/Nie* |

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.