Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego

Nr postępowania: 425/2024/DIiNB

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia:

Wykonanie: okresowe 8 przeglądów serwisowych w 2024- 2025r przepompowni wód deszczowych typu PB1000 i PB1200 producenta Hydro- Vacuum S.A. przy budynku oraz pompowni ścieków producenta Grundfos MD.22.3.4 w budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul.Dybowskiego 13.UWM Olsztyn

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

## UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

10 – 719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2

Tel. (089 ) 523 3370 / (089) 523 3390

Fax : (089) 523 37 69

REGON : 510884205, NIP : 739 30 33 097

I. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:

Art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z dnia 25.06.2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) – postępowanie poniżej 30 tys. euro.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowe 8 przeglądów serwisowych w 2024- 2025r (co 3 miesiące) przepompowni wód deszczowych typu PB1000 -1 szt. i PB1200 – 1 szt. producenta Hydro- Vacuum S.A. przy budynku oraz pompowni ścieków producenta Grundfos MD.22.3.4 -1szt. w budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul.Dybowskiego 13, UWM Olsztyn, polegających na :

-wykonanie przeglądu przepompowni według zaleceń producenta;

- wymiana materiałów eksploatacyjnych;

- sprawdzenie  poprawności ustawień i działania urządzenia;

- sprawdzenie podłączenia elektrycznego i obwodu ochronnego;

-  uruchomienie przepompowni po przeglądzie

- wystawienie protokołu po wykonanych pracach serwisowych

Należy wykonać roboty towarzyszące demontażowo-montażowe związane z wyżej wymienionymi pracami.,

Wykonawca dostarcza wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia. Należy się stosować do wymagań odnośnie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Wykonawca powinien posiadać udokumentowaną znajomość zagadnień branży sanitarnej w wykonywaniu  prac serwisowych ww urządzeń.

Warunki dodatkowe:

-przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac,

-Zamawiający wyklucza możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pomięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

-Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należyta starannością ,zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia wynosi: 8 przeglądów (co trzy miesiące) w dwa lata (2024- 2025) od daty podpisania umowy .

IV. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy:

Formularz ofertowy sporządzony wg Załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.

V. Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać do dnia: 28.03.2024 r. na adres :

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego

ul. Heweliusza  8, Olsztyn 10 – 724, pok. 2,

e-mail: emil.sowka@uwm.edu.pl lub za pomocą platformy zakupowej UWM

tel: 89/ 523-44-49

fax: 089/ 523-37-69

VI.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1.	Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT na wykonanie jednego przeglądu ww urządzeń.

2.		Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

3.	Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

1.	Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższym kryterium: cena – 100%

2.	Maksymalną liczbę punktów (100) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena,

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej

VIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.	Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu.

2.	Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o planowanym terminie 
i miejscu podpisania umowy.

IX.	 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1.	Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Emil  Sówka tel.: (89) 523-44-49  / 453 053 581, e-mail: emil.sowka@uwm.edu.pl

…………………..………………….

Podpis osoby uprawnionej

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy – wzór