SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Demontaż istniejącej samojezdnej deszczowni polowej.

Zakres prac obejmuje całkowitą rozbiórkę istniejącego urządzenia oraz demontaż szyny jezdnej wraz z betonowymi podporami szyny. Elementy, które zostaną uznane przez zamawiającego za możliwe do dalszego wykorzystania (przydatne), wykonawca zmagazynuje we wskazanym przez zamawiającego miejscu. Elementy, które zostaną uznane za wyeksploatowane (nieprzydatne) wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zutylizować.

- Przygotowanie pola hodowlanego do montażu nowej deszczowni polowej.

Zakres prac obejmuje dostosowanie istniejącego przyłącza wody oraz przyłącza elektrycznego w taki sposób, aby przyłącza te były kompatybilne z dostarczoną przez wykonawcę nową deszczownią polową (aktualny szkic sytuacyjny pola hodowlanego stanowi załącznik nr 5 do SWZ). W zakres prac wchodzi ewentualne zdemontowanie oraz ponowne położenie kostki brukowej, a także prace w gruncie związane z wykonaniem wyżej wymienionych prac przygotowawczych. Po stronie wykonawcy jest także uzupełnienie przy użyciu kostki brukowej (prostokątnej) i piasku rynny powstałej wskutek usunięcia betonowych podpór szyny jezdnej. Przyłącze wody musi być wyposażone w zawór spustowy oraz odcinający.

- Montaż dostarczonej przez wykonawcę nowej deszczowni polowej.

Zakres prac obejmuje montaż podkładów i szyn jezdnych nowej deszczowni, montaż samej deszczowni, a także podłączenie wody i prądu oraz wszystkich innych elementów dodatkowych koniecznych do prawidłowej pracy deszczowni. Następnie wykonawca uruchomi deszczownię w obecności przedstawiciela zamawiającego oraz sprawdzi poprawność jej działania. Wykonawca przeprowadzi instruktaż wskazanych przez zamawiającego pracowników w zakresie obsługi, konserwacji i użytkowania deszczowni.