Akredytowane pobieranie próbek oraz wykonywanie akredytowanych analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody, wód popłucznych, ścieku oraz osadu ściekowego w roku 2023 
dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

- Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o.

ul. Zakładowa 1, 62-052 Komorniki.

- Określenie przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań wody, ścieku, osadu ściekowego oraz wód popłucznych z miejsc wskazanych przez PUK Komorniki Sp. z o. o  na terenie gminy Komorniki.

- Zakres przedmiotu zamówienia.

- badanie wody uzdatnionej ( parametry grupy A) -  35 pobrań w ciągu roku

- badanie wody uzdatnionej ( parametry grupy B) -  7 pobrań w ciągu roku

- badanie wody surowej - 9 pobrań w ciągu roku

- badanie wód popłucznych - 12 pobrań w ciągu roku

- badanie ścieków surowych i oczyszczonych - 52 pobrań w ciągu roku

- badanie osadów ściekowych - 12 pobrań w ciągu roku.
                       Ilość badań może zostać zwiększona lub zmniejszona o 10% w zależności 
                  od potrzeb Zamawiającego.

- Zakres opracowania

Dojazd i pobranie próbek wody, wody popłucznej z miejsc wskazanych przez PUK Komorniki Sp. z o.o. sukcesywnie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Pobór wody i wody popłucznej w pierwszych 5 dniach roboczych każdego miesiąca  po uprzedniej informacji ( 1 dzień ) ze strony wykonawcy wraz z godziną pobrania próbki.

Pobór ścieku surowego i oczyszczanego  za pomocą  próbopobieraka (samplera) – 
24 próbki w ciągu 24h, proporcjonalnie do przepływu.

Miejsce poboru ścieku oraz osadu ściekowego na terenie Oczyszczalni Ścieków w   Łęczycy ul. Poznańska 6, 62-051 Wiry

Pobór ścieku oraz osadu ściekowego w każdy czwartek/piątek chyba, że będzie to dzień wolny od pracy – do ustalenia z Zamawiającym.

- Wymagane paramenty:

-  Badania wody należy przeprowadzić zgodnie z wymogami i normami zawartymi 
   w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości 
   wody  przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( dz. U. 2017 poz 2294)

-  Badania wód popłucznych należy przeprowadzić zgodnie z wymogami i normami 
    zawartymi z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi   
    Śródlądowej z dnia 12.07.2019r. ( Dz.U.2019.1311)

-    Badania ścieków należy przeprowadzić zgodnie z wymogami i normami 
          zawartymi z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi  
         Śródlądowej z dn. 12.07.2019r. ( Dz. U. 2019.1311)

-    Badania osadu ściekowego należy przeprowadzić zgodnie z wymogami i normami 
          zawartymi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 25.02.2015r. (Dz. U. 2015,  
           poz 257)

5. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia:

a). Badanie wody uzdatnionej ( parametry grupy A) – 35 pobrań

- zakres: bakterie grupy coli, escherichia coli, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22st C po 72h, pH, przewodność elektryczna właściwa w 25st C, smak, zapach, mętność, barwa, jon amonowy, chlor wolny

b).   Badanie wody uzdatnionej (parametry grupy B) -  7 pobrań

- zakres: bakterie grupy coli, escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów 
w temp. 22st C po 68h, enterokoki, clostridium perfringens,  pH, przewodność elektryczna właściwa w 25st C, smak, twardość ogólna, zapach, indeks nadmanganiowy, mętność, barwa, jon amonowy, cyjanki ogólne, suma chloranów i chlorynów,azotany, azotyny, chlorki, fluorki, siarczany, bromiany, antymony, arsen, bor, chrom, glin, kadm, magnez, mangan, miedz, nikiel, ołów, rtęć, selen, sód, srebro, żelazo, ogólny węgiel organiczny, trichlorometan, bromodichlorometan, suma THM, suma tri-tetrachloroetenu, 1,2 dichloroetan, benzen, chlorek winylu, aldryna, alfa-endosulfan, alfa-endosulfan, alfa-HCH, beta-endosulfan, beta-HCH, delta-HCH, dieldryna, endryna, epoksyd heptachloru, gamma-HCH, heksachlorobenzen, heptachlor, p,p’-DDD, p,p’-DDE, p,p’-DDT, suma pestycydów, benzo(a)piren, suma WWA, chlor wolny, temperatura próbki, chlor związany.

c).  Badanie wody surowej - 9 pobrań

- zakres- pH ,przewodność elektryczna ,wodorowęglany, zasadowość alkaiczna

zasadowość ogólna, CO2- agresywny, mętność, barwa pozorna, barwa, pozostałości po prażeniu, sucha pozostałość,  jon amonowy, azotany, azotyny, chlorki, fluorki, siarczany, fosforany, chrom, cynk, kadm, miedz, nikiel, ołów, magnez, mangan,  potas, sód, wapń, żelazo, twardość ogólna, ogólny węgiel organiczny

d ). Badanie wód popłucznych - 12 pobrań

Pobór chwilowy.

- zakres: żelazo, zawiesina ogólna

e) . Badanie ścieku surowego i oczyszczonego – 52 pobrania

- pomiar odczynu ścieków (pH) i temperatury tylko na odpływie (ścieki oczyszczone,
        badanie on-line co 2 h przez okres 24h),

- badania ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie: ChZT, BZT5, zawiesina ogólna,

azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, azot Kjeldahla, azot ogólny, fosfor ogólny,

zasadowość ogólna, chlorki, siarczany, substancje ekstrahujące się eterem naftowym, 
        przewodność

f.) Badanie osadów ściekowych – 12 pobrań

- zakres: obecność bakterii z rodzaju Salmonella w 100g, liczba żywych jaj A. T. T., magnez,

wapń, chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, strata przy prażeniu suchej masy, zawartość 
         suchej masy, azot amonowy, azot Kjeldahla, fosfor ogólny, rtęć, odczyn pH,   gęstość (masa 
         właściwa).