Załącznik nr 1

Przegląd okresowy samochodu Man TGM 18.290 SC 0810J 
o nr VIN: WMAN38ZZ3CY274525

Dane podstawowe:

- Samochód Kwatermistrzowski

- Oznaczenie pożarnicze SKw

- Marka pojazdu: Man

- Nr rejestracyjny SC 0810J

- Nr VIN pojazdu: WMAN38ZZ3CY274525

- Rok produkcji 2011 r.

- Przebieg 15584 km

Przegląd pojazdu dot. usługi, części, materiały eksploatacyjne:

- Serwis roczny z wymianą oleju silnikowego i regulacją zaworów

- serwis z wymianą oleju silnikowego + S12

- filtr powietrza wkład

- wkład osuszacza powietrza z rozdzielaczem

- filtr wnętrzowy

- wkładka filtra oleju silnikowego

- pierścień uszczelniający 22,3X30X1,5-ST

- wkład filtracyjny paliwa z pierścieniem

- wkład filtracyjny paliwa

- olej silnikowy MAN SAE 10W-40-Performance

2. Olej przekładniowy

- olej przekładniowy MAN SAE75W-80 M341 Z5

- olej przekładnia zmianowa wymiana

3. Olej osi tylnej

- olej MAN SAE75W-90- NEXUS-200LBIS2 342 S1

- olej oś tylna wymiana

4. Wymiana oleju w przedniej osi + zwolnice

- filtr zmiany oleju przekładniowego oś przednia

- olej MAN SAE75W-90- NEXUS-200LBIS2 342 S1

- olej oś przednia wymiana

5. Wymiana oleju w skrzyni rozdzielczej

- olej MAN SAE75W-90- NEXUS-200LBIS2 342 S1

- olej przekładnia rozdzielcza wymiana

6. Konserwacja układu chłodzenia

- MAN ANTI-FREEZE KONCENTRAT MAN 324 SI-OAT

- chłodziwo odnowić

- chłodziwo pobieranie próbki

7. Konserwacja układu kierowniczego

- olej ATF220 1L TRANSMAX DEX III MAN 339L1

- wkładka filtra oleju hydraulicznego układu kierowniczego

- wkład filtra zbiornika oleju wspomagania układu kierowniczego odnowić

Warunki Zamawiającej:

- Termin do 30 dni od dostarczenia pojazdu do siedziby Wykonawcy

- Miejsce wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy,

- Wykonanie przeglądu w autoryzowanym serwisie do 100 km od siedziby Zamawiającej,

- Dostarczenie pojazdu do serwisu na koszt Zamawiającej,

- Płatność za wykonaną usługę przelew min. 30 dni liczona od momentu dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającej