Wrocław, dnia. 26.07.2023r.

ZAŁĄCZNIK

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

Wy

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Likwidacja zawilgoceń i pleśni wraz z wykonaniem wentylacji w pomieszczeniu piwnicznym budynku oficyny Komendy Powiatowej w Głogowie przy ul. Obrońców Pokoju 17

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania remontowego

- odbicie tynków wew. c.w.   – 27,3 m²

- odgrzybienie powierzchni ścian – 27,3 m²

- osuszenie pomieszczenia – 1 szt.

- tynk renowacyjny ścian   – 27,3 m²

- malowanie ścian farba emulsyjna -  27,3 m²

- malowanie sufitu – 12 m²

- przewody wentylacyjne z blachy stalowej o śr. 200mm – 5 m

- nasada wentylacyjna blaszana o śr. do 20 cm – 1 szt.

- kratka wentylacyjna typ A I – 1 szt.

- odkopanie ścian fundamentowych gł. 1,1m – 8,873 m³

- izolacja pionowa ścian z gruntowaniem – 15,6 m²

- folia kubełkowa –15,6 m²

- zasypanie wykopu – 8,87 m³

- wywiezienie gruzu – 0,65 m³

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

Płatność faktury przez ubezpieczyciela firmę UNIQA TU S.A .

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 15.10.2023r.

j)zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz bardzo wąski zakres robót nie może być dzielony.