Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SWZ

Specyfikacja techniczna  dla każdej łodzi - 2 szt.

Łódź  : marka …………………………………………..         model:……………………………………….

Silnik : marka …………………………………………..         model:……………………………………….

Przyczepa : marka …………………………………….            model:……………………………………….

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczne określone przez zamawiającego | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę niepotrzebne skreślić* - podać wartość/dane |
| --- | --- | --- |
| DANE OGÓLNE |
| 1 | Łódź kabinowa, rok produkcji (fabrycznie nowa) - szt. 2 | 2024 | ………………….. |
| 2 | Długość całkowita kadłuba | minimum 6500 mm | ……….………….. |
| 3 | Liczba miejsc siedzących | 4 | TAK/NIE* |
| 4 | Kolorystyka łodzi: - kadłub, pokład, kabina z zewnątrz (RAL 9006 lub równoważny) - tuba pneumatyczna, (ciemnoniebieski lub granatowy) - kabina wewnątrz – (RAL 7047 lub równoważny) | TAK/NIE* |
| 5 | Zamykana kabina | Stała | TAK/NIE* |
| 6 | Świadectwo klasy łodzi PRS | Eksploatacja w dzień i w nocy w rejonie 3 żeglugi | TAK/NIE* |
| 7 | Wymagana wysokość wewnętrzna w kabinie | minimum 1850 mm | ………………………. |
| 8 | Wymagana minimalna długość kabiny (od dolnej części szyby czołowej do drzwi wejściowych) | minimum 1900 mm | ………………………. |
| 9 | Szerokość kabiny wewnątrz w najszerszym miejscu | minimum 1500 mm | ……………………….. |
| 10 | Maksymalna wysokość łodzi mierzona od lustra wody do najwyższego punktu łodzi (dla łodzi bez obciążenia) | maksimum 2500 mm | ………………………. |
| 11 | Załoga + pasażerowie | minimum 8 osób | TAK/NIE* |
| 12 | Przyczepa podłodziowa przystosowana do transportu łodzi opisanej w poz. 1. (szt.2) | dwuosiowa | TAK/NIE* |
| WYMAGANIA TECHNICZNE SILNIKA |
| 13 | Silnik zaburtowy o napędzie śrubowym | czterosuwowy | TAK/NIE* |
| 14 | Moc silnika | co najmniej 200 KM | ……………………… |
| 15 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | TAK/NIE* |
| WYPOSAŻENIE |
| 16 | Szyby kabiny wykonane ze szkła, przyciemniane (nie za pomocą folii), współczynnik przepuszczalności światła w zakresie 70-80% | TAK/NIE* |
| 17 | Szyba przednia wyposażona w elektryczną wycieraczkę | TAK/NIE* |
| 18 | Kabina wyposażona w ogrzewanie z funkcją nawiewu (ogrzewanie - niezależne od pracy silnika głównego) | TAK/NIE* |
| 19 | Kabina wyposażona w wodoszczelny szyberdach (właz pokładowy) | TAK/NIE* |
| 20 | Przystosowanie do doraźnego holowania jednostek pływających | TAK/NIE* |
| 21 | W tylnej części zamontowana rama „A“ wykonana ze stali nierdzewnej do montażu oświetlenia i sprzętu. | TAK/NIE* |
| 22 | Światła sygnałowo-pozycyjne | TAK/NIE* |
| 23 | Homologowane urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze i nagłaśniające (na belce) | TAK/NIE* |
| 24 | Sygnał dźwiękowy (mgłowy) | TAK/NIE* |
| 25 | Reflektor stacjonarny, nastawny, zamontowany na dachu kabiny, regulowany z wewnątrz kabiny. | TAK/NIE* |
| 26 | 4 lampy LED oświetlające pole pracy na boki i do przodu. | TAK/NIE* |
| 27 | Dmuchawa zapobiegająca zaparowaniu szyb bocznych i przedniej. | TAK/NIE* |
| 28 | Elektryczna pompa zęzowa | TAK/NIE* |
| 29 | Echosonda z modułem sonaru bocznego z profesjonalnym przetwornikiem generującym wąską wiązkę ultradźwięków, z nawigacją GPS, z ploterem min 9 cali. | TAK/NIE* |
| 30 | Radiotelefon przewoźny zapewniający łączność z administracją drogi wodnej na terenie Wrocławia (zgodnie z Zarządzeniem nr 1/ 2021 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dn. 25 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków) oraz obsługą śluz na terenie Wrocławia. | TAK/NIE* |
| 31 | Radiotelefon przewoźny Motorola MTM 5400 (lub równoważny) w systemie TETRA, wraz z anteną na pasmo 410 - 430 MHz, który obecnie użytkuje Zamawiający w swoim systemie łączności. | TAK/NIE* |
| 32 | Radiotelefon nasobny Motorola MTP 3500 (lub równoważny) w systemie TETRA, wraz z krótką anteną na pasmo 410 - 430 MHz, który obecnie użytkuje Zamawiający w swoim systemie łączności. | TAK/NIE* |
| 33 | Torba medyczna zgodna z Rozporządzeniem MSW nr 261 z 2012r. | TAK/NIE* |
| 34 | Deska ortopedyczna zgodna z Rozporządzeniem MSW nr 261 z 2012r. | TAK/NIE* |
| INNE WYMAGANIA |
| 35 | Gwarancja na łódź | minimum 24 miesiące | TAK/NIE* |
| 36 | Gwarancja na przyczepę | minimum 24 miesiące | TAK/NIE* |
| 37 | Niezbędne wyposażenie łodzi określone w przepisach żeglugowych dla jednostek pływających | TAK/NIE* |
| DOKUMENTACJA |
| 38 | Komplet dokumentów potrzebnych do rejestracji łodzi i przyczepy. | TAK/NIE* |
| 39 | Kopia świadectwa uznania PRS | TAK/NIE* |

UWAGA:

- Załącznik musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Wykonawca bezwzględnie wypełnia powyższą specyfikację podając markę i model łodzi, silnika, przyczepy oraz wpisuje w wykropkowanych miejscach dane charakteryzujące oferowany przedmiot zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Formularza ofertowego wypełniony ww. opis techniczny zaproponowanego sprzętu, odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.

.....................................
     miejscowość, data

.................................................................................................

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy