|  | Sprawa Nr …… |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 | Załącznik Nr …… |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgrzewarka do jałowego łączenia drenów |  |  |  | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Posiada znak CE. Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023. Urządzenie do jałowego łączenia drenów w technologii nożykowej, umożliwiające równocześnie jałowe połączenie sześciu linii np. pojemniki do KKCz , zestawy filtracji KKCz. Urządzenie posiada możliwość sterylnego zgrzewania wszystkich typów drenów o średnicach wewnętrznych od 2,9 mm do 3,4 mm oraz średnicach zewnętrznych od 3,9 mm do 4,5 mm. Możliwość podłączenia (opcjonalnie) czytnika kodów kreskowych. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz identyfikujący status urządzenia oraz informujący o przebiegu pracy. Urządzenie wyposażone w sygnalizację dźwiękową w przypadku nieprawidłowej pracy. Zgrzewarka łatwa w obsłudze z czytelnym schematem ułożenia pojemników do prawidłowego zgrzewu. Urządzenie zapewnia możliwość wykonania połączeń drenów we wszystkich konfiguracjach tj. pusty-pusty, pusty-pełny, pełny-pełny, pełny-pusty Temperatura zgrzewania nie powoduje niszczenia komórek krwi znajdujących się w drenach oraz nie zmienia parametrów zgrzewanego materiału. Urządzenie posiada automatyczną wymianę nożyków. Zużyte nożyki zabezpieczone w plastikowym pojemniku zbiorczym, będącym częścią urządzenia, z sygnalizacją jego zapełnienia. Minimalna długość zgrzewanych drenów - 60 mm. Możliwość udrożnienia drenu na dowolnym etapie preparatyki. Urządzenie wyposażone w zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie. Zasilanie prądem zmiennym 230 V. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni roboczych od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego, Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez zamawiającego. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych ( obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin w dni robocze. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni roboczych. Na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni kalendarzowych |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ – Terenowa Stacja w Bydgoszczy | ul. Powstańców Warszawy 5 85-915 Bydgoszcz | 261 417 241 | 1 |