Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODYFIKACJA NR 2

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego dla Gminy Mała Wieś”.

- Przedmiot zamówienia objęty został dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół”.

- W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

  - zakup i dostawę fabrycznego nowego autobusu szkolnego na potrzeb dowozu uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Mała Wieś, który:

    - będzie fabrycznie nowy, nigdy wcześniej nie rejestrowany i nie używany,

    - będzie służyć do dowozu dzieci szkolnych do szkół podstawowych oraz na potrzeby rekreacji i turystyki szkolnej,

    - będzie posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem go do ruchu po drogach publicznych oraz rejestrację pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  - dostawę wraz z autobusem: dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej, wszystkich instrukcji obsługi, homologację pojazdu lub krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu oraz wszelkie inne wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

  - przeprowadzenie szkoleń kierowców w zakresie obsługi technicznej pod względem użytkowania, przeglądów, napraw i eksploatacji.

- Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku przez osoby fizyczne, więc zgodnie z 
art. 100 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający wymaga, aby autobus dostosowany był do użytku przez wszystkich użytkowników z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

- Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego:

| L.p. | Cecha / Parametr | Parametry wymagane przez Zamawiającego (minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji | Autobus fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023 |
| 2 | Liczba miejsc | Minimalna ilość miejsc siedzących: 35 + 1 (pilot) + 1 (kierowca) Nie dopuszcza się miejsc stojących. |
| 3 | Przestrzeń przeznaczona dla pasażera niepełnosprawnnego | Autobus musi być wyposażony w przestrzeń przeznaczoną dla pasażera z niepełnosprawnością poruszającego się na wózku inwalidzkim, oznaczoną zgodnie z przepisami w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, która umożliwia przewóz co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Uwaga: Przestrzeń na wózek może być wydzielana z miejsc, gdzie znajdują się demontowane fotele. |
| 4 | Wymiary | Maksymalna długość do 8.500 mm Maksymalna szerokość do 2.300 mm Maksymalna wysokość do 3.200 mm (z klimatyzacją) Maksymalna masa całkowita do 12.000 kg |
| 5 | Bagażnik podpodłogowy: | Pojemność minimum 2 m3 |
| 6 | Silnik | Silnik spalinowy zasilany olejem napędowym Minimalna moc: 129 kW Minimalna pojemność skokowa: 4.500 cm3 Norma emisji spalin: minimum EURO 6E |
| 7 | Zbiornik paliwa | Minimalna pojemność 190 dm3 |
| 8 | Zbiornik Ad-Blue | Minimalna pojemność 21 dm3 |
| 9 | Skrzynia biegów | Manualna ze wspomaganiem: 6 (przód) + 1 (tył) Sterowanie: dźwignia typu joystick sterowana linkami |
| 10 | Sprzęgło | Typ: suche, jednotarczowe Sterowanie: hydrauliczne ze wspomaganiem pneumatycznym |
| 11 | Zwis | Przedni: od 1.400 mm do 1.550 mm Tylni: od 2.400 mm do 2.500 mm |
| 12 | Rozstaw osi | Minimum 4.500 mm |
| 13 | Wysokość wnętrza | Minimum 1.920 mm |
| 14 | Promień zawracania po śladzie kół | Minimum 7,9 m |
| 15 | Ogumienie | ogumienie całoroczne ogumienie bezdętkowe o rozmiarze minimum 245/70 R17,5 ogumione koło zapasowe wraz z zestawem do jego wymiany (lewarek, klucz, klin pod koło) |
| 16 | Nadwozie | Samonośna kabina pasażerska i rama autobusowa wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczoną metodą KTL – cało pojazdowego lakierowania zanurzeniowego w procesie KATAFOREZY Klapy boczne wykonane z aluminium Przód i tył wykonane ze wzmocnionych tworzyw sztucznych |
| 17 | Drzwi | Przednie i środkowe jednoskrzydłowe, sterowane pneumatycznie, otwierane odskokowo na zewnątrz. |
| 18 | Dodatkowy hamulec | Typ: hamulec na wydechu lub elektromagnetyczny hamulec Sterowanie: dźwignią przy kierownicy i pedałem hamulca |
| 19 | Oś przednia i tylna | Oś przednia - typ: belka zależna Oś tylna – typ: most napędowy, przełożenie i=3,73 |
| 20 | Zawieszenie | Przednie: resory paraboliczne + stabilizator Tylne: poduszki pneumatyczne + stabilizator |
| 21 | Układ hamulcowy | Typ: pneumatyczny, tarcze wszystkich kół Systemy bezpieczeństwa: ESC (ESP), EBS, ABS, ASR Systemy wspomagające: AEBS, LDWS Hamulec ręczny: pneumatyczny, działający na oś tylną |
| 22 | Układ kierowniczy | Typ: hydrauliczny ze wspomaganiem |
| 23 | Układ elektryczny: | Akumulatory: 2x 105Ah (12V) Alternator: 120A (24V) |
| 24 | Wyposażenie | Deska rozdzielcza z kolorowym wyświetlaczem i pokładowym systemem diagnostycznym OBD, Wskazanie zużycia paliwa chwilowego, średniego, dystansu do przejechania na pozostałym paliwie, Ogrzewanie dodatkowe wodne minimum 12 kW, Włącznik ogrzewania dodatkowego typu ON-OFF, Układ wentylacji i ogrzewania wnętrza z osobną regulacją nawiewu dla kierowcy i pasażerów, Nagrzewnica dla kierowcy (regulacja dysz nawiewu na szybę czołową, korpus kierowcy, nogi kierowcy), Całopojazdowa wzmocniona klimatyzacja dachowa minimum 18 kW, Osobne regulowane dysze nawiewowe klimatyzacji dla kierowcy i pilota (nawiew z dachu po 2 szt. na stronę), Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicza, Główny wyłącznik prądu pod fotelem kierowcy, Podwójne szyby boczne, Szyby boczne lekko przyciemnione na szaro, Elektryczne lub manualnie sterowane przez kierowcę osłony przeciwsłoneczne przednie oraz szyba bez paska przyciemniającego szybę czołową. Szyba tylna lekko przyciemniona na szaro, Szyba boczna kierowcy podwójna, odsuwana (otwierana), Podwójne lub pojedyncze szyby w drzwiach autobusu. Ogrzewane i regulowane elektrycznie główne lusterka wsteczne z dodatkowymi zwierciadłami szerokokątnymi, prawe lusterko na długim ramieniu, lewe lusterko na krótkim ramieniu, klasy II i IV lub prawe i lewe lusterko na długich ramionach, które widziane będą jedynie przez przednią szybę, Dwie szklane klapy w dachu służące także jako wyjście awaryjne, System rewersu drzwi przeciwdziałający zakleszczeniu pasażera, Fotel kierowcy pneumatyczny, 3-punktowy pas bezpieczeństwa, regulacja kołyskowa, wzdłużna, wysokości, pochylenie oparcia, dopasowanie do wagi kierowcy, szybkie obniżenie, Podłokietnik fotela kierowcy z lewej strony regulowany, Przyciski sterujące z prawej, pas bezpieczeństwa zapinany z lewej, Fotele pasażerskie wysokie, komfort turystyczny, tapicerowane, uchwyty w oparciach, Tapicerka wysoko odporna na ścieranie i łatwa w czyszczeniu, Zagłówki skórzane, Obszycia wzmacniające krawędzi z weluru, Pasy bezpieczeństwa 2 punktowe, bezwładnościowe, Materiał tapicerski siedzisk i oparć wszystkich foteli jednakowy, Podłokietniki składane foteli pasażerskich od strony przejścia, Oparcia foteli pasażerskich wysokie, odchylane, Siedziska foteli pasażerskich od strony przejścia rozsuwane na boki, Osłony antywandalowe tyłu oparć do ich pełnej lub do połowy ich wysokości, Stoliki składane zabezpieczone przeciw wyłamaniom, Siateczki na prasę na tyle oparć, Oświetlenie podłogowe LED przejścia środkowego, Ścianki ze zintegrowanymi stolikami za kierowcą i drzwiami, Oświetlenie sufitowe LED ciągłe po obu stronach sufitu z dwustopniową mocą oświetlenia, Oświetlenie stopni wejściowych LED, Lampki kokpitu kierowcy LED włączane osobnym włącznikiem, Włączana lampka oświetlenia bagażnika tylnego, Dywaniki przejścia środkowego, Dywaniki pod fotelami pasażerskimi, Półki bagażowe nad głowami pasażerów, Tapicerowanie półek bagażowych, Panele serwisowe pasażerów z indywidualnymi dyszami nawiewu klimatyzacji, lampkami do czytania, przywołaniem obsługi, Reflektory główne halogenowe, DRL światła do jazdy dziennej LED, Tylne lampy przeciwmgłowe, Przednie lampy przeciwmgłowe, Dodatkowa trzecia lampa STOP w technologii LED lub dwie tylne lampy STOP LED oraz dodatkowe dwie górne lampy konturowe dwufunkcyjne (zintegrowane światła pozycyjne i kierunkowskazów) w technologii LED, Nagłośnienie wnętrza: 8 głośników przestrzeni pasażerskiej, 2 głośniki kabiny kierowcy, Radioodtwarzacz Mikrofon na desce rozdzielczej, Tachograf cyfrowy, Zasłonki okien bocznych i tylnego z tkaniny, Rolety przeciw słoneczne szyby przedniej sterowane manualnie, Zegar cyfrowy dla pasażerów nad szybą czołową, Sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego, Gaśnice (2 szt.), Apteczka pierwszej pomocy, Młotki awaryjnego zbicia szyb, Osłony kół ze stali szlachetnej (polerowane), Chlapacze kół osi przedniej i tylnej, Osłony plastikowe wewnątrz nadkoli, System przeciwpożarowy w przedziale silnikowym, System automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika, Wykładzina podłogowa przedziału pasażerskiego antypoślizgowa PCV, Uchwyt na kubek dla kierowcy, Zamykany na kluczyk schowek pośrodku deski rozdzielczej, Gniazdo zapalniczki, Podwójne gniazdo ładowania DUAL USB w kokpicie kierowcy, Tabliczki informacyjne i oznakowania w języku polskim, Opony całoroczne M+S jednakowe dla wszystkich kół, |
| 25 | Oznakowanie | Poszycie zewnętrzne pomalowanie na kolor RAL 2003. Tablica „AUTOBUS SZKOLNY” umieszczona z przodu i tyłu autobusu. Kwadratowa tablica z przodu i z tyłu po lewej stronie pojazdu barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej określonej w przepisach w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów. Oznakowanie pojazdu zgodnie z art. 577 ustawy Prawo o ruchu drogowym jako pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat tj. z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej. |
| 26 | Dokumentacja techniczna | Świadectwo homologacji kategorii M3 klasy III. Wraz z autobusem musi zostać dostarczone stosowne świadectwo zgodności (COC). Świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu. Instrukcja obsługi i konserwacji pojazdu oraz wyposażenia znajdującego się na samochodzie w języku polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji. Książka serwisowa w języku polskim. Aktualne badanie techniczne. Wykaz autoryzowanych stacji obsługowych. Inne dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji pojazdu wynikające z ustawy – Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do przytoczonej ustawy. |
| 27 | Informacje dodatkowe | Autobus przekazany Zamawiającemu musi być gotowy do eksploatacji tj. musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy potwierdzony w książce gwarancyjnej pojazdu. Wykonawca dostarczy autobus do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt, wraz z niezbędnym kompletem dokumentów do rejestracji. |
| 28 | Szkolenie | Szkolenie dla kierowców Zamawiającego w zakresie budowy, wyposażenia i eksploatacji autobusu. |
| 29 | Gwarancja | Okres gwarancji na pojazd (podwozie, nadwoziem zabudowa wraz z wyposażeniem) bez limitu przebiegu kilometrów wynosi: minimum 24 miesiące. Szczegółowe uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji określono w Załączniku nr 10 do SWZ – Wzór umowy. Uwaga: Gwarancja nie obejmuje elementów, zużytych zgodnie z przeznaczeniem eksploatacji autobusu, gdy zużycie nie wynika z wad fizycznych rzeczy. Dotyczy to w szczególności: świec zapłonowych, świec żarowych, tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych, piór wycieraczek, opon, żarówek, bezpieczników i płynów eksploatacyjnych. |