ZAPYTANIE OFERTOWE

„ MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W KOMORNIKACH”

- Gabaryty przepompowni:

- średnica wewnętrzna 1 m

- głębokość 7,5m

2.  Zakres prac:

- wymiana pomp. SULZER 2 szt. do opuszczania na prowadnicach 
  o parametrach 3,4kW, DN 50, Q= 40 m3/h, H=25m

- stopa sprzęgająca DN 50 wraz z górnym uchwytem prowadnic - 2 kpl

- orurowanie przepompowni z rur ze stali kwasoodpornej DN 50 ( 60,3x2,0)

- zawór zwrotny kulowy ze stali kwasoodpornej DN 50 – 2 kpl

- prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej – 2 kpl

- wspornik rurociągów wykonany ze stali kwasoodpornej – 1 kpl

- łańcuch do pomp ze stali kwasoodpornej – 2 kpl

- nasada płucząc Ø 52 wraz króćcem odcinającym kulowym, wykonanym ze stali

kwasoodpornej – kpl

- belka wsporcza wykonana– 1 kpl

- złącze RK – 1 kpl

- regulatory pływakowe – 2 kpl

- kominy wentylacyjne ze stali kwasoodpornej – 2 szt

W cenie należy uwzględnić:

- demontaż istniejącego wyposażenia oraz montaż nowego,

- transport na wskazane miejsce przez zamawiającego

- podłączenie elektryczne do istniejącego sterowania oraz podpięcie do istniejącego     monitoringu wizyjnego

Zamawiający zapewni:

- wyczyszczenie zbiornika oraz zapewnienie odprowadzenia ścieków z przepompowni na czas przeprowadzenia prac ( ok 5-8h )