Załącznik nr 10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4

dla OSP Damnica.

| LP. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| I.P. | Warunki ogólne | Podwozie z kabiną |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy. |  |
| 2. | Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).Pojazd posiada aktualne ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski. |  |
| 3. | Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji typu. |  |
| 4. | Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia następujące wymagania: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów Oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.). |  |
| 5. | Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |
| 6. | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |  |
| 7. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne (Federal PA 300) i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiające podawanie komunikatów słownych, sygnał pneumatyczny „Grover” włączany włącznikami umieszczonymi w kabinie, jeden w polu pracy dowódcy drugi w polu pracy kierowcy. Belka sygnalizacyjna LED dzielona (dwie mniejsze belki) montowane w narożnikach przedniej krawędzi dachu z niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu. Dodatkowe sześć lamp sygnalizacyjnych niebieskich wysyłające sygnał błyskowy 4 z przodu pojazdu oraz po 1 w przednich błotnikach (narożnikach). Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym siatkami ze stali nierdzewnej. Całość sygnalizacji świetlnej wykonana w technologii LED. |  |
| 8. | Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Pojazd oklejony w numery operacyjne, które zostaną nadane w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| II | Podwozie z kabiną |  |
| 1. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem, minimalnej mocy 410 KM (301kW), spełniającym wymogi normy EURO 6 w technologii SCR. Maksymalny moment obrotowy wynoszący min. 2000 Nm. Silnik i podwozie tego samego producenta. Silnik przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z Normą PN-EN 14214. |  |
| 2. | Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające: - długość 9000 mm - szerokość 2550 mm - wysokość 3500 mm Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub obsługi. Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii siłowników. |  |
| 3. | Napęd 4x4, możliwość blokady mechanizmu różnicowego min. osi przedniej, tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego pojedyncze koła na osi przedniej, podwójne na osi tylnej. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. |  |
| 4. | Skrzynia biegów mechaniczna zautomatyzowana 12+2, bez pedału sprzęgła, wyposażona w chłodnice oleju. |  |
| 5. | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, wykonana w technologii zgrzewania, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina powinna być oświetlona po otwarciu drzwi oraz możliwość włączenia oświetlenia w przypadku gdy drzwi są zamknięte. Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - uchwyty do trzymania się podczas jazdy, również nad siedzeniem dowódcy, - fabryczny układ klimatyzacji kabiny z automatycznym sterowaniem, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - boczne szyby przód i tył elektrycznie podnoszone i opuszczane oraz elektrycznie regulowane lusterka boczne, tylne szyby dodatkowo przyciemnione, - fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową (AUX+ USB) - tablet z systemem android o minimalnej przekątnej ekranu 8”, zamontowany w polu pracy dowódcy uruchamiany przy włączeniu zapłonu. - kabina w polu pracy dowódcy wyposażona w składany blat roboczy umożliwiający sporządzanie dokumentacji. - pomiędzy przedziałami kierowca/dowódca a załoga dodatkowa pólka na sprzęt, której konstrukcja zostanie uzgodniona w trakcie realizacji zamówienia. - półka nad aparatami. - w przedziale kierowca/dowódca schowek na dokumenty, - samochód wyposażony w rejestrator wideo włączany automatycznie po uruchomieniu pojazdu. Rejestrator powinien nagrywać widok pojazdu z przodu w jakości minimum Full HD, 30 klatek na sekundę. Kąt widzenia obiektywu minimum 140 O, jasność minimum F 1.8. Urządzenie wyposażone w moduł GPS rejestrujący prędkość i lokalizację pojazdu. Karat pamięci minimum 128 GB. Urządzenie powinno być tak zamontowane aby uniemożliwić dostęp do odtwarzania nagrań, wyjmowania karty pamięci, włączania lub wyłączania go osobom nieupoważnionym. - w ekran wyświetlający parametry pojazdu (ilość wody, paliwa, otwarcie drzwi, skrytek, oświetlenie pola pracy itd.) zamontowany w obrębie miejsca kierowcy. - w podłodze przedziału załogi umieszczony otwory umożliwiające odprowadzenie wody - 2 lusterka rampowe, jedno z przodu pojazdu drugie z prawej strony. |  |
| 6. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie. Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabinie pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające: - jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). - tylna kanapa ponoszona, pod kanapą skrzynia na sprzęt. |  |
| 7. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie, - moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniają pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V. - w kabinie oznakowane gniazda zapalniczki 24 V oraz 12V. - 2 gniazda USB w przedziale załogi, miejsce montażu zostanie wskazane podczas realizacji zamówienia. |  |
| 8. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefony). |  |
| 9. | Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 10 m. Gniazda 230 V po 5 sztuk zamontowane w przedziale załogi oraz pierwszej skrytce po lewej stronie (gniazda zasilane z instalacji zewnętrznej, aktywowane po podłączeniu samochodu do zasilania w miejscu stacjonowania). Dodatkowo z obu stron pojazdu zamontowane złącze pneumatyczne umożliwiające podłączenie przewodu do odmuchiwania, miejsce montażu złącza wskazane zostanie przez zamawiającego. |  |
| 10. | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny typu Motorola DM4600 lub równoważny o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW, Parametry anteny zamontowanej na dachu pojazdu - WFS na częstotliwości 149,00 MHz nie przekraczający wartości 1,3, a zysk energetyczny zamontowanej anteny λ/4 co najmniej 0 dBd (2,15 dBi). Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. W kabinie kierowcy 6 kpl. radiotelefonów przenośnych typu Motorola lub równoważny o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej , z zamontowanymi na stałe ładowarkami. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odpiętego akumulatora. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. |  |
| 11. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o natężeniu min. 80 dB. Kamera cofania monitorująca strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski. Obraz z kamery wyświetlany na dodatkowym wyświetlaczu z ekranem o przekątnej min.7”. którego miejsce montażu zostanie uzgodnione podczas inspekcji produkcyjnej. Kamera uruchamiana automatycznie po załączeniu biegu wstecznego. Dodatkowo w zasięgu ręki kierowcy włącznik kamery pozwalający na uruchomienie w każdym dowolnym momencie. Pojazd wyposażony w dodatkowe oświetlenie ułatwiające cofnie umieszczone w bocznych lusterkach oraz z tylu pojazdu w dolnej części (dokładne miejsce montażu zostanie uzgodnione podczas inspekcji produkcyjnej). |  |
| 12. | Minimalny prześwit nie mniejszy niż 300 mm. |  |
| 13. | Minimalny prześwit pod osiami nie mniejszy niż 250 mm. |  |
| 14. | Kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 23° |  |
| 15. | Kolor: - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare (fabryczny kolor elementów podwozia), - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze antracytowym. - oklejenie w dodatkowe pasy odblaskowe i graficzne (herb), których wzór i miejsce zostanie określone przez zamawiającego w momencie realizacji zamówienia, Podwozie zabezpieczone przed korozją. |  |
| 16. | Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie przekracza 19 m. |  |
| 17. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 89 km/h. |  |
| 18. | Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą określoną przez producenta podwozia a masą rzeczywistą całkowitą pojazdu nie mniej niż 5%. |  |
| 19. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
| 20. | Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony z lewej strony pojazdu, pomiędzy osiami. |  |
| 21. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temp. od -25°C do +50°C. |  |
| 22. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 23. | Pojemność zbiornika paliwa (200 litrów) zapewniająca przejazd min 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy. |  |
| 24. | Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. |  |
| 25. | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami. Pełnowymiarowe koło zapasowe. |  |
| 26. | Pojazd wyposażony w automatyczny zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szekle z przodu i z tyłu, umożliwiające odholowanie pojazdu. |  |
| 27. | Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu, o sile uciągu min. 8 t. z liną o długości 25 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz osłonę kompozytową. Oznakowanie w kolorze pomarańczowym informujące o końcu liny. Dodatkowe 2 zawiesia (2m i 4m) oraz 2 zblocza umożliwiające ewentualną zmianę kierunku ciągnięcia współpracujące z układem. |  |
| 28. | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |
| 29. | Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami bębnowymi na obu osiach. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. |  |
| 30. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane. Dodatkowe dwa podgrzewane lusterka rampowe jedno z przodu drugie z prawej strony pojazdu. |  |
| 31. | Elementy tj. lusterka, trąby pneumatyczne zabezpieczone przed zewnętrznym uszkodzeniem mechanicznym. |  |
| III. | Zabudowa pożarnicza |  |
| 1. | Zabudowa wykonana w całości wyłącznie z materiałów odpornych na korozję, ze szkieletem spawanym ze stali nierdzewnej lub aluminium z klejonymi poszyciami z anodowanej blachy aluminiowej lub materiałów kompozytowych. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Pomiędzy kabiną a zabudową zintegrowana z zabudową owiewka maskująca. |  |
| 2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową zintegrowaną z zabudową, z zamontowanymi lampami roboczymi. |  |
| 3. | Drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części zabudowy ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu, po prawej stronie zabudowy. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym, drabinka w kolorze antracyt. |  |
| 4. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków oraz zamykane z zamka centralnego. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. |  |
| 5. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. |  |
| 6. | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. Oświetlenie pola pracy pojazdu wokół samochodu wykonane w technologii LED, min 4 reflektory z na każdy bok pojazdu oraz 2 z tyłu. Pojazd dodatkowo wyposażony w dwa halogeny zamontowane w masce, pomarańczową falę świetlną z tyłu pojazdu oraz listwę ledową zamontowaną z przodu pojazdu. |  |
| 7. | Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |
| 8. | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 9. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, są tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 10. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 11. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 12. | Zbiornik wody o pojemności min. 5000 litrów +/-5%, wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik wyposażony w falochrony oraz oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiada właz rewizyjny. |  |
| 13. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, - wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - zintegrowany ze zbiornikiem wody, - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. Zbiornik środka pianotwórczego wypełniony przez dostawce w 100% środkiem w momencie odbioru końcowego pojazdu. |  |
| 14. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi, posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie. |  |
| 15. | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3200 l/min. przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz min. 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia. |  |
| 16. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |
| 17. | Samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego. Linia szybkiego natarcia zamontowana z tyłu pojazdu nad autopompą. |  |
| 18. | Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy) umożliwiającą zwijanie. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania zwijadła. |  |
| 19. | Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 4 nasad tłocznych, po 2 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej. |  |
| 20. | Autopompa umożliwia podawanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 21. | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |
| 22. | W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. |  |
| 23. | Zbiornik wody wyposażony w 2 nasady 75 ( po 1 z każdej strony tylnej części pojazdu ) z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
| 24. | Autopompa wraz z układem wodno- pianowym wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń min. 3 i 6%, dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. |  |
| 25. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 26. | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów |  |
| 27. | Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy). |  |
| 28. | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |
| 29. | Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe DWP32 o regulowanej wydajności 800÷3200 l/min, zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 65°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 50 m. Działko posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP. Typ działka zgodny z wpisanym w świadectwie dopuszczenia dla pojazdu. |  |
| 30. | Maszt oświetleniowy o wysokości min. 5,5 m, mierzonej od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 170º w obie strony i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie z najaśnicami LED o mocy strumienia świetlnego min. 30000 lm, zasilanymi z instalacji elektrycznej samochodu. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy. |  |
| 31. | Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów. Pojazd wyposażony w dwie szuflady wysuwne poziome i jedną ściankę pionową na sprzęt burzący oraz dwie skrzynie dachowe w kolorze antracyt. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach. |  |
| 32. | Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu 4 drabin nasadkowych. Jedna ze skrzyń na dachu w wielkości umożliwiającej przewożenie 3 węzy ssawnych. |  |
| 33. | W pojeździe zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu. |  |
| 34. | Samochód dodatkowo wyposażony w (sprzed dostarczony przez dostawcę wraz z pojazdem w momencie odbioru pojazdu): - drabina teleskopowa w kolorze antracyt zamontowana z tyłu po lewej stronie pojazdu, - agregat prądotwórczy min. 5 kW z uziemieniem, - wentylator min. 30 tys. m3/min - wyważarka do drzwi lukas lub równoważna - przecinarka do stali i betonu stihl ts 420 lub równoważna, - podkrzesywarka spalinowa stihl ht 105 lub równoważna, - 10 węży w- 75 - 10 węży w- 52 - 3 węże ssawne 110, sito, smok, pływak - rozdzielasz w -75/ 52,75,52; - prądownica wodno pianowa Rosenbauer 102 NFPA lub równoważna, - prądownica pianowa PP 2, - wytwornica pianowa WP2/75 - noszak do węży W-75, - noszak do węży W-52, - przełaczniki: 1x 110/75, 2x 75/52, - nakładka do piany na prądownice do szybkiego natarcia, - dodatkowa skrzynia na dachu w kolorze antracyt, - 4 tłumice teleskopowe - 2 łopaty fiskars lub równoważna, - 2 szpadle fiskars lub równoważna, - 3 miotły ulicznice, - 2 widły fiskars lub równoważna, - 2 łomy, duży i mały, - 2 siekiery duża i mała, - młot duży min 5 kg, - nożyce do cięcia prętów, - urządzenie wielofunkcyjne typu hooligan max 80 cm, lub równoważna - stojak hydrantowy + klucz + zestaw kostek, - bosak lekki, - zawór kulowy w-75, - zawór kulowy w-52, - latarka Volcan lub równorzędna 2sz. - 2 przedłużacze na bębnie 3x2,5 z bezpiecznikiem przeciążeniowym ( 1x 20m, 1x40m) |  |
| IV. | Warunki dostawy, gwarancji i serwisu |  |
| 1. | Gwarancja: - na podwozie pojazdu: minimum 24 miesiące, (kryterium oceny ofert) - na zabudowę pożarniczą: minimum 36 miesięcy, (kryterium oceny ofert) - na dodatkowe wyposażenie zabudowy: zgodnie z gwarancją producentów, jednakże nie krótsza niż 12 miesięcy. |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu maksymalnie do 7 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do użytkownika). Serwisy wykonywane na koszt dostawcy. |  |
| 3. | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 4. | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |
| 5. | Wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy dostarczone najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu umowy. |  |
| 6. | Pojazd wyposażony w: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi samochodowych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę samochodową, gaśnicę proszkową 2 kg oraz kamizelkę ostrzegawczą. |  |
| 7. | Wykonawca zorganizuje odbiór częściowy zamówienia w momencie wykonywania zabudowy, podczas którego zamawiający dostarczy sprzęt, który już posiada w swoim wyposażeniu a ma być zamontowany w samochodzie. Podczas odbioru zostanie uzgodnione miejsce i sposób usytuowania sprzętu dostarczonego przez zmawiającego oraz sprzętu dodatkowego zakupionego przez wykonawcę. Uzgodnione zostaną również miejsca i sposób oklejenia samochodu( odblaski, herb, numery operacyjne). Podczas odbioru częściowego zostaną również wskazane ewentualne uwagi zamawiającego. |  |
| 8. | Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz środka Adblue. |  |

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „ 2 ”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Jeśli w opisach występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. 
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

…………………………..

(podpis Wykonawcy)