SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług przy zimowym utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, w sezonie zimowym 2020/2021 ”

Zamówienie polega na świadczeniu usług przy zimowym utrzymaniu dróg (oznaczonych dalej w tekście niniejszego OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w skrócie ZUD) sprzętem Wykonawcy.

Świadczenie usług przy ZUD należy prowadzić zgodnie z:

- Opisem przedmiotu zamówienia wraz z załączonymi Standardami zimowego utrzymania dróg – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

- A - Specyfikacją Techniczną – Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej,

- B - Specyfikacją Techniczną – Odśnieżanie drogi

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

2.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było od dnia podpisania umowy do dnia                30 kwietnia 2021 r. z możliwością ich wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych.

2.2. Zamówienie realizowane będzie wyłącznie sprzętem Wykonawcy wyposażonym w GPS.

2.3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach (awaryjnych)  użycie sprzętu przez Zamawiającego do realizacji zimowego utrzymania dróg.

3. Świadczenie usług przy ZUD będzie na nw. odcinkach dróg   wojewódzkich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego:

CZĘŚĆ NR 1: OBWÓD DROGOWY W GOSTYNINIE

Rejon Drogowy Gostynin-Płock

Obwód Drogowy Nr 1 w Gostyninie

09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka 5,

tel./fax 24 235-77-93,

Koordynator ZUD Krzysztof Zając 608 334 367

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 265 | Granica województwa - Gostynin | 34+027 – 43+940 | IV | 9,913 | 9,913 | 5 036 |
| 2. | 573 | Nowy Duninów - Gostynin - granica województwa | 0+000 – 42+530 | IV | 42,530 | 42,530 | 12 050 |
| 3. | 574 | Dobrzyków - Gąbin - Szczawin Borowy - Kolonie | 0+000 – 16+142 | IV | 16,142 | 16,142 | 3 126 |
| 4. | 577 | Łąck - Gąbin - Sanniki - Ruszki | 0+000 – 11+200 | III | 11,200 | 11,200 | 6 779 |
| 5. | 577 | Łąck - Gąbin - Sanniki – Ruszki (droga serwisowa) | 9+446 – 11+200 | VI | 1,754 | 1,754 | - |
| 6. | 581 | Gostynin – granica województwa | 0+000 – 13+182 | IV | 13,182 | 13,182 | 2 887 |
| Łączna długość: | 94,721 | 94,721 | 29 878 |
| 7. | 265 | Ścieżka rowerowa m. Gostynin szer. 2,5 m | 41+210 – 43+940 | - | 1,730 | 1,730 | 1 730 |
| 8. | 573 | Ścieżka rowerowa Lucień – Gostynin szer. 2,0 - 2,5 m | 11+228 – 13+840 | - | 2,610 | 2,610 | 2 610 |
| 9. | 573 | Ścieżka rowerowa m. Gostynin ul. 18 Stycznia szer.2,5m | 18+570 – 19+337 | - | 0,767 | 0,767 | 767 |
| 10. | 573 | Ścieżka rowerowa Kaleń – Szczawin Kościelny szer.2,5m | 29+192 – 30+074 | - | 0,882 | 0,882 | 882 |
| 11. | 574 | Ścieżka rowerowa m. Gąbin ul. Dobrzykowska szer. 2,5m | 7+687 – 8+007 | - | 0,320 | 0,320 | 320 |
| 12. | 577 | Ścieżka rowerowa m. Łąck-Gąbin szer. 2,0 – 3,0 m | 0+000 – 9+495 | - | 9,495 | 9,495 | 2 100 |
| 13. | 577 | Ścieżka rowerowa Obwodnica Gąbina szer. 3,7 m | 11+000 – 11+200 | - | 0,302 | 0,302 | 302 |
| 9. | 581 | Ścieżka rowerowa m. Gostynin-granica województwa szer. 2,5m | 8+422 – 9+180 | - | 0,760 | 0,760 | 760 |
| Łączna długość: | 16,866 | 16,866 | 9 471 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 39 349 |

CZĘŚĆ NR 2: OBWÓD DROGOWY W SANNIKACH

Rejon Drogowy Gostynin-Płock

Obwód Drogowy Nr 2 w Sannikach

09-540 Sanniki, ul. Warszawska 162,

tel./fax 24 277-74-77,

Koordynator ZUD Jadwiga Feliniak 608 334 805

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Standard Utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 575 | Płock - Kazuń | 5+847 – 54+617 | IV | 48,770 | 48,770 | 14 900 |
| 2. | 577 | Łąck - Ruszki | 11+200 – 46+764 | III | 35,564 | 35,564 | 9 900 |
| 3. | 577 | Łąck – Ruszki droga serwisowa | 11+200 – 13+170 | VI | 1,970 | 1,970 | - |
| 4. | 583 | Granica województwa - Sanniki | 7+627 – 29+062 | IV | 21,435 | 21,435 | 5 100 |
| 5. | 584 | Sanniki - granica województwa | 0+000 – 6+669 | IV | 6,669 | 6,669 | 1 660 |
| Łączna długość: | 114,408 | 114,408 | 31 560 |
| 6. | 577 | Ścieżka rowerowa Łąck – Ruszki (obwodnica Gąbina) szer. 2,5 m | 13+175 – 13+575 | - | 0,400 | 0,400 | 400 |
| 7. | 577 | Ścieżka rowerowa Łąck – Ruszki szer. 2,5 m | 22+819 – 23+638 | - | 0,819 | 0,819 | 819 |
| Łączna długość: | 1,219 | 1,219 | 1 219 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 32 779 |

CZĘŚĆ NR 3: OBWÓD DROGOWY W BIELSKU

Rejon Drogowy Gostynin-Płock

Obwód Drogowy nr 3 w Bielsku

09-530 Bielsk, ul. Topolowa 15,

tel./fax 24 261-51-00,

Koordynator ZUD Jan Laskowski 608 335 036

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Standard Utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km, | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 539 | Blinno – granica województwa - Ligowo – granica województwa | 0+000 – 2+266 | V | 11,240 | 11,240 | 1 220 |
|  |  |  | 6+407 – 15+381 |  |  |  |  |
| 2. | 540 | Bielsk - Proboszczewice – Sikórz | 0+000 – 16+152 | IV | 16,152 | 16,152 | 3 622 |
| 3. | 541 | gr. woj. - Żuromin - Bieżuń - Sierpc – granica województwa | 92+436 – 111+289 | IV | 18,853 | 18,853 | 3 758 |
| 4. | 555 | Srebrna - Siecień - Murzynowo – rz. Wisła - Stary Duninów - (droga nr "62") | 0+000 – 9+046 | IV | 9,046 | 9,046 | 200 |
| 5. | 559 | granica województwa - Brudzeń Duży - Sikórz - Płock | 23+600 – 46+944 | IV | 23,344 | 23,344 | 8 260 |
| 6. | 560 | Granica województwa - Sierpc – Bielsk | 40+048 – 76+105 | IV | 36,057 | 36,057 | 8 509 |
| 7. | 562 | Granica województwa - Biskupice – Płock | 25+334 – 44+819 | IV | 19,485 | 19,485 | 929 |
| 8. | 567 | Płock - Staroźreby - Góra | 2+368 – 29+349 | IV | 26,981 | 26,981 | 11 652 |
| 9. | 568 | Goślice – Ciółkowo | 0+000 – 5+720 | V | 5,720 | 5,720 | 1 380 |
| Łączna długość: | 166,878 | 166,878 | 39 530 |
| 10. | 559 | Ścieżka rowerowa, granica województwa - m. Brudzeń Duży – Sikórz - Płock Szer. 2,0 m | 30+883 – 45+135 | - | 1,715 | 1,715 | - |
| 11. | 560 | Ścieżka rowerowa, granica województwa - m. Sierpc – Bielsk szer. 2,0 m | 53+249 – 53+580 | - | 0,230 | 0,230 | 50 |
| 12. | 539 | Ciąg pieszo – rowerowy DK10 do granicy województwa m. Józefowo | 0+000 – 2+266 | - | 2,151 | 2,151 | - |
| Łączna długość: | 4,096 | 4,096 | 50 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 39 580 |

CZĘŚĆ NR 4: OBWÓD DROGOWY W GRUDUSKU

Rejon Drogowy Ciechanów

Obwód Drogowy nr 1 w Grudusku

06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 59

tel. 23 671-50-62,

Koordynator ZUD Kazimierz Anczewski 604 106 425

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 544 | Granica województwa -Mława | 68+695 – 76+277 | III | 7,582 | 7,582 | 9 066 |
| 2. | 544 | Mława-Grudusk-Przasnysz | 77+308– 111+064 | IV | 33,756 | 33,756 | 10 132 |
| 3. | 616 | Rembielin-Ciechanów | 0+000 – 28+200 | IV | 28,195 | 28,195 | 4 620 |
| Łączna długość: | 69,533 | 69,533 | 23 818 |
| 4. | 544 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Mława szer. 2,5 m | 71+684 -73+144 | - | 1,460 | 1,460 | 1 460 |
| 5. | 544 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Nosarzewo Borowe szer. 2,0 m | 84+480 – 85+185 | - | 0,705 | 0,705 | 705 |
| 6. | 544 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Przasnysz szer. 2,5 m | 109+634 – 110+222 | - | 0,588 | 0,588 | 588 |
| 7. | 544 | Ciąg pieszo-rowerowe m. Przasnysz szer. 2,5 m | 110+299 – 111+060 | - | 0,761 | 0,761 | 761 |
| 8. | 616 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Rąbież Gruduski –Grudusk szer. 1,5 m | 25+000 – 26+703 | - | 1,703 | 1,703 | 1 703 |
| 9. | 616 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Grudusk szer. 2,5 m | 26+703 – 26+944 | - | 0,241 | 0,241 | 241 |
| Łączna długość: | 5,458 | 5,458 | 5 458 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 29 276 |

CZĘŚĆ NR 5: OBWÓD DROGOWY W ŻUROMINIE

Rejon Drogowy Ciechanów

Obwód Drogowy nr 2 w Żurominie

09-300 Żuromin, ul. Warszawska 32

tel. 23  657-45-90,

Koordynator ZUD Krzysztof Jasiński 608 339 596

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 541 | Granica województwa- Żuromin -Bieżuń-Sierpc | 42+660 – 92+436 | IV | 49,776 | 49,776 | 17 614 |
| 2. | 561 | Bieżuń-Szumanie | 0+000 – 21+075 | IV | 21,066 | 21,066 | 4 285 |
| 3. | 563 | Granica województwa -Żuromin - Mława | 16+656 – 67+235 | IV | 50,579 | 50,579 | 22 005 |
| 4. | 541 | Brudnice droga serwisowa szer.4,5 m | 56+062 – 56+540 | VI | 0,478 | - | - |
|  |  | Żuromin droga serwisowa szer.6,0m | 0+000 – 2+983 | VI | 4,005 | - | - |
|  |  | Franciszkowo droga serwisowa szer.3,5m | 60+700 – 61+737 | VI | 1,037 | - | - |
|  |  | Jonne droga serwisowa szer.3,5m | 75+170 – 76+100 | VI | 0,930 | - | - |
| Łączna długość: | 127,871 | 121,421 | 43 904 |
| 5. | 541 | Ciąg pieszo-rowerowy Zieluń – Lubowidz szer. 2,5 m | 45+130 – 49+947 | - | 4,817 | 4,817 | 4 817 |
| 6. | 541 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Lubowidz szer. 3,5 m | 49+947 – 50+130 | - | 0,183 | 0,183 | 183 |
| 7. | 541 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Lubowidz szer. 4,2 m | 50+130 – 50+375 | - | 0,245 | 0,245 | 245 |
| 8. | 541 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Lubowidz szer. 2,5 m | 50+375 – 50+630 | - | 0,255 | 0,255 | 255 |
| 9. | 541 | Ciąg pieszo-rowerowy Lubowidz-Łazy-Brudnice szer. 2,5 m | 51+400 – 56+170 | - | 4,770 | 4,770 | 4 770 |
| 10. | 541 | Ciąg pieszo-rowerowy Brudnice-Żuromin szer. 2,5 m | 56+540 – 56+855 | - | 0,315 | 0,315 | 315 |
| 11. | 541 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Franciszkowo szer. 3,0 m | 61+700 – 62+573 | - | 0,875 | 0,875 | 875 |
| 12. | 541 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Franciszkowo szer. 2,5 m | 62+547 – 62+927 | - | 0,380 | 0,380 | 380 |
| 13. | 541 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Jonne szer. 2,5 m | 74+540 – 75+200 | - | 0,660 | 0,660 | 660 |
| 14. | 541 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Jonne szer. 2,5 m | 76+090 – 77+990 | - | 1,900 | 1,900 | 1 900 |
| 15. | 541 | Ciąg pieszo-rowerowy m Sierpc szer. 2,5 m | 91+792 – 92+335 | - | 0,545 | 0,545 | 545 |
| 16. | 563 | Ciąg pieszo-rowerowy m Parcele Łomskie – Mława szer. 2,5 m | 65+332 – 66+000 | - | 0,668 | 0,668 | 668 |
| Łączna długość: | 15,613 | 15,613 | 15 613 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 59 517 |

CZĘŚĆ NR 6: OBWÓD DROGOWY W CIECHANOWIE

Rejon Drogowy Ciechanów

Obwód Drogowy nr 3 w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Leśna 30

tel. 23 673-44-11,

Koordynator ZUD Wiktor Bęcławski 604 106 824

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 615 | Szydłówek-Ciechanów | 0+000 – 30+512 | IV | 30,500 | 30,500 | 10 860 |
| 2. | 616 | Grudusk - Ciechanów | 28+200 – 46+389 | IV | 18,180 | 18,180 | 2 430 |
| 3. | 617 | Przasnysz - Ciechanów | 0+000 – 24+029 | III | 23,990 | 23,990 | 8 626 |
| Łączna długość: | 72,670 | 72,670 | 21 916 |
| 4. | 615 | Ścieżka rowerowe m. Ciechanów szer. 3,5 m | 28+136 – 30+499 | - | 2,280 | 2,280 | 2 280 |
| 5. | 616 | Ścieżka rowerowe m. Ciechanów szer. 2,5 m | 45+471 – 46+302 | - | 0,831 | 0,831 | 831 |
| 6. | 617 | Ścieżka rowerowe m. Przasnysz szer. 3,0 m | 0+028 – 0+768 | - | 0,740 | 0,740 | 740 |
| 7. | 617 | Ścieżka rowerowe m. Ciechanów szer. 3,0 m | 22+804 – 23+681 | - | 0,877 | 0,877 | 877 |
| Łączna długość: | 4,728 | 4,728 | 4 728 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 26 644 |

CZĘŚĆ NR 7: OBWÓD DROGOWY W ŁAZACH

Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki

Obwód Drogowy w Łazach z/s w Grodzisku Maz., ul. Traugutta 41

fax 22 755-51-17, tel. 22 755-59-46

Koordynator ZUD Maciej Czerwiński 698 660 328

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 565 | Secymin Nowy - rzeka Wisła | 0+000 – 1+587 | V | 1,587 | 1,587 | - |
| 2. | 575 | Śladów -Secymin Polski -Kazuń Nowy | 54+617 – 83+497 | IV | 28,880 | 28,880 | 300 |
| 3. | 579 | Kazuń Polski - Błonie | 0+000 – 27+290 | III | 27,290 | 27,290 | 5 600 |
| 4. | 580 | Warszawa - Leszno - Sochaczew | 6+025 – 49+754 | III | 43,729 | 43,729 | 57 050 |
| 5. | 639 | Łomna Las-droga gruntowa | 0+000 – 1+000 | V | 1,000 | 1,000 | - |
| 6. | 705 | Śladów - Sochaczew | 0+000 – 15+240 | IV | 15,240 | 15,240 | 3 700 |
|  |  | Sochaczew – granica województwa | 15+240 – 30+771 | III | 15,531 | 15,531 | 15 000 |
| 7. | 718 | Borzęcin Duży-Umiastów-Ołtarzew | 0+000 – 5+740 | IV | 5,740 | 5,740 | - |
| 8. | 888 | Święcice-Myszczyn-Zaborów | 0+000 – 5+858 | V | 5,858 | 5,858 | 4 395 |
| 9. | 898 | Stare Babice-Mościska-Warszawa | 0+000 – 5+600 | III | 5,600 | 5,600 | 5 300 |
| 10. | 899 | Cybulice Małe – skrzyż. z dr. nr 575 | 0+000 – 2+125 | V | 2,125 | 2,125 | - |
| Łączna długość: | 152,580 | 152,580 | 91 345 |
| 11. | 580 | Ścieżka rowerowa Blizne Łaszczyńskiego -Babice Nowe, str. lewa, szer. 2,0 m | 6+025 – 9+270 | - | 3,245 | 3,245 | 3 245 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Babice Nowe, str. prawa, szer. 2,0 m | 9+270 – 10+120 | - | 0,850 | 0,850 | 850 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Babice Nowe – Wyględy, str. lewa, szer. 2,0 m | 10+120 – 19+670 | - | 9,550 | 9,550 | 9 550 |
| 12. | 898 | Ścieżka rowerowa m. Janów – Klaudyn, str. prawa szer. 2,0 m | 2+119 – 3+462 | - | 1,343 | 1,343 | 1 343 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m Mościska ul. 3-go Maja, str. prawa szer. 2,0 m | 4+998 – 5+600 | - | 0,602 | 0,602 | 602 |
| 13. | 705 | Ścieżka rowerowa m. Sochaczew ul. Chodakowska, str. lewa szer. 2,0 m | 14+630 – 15+200 | - | 0,560 | 0,560 | 560 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Sochaczew ul. Chopina, szer. 2,5 m | 15+264 – 16+537 | - | 1,170 | 1,170 | 1 170 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Sochaczew ul. 15-go Sierpnia, szer. 2,5 m | 21+686 – 22+460 | - | 0,938 | 0,938 | 938 |
|  |  |  | 22+625 – 22+789 |  |  |  |  |
| Łączna długość: | 18,258 | 18,258 | 18 258 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 109 603 |

CZĘŚĆ NR 8: OBWÓD DROGOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki

Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 41

tel. 22 755-59-46, fax 22 755-51-17,

Koordynator ZUD Andrzej Gołębiewski  602 465 802

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 579 | Błonie – Grodzisk Maz. | 27+290 – 40+134 | III | 12,844 | 12,844 | 5 700 |
|  |  | Grodzisk Maz. - Radziejowice | 40+134 – 52+756 | IV | 12,622 | 12,622 | 4 100 |
| 2. | 700 | Święcice – Józefów - Rokitno | 0+000 – 4+520 | IV | 4,520 | 4,520 | 2 500 |
| 3. | 701 | Józefów – Domaniew – Żbików | 0+000 – 6+580 | IV | 6,580 | 6,580 | 3 100 |
|  |  | Żbików – Duchnice – Ożarów | 6+580 – 10+890 | III | 4,310 | 4,310 | 2 100 |
| 4. | 718 | Ołtarzew – Żbików - Pruszków | 5+740 – 11+908 | IV | 6,168 | 6,168 | 3 500 |
| 5. | 719 | Warszawa – Pruszków (dwujezdniowa) | 13+750 – 22+590 (x2) | II | 17,680 | 17,680 | 10 270 |
|  |  | Pruszków – Grodzisk Maz. – Żyrardów | 22+590 – 48+310 | III | 25,981 | 25,981 | 12 600 |
|  |  | Żyrardów - Kamion | 48+310 – 65+226 | IV | 16,916 | 16,916 | 2 400 |
| 6. | 720 | Błonie – Brwinów – Otrębusy - Nadarzyn | 0+000 – 19+737 | IV | 19,737 | 19,737 | 9 650 |
| 7. | 760 | Stacja kol. Pruszków – droga nr 718 | 0+000 – 2+200 | V | 1,100 | 1,100 | 2 200 |
| 8. | 779 | Stacja kol. Mszczonów – droga nr 50 | 0+000 – 0+965 | V | 0,600 | 0,600 | 700 |
| 9. | 876 | Chudolipie – Piotrkowice – Many | 0+000 – 7+083 | IV | 7,083 | 7,083 | 650 |
| Łączna długość: | 136,141 | 136,141 | 59 470 |
| 10. | 579 | Ścieżka rowerowa m. Grodzisk Mazowiecki szer. 2,0-3,0 m | 34+098 – 34+458 p | - | 8,925 | 8,925 | 8 925 |
|  |  |  | 34+750 – 35+256 p |  |  |  |  |
|  |  |  | 35+180 – 35+890 p |  |  |  |  |
|  |  |  | 35+934 – 36+367 p |  |  |  |  |
|  |  |  | 36+300 – 37+032 l |  |  |  |  |
|  |  |  | 36+720 – 36+850 p |  |  |  |  |
|  |  |  | 40+090 – 41+270 l |  |  |  |  |
|  |  |  | 41+567 – 41+878 l |  |  |  |  |
|  |  |  | 41+966 – 42+660 l |  |  |  |  |
|  |  |  | 42+660 – 44+560 l |  |  |  |  |
|  |  |  | Rondo 151 mb |  |  |  |  |
|  |  |  | 44+620 – 45+461 l |  |  |  |  |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Błonie szer. 3,0 m | 28+077 – 28+742 l | - | 0,700 | 0,700 | 700 |
|  |  | Ścieżka rowerowa gm. Radziejowice szer. 2,0-2,2 m | 45+725 – 46+146 p | - | 3,895 | 3,895 | 3 895 |
|  |  |  | 46+320 – 46+728 p |  |  |  |  |
|  |  |  | 47+148 – 47+929 p |  |  |  |  |
| 11. | 718 | Ścieżka rowerowa m. Pruszków szer. 3,5 m | 11+858 – 11+908 | - | 0,100 | 0,100 | 100 |
| 12. | 719 | Ścieżka rowerowa m. Milanówek szer. 3,0-4,0 m | 31+433 – 32+235 l | - | 1,600 | 1,600 | 1 600 |
|  |  |  | 32+235 – 33+005 p |  |  |  |  |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Grodzisk Mazowiecki szer. 3,5 m | 33+015 – 34+703 p | - | 3,100 | 3,100 | 3 100 |
|  |  |  | 34+731 – 36+139 p |  |  |  |  |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Jaktorów szer. 3,5 m | 38+675 – 40+030 l | - | 1,400 | 1,400 | 1 400 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Żyrardów szer. 3,0-4,0 m | 46+400 – 48+520 p | - | 5,000 | 5,000 | 5 000 |
|  |  |  | 48+705 – 48+975 p |  |  |  |  |
|  |  |  | 46+400 – 48+000 l |  |  |  |  |
|  |  |  | 48+280 – 48+520 l |  |  |  |  |
|  |  |  | 48+540 – 49+315 l |  |  |  |  |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Pruszków szer. 2,0 – 4,5m | 18+765 – 19+578 l | - | 1,500 | 1,500 | 1 500 |
|  |  |  | 18+900 – 19+465 p |  |  |  |  |
|  |  |  | 21+065 – 21+215 l |  |  |  |  |
| 13. | 720 | Ścieżka rowerowa m. Brwinów szer. 3,0 m | 4+170 – 4+750 l | - | 1,425 | 1,425 | 1 425 |
|  |  |  | 10+005 – 10+260 p |  |  |  |  |
|  |  |  | 10+225 – 10+395 l |  |  |  |  |
|  |  |  | 10+900 – 11+360 l |  |  |  |  |
| Łączna długość: | 27,645 | 27,645 | 27 645 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 87 115 |

CZĘŚĆ NR 9: OBWÓD DROGOWY W MYSZYŃCU

Rejon Drogowy Ostrołęka

Obwód Drogowy w Myszyńcu

07-430 Myszyniec, ul. Reymonta 48

tel. 29  772-10-62,

Koordynator ZUD Robert Marzewski 698 657 471

| L.p. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 614 | Chorzele - Myszyniec | 0+000 – 35+893 | III | 35,893 | 35,893 | 5 306 |
| 2. | 645 | Myszyniec – granica województwa | 0+000 – 25+320 | III | 25,320 | 25,320 | 8 784 |
| 3. | 647 | Dęby – granica województwa | 0+000 – 11+178 | III | 11,178 | 11,178 | - |
| Łączna długość: | 72,391 | 72,391 | 14 090 |  |  |  |  |
| 4. | 645 | Ciągi pieszo-rowerowe/ścieżki rowerowe m. Myszyniec szer. 2,5 m | 0+450 – 0+890 | - | 0,440 | 0,440 | 440 |  |  |  |  |
| Łączna długość: | 0,440 | 0,440 | 440 |  |  |  |  |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 14 530 |  |  |  |  |

CZĘŚĆ NR 10: OBWÓD DROGOWY W KRASNOSIELCU

Rejon Drogowy Ostrołęka

Obwód Drogowy w Krasnosielcu

06-212 Krasnosielc,  ul. Polna 6

tel. 29  717-50-97,

Koordynator ZUD Grzegorz Lisowski 698 657 498

| L.p. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 544 | Przasnysz - Ostrołęka | 113+384 – 162+253 + ul. Dębowa m. Drężewo 0,120 km | III | 48,989 | 48,989 | 18 945 |
| 2. | 626 | Maków Mazowiecki –Nowa Wieś | 0+000 – 33+360 | III | 33,360 | 33,360 | 5 882 |
| Łączna długość: | 82,349 | 82,349 | 24 827 |  |  |  |  |
| 3. | 544 | Ciągi pieszo-rowerowe/ścieżki rowerowe m. Przasnysz szer. 2,5 m str. prawa | 113+800 – 115+073 | - | 1,273 | 1,273 | 1 273 |  |  |  |  |
|  |  | Ciągi pieszo-rowerowe/ścieżki rowerowe m. Kruki - Drężewo szer. 3,0 m str. prawa | 159+610 – 161+800 | - | 2,190 | 2,190 | 2 190 |  |  |  |  |
|  |  | Ciągi pieszo-rowerowe/ścieżki rowerowe m. Drężewo szer. 3,0 m str. lewa | 161+220 – 161+800 + ul. Dębowa 0,120 km | - | 0,700 | 0,700 | 700 |  |  |  |  |
| Łączna długość: | 4,163 | 4,163 | 4 163 |  |  |  |  |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 28 990 |  |  |  |  |

CZĘŚĆ NR 11: OBWÓD DROGOWY W CZERWINIE

Rejon Drogowy Ostrołęka

Obwód Drogowy Czerwin

07-407 Czerwin, ul. Mazowiecka 44

tel.  29  761-54-05,

Koordynator ZUD Marian Brakoniecki 660 612 053

| L.p | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 627 | Ostrołęka – Ostrów Maz. | 5+300 – 39+678 | III | 36,261 | 36,261 | 17 667 |
|  |  |  | 39+978 – 41+861 |  |  |  |  |
| 2. | 677 | Gr. województwa – Ostrów Maz. | 24+116 – 43+540 | III | 19,424 | 19,424 | 5 060 |
| Łączna długość: | 55,685 | 55,685 | 22 727 |  |  |  |  |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 22 727 |  |  |  |  |

CZĘŚĆ NR 12: OBWÓD DROGOWY W NASIELSKU

Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Maz.

Obwód Drogowy nr 2 Nasielsk,

05-190 Nasielsk, ul. Płońska 45, tel.23 691-24-44,

Koordynator ZUD Wiesław Zawadzki 600 794 396

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 565 | Rz.Wisła-Chociszewo | 1+587 – 5+156 | V | 3,569 | 3,569 | - |
| 2. | 570 | Wróblewo-Naruszewo-Czerwińsk n/Wisłą | 0+000 – 17+828 | IV | 17,828 | 17,828 | - |
| 3. | 571 | Naruszewo-Nasielsk do skrzyżowania z DW 632 | 0+000 – 34+813 | IV | 34,813 | 34,813 | 9 200 |
| 4. | 620 | Nowe Miasto - Przewodowo Parcele | 0+000 – 25+050 | V | 25,050 | 25,050 | 3 120 |
| 5. | 632 | Płońsk – Nowe Miasto - Nasielsk | 0+000 – 34+190 | IV | 34,190 | 34,190 | 10 100 |
| Łączna długość: | 115,450 | 115,450 | 22 420 |  |  |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 22 420 |  |  |

CZĘŚĆ NR 13: OBWÓD DROGOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Maz.

Obwód Drogowy nr 1 Nowy Dwór Maz.

05-100 Nowy Dwór Maz. ul. Sportowa 62

tel. 22  775-37-64,

Koordynator ZUD Marek Kałdun 600 794 374

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 571 | Nasielsk – Winnica – Pułtusk | 34+813 – 56+256 | IV | 21,443 | 21,443 | 4 384 |
| 2. | 622 | Chrcynno- Szadki | 0+000 – 12+240 | V | 12,240 | 12,240 | 600 |
| 3. | 630 | Nowy Dwór Maz. - Jabłonna | 0+000 – 16+648 | III | 16,648 | 16,648 | 7 340 |
| 4. | 631 | Nowy Dwór Maz. – Zegrze do drogi krajowej nr 61 | 0+000 – 22+419 | IV | 22,419 | 22,419 | 17 121 |
| 5. | 632 | Nasielsk-Dębe-Legionowo do drogi krajowej nr 61 | 34+190 – 56+896 | IV | 22,706 | 22,706 | 5 986 |
| 6. | 639 | rz. Wisła – Skierdy dr. nr 630 | 3+400 – 3+700 | V | 0,300 | - | - |
| Łączna długość: | 95,756 | 95,456 | 35 431 |
| 7. | 630 | Ścieżka rowerowa granica miasta Nowy Dwór Maz. - Jabłonna szer. 2,0 m | 3+465 – 3+488 | - | 12,526 | 12,526 | 12 526 |
|  |  |  | 4+040 – 4+261 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4+263 – 10+970 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11+006 – 16+581 |  |  |  |  |
| 8. | 631 | Ścieżka rowerowa m. Wieliszew szer. 2,5 m | 20+762 – 22+134 | - | 1,372 | 1,372 | 1 372 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Nowy Dwór Maz. ul. Warszawska i ul. Modlińska szer. 3,0 m | 0+074 – 0+525 | - | 0,451 | 0,451 | 451 |
|  |  |  | 0+525 – 1+746 |  | 1,221 | 1,221 | 1 221 |
|  |  | Ścieżka rowerowa od granicy miasta Nowy Dwór Maz. – m. Góra szer. 3,5 m | 4+938 – 5+900 | - | 0,962 | 0,962 | 962 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Komornica (pomiędzy rondami) szer. 3,5 m | 16+653 – 17+127 | - | 0,474 | 0,474 | 474 |
| 9. | 632 | Ścieżka rowerowa Skrzeszew - Łajski szer. 3,5 m | 51+831 – 53+906 | - | 2,075 | 2,075 | 2 075 |
| Łączna długość: | 19,081 | 19,081 | 19 081 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 54 512 |

Uwaga: Odbiór materiałów tj. piasku i soli drogowej  z magazynu z Nowego Dworu Maz. ul. Sportowa 62

CZĘŚĆ NR 14: OBWÓD DROGOWY W WOŁOMINIE 3

Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Maz.

Obwód Drogowy nr 3 Wołomin,

05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1

tel. 22  776-23-33, fax 22 776-28-67

Koordynator ZUD Michał Soczewka 692 117 051

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 636 | Wola Rasztowska-Wólka Kozłowska -Jadów-Zawiszyn | 0+000 – 29+192 | III | 29,192 | 29,192 | 7 500 |
| 2. | 637 | Warszawa - Stanisławów | 20+643 – 43+846 | III | 23,203 | 23,203 | 11 980 |
| 3. | 638 | Sulejówek – gr. m. Warszawa | 0+000 – 2+677 | III | 2,677 | 2,677 | 2 020 |
| Łączna długość: | 55,072 | 55,072 | 21 500 |
| 4. | 636 | Ścieżka rowerowa m. Jadów szer. 2,5 m | 25+475 – 26+130 | - | 0,655 | 0,655 | 655 |
| 5. | 637 | Ścieżka rowerowa m. Okuniew szer. 3,5 m | 24+495 – 25+550 | - | 1,055 | 1,055 | 1 055 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Sulejówek szer. 3,5 m | 23+120 – 25+550 | - | 1,375 | 1,375 | 1 375 |
| 6. | 637 | m. Sulejówek – jezdnia serwisowa szer. 5,0 m | 21+780 – 22+184 | - | 0,404 | 0,404 | 925 |
|  |  |  | 22+505 – 22+780 |  | 0,275 | 0,275 |  |
|  |  |  | 22+970 – 23+216 |  | 0,246 | 0,246 |  |
| Łączna długość: | 4,010 | 4,010 | 4 010 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 25 510 |

Uwaga: Odbiór materiałów tj. piasku i soli drogowej  z magazynu z Wołomina ul. Kobyłkowska 1

CZĘŚĆ NR 15: OBWÓD DROGOWY W WOŁOMINIE 3

Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Maz.

Obwód Drogowy nr 3 Wołomin,

05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1

tel. 22  776-23-33, fax 22 776-28-67

Koordynator ZUD Michał Soczewka 692 117 051

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 628 | Stacja kol. Wołomin ul. Legionów – do dr. nr 634 | 0+000 – 0+904 | II | 0,904 | 0,904 | 1 800 |
| 2. | 634 | Warszawa- Zielonka-Kobyłka-Wołomin - Tłuszcz-Wółka Kozłowska | 18+125 – 38+648 | II | 20,523 | 20,523 | 19 508 |
|  |  |  | 38+648 – 54+960 | IV | 16,312 | 16,312 |  |
| 3. | 635 | Radzymin - Wołomin | 0+000 – 12+284 | III | 12,284 | 12,284 | 9 453 |
| Łączna długość: | 50,023 | 50,023 | 30 761 |
| 4. |  | Ścieżka rowerowa m. Wołomin szer. 2,0-2,5 m | 31+842 – 34+470 | - | 2,261 | 2,261 | 2 261 |
|  |  | Wiadukt w m. Zielonka, ścieżka rowerowa szer. 3,5m2 Pochylnia szer. 3,5m2 Schody wraz z dojściem szer. 1,7 m2 | 21+530 – 22+062 | - | 0,532 | 0,532 | 532 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Duczki szer. 2,5 m | 34+914 – 35+713 | - | 0,799 | 0,799 | 799 |
| 5. | 635 | Ścieżka rowerowa m. Ciemne szer. 2,0 m | 6+081 –6+775 | - | 0,854 | 0,854 | 854 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Helenów szer. 1,5 m | 7+526 – 8+918 | - | 1,392 | 1,392 | 1 392 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Czarna szer. 1,5 m | 9+093 – 9+403 | - | 0,310 | 0,310 | 310 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Radzymin | 3+242 – 4+776 | - | 1,534 | 1,534 | 1 534 |
| Łączna długość: | 7,682 | 7,682 | 7 682 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 38 443 |

Uwaga: Odbiór materiałów tj. piasku i soli drogowej  z magazynu z Wołomina ul. Kobyłkowska 1

CZĘŚĆ NR 16: OBWÓD DROGOWY W WOŁOMINIE 4

Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Maz.

Obwód Drogowy nr 4 Wołomin,

05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1

tel. 22  776-23-33, fax 22 776-28-67

Koordynator ZUD Łukasz Roguski 694 944 586

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 618 | Gołymin Ośrodek – Pułtusk - Wyszków | 0+000 – 47+685 | IV | 47,685 | 47,685 | 21 274 |
| Łączna długość: | 47,685 | 47,685 | 21 274 |
| 2. | 618 | Ścieżka rowerowa m. Wyszków szer. 2,0 - 2,5 m | 44+591 – 47+680 | - | 2,992 | 2,992 | 2 992 |
| 3. | 618 | m. Pułtusk – obiekt mostowy z dojściami obustronnie | 19+952 – 20+609 | - | 1,314 | 1,314 | 1 314 |
| Łączna długość: | 4,306 | 4,306 | 4 306 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 25 580 |

Uwaga: Odbiór materiałów tj. piasku i soli drogowej  z magazynu z Wołomina ul. Kobyłkowska 1

CZĘŚĆ NR 17: OBWÓD DROGOWY W WOŁOMINIE 4

Rejon Drogowy Wołomin-Nowy Dwór Maz.

Obwód Drogowy nr 4 Wołomin,

05-200 Wołomin, ul. Kobyłkowska 1

tel. 22  776-23-33, fax 22 776-28-67

Koordynator ZUD Łukasz Roguski 694 944 586

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 624 | Od skrzyż. z dr. powiatową – Wólka Radzymińska dr. nr 631 | 1+367 – 2+967 | V | 1,600 | 0,800 | - |
| 2. | 629 | Marki-Warszawa, dwujezdniowa na dł. 1,055km | 0+000 – 1+055 | II | 1,055 | 1,055 | 2 000 |
| 3. | 631 | Zegrze - Warszawa dwujezdniowa na długości 2,138 km | 22+419 – 43+301 | III | 20,882 | 20,882 | 9 900 |
|  |  |  | 43+301 – 45+439 | III | 2,138 | 2,138 | 8 000 |
| 4. | 632 | Legionowo - Marki | 56+896 – 72+085 | IV | 15,189 | 15,189 | 11 960 |
| 5. | 633 | Gr .m. Warszawa – Rembelszczyzna - Nieporęt | 8+127 – 15+885 | III | 7,758 | 7,758 | 9 180 |
| Łączna długość: | 48,622 | 47,822 | 41 040 |
| 6. | 632 | Ścieżka rowerowa m. Legionowo szer.2,5 m | 57+604 – 57+980 | - | 0,376 | 0,376 | 376 |
|  |  |  | 56+984 – 57+604 | - | 0,620 | 0,620 | 620 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Józefów – Kąty Węgierskie szer. 3,5 m | 59+396 – 62+581 | - | 3,185 | 3,185 | 3 185 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Marki szer. 2,5 m | 70+536 – 71+989 | - | 1,453 | 1,453 | 1 453 |
|  |  | Ścieżka rowerowa na terenie gm. Jabłonna szer. 3,5 m | 57+980 – 59+396 | - | 1,416 | 1,416 | 1 416 |
| 7. | 631 | Ścieżka rowerowa m. Zielonka ul. Piłsudskiego szer. 2,5 m | 43+301 – 45+439 | - | 2,138 | 2,138 | 2 138 |
| Łączna długość: | 9,188 | 9,188 | 9 188 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 50 228 |

CZĘŚĆ NR 18: OBWÓD DROGOWY W WĘGROWIE

Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce

Obwód Drogowy w Węgrowie

07-100 Węgrów, ul. Gdańska 52

tel. 25  792-25-24,

Koordynator ZUD Marek Jaśkowiak 602 250 472

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 637 | Stanisławów-Węgrów (dr. kr. nr 50-dr. kr. nr 62) | 43+846 – 80+904 | III | 37,058 | 37,058 | 26 400 |
| 2. | 637 | m. Dobre, drogi serwisowe szer. 4,5 -5,0 m | 52+986 – 54+886 | III | 1,900 | 1,900 | - |
| 3. | 696 | Węgrów-Chodów (dr. woj. nr 637-dr. kr. nr 63) | 0+000 – 27+123 | III | 27,123 | 27,123 | 11 200 |
| 4. | 697 | Liw-Sinołęka (dr. woj. nr 637-dr. kr. nr 2) | 0+000-19+609 | III | 19,609 | 19,609 | 3 500 |
| Łączna długość: | 85,690 | 85,690 | 41 100 |
| 5. | 637 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Dobre szer. 3,5-4,0 m str. prawa | 48+770 – 50+289 | - | 1,519 | 1,519 | 3 038 |
|  |  | Ciąg pieszo-rowerowy m. Liw szer. 3,5-4,0 m str. lewa | 75+900 – 77+435 | - | 1,535 | 1,535 | 3 070 |
|  |  | Ciąg pieszo-rowerowy m. Węgrów szer. 2,5-4,0 m str. lewa | 77+435 – 79+391 | - | 1,984 | 1,984 | 3 640 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Węgrów szer. 1,65 m str. prawa | 79+639 – 79+938 | - | 0,299 | 0,299 | 493 |
|  |  | Ciąg pieszo-rowerowy m. Węgrów szer. 1,65-3,65 m str. prawa | 80+202 – 80+904 | - | 0,702 | 0,702 | 1 404 |
| 6. | 696 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Węgrów szer. 3,50 m str. prawa | 0+030 – 0+672,50 | - | 0,643 | 0,643 | 1 286 |
| Łączna długość: | 6,682 | 6,682 | 12 931 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 54 031 |

CZĘŚĆ NR 19: OBWÓD DROGOWY W KOSOWIE LACKIM

Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce

Obwód Drogowy w Kosowie Lackim

08-330 Kosów Lacki, ul. Źródlana 2

tel.  25  787-91-09,

Koordynator ZUD Alicja Kazimierczuk 604 260 868

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 627 | Ostrów Mazowiecka-Małkinia (od skrzyż. z ul. 3 Maja – Sokołów skrzyż. z dr.kr.62) | 41+861 – 95+857 | III | 53,996 | 53,996 | 18 711 |
| 2. | 690 | Czyżew-Ciechanowiec (gr. woj.-gr. woj.) | 5+000 – 15+885 | III | 10,885 | 10,885 | 2 663 |
| 3. | 694 | Przyjmy -Brok-Ciechanowiec (dr. kr. nr 8 - gr. woj.) | 0+000 – 56+500 | III | 56,500 | 56,500 | 21 329 |
| 4. | 695 | Kosów Lacki-Ceranów (dr. woj. nr 627 - dr. kr. nr 63) | 0+000 – 6+940 | III | 6,940 | 6,940 | 3 770 |
| Łączna długość: | 128,321 | 128,321 | 46 473 |
| 5. | 627 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Małkinia szer. 3,5 m str. prawa | 57+784 – 60+729 | - | 2,945 | 2,945 | 5 890 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Wólka Okrąglik szer. 2,0 m str. prawa | 64+040 – 64+409 | - | 0,369 | 0,369 | 738 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Sokołów Podlaski szer. 2,5-3,0 m str. prawa | 92+027 – 95+131 | - | 3,104 | 3,104 | 6 208 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Sokołów Podlaski szer. 2,5 m str. lewa | 94+895– 95+127 | - | 0,232 | 0,232 | 464 |
| 6. | 690 | Ścieżka rowerowa m. Boguty Pianki szer. 2,5 m str. prawa | 13+200 – 14+310 | - | 1,290 | 1,290 | 2 580 |
|  |  | Ścieżka rowerowa m. Boguty Pianki szer. 2,5 m str. lewa | 13+020 – 14+393 | - | 1,373 | 1,373 | 2 746 |
| Łączna długość: | 9,313 | 9,313 | 18 626 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 65 099 |

CZĘŚĆ NR 20: OBWÓD DROGOWY W SIEDLCACH

# Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce

# Obwód Drogowy w Siedlcach

# 08-110 Siedlce, ul. Południowa 1

tel.  25  644-65- 65,

Koordynator ZUD Stanisław Zyśk 602 631 291

| L.p. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 802 | Mińsk Maz-Seroczyn (dr. kr. nr 2 - dr. woj. nr 803) | 0+000 – 36+347 | III | 36,347 | 36,347 | 23 014 |
| 2. | 803 | Siedlce - Kołodziąż (granica m. Siedlce (Żelków) - gr. woj.) | 4+083 – 37+610 | III | 33,527 | 33,527 | 18 044 |
| Łączna długość: | 69,874 | 69,874 | 41 058 |
| 3. | 802 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Mińsk Maz. ul. Siennicka szer. 3,5-4,0 m | 0+830 – 1+570 | - | 0,740 | 0,740 | 1 480 |
| 4. | 803 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Żelków szer. 3,0-4,0 m | 4+083 – 4+559 p | - | 0,476 | 0,476 | 952 |
|  |  |  | 5+040 – 7+529 p | - | 2,489 | 2,489 | 4 978 |
|  |  |  | 4+083 – 4+101 l | - | 0,018 | 0,018 | 36 |
|  |  |  | 4+101 – 4+123 l | - | 0,022 | 0,022 | 44 |
|  |  |  | 4+152 – 4+559 l | - | 0,407 | 0,407 | 814 |
|  |  |  | 5+040 – 7+529 l | - | 2,489 | 2,489 | 4 978 |
|  |  |  | 7+529 – 10+700 l | - | 3,171 | 3,171 | 6 342 |
|  |  | Ciąg pieszo-rowerowy m. Dąbrówka Ług szer. 3,5 m | 10+700 – 10+731 l | - | 0,031 | 0,031 | 62 |
| Łączna długość: | 9,843 | 9,843 | 19 686 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 60 744 |

CZĘŚĆ NR 21: OBWÓD DROGOWY W SIEDLCACH

# Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce

# Obwód Drogowy w Siedlcach

# 08-110 Siedlce, ul. Południowa 1

tel.  25   644-65-65,

Koordynator ZUD Stanisław Zyśk 602 631 291

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 698 | Siedlce-Łosice-Wólka Nosowska (gr. m. Siedlce (Stok Lacki)-gr. woj.) | 2+761 – 54+589 | III | 51,828 | 51,828 | 10 324 |
| 2. | 811 | Sarnaki –Horoszki (dr. kr. nr 19-gr. woj.) | 0+000-16+218 | III | 16,218 | 16,218 | 4 800 |
| Łączna długość: | 68,046 | 68,046 | 15 124 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 15 124 |

CZĘŚĆ NR 22: OBWÓD DROGOWY W RADOMIU

Rejon Drogowy Radom

Obwód Drogowy w Radomiu

26-600 Radom, ul. Wolanowska 61

tel./fax  48  330-87-21,

Koordynator ZUD Leopold Jabłoński 600 031 833

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 699 | Niemianowice-Gzowice-Piotrowice -Jedlnia Letnisko –(Jedlina Letnisko parking)-Siczki | 0+000 – 9+195 | V | 9,320 | 9,320 | 7 250 |
| 2. | 727 | Szydłowiec-Jastrząb-Wierzbica | 49+330 – 64+790 | III | 15,460 | 15,460 | 7 189 |
| 3. | 733 | Skrzyżowanie z dr. nr 744 Parznice – Skaryszew – Rawica – Tczów – Karszówka(skrz. z DK nr 12) | 23+130 – 61+208 | IV | 38,078 | 38,078 | 9 629 |
| 4. | 737 | Radom (gr. miasta) –Siczki -Pionki-Augustów-Kozienice | 7+607 – 36+612 | III | 29,005 | 29,005 | 4 412 |
| 5. | 744 | Radom (gr. miasta) -Wierzbica-gr. woj. | 3+924 – 18+234 | III | 14,310 | 14,310 | 8 208 |
| 6. | 787 | Skrz. z dr. nr 737-Pionki-Suskowola-Sucha-Zwoleń (dr.kr. nr 12) | 0+000 – 20+108 | IV | 20,108 | 20,108 | 15 700 |
| 7. | 7 | Radom (gr. miasta) – Młodocin Mniejszy (skrzyżowanie z DK nr S7) | 478+925-484+245 | II | 5,320 | 5,320 | 2 298 |
| 8. | 7 | Młodocin Mniejszy (skrzyżowanie z DK nr S7) – Szydłowiec (skrzyżowanie z DK nr S7) | 484+690-499+197 | III | 14,507 | 14,507 | 1 400 |
| 9. |  | Nowo wybudowany odcinek łączący DK nr 7 z DW nr 727 m. Szydłowiec (od ronda przy wiadukcie nad drogą nr S7 do ronda przy drodze nr 727) |  | III | 1,275 | 1,275 | - |
| 10. | 7 | Jedlanka (skrzyżowanie z DK nr S7) – Radom granica miasta Droga dwujezdniowa | 457+430-466+776 | III | 18,692 | 18,692 | 10 823 |
| 11. | 7 | Drogi zbiorcze zlokalizowane na odcinku od m. Jedlanka (skrzyżowanie z DK nr S7) – Radom (granica miasta) terem zurbanizowany |  | IV | 10,426 | 10,426 | - |
| Łączna długość: | 176,501 | 176,501 | 66 909 |
| 12. | 699 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Jedlnia Letnisko- Siczki szer. 3,0 m | 8+211 – 9+100 | - | 0,889 | 0,889 | 889 |
| 13. | 733 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Tczów-Podgóra szer. 3,0 m | 56+090- 57+270 | - | 1,180 | 1,180 | 1 180 |
|  |  |  | 59+330 - 60+770 | - | 1,440 | 1,440 | 1 440 |
| 14. | 737 | Ścieżka rowerowa m. Kozienice – Nowiny szer. 3,0m | 34+725 – 36+585 | - | 1,860 | 1,860 | 1 860 |
| Łączna długość: | 5,369 | 5,369 | 5 369 |  |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 72 278 |  |

CZĘŚĆ NR 23: OBWÓD DROGOWY W LIPSKU

Rejon Drogowy Radom

Obwód Drogowy w Lipsku

z tymczasową siedzibą w Radomiu, ul. Wolanowska 61, 26-600 Radom

Koordynator ZUD Artur Duda 600 031 733

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 691 | Pionki -Laski-Garbatka Letnisko-Bąkowiec | 0+000 – 20+473 | IV | 20,473 | 20,473 | 10 209 |
| 2. | 691 | m. Bąkowiec (skrz. z dr. nr 738) | 20+473 – 20+813 | III | 0,340 | 0,340 | - |
| 3. | 691 | Bąkowiec (skrz. z dr. nr 738) -Opactwo | 20+813 – 25+148 | IV | 4,335 | 4,335 | 200 |
| 4. | 738 | Nowe Słowiki-Bąkowiec-Gniewoszów-Wysokie Koło-gr. woj. | 0+000 – 17+000 | III | 17,000 | 17,000 | 5 550 |
| 5. | 747 | Iłża – Lipsko - skrz. z DK nr 79 | 0+000 – 29+451 | III | 29,451 | 29,451 | 4 265 |
| 6. | 747 | skrz. z DK nr 79 – obwodnica Lipska – skrz. z DW nr 754 – most na rz. Wiśle (gr. z woj. lubelskim) | 29+451 – 39+616 | III | 10,165 | 10,165 | 7 707 |
| 7. | 747 | Drogi zbiorcze zlokalizowane przy obwodnicy Lipska | 29+500 – 37+850 | VI | 12,000 | - | - |
| 8. | 754 | gr. z woj. świętokrzyskim – Pawłowice – Kolonia Raj – skrz. z DW 747 (rondo) | 29+269 – 40+291 | III | 11,022 | 11,022 | 1 400 |
| 9. | 754 | Skrz. z DW 747 (rondo) – skrz. z dr. powiatową nr 747 | 40+291 – 41+211 | III | 0,920 | 0,920 | 350 |
| 10. | 754 | (DW 747) Solec n/Wisłą-Kłudzie (skrz. z dr. nr 817)-Boiska-Wola Solecka- Gołębiów | 41+211 – 57+766 | IV | 16,555 | 16,555 | 2 270 |
| 11. | 788 | st. kolejowa Sarnów – dr. nr 738 | 0+000 – 5+000 | V | 4,650 | 4,650 | 400 |
| 12. | 823 | Dr. kr. nr 48-Wola Wojcieszkowska-rz. Wisła | 0+000 – 4+000 | V | 2,470 | 2,470 | - |
| Łączna długość: | 129,381 | 117,381 | 32 351 |
| 13. | 691 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Garbatka Letnisko szer. 2,5 m | 11+710 - 12+470 | - | 0,760 | 0,760 | 760 |
| 14. | 747 | Ścieżka rowerowa m. Lipsko szer. 3,5 m | 28+600 – 29+450 | - | 0,850 | 0,850 | 850 |
|  |  | Ciąg pieszo – rowerowy m. Lipsko, szer. 3,5 m | 37+750 – 39+616 | - | 1,866 | 1,866 | 1 866 |
| 16. | 738 | Ścieżka rowerowa m. Gniewoszów, szer. 3,0 m | 13+820 – 14+120 | - | 0,300 | 0,300 | 300 |
| Łączna długość: | 3,776 | 3,776 | 3 776 |  |  |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 36 127 |  |  |

CZĘŚĆ NR 24: OBWÓD DROGOWY W POTWOROWIE

Rejon Drogowy Radom

Obwód Drogowy w Potworowie

26-414 Potworów, ul. Warszawska 14

tel./fax  48   671-30-07,

Koordynator ZUD Marek Marlica  600 031 633

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km , mb | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 727 | Klwów-Skrzyńsko-Przysucha-Borkowice-Chlewiska-Szydłowiec | 0+000 – 49+330 | III | 49,330 | 49,330 | 35 680 |
| 2. | 727 | Drogi serwisowe | 0+250 – 8+420 | VI | 8,420 | - | - |
| 3. | 727 | Drogi serwisowe | 10+360 – 10+620 | VI | 0,260 | - | - |
| 4. | 729 | Przystałowice Duże (skrz. z dr. nr 727)-Potworów | 0+000 – 4+394 | III | 4,394 | 4,394 | 380 |
| 5. | 732 | Dr. kr. nr 7 (Stary Gózd)-Stara Błotnica-Kaszów -Przytyk | 0+000 – 16+580 | III | 16,580 | 16,580 | 13 720 |
| 6. | 740 | Radom-Milejowice-Zakrzew-Przytyk-Potworów | 1+101 – 30+854 | III | 29,753 | 29,753 | 14 985 |
| 7. | 749 | Gr. woj.(świętokrzyskie) - Ruski Brud-Przysucha | 10+388 – 25+696 | IV | 15,308 | 15,308 | 2 710 |
| Łączna długość: | 124,045 | 115,365 | 67 475 |
| 8. | 740 | Ciąg pieszo rowerowy szer. 2,5 m | 1+110 – 3+260 | - | 2,016 | 2,016 | 2 016 |
|  |  |  | 14+620 – 15+530 | - | 0,910 | 0,910 | 910 |
|  |  | Ścieżka rowerowa szer. 2,5 m | 15+540 – 16+200 | - | 0,648 | 0,648 | 648 |
|  |  |  | 16+400 – 17+550 | - | 0,980 | 0,980 | 980 |
| 9. | 749 | Ciąg pieszo-rowerowy szer. 3,6 m | 24+580 – 24+800 | - | 0,220 | 0,220 | 220 |
| Łączna długość: | 4,774 | 4,774 | 4 774 |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 72 249 |

CZĘŚĆ NR 25: OBWÓD DROGOWY W NOWYM MIEŚCIE N/PILICĄ

Rejon Drogowy Radom

Obwód Drogowy w Nowym Mieście n/Pilicą

26-420 Nowe Miasto n/Pilicą,  ul. Kolejowa 7

tel./fax  48  674-17-31,

Koordynator ZUD Zdzisław Sadowski 600 031 933

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 707 | Gr. woj.-Nowe Miasto n/Pilicą | 39+958 – 54+228 | III | 14,270 | 14,270 | 2 115 |
| 2. | 707 | Droga serwisowa obwodnicy Nowego Miasta (dojazd do ul. Rawskiej w Nowym Mieście n/Pilicą) | 0+000 – 0+400 | III | 0,400 | 0,400 | 800 |
| 3. | 725 | Gr. woj.-Belsk Duży | 22+632 – 39+481 | III | 16,849 | 16,849 | 100 |
| 4. | 728 | Grójec – Mogielnica – Nowe Miasto n/Pilicą – Odrzywół – gr. woj. (łódzkie) | 0+000 – 50+914 | III | 50,914 | 50,914 | 39 758 |
| 5. | 728 | Gr.woj. (łódzkie) – Rozwady – gr. woj. (świętokrzyskie) | 61+146 – 69+409 | III | 8,263 | 8,263 | 2 675 |
| Łączna długość: | 90,696 | 90,696 | 45 448 |
| 6. | 707 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Nowe Miasto szer. 3,5 m | 0+000 – 0+778 | - | 0,778 | 0,778 | 778 |
| 7. | 728 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Kozietuły szer. 3,5 m | 14+020 – 15+650 | - | 1,630 | 1,630 | 1 630 |
|  |  | Ciąg pieszo-rowerowy m. Izabelin Górki – Mogielnica szer. 3,9 m | 18+350 – 20+540 | - | 2,190 | 2,190 | 2 190 |
| Łączna długość: | 4,598 | 4,598 | 4 598 |  |  |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 50 046 |  |  |

CZĘŚĆ NR 26: OBWÓD DROGOWY W OTWOCKU

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Obwód Drogowy Nr 1 w Otwocku

05-400 Otwock, ul. Górna 18

tel./fax  22  779-30-20 lub 779 30 29,

Koordynator ZUD Paweł Floriańczyk 604 529 177

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 680 | rz. Wisła – Ostrówek – dr. nr 50 | 1+470 – 2+824 | IV | 1,354 | 1,354 | - |
| 2. | 712 | rz. Wisła -Karczew -dr.woj. nr 801 | 4+055 – 5+225 | VI | 1,170 | 0,550 | - |
| 3. | 721 | rz. Wisła- Józefów- Duchów | 29+300 – 29+740 | VI | 0,440 | 0,440 | - |
|  |  |  | 29+740 – 35+800 | III | 6,060 | 6,060 | 1 050 |
|  |  |  | 35+800 – 38+660 | IV | 2,860 | 2,860 | 1 150 |
|  |  |  | 38+660 – 40+000 | III | 1,340 | 1,340 | 3 500 |
|  |  |  | 40+000 – 47+050 | IV | 7,050 | 7,050 | 2 085 |
| 4. | 734 | Rz.Wisła-Nadbrzeż-Otwock Wielki – dr. 801 | 8+827 – 13+887 | IV | 5,060 | 5,060 | 450 |
| 5. | 739 | rz. Wisła - Piwonin - Sobienie Jeziory - Osieck – dr. woj. nr 805 | 6+200 – 18+645 | IV | 12,445 | 12,445 | 3 922 |
| 6. | 797 | Dr. kr. nr 50 - Celestynów | 0+000 – 2+086 | IV | 2,086 | 2,086 | 2 300 |
| 7. | 798 | Otwock Mały-Karczew | 0+000 – 0+635 | III | 0,635 | 0,635 | 635 |
| 8. | 799 | Ostrówek - Kosumce - Dziecinów – dr. kr. nr 50 | 0+000 – 3+423 | IV | 3,423 | 3,423 | - |
| 9. | 800 | stacja kol. Parysów – dr. woj. nr 805 | 0+000 – 0+666 | V | 0,666 | - | - |
| 10. | 801 | gr. m. Warszawa - Józefów - Wilga - do skrzyżowania z dr. pow. (ośrodki wypoczynkowe) | 13+299 – 18+421 | II | 5,122 | 5,122 | 620 |
|  |  |  | 18+421 – 51+521 | III | 33,100 | 33,100 | 4 395 |
| 11. | 804 | stacja kol. Pilawa – dr. woj. nr 805 | 0+000 – 0+852 | IV | 0,852 | 0,852 | 800 |
| 12. | 805 | Warszawice - Osieck - Pilawa - Wilchta | 0+000 – 33+770 | IV | 33,770 | 33,770 | 13 280 |
| 13. | 810 | stacja kol. Garwolin – dr. kr. nr 76 | 0+000 – 0+800 | V | 0,800 | 0,800 | 1 600 |
| 14. | 862 | Tabor - Podbiel - Osieck | 0+000 – 9+625 | IV | 9,625 | 9,625 | 100 |
| 15. | 879 | stacja kol. - Osieck – dr. woj. nr 805 | 0+000 – 1+037 | V | 1,037 | 1,037 | - |
| Łączna długość: | 128,895 | 127,609 | 35 887 |  |  |  |
| 16. | 721 | Ciągi pieszo-rowerowe/ścieżki rowerowe m. Józefów, Wiązowna, Duchnów, Brzeziny, szer.2,5 m | 29+700 – 47+067 | - | 19,367 | 19,367 | 19 367 |  |  |  |
|  |  |  | 40+000 – 42+000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 797 | Ciąg pieszo-rowerowy m. Rogut, Celestynów szer.3,0 m | 0+000 – 1+455 | - | 1,455 | 1,455 | 1 455 |  |  |  |
| 18. | 801 | Ciągi pieszo-rowerowe/ścieżki rowerowe m. Józefów szer.2,5 m | 13+299 – 16+900 | - | 3,601 | 3,601 | 3 601 |  |  |  |
| Łączna długość | 24,423 | 24,423 | 24 423 |  |  |  |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 60 310 |  |  |  |

CZĘŚĆ NR 27: OBWÓD DROGOWY W MACIEJOWICACH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach

05-400 Otwock, ul. Górna 18

tel./fax  22  779-30-20 lub 779 30 29,

Koordynator ZUD Cezary Kazimierski 608 336 370

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 736 | rz. Wisła - Podłęż – dr. woj. nr 801 | 18+896 – 22+670 | IV | 3,774 | 3,070 | 960 |
| 2. | 801 | Skrz. z dr. pow. - ośrodki wypoczynkowe - Maciejowice - gr. woj. | 51+521 – 84+085 | III | 32,564 | 32,564 | 5 586 |
| 3. | 807 | Maciejowice - Żelechów - gr. woj. | 0+000 – 34+408 | III | 34,408 | 34,408 | 16 584 |
| Łączna długość: | 70,746 | 70,042 | 23 130 |

CZĘŚĆ NR 28: OBWÓD DROGOWY W PIASECZNIE

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Elektroniczna 4a

tel.  22  756-78-33, fax 22  757 05 24,

Koordynator ZUD Janusz Goss 602 235 796

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 683 | Prażmów (dr.woj. nr 722)-Wola Prażmowska-Wola Wągrodzka-Kamionka-Uwieliny Duchowne-Gabrielin-Julianów-Czachówek Wsch.-Sobików-Dębówka (dr. kr.nr 50) | 0+000 – 7+909 | IV | 7,909 | 7,909 | 2 010 |
|  |  |  | 7+909 – 12+656 | V | 4,747 | 4,747 | 1 355 |
|  |  |  | 12+656 – 14+053 | VI | 1,397 | 1,397 | - |
|  |  |  | 14+053 – 14+662 | VI | 0,609 | 0,609 | - |
|  |  |  | 14+662 – 15+886 | VI | 1,224 | - | - |
|  |  |  | 15+886 – 17+800 | VI | 1,914 | 1,914 | - |
|  |  |  | 17+800 – 21+409 | V | 3,609 | 3,609 | - |
| 2. | 712 | (dr.nr 721) Habdzin-Gassy-rz. Wisła | 0+000 – 3+860 | V | 3,860 | 3,860 | 1 470 |
| 3. | 721 | Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła | 0+480 – 3+350 | III | 2,870 | 2,870 | 272 |
|  |  |  | 4+180 – 13+207 | III | 9,027 | 9,027 | 5 017 |
|  |  |  | 13+207 – 15+532 dw | III | 2,325 | 2,325 | 4 650 |
|  |  |  | 13+207 – 22+452 | III | 9,245 | 9,245 | 9 348 |
|  |  |  | 22+452 – 27+217 | IV | 4,765 | 4,765 | - |
| 4. | 722 | Piaseczno - Lesznowola – do skrzyżowania z dr. gminną Gościeńczyce - Żyrów | 0+000 – 7+937 | III | 7,937 | 7,937 | 7 860 |
|  |  |  | 7+937– 20+681 | IV | 12,744 | 12,744 | 2 280 |
| 5. | 724 | Warszawa - Konstancin Jeziorna – Góra Kalwaria | 10+751 – 13+049 | III | 2,298 | 2,298 | 9 008 |
|  |  |  | 10+751-12+130 dw | III | 1,379 | 1,379 | 2 758 |
|  |  |  | 13+049– 26+647 | III | 13,598 | 13,598 | 7 905 |
| 6. | 734 | Baniocha-Kawęczyn-Dębówka- rz. Wisła-Nadbrzeż-Otwock Wielki-Wygoda-dr. 801 | 0+000 – 1+893 | IV | 1,893 | 1,893 | 50 |
|  |  |  | 3+700 – 6+619 | V | 2,919 | 2,919 | - |
|  |  |  | 6+619 – 7+310 | VI | 0,691 | 0,200 | - |
| 7. | 778 | Stacja kol. Tarczyn – dr. kr. nr 7 | 0+000 – 0+565 | IV | 0,565 | 0,565 | - |
| 8. | 868 | Słomczyn-Cieciszew-Imielin-Gassy | 0+000 – 5+168 | V | 5,168 | 5,168 | 866 |
| 9. | 873 | Pilawa-Zalesie Górne | 0+000 – 3+670 | IV | 3,670 | 3,670 | 370 |
| 10. | 876 | Chodolipie (dr. kr. nr 50) - Piotrkowice - Many - Tarczyn - Łoś (dr. woj. nr 722) | 7+083 – 25+034 | IV | 17,951 | 17,951 | 1 480 |
| Łączna długość | 124,314 | 122,599 | 56 699 |
| 11. | 724 | Ciągi pieszo-rowerowe/ścieżki rowerowe m. Konstancin Jeziorna szer.1,5-3,0 m | 10+860 – 12+570 | - | 1,928 | 1,928 | 1 928 |
|  |  |  | 10+751 – 10+860 |  |  |  |  |
| 12 | 721 | Ciągi pieszo-rowerowe/ścieżki rowerowe m. Walentów, Magdalenka, Lesznowola, Kolonia Lesznowola, Stara lwiczna, Piaseczno szer.2,5 m | 0+481 – 0+753 | - | 8,194 | 8,194 | 8 194 |
|  |  |  | 4+760 – 7+990 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8+585 – 9+360 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8+585 – 9+910 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10+097 – 10+615 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10+615 – 10+743 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11+650 – 12+310 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14+213 – 14+514 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14+514 – 15+387 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21+130 – 21+241 |  |  |  |  |
| 13. | 722 | Ciągi pieszo – rowerowe m. Piaseczno, Gołków, Jazgarzew, Zawodne, Prażmów szer. 3,0 m | 4+404 – 4+476 | - | 2,971 | 2,971 | 2 971 |
|  |  |  | 4+476 – 6+275 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16+860 – 17+960 |  |  |  |  |
| Łączna długość | 13,093 | 13,093 | 13 093 |  |  |  |  |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 69 792 |  |  |  |  |

CZĘŚĆ NR 29: OBWÓD DROGOWY W WARCE

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno

Obwód Drogowy Nr 4 w Warce

05-660 Warka, ul. Grójecka 54

tel./fax  48   667-21-54,

Koordynator ZUD Andrzej Kret 602 235 807

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Standard utrzymania | Długość odcinka do odśnieżania km | Długość odcinka do posypywania km | Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 680 | Góra Kalwaria (dr.kr. nr 50) - rz. Wisła | 0+000 – 0+650 | VI | 0,650 | - | - |
| 2. | 722 | gr. powiatu grójeckiego – dr. nr 50 | 20+681 – 29+555 | IV | 8,874 | 8,874 | 1 369 |
| 3. | 730 | Skurów - Jasieniec - Warka - Głowaczów | 0+500 – 44+859 | III | 44,358 | 44,358 | 20 719 |
| 4. | 731 | Potycz –Warka -Falęcice-Białobrzegi | 0+000 – 36+896 | III | 36,896 | 36,896 | 18 218 |
| 5. | 736 | Warka-Rozniszew-Magnuszew-rz. Wisła | 0+000 – 13+774 | IV | 13,774 | 13,774 | 1 545 |
|  |  |  | 13+744 – 16+800 | V | 3,026 | 3,026 | 65 |
|  |  |  | 16+800 – 18+033 | VI | 1,233 | - | - |
| 6. | 739 | Dr. kr. Nr 79 - Brzumin - rz. Wisła | 0+000 – 5+300 | IV | 5,300 | 5,300 | 2 830 |
| 7. | 769 | stacja kol. Góra Kalwaria - dr. kr. nr 79 | 0+100 – 1+006 | IV | 0,906 | 0,906 | 1 140 |
| Łączna długość | 115,017 | 113,134 | 45 886 |
| 8. | 730 | Ciągi pieszo-rowerowe/ścieżki rowerowe m. Warka szer.3,0-4,0 m | 22+184 - 22+900 | - | 0,716 | 0,716 | 716 |
| 9. | 731 | Ciągi pieszo-rowerowe/ścieżki rowerowe m. Warka, Białobrzegi szer.2,0-3,0 m | 12+410 - 12+760 | - | 3,871 | 3,871 | 3 871 |
|  |  |  | 13+125 - 16+246 |  |  |  |  |
|  |  |  | 36+440 - 36+840 |  |  |  |  |
| Łączna długość | 4,587 | 4,587 | 4 587 |  |
| Łączna długość do sprzątania pozimowego [mb]: | 50 473 |  |

4. Wykonawca zobowiązany jest udrożnić przejścia dla pieszych zlokalizowane na drogach wojewódzkich ze śniegu zepchniętego na krawędź jezdni na całej jego szerokości wg nw. wykazu:

Wykaz przejść dla pieszych do odśnieżania

w sezonie zimowym 2020/2021

CZĘŚĆ NR 1: OBWÓD DROGOWY W GOSTYNINIE

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 265 | granica województwa - Gostynin | 34+027 – 43+940 | 24 |
| 2. | 573 | Nowy Duninów - Gostynin – granica województwa | 0+000 – 42+530 | 44 |
| 3. | 574 | Dobrzyków - Gąbin - Szczawin Borowy - Kolonie | 0+000 – 16+142 | 24 |
| 4. | 577 | Łąck - Gąbin - Sanniki - Ruszki | 0+000 – 11+200 | 79 |
| 5. | 581 | Gostynin – granica województwa | 0+000 – 13+182 | 11 |
| Razem: | 182 |

CZĘŚĆ NR 2: OBWÓD DROGOWY W SANNIKACH

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 575 | Płock - Kazuń | 11+200 – 46+764 | 28 |
| 2. | 577 | Łąck - Ruszki | 11+344 – 45+904 | 50 |
| 3. | 583 | granica województwa - Sanniki | 7+627 – 29+062 | 5 |
| 4. | 584 | Sanniki – granica województwa | 0+000 – 6+669 | 4 |
| Razem: | 87 |

CZĘŚĆ NR 3: OBWÓD DROGOWY W BIELSKU

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 539 | Blinno – granica województwa - Ligowo – granica województwa | 0+000 – 2+266 6+407 – 15+381 | 5 |
| 2. | 540 | Bielsk - Proboszczewice – Sikórz | 0+000 – 16+152 | 10 |
| 3. | 541 | Sierpc – granica województwa | 92+436 – 111+289 | 47 |
| 4. | 559 | granica województwa - Brudzeń Duży - Sikórz - Płock | 23+600 – 46+944 | 27 |
| 5. | 560 | granica województwa - Sierpc – Bielsk | 40+048 – 76+105 | 30 |
| 6. | 562 | granica województwa - Biskupice – Płock | 25+334 – 44+819 | 8 |
| 7. | 567 | Płock – Rogozino – Ciólkowo - Góra | 2+368 – 29+349 | 34 |
| 8. | 568 | Goślice – Ciółkowo | 0+000 – 5+720 | 4 |
| Razem: | 165 |

CZĘŚĆ NR 4: OBWÓD DROGOWY W GRUDUSKU

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 544 | granica województwa -Mława- Grudusk - Przasnysz | 68+695 – 111+064 | 50 |
| 2. | 616 | Rembielin-Grudusk | 00+000 – 28+200 | 20 |
| Razem: | 70 |

CZĘŚĆ NR 5: OBWÓD DROGOWY W ŻUROMINIE

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 541 | granica województwa – Żuromin - Bieżuń - Sierpc | 42+660 – 92+436 | 42 |
| 2. | 561 | Bieżuń - Szumanie | 00+000 – 21+075 | 9 |
| 3. | 563 | granica województwa – Żuromin - Mława | 16+656 – 67+235 | 43 |
| Razem: | 94 |

CZĘŚĆ NR 6: OBWÓD DROGOWY W CIECHANOWIE

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 615 | Mława - Ciechanów | 0+000 – 30+512 | 26 |
| 2. | 616 | Grudusk - Ciechanów | 28+200 – 46+389 | 7 |
| 3. | 617 | Przasnysz - Ciechanów | 0+000 – 24+029 | 34 |
| Razem: | 67 |

CZĘŚĆ NR 7: OBWÓD DROGOWY W ŁAZACH

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 579 | Kazuń Polski - Błonie | 0+000 – 27+290 | 22 |
| 2. | 580 | Warszawa – Leszno - Sochaczew | 6+025 – 49+754 | 66 |
| 3. | 705 | Śladów – Sochaczew - granica województwa | 0+000 – 30+771 | 35 |
| 4. | 888 | Świecice – Myszczyn – Zaborów | 0+000 – 5+858 | 9 |
| 5. | 898 | Stare Babice-Mościska - Warszawa | 0+000 – 5+600 | 12 |
| Razem: | 144 |

CZĘŚĆ NR 8: OBWÓD DROGOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 579 | Błonie – Radziejowice | 27+290 – 52+756 | 69 |
| 2. | 700 | Święcice – Józefów - Rokitno | 0+000 – 4+520 | 5 |
| 3. | 701 | Józefów – Ożarów | 0+000 – 10+890 | 13 |
| 4. | 718 | Ołtarzew – Żbików - Pruszków | 5+740 – 11+908 | 12 |
| 5. | 719 | Warszawa – Grodzisk Maz. –Kamion | 13+750 – 65+226 | 98 |
| 6. | 720 | Błonie – Brwinów – Otrębusy - Nadarzyn | 0+000 – 19+737 | 37 |
| 7. | 760 | Stacja kol. Pruszków – droga nr 718 | 0+000 – 2+200 | 3 |
| 8. | 876 | Chudolipie – Piotrkowice – Many | 0+000 – 7+083 | 1 |
| Razem: | 238 |

CZĘŚĆ NR 9: OBWÓD DROGOWY W MYSZYŃCU

| L.p. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 614 | Chorzele - Myszyniec | 0+000 – 35+893 | 8 |
| 2. | 645 | Myszyniec – granica województwa | 0+000 – 25+320 | 31 |
| Razem: | 39 |

CZĘŚĆ NR 10: OBWÓD DROGOWY W KRASNOSIELCU

| L.p. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 544 | Przasnysz - Ostrołęka | 113+384 – 162+253 | 79 |
| 2. | 626 | Maków Mazowiecki –Nowa Wieś | 0+000 – 33+360 | 15 |
| Razem: | 94 |

CZĘŚĆ NR 11: OBWÓD DROGOWY W CZERWINIE

| L.p | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 627 | Ostrołęka – Ostrów Maz. | 5+300 – 39+678 39+978 – 41+861 | 61 |
| 2. | 677 | granica województwa – Ostrów Maz. | 24+116 – 43+540 | 16 |
| Razem: | 77 |

CZĘŚĆ NR 12: OBWÓD DROGOWY W NASIELSKU

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 570 | Wróblewo- Czerwińsk n/Wisłą | 3+373 | 1 |
| 2. | 571 | Naruszewo-Nasielsk do skrzyżowania z DW 632 | 0+000 – 34+813 | 30 |
| 3. | 620 | Nowe Miasto -Strzegocin-Przewodowo Parcele | 0+000 – 25+050 | 11 |
| 4. | 632 | Płońsk – Nowe Miasto - Nasielsk | 0+000 – 34+190 | 38 |
| Razem: | 80 |

CZĘŚĆ NR 13: OBWÓD DROGOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 571 | Pniewo - Pułtusk | 34+813 – 56+256 | 10 |
| 2. | 622 | Chrcynno - Szadki | 0+000 – 12+240 | 6 |
| 3. | 630 | Nowy Dwór Maz. - Jabłonna | 0+000 – 16+648 | 43 |
| 4. | 631 | Nowy Dwór Maz. – Zegrze do drogi kr. nr 61 | 0+000 – 22+419 | 76 |
| 5. | 632 | Nasielsk-Legionowo do drogi kr. nr 61 | 34+190 – 56+896 | 20 |
| Razem: | 155 |

CZĘŚĆ NR 14: OBWÓD DROGOWY W WOŁOMINIE 3

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 636 | Wola Rasztowska-Wólka Kozłowska -Jadów-Zawiszyn | 0+000 – 29+192 | 19 |
| 2. | 637 | Warszawa - Stanisławów | 20+643 – 43+846 | 42 |
| 3. | 638 | Sulejówek – gr. m. Warszawa | 0+000 – 2+677 | 21 |
| Razem: | 82 |

CZĘŚĆ NR 15: OBWÓD DROGOWY W WOŁOMINIE 3

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 628 | Stacja kol. Wołomin ul. Legionów – do dr. nr 634 | 0+000 – 0+904 | 23 |
| 2. | 634 | Warszawa- Zielonka-Kobyłka-Wołomin - Tłuszcz-Wółka Kozłowska | 18+125 – 54+960 | 104 |
| 3. | 635 | Radzymin - Wołomin | 0+000 – 12+284 | 45 |
| Razem: | 172 |

CZĘŚĆ NR 16: OBWÓD DROGOWY W WOŁOMINIE 4

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 618 | Gołymin Ośrodek - Wyszków | 0+000 – 47+685 | 85 |
| Razem: | 85 |

CZĘŚĆ NR 17: OBWÓD DROGOWY W WOŁOMINIE 4

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 629 | Marki - Warszawa | Skrzyżowanie ul. Wolności | 4 |
| 2. | 631 | Zegrze – granica miasta Warszawa | 22+419 – 45+439 | 22 |
| 3. | 632 | Legionowo - Marki | 56+896 – 72+085 | 22 |
| 4. | 633 | Granica miasta Warszawa - Nieporęt | 8+127 – 15+885 | 17 |
| Razem: | 65 |

CZĘŚĆ NR 18: OBWÓD DROGOWY W WĘGROWIE

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 637 | Stanisławów - Węgrów | 43+846 – 80+904 | 51 |
| 2. | 696 | Węgrów - Chodów | 0+000 – 27+123 | 15 |
| 3. | 697 | Liw - Sinołęka | 0+000-19+609 | 11 |
| Razem: | 77 |

CZĘŚĆ NR 19: OBWÓD DROGOWY W KOSOWIE LACKIM

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 627 | Ostrów Mazowiecka - Małkinia | 41+861 – 95+857 | 76 |
| 2. | 690 | Czyżew - Ciechanowiec | 5+000 – 15+885 | 10 |
| 3. | 694 | Przyjmy – Brok - Ciechanowiec | 0+000 – 56+500 | 46 |
| 4. | 695 | Kosów Lacki - Ceranów | 0+000 – 6+940 | 3 |
| Razem: | 135 |

CZĘŚĆ NR 20: OBWÓD DROGOWY W SIEDLCACH

| L.p. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 802 | Mińsk Maz - Seroczyn (dr. kr. nr 2-dr. woj. nr 803) | 0+000 – 36+347 | 52 |
| 2. | 803 | Siedlce - Kołodziąż | 4+083 – 37+610 | 45 |
| Razem: | 97 |

CZĘŚĆ NR 21: OBWÓD DROGOWY W SIEDLCACH

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 698 | Siedlce – Łosice - Wólka Nosowska | 2+761 – 54+589 | 51 |
| 2. | 811 | Sarnaki – Horoszki | 0+000 - 16+218 | 6 |
| Razem: | 57 |

CZĘŚĆ NR 22: OBWÓD DROGOWY W RADOMIU

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 699 | Niemianowice-Gzowice-Piotrowice -Jedlnia Letnisko –(Jedlina Letnisko parking)-Siczki | 0+000 – 9+195 | 3 |
| 2. | 727 | Szydłowiec-Jastrząb-Wierzbica | 49+330 – 64+790 | 13 |
| 3. | 733 | Skrzyżowanie z dr. Nr 744 Parznice – Skaryszew – Rawica –Tczów - Karszówka (droga kr. nr 12) | 23+130 – 61+208 | 19 |
| 4. | 737 | Radom-Siczki-Pionki-Augustów-Kozienice | 7+607 – 36+612 | 14 |
| 5. | 744 | Radom-Wierzbica-granica województwa | 3+924 – 18+234 | 13 |
| 6. | 787 | Skrz. z dr. nr 737-Pionki-Suskowola-Sucha-Zwoleń (dr. kr. nr 12) | 0+000 – 20+108 | 42 |
| 7. | 7 | Młodocin Mniejszy (skrz. z DK nr S7) – Szydłowiec (skrz. z DK nr S7) | 484+690 – 499+197 | 5 |
| 8. | 7 | Radom gr. miasta – Młodocin Mniejszy (skrz. z DK nr S7) | 478+925 – 484+245 | 3 |
| 9. | 7 | Jedlanka (skrz. z DK S7) – Radom gr. miasta, droga dwujezdniowa | 457+430 – 466+776 | 18 |
| Razem: | 130 |

CZĘŚĆ NR 23: OBWÓD DROGOWY W LIPSKU

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 691 | Pionki -Laski-Garbatka Letnisko-Bąkowiec (skrz. z dr. nr 738 )- Opactwo | 0+000 – 25+148 | 8 |
| 2. | 738 | Nowe Słowiki-Bąkowiec-Gniewoszów-Wysokie Koło-granica województwa | 0+000 – 17+000 | 7 |
| 3. | 747 | Iłża – Lipsko (skrz. z DK nr 79) | 0+000 – 29+451 | 13 |
| 4. | 747 | Skrz. z DK nr 79 – obwodnica Lipska – skrz. z dr. Nr 754 – most na rz. Wisła (granica z woj. lubelskim) | 29+451 – 39+616 | 6 |
| 5. | 754 | Granica z woj. świętokrzyskim – Pawłowice – Kolonia Raj – skrz. z DW nr 747 (rondo | 29+269 – 40+291 | 4 |
| 6. | 754 | Skrz. z dr. Powiatową nr 747 - Solec n/Wisłą - Kłudzie (skrz. z dr. nr 817) – Boiska - Wola Solecka - Gołębiów | 41+211 – 57+766 | 5 |
| Razem: | 43 |

CZĘŚĆ NR 24: OBWÓD DROGOWY W POTWOROWIE

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 727 | Klwów – Skrzyńsko – Przysucha – Borkowice – Chlewiska - Szydłowiec | 0+000 – 48+400 | 119 |
| 2. | 729 | Przystałowice Duże (skrz. z dr. nr 727) - Potworów | 0+000 – 4+394 | 5 |
| 3. | 732 | Dr. kr. nr 7 (Stary Gózd) - Stara Błotnica - Kaszów -Przytyk | 0+000 – 16+580 | 49 |
| 4. | 740 | Radom –Zakrzew – Przytyk - Potworów | 1+101 – 30+854 | 44 |
| 5. | 749 | granica województwa – Ruski Brud – Przysucha | 10+388 – 25+696 | 4 |
| Razem: | 221 |

CZĘŚĆ NR 25: OBWÓD DROGOWY W NOWYM MIEŚCIE N/PILICĄ

| L.p. | Nr drogi | Przebieg Trasy Zimowego Utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 707 | granica województwa - Nowe Miasto n/Pilicą | 39+958 – 54+228 | 8 |
| 2. | 725 | granica województwa-Belsk Duży | 22+632 – 39+481 | 3 |
| 3. | 728 | Grójec – Mogielnica – Nowe Miasto n/Pilicą – Odrzywół – gr. woj. (łódzkie) – Rozwady – gr. woj. (świętokrzyskie) | 0+000 – 69+409 | 85 |
| 4. | 707 | Droga serwisowa obwodnicy Nowego Miasta (dojazd do ul. Rawskiej w Nowym Mieście n/Pilicą) | 0+000 – 0+400 | 2 |
| Razem: | 98 |

CZĘŚĆ NR 26: OBWÓD DROGOWY W OTWOCKU

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 721 | Rz. Wisła- Józefów-Wiązowna-Duchów-dr.kraj. nr 2 | 29+317 – 74+067 | 30 |
| 2. | 739 | rz. Wisła - Piwonin - Sobienie Jeziory - Osieck – dr. woj. nr 805 | 5+700 – 18+645 | 4 |
| 3. | 797 | Dr. kr. nr 50 - Celestynów | 0+000 – 2+086 | 8 |
| 4. | 798 | Otwock Mały-Karczew | 0+000 – 0+635 | 1 |
| 5. | 799 | Ostrówek - Kosumce - Dziecinów – dr. kr. nr 50 | 0+000 – 3+423 | 4 |
| 6. | 801 | gr. m. Warszawa - Józefów - Wilga - do skrzyżowania z dr. pow. (ośrodki wypoczynkowe) | 13+299 – 40+021 | 12 |
| 7. | 804 | stacja kol. Pilawa – dr. woj. nr 805 | 0+000 – 0+852 | 1 |
| 8. | 805 | Warszawice - Osieck - Pilawa - Wilchta | 0+000 – 33+770 | 26 |
| 9. | 810 | stacja kol. Garwolin – dr. kr. nr 76 | 0+000 – 0+800 | 4 |
| 10. | 879 | stacja kol. - Osieck – dr. woj. nr 805 | 0+000 – 1+037 | 1 |
| Razem: | 91 |

CZĘŚĆ NR 27: OBWÓD DROGOWY W MACIEJOWICACH

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 801 | Skrz. z dr. pow. - ośrodki wypoczynkowe - Maciejowice - gr. woj. | 51+521 – 84+085 | 10 |
| 2. | 807 | Maciejowice - Żelechów - gr. woj. | 0+000 – 34+408 | 40 |
| Razem: | 50 |

CZĘŚĆ NR 28: OBWÓD DROGOWY W PIASECZNIE

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 683 | Prażmów (dr.woj. nr 722)-Wola Prażmowska-Wola Wągrodzka-Kamionka-Uwieliny Duchowne-Gabrielin-Julianów-Czachówek-Stacja kolejowa Czachówek Wsch.-Sobików-Dębówka (dr. kr.nr 50) | 0+000 – 12+412 | 4 |
| 2. | 721 | Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła | 4+778 – 21+412 | 65 |
| 3. | 722 | Piaseczno - Lesznowola – do skrzyżowania z dr. gminną Gościeńczyce - Żyrów | 0+230 – 18+044 | 52 |
| 4. | 724 | Warszawa - Konstancin Jeziorna – Góra Kalwaria | 10+841 – 26+656 | 87 |
| 5. | 734 | Baniocha – Kawęczyn – Dębówka – rz. Wisła – Nadbrzeż – Otwock Wielki – Wygoda – dw 801 | 1+200 | 1 |
| 5. | 868 | Słomczyn-Cieciszew-Imielin-Gassy | 0+646 | 1 |
| 6. | 876 | Chodolipie (dr. kr. nr 50) - Piotrkowice - Many - Tarczyn - Łoś (dr. woj. nr 722) | 16+079 – 20+930 | 8 |
| Razem: | 278 |

CZĘŚĆ NR 29: OBWÓD DROGOWY W WARCE

| Lp. | Nr drogi | Przebieg trasy zimowego utrzymania | Pikietaż | Ilość przejść dla pieszych [szt.] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 722 | Gościeńczyce - Grójec | 20+681 – 29+555 | 3 |
| 2. | 730 | Skurów - Jasieniec - Warka - Głowaczów | 0+500 – 44+859 | 33 |
| 3. | 731 | Potycz –Warka -Falęcice-Białobrzegi | 0+000 – 36+896 | 35 (w tym 5 szt. rondo) |
| 4. | 736 | Warka-Rozniszew-Magnuszew-rz. Wisła | 0+000 – 18+033 | 4 |
| 5. | 739 | Dr. kr. Nr 79 - Brzumin - rz. Wisła | 0+000 – 5+300 | 1 |
| Razem: | 76 |

Wykonawca będzie świadczył usługi jw. w Obwodach Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie wg następujących ustaleń:

I. Ustalenia organizacyjne:

- Po podpisaniu umowy, Wykonawca dostarcza do właściwego Rejonu Drogowego aktualny wykaz kierowców wykonujących usługę w danym Obwodzie Drogowym w układzie dwuzmianowym                z podaniem numerów telefonów komórkowych lub stacjonarnych.

- Po podpisaniu umowy, Wykonawca dostarcza do właściwego Rejonu Drogowego karty charakterystyki sprzętu (wzór karty załączony do specyfikacji). Karta charakterystyki sprzętu musi zostać uzupełniona o wagę netto i brutto pojazdu najpóźniej w dniu pierwszej akcji zimowej. Ważenie odbywa się na koszt Wykonawcy.

- Właściwy Rejon Drogowy dokona kontroli sprzętu i sporządzi protokół na okoliczność oględzin sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w oparciu o karty charakterystyki sprzętu i załączonego do oferty wykazu sprzętu. Powyższy protokół winien zostać przekazany do MZDW Warszawa.

- Wykonawca może wystąpić pisemnie do właściwego Rejonu Drogowego o zmianę sprzętu na inny przy czym nie może on być gorszy niż ten zgłoszony na etapie przetargu.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca przeszkoli kierowców w zakresie obsługi piaskarek, solarek oraz pługów odśnieżnych przedkładając uzyskane zaświadczenie o przeszkoleniu we właściwym rejonie.

- Właściwy Rejon Drogowy po podpisaniu umowy przez Wykonawcę, przeszkoli kierowców Wykonawcy w zakresie technologii prowadzenia zimowego utrzymania dróg w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. Udział kierowców w szkoleniu jest obowiązkowy                           i potwierdzony zaświadczeniem o przeszkoleniu.

- Wykonawca przed rozpoczęciem sezonu zimowego we własnym zakresie przystosuje pojazdy do ZUD, dokona montażu sprzętu i urządzeń oraz wyposaży każdy pojazd w dwie lampy reflektorowe oraz jedną zespoloną lampę ostrzegawczą:

Wykonawca po zamontowaniu piaskarek, solarek na nośniki dokona niezbędnych regulacji parametrów pracy piaskarek, solarek oraz kalibracji wysypu materiałów do  ZUD.

- Wszelkie koszty napraw sprzętu zimowego utrzymania pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca wyposaży kierowców w telefony komórkowe, a pojazdy w liny holownicze, łańcuchy na koła itp.

- Wykonawca do realizacji umowy będzie wykorzystywać wyłącznie w pełni sprawny sprzęt                    z zastrzeżeniem, że obok sprawności technicznej charakteryzować się on będzie również zadawalającym stanem wizualnym.

- Dodatkowo, w przypadku wydłużających się napraw sprzętu zasadniczego, aby zachować ciągłość pracy i zapewnić utrzymanie wymaganych standardów utrzymania zimowego dróg, Wykonawca oddzielnie dla każdej części zamówienia – powinien mieć możliwość dysponowania w pełni sprawnym sprzętem dodatkowym.

- Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć samochody ciężarowe i równiarki, którymi będzie świadczył usługę zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w system monitoringu i lokalizacji GPS zapewniający możliwość lokalizacji pojazdu w terenie podczas prowadzenia akcji ZUD oraz przeglądanie historii tras na minimalny okres 6 miesięcy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  Zamawiającemu (w siedzibie Zamawiającego) dostęp do portalu internetowego poprzez przeglądarkę internetową np. Internet Chrome lub Firefox oraz aktualne hasła do systemu monitorowania pozycji pojazdów GPS wykorzystywanych w realizacji zamówienia. Pojazdy wyposażone w GPS powinny być oznakowane tak, aby Zamawiający mógł zidentyfikować w systemie monitorowania GPS poszczególne pojazdy. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia ciągłości  pracy systemu monitoringu, a w przypadku jego awarii uruchomienia systemu zastępczego w ciągu 12 godzin.

Zamawiający nie dopuszcza więcej jak jednego systemu monitoringu bazującego na GPS na danej części zamówienia oraz nie dopuszcza możliwości wyświetlania jakichkolwiek informacji w ww. systemie w innym języku niż polski.

Za brak poglądu GPS przez okres dłuższy a niżeli 12 godzin Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 100 zł za każdą godzinę braku podglądu.

II. Ustalenia w zakresie prowadzenia prac ZUD.

- Akcję ZUD prowadzi w imieniu Zamawiającego Koordynator akcji ZUD (Kierownik Obwodu Drogowego lub dyżurny) oddzielnie dla każdego Obwodu Drogowego.

- Koordynator ma obowiązek przekazania Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji dotyczących realizacji usługi ZUD w tym: wykazu dróg do zimowego utrzymania wraz ze wskazaniem miejsc do zwalczania śliskości (posypywania) oraz wskazania miejsc do pozimowego sprzątania dróg.

- Na potrzeby prowadzonej akcji Koordynator lub dyżurny ma prawo dokonać zamówienia dowolnej liczby pozostających w dyspozycji Obwodu jednostek ZUD. Zamówienie pojazdu do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg dokonywane będzie wg potrzeb Obwodu Drogowego poprzez telefoniczne powiadomienie właściwego dyspozytora Wykonawcy (lub w szczególnych sytuacjach kierowcy jednostki ZUD). Kierownik Obwodu Drogowego (Koordynator) lub dyżurny będzie również każdorazowo szczegółowo określał lokalizację i zakres usługi.

- W przypadku gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego wiążące są ustalenia Dyrektorów Rejonów Drogowych  MZDW.

- Wykonawca ma obowiązek rozpocząć akcję zimową w terminie od 45 minut do 75 minut (dokładny termin wskazany w ofercie Wykonawcy) od otrzymania telefonicznego wezwania przez Zamawiającego niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia.

- Czas rozpoczęcia akcji zimowej to czas liczony od momentu wezwania przez Zamawiającego do momentu wyjazdu załadowanego pojazdu z bazy.

- Niedotrzymanie czasu rozpoczęcia akcji zimowej w terminie od 45 minut do 75 minut (dokładny termin wskazany w ofercie Wykonawcy) skutkować będzie naliczeniem kar przewidzianych umową. W przypadku likwidacji zasp śnieżnych Wykonawca ma obowiązek podstawić jednostki sprzętowe do 3 godzin od otrzymania wezwania przez Zamawiającego niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia.

- Wykonawca podstawia do pracy pojazdy zaopatrzone w materiały pędne i uzupełnia je we własnym zakresie. W przypadku wystąpienia skrajnie niskich temperatur Wykonawca zobowiązany jest zgromadzić zapas paliwa, niezbędnego do zapewnienia ciągłości pracy oraz wdroży środki zapobiegawcze w celu wyeliminowania sytuacji niesprawności sprzętu. Wymagany czas reakcji Wykonawcy na złożone przez Zamawiającego zapotrzebowanie, pozostaje bez zmian  i wynosi od 45 minut do 75 minut (dokładny termin wskazany w ofercie Wykonawcy).

- W razie zaistnienia potrzeby pracy powyżej 12 godzin Wykonawca zapewnia dwuzmianową pracę kierowców. Niezależnie od tego Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrolę czasu pracy kierowców z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu Pracy. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego czasu pracy, Zamawiający ma prawo uznać sprzęt obsługiwany przez pracownika za niedopuszczony do pracy.

- Do realizacji zlecenia Zamawiający zapewnia we własnym zakresie sól i piasek, w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia. Materiały do ZUD składowane będą na terenie właściwego Obwodu Drogowego.

Wykonawca we własnym zakresie zapewni sprzęt do przygotowania mieszanki piaskowo-solnej, przygotuje mieszankę oraz załaduje materiał na pojazdy ZUD.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy w miarę możliwości miejsce do postoju pojazdów i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia oraz pomieszczenie socjalne dla kierowców i operatorów sprzętu. Rejon Drogowy MZDW nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt.

- W przypadku awarii sprzętu Wykonawca niezwłocznie wdroży środki zapobiegawcze zmierzające do zachowania ciągłości akcji ZUD, w tym w szczególności :

  - w przypadku awarii nośnika ZUD

-  przystąpić do natychmiastowej naprawy nośnika;

- jeśli przewidywany czas naprawy będzie wynosił powyżej 5 godzin , podstawi pojazd zastępczy.

O konieczności podstawienia pojazdu zastępczego decydować będzie Kierownik właściwego Obwodu Drogowego, jeżeli wymagać tego będą potrzeby ZUD.

- W przypadku awarii nośnika ZUD – solarek, piaskarek, pługów:

-  przystąpić do natychmiastowej naprawy sprzętu ZUD

- jeśli przewidywany czas naprawy czas naprawy będzie wynosił powyżej 5 godzin,   
        podstawi osprzętowiony pojazd zastępczy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania takiego zaplecza serwisowo-naprawczego, aby wszelkie naprawy sprzętu ZUD realizowane były w trybie pilnym.

Za awarię uważa się wyłącznie takie zdarzenie, które wystąpi w trakcie pracy sprzętu, który                       w momencie rozpoczęcia pracy pozostawał w pełni sprawny. Za awarię nie będzie uznane zdarzenie, które powstało w wyniku zaniedbań Wykonawcy w szczególności w sytuacji, w której niesprawność sprzętu stwierdzona zostaje w momencie jego uruchomienia.

Wykonawca zobowiązany jest do stałego monitoringu nośników i sprzętu ZUD tak aby był on gotowy do użycia w każdej chwili według wezwań Koordynatora lub dyżurnego ZUD. Niesprawność sprzętu w momencie uruchomienia traktowana będzie jako nie podstawienie tego sprzętu.

- Ciągi pieszo-rowerowe oraz ścieżki rowerowe zlokalizowane przy drogach wojewódzkich przewidziane są do interwencyjnego odśnieżania i posypywania w przypadku intensywnych opadów śniegu oraz dużego oblodzenia.

- Wykonawca robót ZUD zabezpieczy we własnym zakresie miejsce wywozu śniegu pochodzącego z uprzątania pasa drogowego. Miejsca wywozu śniegu muszą spełniać warunki zawarte w prawie miejscowym i przepisach ochrony środowiska.

- Po zakończeniu prac związanych z ZUD Wykonawca ma obowiązek zgodnie z ilością podaną przez Zamawiającego, uprzątnąć ręcznie lub mechanicznie jezdnię przy krawężnikach (zatkane kratki ściekowe wraz z osadnikiem, ścieki przykrawężnikowe oraz przepusty podchodnikowe muszą być oczyszczone), tzw. martwe pola (zatoki autobusowe, zatoki postojowe, azyle, itp. miejsca wskazane przez Zamawiającego) oraz ciągi pieszo-rowerowe i ścieżki rowerowe na całych ich powierzchniach wraz z wywozem nieczystości w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.

- Przekroczenie ustalonego terminu bez uzasadnienia będzie skutkowało naliczeniem kar umownych.

- Po zakończeniu wykonania sprzątania pozimowego Wykonawca zgłosi pisemnie zakończenie robót i gotowość odbioru przedmiotowego zakresu do odpowiedniego Rejonu Drogowego MZDW. Odbiór sprzątania pozimowego potwierdzony będzie protokołem odbioru (załącznik nr 3 do umowy), zatwierdzonym przez Dyrektora Rejonu Drogowego. Zatwierdzony protokół będzie podstawą do wystawienia faktury.

- W okresie obowiązywania umowy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości odcinków wyszczególnionych do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg, ciągów pieszo – rowerowych i ścieżek oraz do sprzątania pozimowego o czym poinformuje pisemnie Wykonawcę.

- Ubezpieczenie robót.

19.1. Wykonawca, na czas świadczenia usług objętych umową, tj. na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r. - zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

19.2. Suma gwarancyjna wymagana dla ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – 500 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.

19.3 Polisy powinny być przedstawione przez Wykonawcę zamawiającemu do wglądu w dniu podpisywania umowy. Koordynatorowi usług w danym Obwodzie drogowym MZDW po podpisaniu umowy.

19.4. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą Koordynatora usług lub jako ogólne zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową wynikające z ustawy.

- Bezpieczeństwo i ochrona robót.

Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniem spowodowanymi środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

III. Ustalenia ekonomiczne.

1. Rozliczenia świadczonych usług dokonywane będą w oparciu o ceny jednostkowe z podziałem na :

- posypywanie

jednostka  - 1 km posypywania drogi (jezdni)

- odśnieżanie

jednostka  - 1 km odśnieżania drogi (jezdni)

- posypywanie z odśnieżaniem

jednostka – 1 km posypywania z odśnieżaniem drogi (jezdni)

- odśnieżanie przy użyciu równiarki

jednostka – 1 km odśnieżania drogi

- załadunek i wywóz śniegu

jednostka – 1 m3 załadowanego i wywiezionego śniegu

- likwidacja zasp śnieżnych

jednostka – 1 godzina pracy sprzętu

- odśnieżanie ciągów pieszo-rowerowych/ ścieżek rowerowych

jednostka – 1 mb ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki rowerowej

- posypywanie ciągów pieszo-rowerowych/ ścieżek rowerowych

jednostka – 1 mb ciągu pieszo-rowerowego/ścieżki rowerowej

- pozimowe sprzątanie

jednostka  - 1 mb sprzątania pozimowego

2.  Przez 1 km świadczonej usługi należy rozumieć doprowadzenie 1 km jezdni na całej szerokości (bez poboczy) do wymaganego dla niej standardu zimowego utrzymania dróg, bez względu na odległość jej położenia od miejsca wyjazdu sprzętu oraz bez względu na ilość przejazdów użytego sprzętu.

W przypadku wystąpienia po wykonaniu odśnieżania, kolejnych opadów śniegu wykonanie odśnieżania będzie traktowane jak nowe rozpoczęcie akcji. Zakres robót należy każdorazowo uzgadniać z Koordynatorem zimowego utrzymania dróg lub dyżurnym.

Zamawiający będzie wymagał zwalczania śliskości zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych mogą być odstępstwa od przyjętych standardów – decyzje o odstępstwach podejmują wyznaczeni Koordynatorzy robót zimowego utrzymania w porozumieniu z Dyrektorami Rejonów Drogowych.

3. W cenie jednostkowej usługi jednorazowego posypywania (zwalczania gołoledzi, lodowicy i śliskości pośniegowej) jednego km drogi (jezdni), w cenie jednostkowej jednorazowego odśnieżania jednego km drogi (jezdni), w cenie jednostkowej jednego m3 załadowanego i wywiezionego śniegu, w cenie jednostkowej jednej godziny pracy sprzętu, w cenie jednostkowej jednorazowego odśnieżania jednego mb ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych, w cenie jednostkowej usługi jednorazowego posypywania jednego mb ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych oraz w cenie jednostkowej  jednego mb sprzątania pozimowego wkalkulowane są koszty wszystkich czynności wymienionych w ustaleniach organizacyjnych i w zakresie usług ZUD obciążających Wykonawcę oraz koszty dojazdów i powrotów z miejsca stacjonowania sprzętu do miejsca wykonywania pracy.

4. Ceny jednostkowe jw. obejmują świadczenie usług na wszystkich  elementach drogi (zatoki, skrzyżowania, itp.) Przy czym za jednostkę uważa się długość odcinka na całej szerokości jezdni (bez poboczy) na którym została wykonana usługa, a nie potrzebny do jej wykonania dystans jaki pokonał sprzęt ZUD.

5. Wszelkie dojazdy do miejsc załadunków (Obwodu Drogowego), miejsc świadczenia usługi, przejazdów po drodze bez posypywania lub odśnieżania są wliczone w stawkę kilometrów uznanych za zaliczone przez Koordynatora akcji ZUD lub dyżurnego akcji ZUD.

6. Umowne ceny jednostkowe obowiązują we wszystkie dni tygodnia łącznie ze świętami i dniami wolnymi od pracy.

IV. ODBIÓR , KONTROLA  I ROZLICZENIE  PRZEDMIOTU UMOWY

1.	Odbiór świadczonych usług przy zimowym utrzymaniu dróg będzie dokonywany na podstawie zapisów w dzienniku pracy sprzętu, potwierdzonych przez upoważnionego pracownika MZDW pełniącego dyżur dobowy w Obwodzie Drogowym MZDW.

2.  Zamawiający dokonywać będzie bieżącej kontroli świadczonych usług w toku jej wykonywania oraz comiesięcznego odbioru świadczonych usług, zakończonego zatwierdzeniem Dobowego raportu usług przez Koordynatora Zamawiającego oraz Zbiorczego miesięcznego zestawienia świadczonych usług zatwierdzonego przez Dyrektora Rejonu, stanowiącego każdorazowo załącznik do faktury.

3.	Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego, 
do delegowania swojego koordynatora prac celem wzięcia udziału w kontroli  odbioru świadczonych usług. Zamawiający dokonywać będzie odbiorów i kontroli świadczonych usług określonych umową według następujących zasad:

Wykonawca sporządza Dobowy raport usług (Załącznik nr 1 do umowy) 
po każdorazowym wykonaniu i zatwierdzeniu świadczonych usług zgłoszonych przez Koordynatora Zamawiającego.

4. Wykonawca sporządza Zbiorcze miesięczne zestawienie świadczonych usług (Załącznik nr 2 do umowy). Zbiorcze miesięczne zestawienie świadczonych usług potwierdza Koordynator Zamawiającego, a zatwierdza Dyrektor Rejonu Drogowego MZDW.

5. Rodzaj wynagrodzenia.

5.1.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie wynagrodzenia kosztorysowego wynikającego ze złożonego kosztorysu ofertowego.

5.2.	Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy rozliczane będzie jako iloczyn wykonanych jednostek rzeczowych i stawek ofertowych.

6. Rozliczenie przedmiotu umowy.

6.1.	Rozliczenie świadczonych usług przy ZUD będzie następowało każdorazowo 
po zakończeniu miesiąca, na podstawie faktycznie świadczonych usług, potwierdzonych 
w Zbiorczym miesięcznym zestawieniu świadczonych usług, zatwierdzonym przez Wykonawcę                  i Zamawiającego.

6.2. Rozliczenie sprzątania pozimowego nastąpi po wykonaniu prac, potwierdzonych w protokole odbioru (Załącznik nr 3 do umowy) i zatwierdzonym przez Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW.

6.3.	Zamawiający zrealizuje otrzymane faktury w terminie 30 dni od daty ich otrzymania 
na adres Zamawiającego tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 
00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14. Faktury za wykonane prace będą wystawiane na Nabywcę: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,  NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, 
00-048 Warszawa,  ul. Mazowiecka 14.

V. STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

| Lp | Standard | Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu | Dopuszczalne odstępstwa od standardu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | po ustaniu opadów śniegu | od stwierdzenia występowania zjawisk |
| 1. | II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości | - luźny - 4 godz. - błoto - 6 godz. - zajeżdżony-występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | gołoledź - 3 godz. szron - 3 godz. sadź - 3 godz. śliskość pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz. |
| 2. | III | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości | - luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śniegowe: - lokalnie - 6 godz. - utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. sadź - 5 godz. śliskość pośniegowa - 6 godz. lodowica - 6 godz. |
| 3. | IV | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości | - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz. |
| 4. | V | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości | - luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. |
| 5. | VI | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez RD | - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz. |

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwalczanie śliskości (posypywanie) na całym odcinku drogi. Decyzję o zwalczaniu śliskości na całym odcinku drogi podejmuje Dyrektor Rejonu Drogowego.

PROTOKÓŁ

odbioru sprzątania pozimowego

w ramach realizacji usługi zimowego utrzymania dróg  wojewódzkich w sezonie 2020/2021 na terenie Rejonu Drogowego  …………………………………...…..……, Obwodu Drogowego ………………………………….

spisany w dniu  …………………………………

Umowa nr: ……………………………………….…….. z dnia ………………………………

Wykonawca:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….....

Zamawiający:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

Komisja w składzie:

- ……………………..……………………. -…………………..…………………..

- …………………………………..………. -………..……………………………..

potwierdza wykonanie sprzątania pozimowego dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie Obwodu drogowego w …………………………………w łącznej ilości …………..……… mb z podziałem na następujące drogi:

droga wojewódzka nr …… - ………… mb

droga wojewódzka nr …… - ………… mb

droga wojewódzka nr …… - ………… mb

droga wojewódzka nr …… - ………… mb

droga wojewódzka nr …… - ………… mb

Wartość wykonanych robót wynosi:

netto: …………………………………

podatek VAT 8% - …………………...

brutto:…………………………………

Sprzątanie zostało zrealizowane zgodnie z terminem umownym tj. do …………………….

Uwagi: ……………………………………………………………………………………….

Protokół został spisany w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1………………………………………………….

2…………………………………………………

Zatwierdzam:

…………………………………………..

Dyrektor Rejonu Drogowego

ZAŁĄCZNIK  NR  2

do Umowy nr ........................................... z dnia ......................................

ZBIORCZE  MIESIĘCZNE  ZESTAWIENIE  ŚWIADCZONYCH USŁUG ZA MIESIĄC ………………………………

Obwód Drogowy w .............................................................

| L.p. | Data | Nr drogi | 1.1 Posypywanie (zwalczanie śliskości) | 1.2 Odśnieżanie (płużenie) | 1.3 Odśnieżanie wraz z posypywaniem (płużenie wraz ze zwalczaniem śliskości) | 1.4 Odśnieżanie (płużenie) za pomocą równiarki | 1.5 Załadunek i wywóz śniegu | 1.6 Likwidacja zasp śnieżnych | 1.7 Odśnieżanie ścieżek rowerowych | 1.8 Posypywanie ścieżek rowerowych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | km | km | km | km | m3 | godz. | mb | mb |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z przeniesienia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z przeniesienia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna ilość km /m3/godz./mb |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wyliczenie kwoty do zapłaty zgodnie z umową

Ilość km /m3/ godz./mb                  	 cena za 1km/m3/godz./ mb (netto)	                      kwota do zapłaty (netto)

Poz.1.1 ………………………………..   x   …………………………………………..=  …………………………………………

Poz.1.2 ………………………………..   x   …………………………………………..=  ……………………………………...….

Poz.1.3 ………………………………..   x   …………………………………………..=  ……………………………...………….

Poz.1.4 ………………………………..   x   …………………………………………..=  ………………………………...……….

Poz.1.5 ………………………………..   x   …………………………………………..=  ……………………………...………….

Poz.1.6 ……………………… ………... x    …………………………………………..= ………………………………………….

Poz.1.7 ………………………………..   x   …………………………………………..=  ……………………………...………….

Poz.1.8 ………………………………..   x   …………………………………………..=  ……………………………...………….

Kwota (netto)  	        =  ………………………………………….

Podatek VAT….%	         =  ………………………………………….

RAZEM do zapłaty (brutto)  =   …..…………………………………….

Potwierdzam wykonanie usługi, stwierdzam zgodność danych zawartych w Raporcie dobowym z dokumentami ZUD

................................................................                           ...................................................                                    ……………………………….           ( data i czytelny podpis koordynatora Zamawiającego)                                     ( data i podpis Dyrektora Rejonu MZDW )                                               (data, pieczęć i podpis Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK  NR 1

do Umowy nr ......................................... z dnia ......................................

DOBOWY  RAPORT  USŁUG  .......................................

( data)

Obwód Drogowy w .............................................................

Dane sprzętu do ZUD

- samochód marki ………………………………..nr rejestracyjny

- sprzęt do ZUD (piaskarka, pług, równiarka) typ: …………………………………………

- Imiona i Nazwiska kierowców: …………………………………………………………./……………………………………………

| L.p | Godz. wyjazdu | Lokalizacja | 1.1 Posypywanie (zwalczanie śliskości) | 1.2 Odśnieżanie (płużenie) | 1.3 Odśnieżanie wraz z posypywaniem (płużenie wraz z zwalczaniem śliskości) | 1.4 Odśnieżanie (płużenie) za pomocą równiarki | 1.5 Załadunek i wywóz śniegu | 1.6 Likwidacja zasp śnieżnych | 1.7 Odśnieżanie ścieżek rowerowych | 1.8 Posypywanie ścieżek rowerowych | Godz. powrotu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr drogi | Pikietaż drogi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | km | km | km | km | m3 | godz. | mb | mb |  |
| razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z przeniesienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna ilość km /m3/godz./mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam wykonanie usługi, stwierdzam zgodność danych zawartych w Raporcie dobowym z dokumentami ZUD

......................................................................................                                                   ……………………………………………………………..

( data i czytelny podpis koordynatora Zamawiającego)                                                                          (data, pieczęć i podpis Wykonawcy)

KARTA CHARAKTERYSTYKI SPRZĘTU

| OBWÓD DROGOWY …………. |
| --- |
| Umowa |  |
| Wykonawca |  |
| Podwykonawca |  |
| Lp. | Rodzaj sprzętu | Nr rejestracyjny | Producent/model (pojemność piaskarki/piaskarko - solarki) | Rodzaj pługa odśnieżnego | Ważność badania technicznego | Ważność polisy OC | Waga pojazdu netto Mg | Waga pojazdu brutto Mg |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………….

(data, pieczęć i  podpis Wykonawcy)