Załącznik nr 1

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI Z TRAWY NATURALNEJ

PODLEWANIE

Okres wegetacji trawy w Polsce przyjmuje się od końca marca do polowy października. Są to jednak daty „ruchome” ze względu na zmienne warunki klimatyczne wpływające na wydłużenie bądź skrócenie tego okresu. Jednakże, w porze zimowej jest to wegetacja ograniczona. Wiąże się z tym ograniczone zapotrzebowanie na wodę i składniki odżywcze. Średniodobowe zapotrzebowanie na wodę w roku to ok. 4 litry wody/m2, natomiast w okresie pełnej wegetacji to około 7,5 – 1,5 litrów wody/1m2 boiska piłkarskiego w zależności od warunków pogodowych i stanu fizjologicznego trawy. Oceny zapotrzebowania na wodę dokonujemy metodą wizualną, tensometrami lub innymi urządzeniami do pomiaru wilgotności gleby. W zależności od wyniku i oceny wizualnej sterownik ustawiamy na określony czas, przyjmując wysokość opadu z iloczynu wydajności zraszacza i czasu jego pracy w stosunku do zraszanej powierzchni. Po każdorazowym równomiernym podlewaniu powierzchni grunt powinien być wilgotny do głębokości min. 10 – 15 cm. Pora podlewania: według potrzeb. Należy utrzymać stałą wilgotność gruntu. Nie przelewać. Nadmierne podlewanie może powodować zwiększone wypłukiwanie nawozów mineralnych, inicjować choroby grzybowe oraz przyczynić się do wkraczania niechcianych gatunków konkurencyjnych w skład gatunkowy murawy.

KOSZENIE

Zalecana wysokość trawy boiska piłkarskiego to 2,8 do 3,5 cm, a w okresach suszy i zimą 3,5 d0 4 cm (zależy od częstotliwości użytkowania, wilgotności). Nie należy dopuszczać, aby trawa osiągnęła wysokość większą niż 4,5 cm. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawiązania kłosów. Zaleca się koszenie nie więcej niż 30 % wysokości, np. max. z 4 cm na 2,8cm.

Trawnik sportowy kosi się średnio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywać się najlepiej, gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzędziem. Zabieg ten należy wykonywać sukcesywnie w różnych kierunkach. Koszenie należy wykonywać wyłącznie kosiarką wrzecionową zaopatrzoną w pojemnik na ściętą trawę (należy zawsze usuwać trawę z płyty boiska). Schemat cyklu koszenia boiska piłkarskiego: koszenie 1 – w górę i w dół boiska; koszenie 2 – w poprzek boiska; koszenie 3 – po pierwszej przekątnej, od rogu do rogu; koszenie 4 – po drugiej przekątnej, od rogu do rogu.

Po każdorazowym koszeniu darń należy podlać.

NAWOŻENIE

Zabieg główny przeprowadza się zwykle czterokrotnie w cigągu sezonu (marzec, maj, lipiec, wrzesień)nawozami o spowolnionym uwalnianiu azotu przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 7,5 oraz doraźnie celem uzupełnienia N, P, K oraz brakujących makro i mikroelementów. Nawożenie doraźne przeprowadza się w okresach pomiędzy terminami nawożeń głównych. W przypadku stosowania nawozów (nieotoczkowych) nawożenie wykonywane jest częściej w okresach co 3 – 4 tygodnie. Zapotrzebowanie roślin na nawozy mineralne należy określić każdorazowo na podstawie badanych próbek gleby (warstwy korzeniowej płyty boiska) wykonywanych przez wyspecjalizowane, certyfikowane laboratorium, zlecają łącznie z badaniem gleby wykonanie programu nawozowego dla składu gatunkowego darni, uwzględniając porę roku, wiek roślin oraz sposób użytkowania obiektu. W okresie wiosennym nawozami o zwiększonej

dawce azotu (najlepiej stosować nawozy firmy Scotta typu Sportsnaster), które w okresie 7 dni powodują szybki wart i wybarwienie trawnika. Efekt ten utrzymują się przez około 2 – 3 miesięcy. Po tym okresie nawożenie należy powtórzyć. Wymagana dawka nawozu: ok. 4 kg/ar. W okresach pomiędzy nawożeniami głównymi (jak wyżej), zaleca się nawożenie uzupełniające poziom azotu w ilości jednorazowej dawki 5 gr./m2 czystego składnika. Nawożenie wykonać w miesiącach: lutym, kwietniu, czerwcu, sierpniu, wrześniu, październiku. Zalecany typ nawozu = N 70% azotu musi pochodzić z polimeru COATED lub SCU (Sulphate Coated Urea). Uwaga: Korzystniejszym jest zastosowanie większej ilości potasu pod koniec roku i mniejszej ilości azotu. Zalecamy podział wysiewu nawozów na mniejsze ilości. Lepsze efekty przyniesie nawożenie w mniejszych ilościach a częste, niż rzadkie w ilościach większych. Niniejsze wskazówki są teoretyczne, w praktyce należy obserwować trawę i jej reakcje, aby określić najwłaściwszą dawkę nawozu na 1m2 powierzchni.    O efektywności nawożenia decydują takie czynniki jak: woda, wiatr i temperatura (gleba/powietrze).

USUWANIE LOKALNYCH USZKODZEŃ

Intensywna eksploatacja powoduje częste i nieuniknione uszkodzenia darni. Lokalne uszkodzenia należy likwidować stosując fragmenty darni o jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska. Zabieg ten należy wykonać niezwłocznie po pojawieniu się uszkodzenia. Ubytki darni należy uzupełnić mieszanką nasion traw o jednakowym składzie gatunkowym jak darń boiska. Substrat sporządzony do uzupełnienia ubytków powinien zawierać:

- 3 części piasku płukanego frakcji 0,25-0,5mm

- 1 część podłoża ogrodniczego odkwaszonego o pH 5,5 – 6,5

- 1 cześć mieszanki nasion trawy

SKARYFIKACJA (USUWANIE FILCU TRAWIASTEGO)

Filc trawiasty tworzy się ze ściętej trawy, obumarłych liści. Jeśli filc trawiasty osiągnie określoną grubość uniemożliwia, szczególnie, gdy jest wilgotny, wymianę gazów w glebie i zmniejsza przenikanie nawozów i wody. Skutkiem tego są procesy gnilne w warstwie wierzchniej trawnika. Trawa obumiera. Innym skutkiem jest wrastanie korzeni w filc trawiasty, ponieważ znajdują tam wodę i pożywienie. Poprzez postępujące płaskie uszkodzenie trawnik traci wytrzymałość na ścinanie. Jeśli filc osiąga grubość ponad 5mm, należy usuwać go skaryfikatorem. Zabieg należy przeprowadzić wczesną wiosną, jesienią oraz w miarę potrzeb.

SZCZOTKOWANIE

Zabieg ma na celu podniesionej zgniecionej trawy, usunięcie obumarłych części roślin oraz zanieczyszczeń z płyty boiska.

Częstotliwość – w miarę potrzeb, średnio raz w miesiącu.

WAŁOWANIE

Wałowanie wykonuje się wczesną wiosną, po obeschnięciu boiska, w celu dociśnięcia darni do warstwy nośnej.

WERTYKULACJA

Wertykulacja polega na pionowym nacięciu darni. Płytkie pionowe cięcie trawnika ma na celu stworzenie lepszych warunków do dopływu powietrza, wody i nawozów strefy korzeniowej. Stosując wertykulację osiągamy zwiększone przepuszczalności gleby zagęszczonej w dolnych warstwach. Zabieg wertykulacji należy wykonać w czasie sezonu wegetacyjnego w przerwie między rozgrywkami lub w miarę potrzeb.

ODKWASZANIE PŁYTY BOISKA

Odkwaszanie płyty boiska ma za zadanie usunięcie chwastów, które konkurują z właściwą pełnowartościową trawą. Nadmierne zakwaszenie prowadzi do obniżenia wartości użytkowej boiska a w skrajnych przypadkach do całkowitej degradacji.

Należy stosować środki chemiczne zwalczające rośliny dwuliścienne (np. Bofix 260 EC, Starane 250 EC patrz: etykiety, instrukcja stosowania środków ochrony roślin). Pamiętać należy o bezzwłocznym usuwaniu roślinności konkurencyjnej na płycie boiska jak i w bezpośrednim jej sąsiedztwie.

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do wynasienienia się chwastów. Oprysk herbicydami dobrze jest wykonać prewencyjnie dwa razy w sezonie (kwiecień-maj, lipiec).

ZABIEGI PIELEGNACYJNE ZACHOWAWCZE: - FREZOWANIE

Polega na całkowitym usunięciu wierzchniej warstwy nawierzchni trawiastej wraz z zalegającą warstwą filcu. Przeprowadzenie zabiegu ma na celu uzyskania jednolitej, idealnie równej powierzchni pod  wgłębny dosiew nasion traw. Zabieg należy przeprowadzić co drugi okres wegetacyjny.

DOSIEW TRAWY

Zabieg należy przeprowadzić raz w roku. Dobre efekty daje dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wgłębnym typu VREDO. Zabieg ten jest bardzo skuteczny (wschodzi 985 nasion zdolnych do kiełkowania) i mało czasochłonny (trzykrotnie dosianie 8000 m2trwa około 8 godzin). Rozstawa jednolitego zasiewu 3,5cm. Zabieg ten należy wykonywać w kierunku zgodnym z długą osią boiska i po przekątnych.

PISAKOWANIE

Zabieg ten ma za zadanie zwiększenie przepuszczalności wierzchniej warstwy gleby, usunięcie drobnych nierówności oraz poprawę stosunków powietrzno - wodnych. Najlepszym do tego celu jest piasek o frakcji 0,25 – 0,5mm, jego zużycie na 100m2 kształtuje się od 0,2 do 0,3m3. Zaleca się przeprowadzenie zabiegu nie rzadziej niż 2 razy w roku w połączeniu z aeracją wgłębną. Zabieg wykonuje się przed aeracją wgłębną – bez usuwania korków ziemi (kołkiem pełnym) lub po aeracji wgłębnej – z usuwaniem korków ziemi (kółkiem pustym).

AREACJA

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym na boiskach sportowych jest areacja czyli napowietrzenie gleby za pomocą specjalnej maszyny do napowietrzania (areator). Zabieg areacji należy przeprowadzić 2  razy w roku: wiosną i późnym latem. Stymuluje się dzięki temu wzrost korzeni i zwiększa się elastyczność trawnika oraz podnosi jego zdolności regeneracyjne.

WYKAZ MASZYN I NARZĘDZI NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH:

- samojezdna kosiarka wrzecionowa z cylindrem tnącym wyposażonym w noże w układzie spiralnym, pracujące w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy, wyrzucającym trawę prosto do kosza, z regulowanym zespołem zbierającym, co umożliwia precyzyjne ustawianie wysokości cięcia,

- Skaryfikator z wymiennymi nożami o grubości 1 lub 2mm konieczny do usuwania nie rozłożonych resztek trawy z trawnika,

- wertykulator niezbędny przy aeracji i usuwaniu filcu z murawy boiska. Nacina darń powodując lepszy dostęp powietrza do warstwy korzeniowej,

- rozsiewacz do nawozów sypkich z listwą zabezpieczającą przed rozsianiem poza wyznaczoną linię,

- areator z wymiennymi kołkami, który zmniejsza zbicie powierzchni murawy i pozwala na penetrację powietrza, wody, nawozu i nasion strefy korzeniowej. Niezbędny przy zabiegu piaskowania – zabieg zlecić wyspecjalizowanej firmie,

- urządzenie do piaskowania nawierzchni trawiastej – zabieg zlecić wyspecjalizowanej firmie,

- frezarka KORO do nawierzchni trawiastych – zabieg zlecić wyspecjalizowanej firmie,

- siewnik typu VREDO do wykonania zasiewu traw – zabieg zlecić wyspecjalizowanej firmie.

POWYŻSZE CZYNNOŚCI ODNOTOWAĆ W DZIENNIKU KONSERWACJI I UŻYTJOWANIA OBIEKTU SPORTOWEGO.

ZALECANY HARMONOGRAM OKRESOWYCH ZABIEGÓW PIELĘGNAZYJNYCH WYKONYWANYCH NA TRAWNIKACH SPORTOWYCH

| MIESIĄC/ RODZAJ ZABIEGU | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKARYFIKACJA |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| ZWALCZANIE CHWASTÓW (prewencyjne) |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |
| NAWOŻENIE |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |
| SZCZOTKOWANIE |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |
| FREZOWANIE* |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  |  |
| SIEW WGŁĘBNY |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  |  |
| PIASKOWANIE |  |  |  |  |  | o |  |  | o |  |  |  |
| NAPOWIETRZANIE WGŁĘBNE |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o |  |  |

*Frezowanie należy przeprowadzić nie rzadziej niż co 2 lata

+ zabiegi doraźne                   o zabiegi zachowawcze

Zabiegi wykonane każdorazowo po intensywnym użytkowaniu boiska.

WARUNKI EKSPLOATACJI MURAWY BOISKA

Dopuszczalny czas użytkowania boiska, warunki atmosferyczne ograniczające eksploatację

W okresie optymalnej wegetacji roślin (maj – sierpień) boisko piłkarskie przystosowane jest do rozgrywania 1 meczu oraz 1 – 2 treningów wciągu tygodnia (o łącznym czasie trwania maximum 5 -7 godzin, czas przeznaczony na rozgrywanie meczu to 3 godziny a pozostały czas to 1 – 2 treningi). W okresie słabej wegetacji roślin (styczeń – kwiecień oraz wrzesień – grudzień) czas użytkowania należy ograniczyć oraz dostosować do panujących warunków atmosferycznych (np. do rozegrania tylko 1 meczu w ciągu tygodnia a treningu na boisku bocznym lub treningu na głównym wtedy, kiedy mecz jest wyjazdowy. W okresie letniej przerwy w rozgrywkach piłkarskich (w miesiącach maj sierpień) należy wykonać zabiegi pielęgnacyjne zachowawcze oraz przez okres ok. 6 – 8 tygodni w zależności od warunków atmosferycznych nie użytkować nawierzchni trawiastej.

Kategorycznie zabrania się prowadzenia na murawie boiska i w jej otoczeniu intensywnych treningów siłowych, przeciążających nawierzchnię trawiastą (tzw. „siatkonogi”, „drabinki” lub innych).