Załącznik nr 16 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.4.15.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 15

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Mikroskop operacyjny okulistyczny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  | - | - |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …………….. miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Mikroskop operacyjny okulistyczny - 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent ………………….. Kraj pochodzenia ………………….… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Statyw jezdny z 4 kołami skrętnymi, każde wyposażone w oddzielny hamulec. |
|  | Zwarta budowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję i mycie. |
|  | Oświetlenie LED o temperaturze barwowej ok. 4 500 K. Czas pracy minimum 30 000 godzin. |
|  | Źródło światła LED w głowicy mikroskopu. |
|  | Filtr imitujący temperaturę barwową światła halogenowego dla pola operacyjnego |
|  | Filtr chroniący oko pacjenta przed zbędną ekspozycją na promieniowanie (światło niebieskie). |
|  | Układ XY z centrowaniem działający w zakresie min. 60 x 60 mm |
|  | Przewodowy pedał nożny umożliwiający sterowanie funkcjami włączania i wyłączania oświetlenia, ogniskowania, natężenia światła, sterowania funkcją XY, zoom |
|  | Apochromatyczna optyka układu optycznego (zoom + obiektyw + okulary) |
|  | Elektromotoryczny 5-stopniowy apochromatyczny regulator powiększenia, współczynniki powiększenia: 0,4 / 0,6 / 1,0 / 1,6 / 2,5 |
|  | Elektromotoryczna płynna regulacja ostrości (fokus) zakres min. 48 mm |
|  | Ogniskowa obiektywu - 200 mm |
|  | Zasięg Ramienia podwieszania i ramienia nośnego nie mniej niż 1100 mm. |
|  | Możliwość regulacji kąta oświetlenia w zakresie od 2° do 6° w celu uzyskania odpowiedniego czerwonego refleksu. |
|  | Wskaźnik natężenia światła LED |
|  | Nasadka okularowa operatora uchylna w zakresie min. 180 stopni wraz z okularami o powiększeniu 10 x oraz korekcją w zakresie min. +5/-8 D |
|  | Niezależny od operatora (ogniskowanie, manualny 3 – stopniowy zmieniacz powiększeń) mikroskop asystencki z nasadką okularową min. 45 stopni wraz z okularami o powiększeniu 12,5 x oraz korekcją w zakresie min. +5/-8 D |
|  | Uchwyt boczny mikroskopu do łatwego manewrowania głowicą |
|  | Pokrętło do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym |
|  | Gumowe nakładki na pokrętła sterujące pozwalające na ich sterylizację w autoklawie w ilości min. 3 komplety |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów …………………………….. |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |