Załącznik Nr 1 do SWZ

PZ.271.1.12.2024.PZZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.; „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w msc. Bartków - ul. Południowa, 
ul. Dworska, ul. Wspólna” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  - Decyzji ZRID.

2. Zakres projektowania:

2.1 Stan istniejący drogi:

- Nawierzchnia  gruntowa

- Brak rowów i urządzeń odwadniających,

- Rodzaj gruntu – brak badań,

- Poziom wody gruntowej – brak badań,

2.2 Założenia do projektowania:

2.2.1 Zakładany zakres projektowy drogi: należy zaprojektować odcinek drogi gminnej klasy dojazdowej KD-D1 o długości ok. 1350 mb z betonu asfaltowego – zał. graficzny nr 1- mapa poglądowa,

- szerokość pasa drogowego – ok. 10,0 m

- szerokość jezdni min. - 5,0 m,

- należy uwzględnić korektę tj. poszerzenie łuków na skrzyżowaniach oraz zaprojektowanie odcinka drogi o długości ok. 230 mb na wysokości działki nr ewid. 998/18 obr. 0017 Zagnańsk  zgodnie z mapą poglądową – zał. graficznym nr 1

- obciążenie ruchem KR-2;

2.2.2 Zaprojektowanie chodnika jednostronnego przyjezdniowego szer. 2,0m (licząc bez obrzeży) z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm, oddzielonego krawężnikiem drogowym,

2.2.3  Pobocze drogi szer. min. 0,75 mb niezbudowane chodnikiem – utwardzone.

2.2.4 Zjazdy na posesje 4,5 m, zjazdy wykonane do granicy pasa drogowego. Zaprojektowanie zjazdów na każdą nieruchomość zabudowaną z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8cm wraz z dojściami do furtek, na niezabudowaną o nawierzchni utwardzonej kruszywem. Lokalizację zjazdów uzgodnić z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

Włączenie do drogi powiatowej nr 1293T Bartków tj. dz. nr ewid. 121/1 obr. Bartków wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektowaną drogą stanowiącą przedmiot niniejszego postępowania należy nawiązać się w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową 
dz. 121/1 obr. Bartków projektowaną obecnie w ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0300T w msc. Bartków – skrzyżowanie zaprojektowane 
w ramach dokumentacji jw. – zał. graficzny nr 2.

Włączenie drogą stanowiącą przedmiot niniejszego postępowania do drogi gminnej kategorii publicznej Nr 400018T – Ciąg ul. Dęba Bartka i ul. Bartkowe Wzgórze wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, uwzględniając fakt wykonania dokumentacji projektowej na budowę drogi do Lewiatana w ramach zadania pn.: „Opracowanie projektu budowy drogi 
ul. Dęba Bartka (do Lewiatana)” – załącznik graficzny nr 3.

2.2.5 Wykonanie projektu odwodnienia drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniając kanalizację deszczową, przepust drogowy, ciek przyjezdniowy, lub inne alternatywne  rozwiązania,

2.2.6 Umocnienie rowów odprowadzających wody opadowe z odwodnienia drogi płytami 
 chodnikowymi (spód i boki do wysokości jednej płyty) lub przyjąć inne alternatywne 
 rozwiązanie,

2.2.7 Zaprojektowanie oszczędnego oświetlenia ciągu uliczno-pieszego.

2.2.8 Zaprojektowanie stałej organizacji ruchu (projekt uzgodnić z odpowiednimi organami).

2.2.9 Przy pracach projektowych drogi stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania należy uwzględnić zaprojektowaną w jej obrębie sieć wodociągowo – kanalizacyjną. Gmina Zagnańsk posiada zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę na realizację infrastuktury wod - kan przedstawionej na zał. graficznym nr 4 tj. na budowę sieci wodociagowo - kanalizacyjnej. W ramach niniejszego postępowania należy zaprojektować odcinki należące do sieci wodociągowej do każdej nieruchomości 
w obrębie ulic: Południowej, Dworskiej, Wspólnej, msc. Bartków.

2.2.10 Wykonanie projektu kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami  
w przypadku zajścia takiej konieczności.

3. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje :

3.1.Wykonanie map do celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej celem weryfikacji granic w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji w skali 1:500,

3.2.Opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

3.3.Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z obwiązującymi    
przepisami na odprowadzenie wód w przypadku zajścia takiej konieczności,

3.4.Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami w przypadku zajścia takiej konieczności,

3.5.Wykonanie koncepcji projektu wraz z ewentualną przebudową urządzeń technicznych celem akceptacji przez Zamawiającego,

3.6.Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów 
koniecznych do budowy i ewentualnej przebudowy kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających  pozwolenia na  budowę,

3.7. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego odcinków sieci wodociągowej do każdej nieruchomości w obrębie osiela Bartków tj. ulic: Południowej, Dworskiej, Wspólnej (uzyskanie warunków technicznych, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym zakresie, opracowanie tabeli odcinków sieci wodociągowej załączonej do projektu wykonawczego z podaniem nr ewid. działki oraz długości odcinków),

3.8.Sporządzenie wykazu drzew z podaniem nr nieruchomości do usunięcia przypadku 
zaistniałej takiej  sytuacji,

3.9. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3.10.Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego z podaniem nr. ewid. działki),

3.11.Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego wzdłuż projektowanej drogi,

3.12.Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

3.13.Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.

3.14.Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów   inwestorskich wraz ze ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów).

3.15.Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego.

3.16. W oparciu o projekt budowy drogi i ewentualnej przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy 
lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) określone w projekcie 
budowlanym i wykonawczym.

4. Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod pas drogowy obejmuje:

4.1. Sporządzenie projektu podziału nieruchomości - 6 egz.;

4.2. Zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 Starostwa  Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy;

4.3. Wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości z udziałem

zarządcy drogi;

4.4. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach
 wieczystych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaklauzulowane materiały
 geodezyjne:

4.4.1.Mapy jednostkowe podziału dla każdej nieruchomości wraz z wykazem zmian
 gruntowych  - 5 egz.;

4.4.2.Wykaz synchronizacyjny w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej
 braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość 
 podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze 
 nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości - 2 egz.;

4.4.3.Mapę zbiorczą zawierającą projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian 
 gruntowych - 3 egz.;

4.4.4. Skrócony wypis hipoteczny - 1 egz.;

4.4.5. Opis topograficzny punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu,  
 pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie - 1egz.;

4.4.6. Zarys pomiarowy – 1 egz.;

4.4.7.Wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego, osnowy geodezyjnej 
 i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie dwg na nośniku CD 
 i w formie papierowej – po 1egz.

4.5. W/w materiały geodezyjne niewykorzystane do uzyskania decyzji o zezwolenie na
 realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

4.6.   Wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych:

4.6.1.Wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi punktami   
 granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym 
 ogrodzeniu – po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  
 drogowej;

4.6.2.Punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane 
 słupkami  drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą.

5. Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować w sposób zgodny
  z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp,  
  p.poż. i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień 
  przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r, poz.162 ze zm.),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz.682 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 )

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r, poz. 1518 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2024 r. poz. 54),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. , poz. 1587 ze zm.),

- Innych aktów prawa powszechnie obowiązujących,

6. Uzgodnienia projektu z Zamawiającym:

6.1 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję   lokalną w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych,

6.2 Koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania.   
Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych   pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie  
docelowej oraz lokalizację odcinków sieci wodociągowej do każdej nieruchomosci w obrębie osiedla Bartków. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa.  Zamawiający zajmie stanowisko w ciągu 7 dni roboczych od daty  złożenia koncepcji do akceptacji,

6.3 W przypadku uwag Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie 
przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie
w formie pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego,

6.4 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne 
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając 
zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie projektant proponuje o zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub 
równoważne” określające jednoznacznie tę równoważność),

6.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych,

7. Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo – kosztorysową 
     Zamawiającemu w następującej formie:

a) projekty budowlane  -  4 egz. (2 oryginały i 2  kserokopie),

b) projekty wykonawcze – 4 egz.,

c) dokumentację geotechniczną – 2 egz.,

d) dokumentację kosztorysową: przedmiar  robót i kosztorys inwestorski – po 2 egz.,

e) informacje  dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

Dokumentację projektowo – kosztorysową należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płytach CD – wykonana w pdf i edytowalna (w identycznej wersji co papierowa).

8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

8.1 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, złożenie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID w terminie 15 miesięcy licząc od dnia  podpisania  umowy.

8.2 Dopuszcza się możliwość zmiany terminu o którym mowa w pkt. 8.1 w przypadkach:

a) wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego,

b) zajścia obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy z tytułu przedłużającego się postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

c) zajścia obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy z tytułu pozyskiwania zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

d) okres przygotowania (opracowania) nowych rozwiązań technicznych umożliwiający prawidłową realizację zadania, sytuacja taka może mieć miejsce w razie zmiany przepisów prawa po dacie zawarcia umowy,

e) w przypadku zmiany koncepcji przyjętej wcześniej przez Zamawiającego;

- o okres jaki Zamawiający przedłużył przyjęty w Urzędzie Gminy w Zagnańsku siedmiodniowy termin uzgodnienia koncepcji wstępnej projektu lub odpowiedzi na pytanie dotyczące jej wykonania;

8.3 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o wystąpieniu przypadków, o których mowa w pkt. 8.2 lit a) – d), a także udokumentowania zaistnienia tych okoliczności.

9. Warunki rozliczenia  wykonania  przedmiotu zamówienia.

9.1. W 2024 r. za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się dokonanie rozliczeń na podstawie jednej faktury częściowej w wysokości 30 000,00 zł brutto za opracowanie mapy do celów projektowych i złożenie operatu do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego 
w Kielcach oraz opracowanie koncepcji projektowej budowy drogi wraz z odcinkami sieci wodociągowej do każdej nieruchomości w obrębie osiedla Bartków z pozytywnym zaopiniowaniem przez  Zamawiającego,

Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie przedłożenie zawiadomienia o złożeniu operatu do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz pozytywne zaopiniowanie przedłożonej koncepcji - potwierdzone pismem  przez Zamawiającego. Płatność w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

9.2. W 2025 r.  dwóch faktur :

a) faktury częściowej w wysokości 60 000,00 zł za opracowanie dokumentacji geotechnicznej, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zajścia takiej konieczności, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z obwiązującymi przepisami na odprowadzenie wód 
w przypadku zajścia takiej konieczności, uzyskanie warunków technicznych z Wodociągów Kieleckich, opracowanie projektów podziału nieruchomości pod pas drogowy wraz ze złożeniem operatu do Wydziału  Geodezji Starostwa Powiatowego w Kielcach, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi,

Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie przedłożenie Zamawiającemu kopii: dokumentacji geotechnicznej, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenia wodnoprawnego, warunków technicznych z Wodociągów Kieleckich przedłożenie zawiadomienia o złożeniu operatu do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Kielcach, przedłożenie projektu budowlanego i wykonawczego drogi

b) faktury końcowej po opracowaniu projektów koniecznych budowy oraz ewentualnej przebudowy kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, opracowaniu STWIOR , wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji/ zgłoszenia na budowę odcinków sieci wodociągowej oraz podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowo – kosztorysowej, faktura końcowa nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Zapłata faktur  nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty  doręczenia  faktury  w siedzibie  Zamawiającego.

10. Wymagania osób:

10.1 Projektant branży drogowej posiadający  uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń,

10.2 Projektant branży sanitarnej bez ograniczeń.

10.3 Projektant branży elektrycznej bez ograniczeń,

Uwaga:

W umowie należy dokonać zapisu  również o pełnieniu nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji.

Przewidzieć  roboty  dodatkowe - prace projektowe w wysokości  10 %.

Przedmiot zamówienia przygotowała: Anna Foksa