Załącznik nr 5b do SWZ 6/Zp/24

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA SAMOCHODU BAZOWEGO , WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO ORAZ PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO 
AMBULANSU DROGOWEGO TYPU – C W ILOŚCI 1 SZTUKA

Pojazd kompletny, Marka/Typ:

Rok produkcji min. 2023/2024 (podać):

Nazwa i adres producenta pojazdu kompletnego:

Pojazd skompletowany: Marka/Typ/Oznaczenie handlowe:

Rok produkcji (podać):

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | Warunek graniczny: wpisać TAK lub NIE | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE |  |  |
| 1. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  |
|  | DMC do 3,5t | TAK |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Półki nad przednią szybą. | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca ergonomiczne miejsce pracy kierowcy, | TAK |  |
|  | Oświetlenie pomocnicze | TAK |  |
|  | Fotel kierowcy z podłokietnikami z regulacją w 3 płaszczyznach oraz elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego Modyfikacja: dopuszczenie manualnej regulacji podparcia odcinka lędźwiowego fotela w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | Fotel pasażera z podłokietnikami, z regulacją w 3 płaszczyznach | TAK |  |
|  | W komorze silnika złącze rozruchowe (dodatkowy biegun dodatni) | TAK |  |
|  | Furgon - lakier w kolorze żółtym | TAK |  |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min. 1,80 m | TAK |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,25 m | TAK |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,70 m | TAK |  |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni, wyposażone w ograniczniki położenia drzwi | TAK |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. | TAK |  |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| 10. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w otwierane drzwi o wysokości min. 1,70 m. | TAK |  |
| 11. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z alarmem obejmujący wszystkie drzwi pojazdu | TAK |  |
|  | Elektrycznie ogrzewana szyba czołowa |  |  |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane, sterowane i podgrzewane Modyfikacja: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania lusterek zewnętrznych bez funkcji elektrycznego składania, pozostałe wymogi bez zmian Zamawiający dopuści lusterka wsteczne dzielone, podgrzewane, sterowane elektrycznie z wbudowanym kierunkowskazem |  |  |
| 12. | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. Modyfikacja: dopuszczenie szyby oklejonej czarną nieprzeźroczystą folią w lewych drzwiach przesuwnych Zamawiający dopuszcza Ambulans z szybą w lewych drzwiach przesuwnych | TAK |  |
| 13. | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi wyposażony w: - mocowanie dla 2 szt. butli tlenowych 10l, - mocowanie krzesełka kardiologicznego, - mocowanie noszy podbierakowych, - mocowanie deski ortopedycznej dla dorosłych - mocowanie materaca próżniowego, - miejsce dla pasów do desek, krzesełka i noszy oraz systemów unieruchamiających głowę, | TAK |  |
| 14. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, boczne poduszki powietrzne chroniące głowę dla kierowcy i pasażera, Modyfikacja: dopuszczenie kabiny kierowcy bez poduszek kurtynowych | TAK |  |
| 15. | Stopień wejściowy tylny zintegrowany ze zderzakiem. | TAK |  |
| 16. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, z powierzchnią antypoślizgową. Modyfikacja: dopuszczenie stopnia tylko zewnętrznego elektrycznie otwieranego i zamykanego zsynchronizowanego z drzwiami | TAK |  |
| 17. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 18. | Światła boczne pozycyjne zwiększające zauważalność ambulansu w warunkach ograniczonej widoczności. | TAK |  |
| 19. | Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. | TAK |  |
| 20. | Mocowanie dostarczonego przez Zamawiającego systemu SWD w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 21. | Przednie lampy pojazdu bazowego (dzienne, mijania, drogowe) w technologii LED | TAK |  |
| 22. | Przednie reflektory przeciwmgielne. | TAK |  |
| 23. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70l. | TAK |  |
| 24. | Wskaźnik systemu kontroli ciśnienia w oponach | TAK |  |
| 25. | Radioodtwarzacz fabryczny będący wyposażeniem pojazdu bazowego z głośnikami w kabinie kierowcy i w przedziale medycznym, zasilany z 12V z anteną dachową. Modyfikacja: dopuszczenie radioodtwarzacza montowanego na etapie adaptacji na ambulans Zamawiający wymaga min. w głośników w kabinie kierowcy oraz min. 1 głośnika w przedziale medycznym | TAK |  |
| 26. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel dotykowy przekątna min 5 cali sterujący oświetleniem zewnętrznym (światła robocze) oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową. Sterowanie klimatyzacją oraz ogrzewaniem przedziału medycznego Informujący o stanie naładowania akumulatorów | TAK |  |
| II. | SILNIK |  |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym, wtryskiem bezpośrednim typu Common Rail, turbodoładowany, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| 2. | Silnik o pojemności min. 1950 cm³. | TAK |  |
| 3. | Silnik o mocy powyżej 180 KM. | TAK |  |
| 4. | Moment obrotowy min. 400 Nm | TAK |  |
| 5. | Norma emisji spalin aktualnie obowiązująca w Europie | TAK |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów automatyczna | TAK |  |
| 2. | Min. 9-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK |  |
| 3. | Napęd na koła przednie lub tylne | TAK |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik zużycia klocków hamulcowych. | TAK |  |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. | TAK |  |
| 3. | Elektroniczny korektor siły hamowania. | TAK |  |
| 4. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. | TAK |  |
| 5. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył), przednie wentylowane. | TAK |  |
| 6. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | TAK |  |
| 7. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR lub równoważny. | TAK |  |
| 8. | System zapobiegający niespodziewanym zmianom pasa ruchu spowodowanym nagłymi podmuchami bocznego wiatru wykorzystujący czujniki systemu stabilizacji toru jazdy | TAK |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem | TAK |  |
| 2. | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach | TAK |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| 1. | Grzałka elektryczna w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu zasilana z sieci 230V. Modyfikacja: Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności elektryczną grzałkę silnika zasilaną z sieci 230V zamontowaną w układzie smarowania silnika pojazdu w zamian za grzałkę umieszczoną w układzie chłodzenia | TAK |  |
|  | Dodatkowy ogrzewacz elektryczny w kabinie kierowcy, zależny od pracy silnika, umożliwiający nadmuch ciepłego powietrza po uruchomieniu silnika. Podać kod opcji wyposażenia pojazdu bazowego/ |  |  |
| 2. | Ogrzewanie wewnętrzne postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. | TAK |  |
| 3. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |
| 4. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału medycznego (typu powietrznego) z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy min. 5,0 kW umożliwiający ogrzanie przedziału medycznego. | TAK |  |
| 5. | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego | TAK |  |
| 6. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę. Rozprowadzenie powietrza w przedziale medycznym na całej długości sufitu przez min. 6 wylotów chłodnego powietrza dwa w przednie, dwa w środkowej i dwa w tylnej części w celu równomiernego jego rozprowadzenia Rozwiązanie przebadane na zgodność z normą 1789 (lub normą równoważną) - dostarczyć przy dostawie przedmiotu zamówienia dokument potwierdzający wymagania. Modyfikacja: Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności system klimatyzacji przedziału medycznego całkowicie niezależny od klimatyzacji przedziału kierowcy z czterema wylotami powietrza zamontowanymi w ścianie grodziowej o ile system został przebadany na zgodność z normą PN-EN 1789. Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności system klimatyzacji przedziału medycznego niezależny od klimatyzacji przedziału kierowcy, co w przypadku awarii układu kabiny kierowcy umożliwia dalsze chłodzenie przedziału medycznego. Chłodzenie odbywa się za pośrednictwem czterech wylotów powietrza zamontowanych w ścianie grodziowej. Jednocześnie system został przebadany na zgodność z normą PN-EN 1789. Dodatkowo system ten posiada możliwość chłodzenia przedziału medycznego na postoju po wpięciu do zasilania 230V, niezależny od pracy silnika. Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności funkcje sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego co 1 st. Celsjusza w zakresie 17-28 st. C | TAK |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1. | Zespół 2 fabrycznych akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. | TAK |  |
| 2. | Akumulator zasilający przedział medyczny z przekaźnikiem rozłączającym. Dodatkowy układ umożliwiający równoległe połączenie dwóch akumulatorów, zwiększający siłę elektromotoryczną podczas rozruchu. | TAK |  |
| 3. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania akumulatorów - min 180 A. | TAK |  |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich | TAK |  |
| 5. | Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) min. 4 gniazda 230V w przedziale medycznym, c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający min 10m. | TAK |  |
| 6. | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | TAK |  |
| 7. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK |  |
| 8. | Termobox – elektryczny ogrzewacz płynów infuzyjnych, wyposażony we wskaźnik temperatury. | TAK |  |
| 9. | System sterujący i nadzorujący instalację elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony w : wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali, przystosowany do pracy w niskich temperaturach, umieszczony w przedziale medycznym, funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale medycznym, funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania, funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny, funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych oraz drzwi tylnych, funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatorów wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego, zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie, funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału medycznego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. Celsjusza w zakresie od 15 do 26 st., funkcję sterowania wentylatorem, funkcję sterowania termoboxem, funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania niezależnego o określonej porze, funkcję monitorowania prawidłowości działania odbiorników elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu. Podać markę załączyć folder | TAK |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami w technologii LED koloru niebieskiego. W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych | TAK |  |
| 2. | Sygnalizacja uprzywilejowana zintegrowana z dachem umieszczona w tylnej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego, dodatkowe światła w technologii LED (robocze) do oświetlania przedpola za ambulansem oraz światła kierunkowskazów Modyfikacja: Zamawiający dopuszcza belkę nie zintegrowaną z dachem w tylnej części oraz dodatkowych kierunkowskazów montowanych w tylnych częściach nadwozia Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci nisko profilowej lampy zespolonej (belki) zamontowanej w tylnej części dachu i wyposażonej w światła niebieskie typu LED, dodatkowe lampy kierunkowskazów zamiast lampy zintegrowanej | TAK |  |
| 3. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. Modyfikacja: dopuszcza się sterowanie panelem | TAK |  |
| 4. | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się automatycznie po otwarciu drzwi. | TAK |  |
| 5. | Dodatkowe sygnały pneumatyczne | TAK |  |
| 6. | Dwie lampy w technologii LED niebieskiej barwy na wysokości pasa przedniego. Modyfikacja: Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie w postaci czterech lamp zamontowanych w atrapie oraz po dwie lampy zamontowane w przednich i tylnych błotnikach | TAK |  |
| 7. | Cztery reflektory zewnętrzne w technologii LED po bokach pojazdu w tylnej części ścian bocznych, do oświetlenia miejsca akcji, po dwa każdej strony, z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego, włączające się automatycznie razem ze światłami roboczymi tylnymi po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. | TAK |  |
| 8. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r.: a/ 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - typu 1 lub3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym(o którym mowa w pkt. „a”), b/ nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; c/ po obu bokach i z tyłu pojazdu nadruk barwy czerwonej „S” (do uzgodnienia) w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm, d/ na drzwiach bocznych ambulansów napis z nazwą dysponenta ambulansu | TAK |  |
| X. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1. | Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: | TAK |  |
|  | światło rozproszone w technologii LED umieszczone po obu stronach w górnej części przedziału medycznego min. 6 lamp sufitowych, z funkcja ich przygaszania na czas transportu pacjenta (tzw. oświetlenie nocne), Modyfikacja: dopuszczenie oświetlenia nocnego realizowanego przez jedną lampę z funkcją włączania i wyłączania, nie przygaszania | TAK |  |
|  | 2) dodatkowa lampa w technologii LED umieszczona w przedniej części przedziału medycznego, załączana automatycznie po otwarciu drzwi, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone w suficie nad noszami (min. 2 szt.), Modyfikacja: Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci czterech punktowych lamp typu LED rozmieszczonych nad noszami bez możliwości regulacji | TAK |  |
|  | oświetlenie punktowe w technologii LED regulowane umieszczone nad blatem roboczym Modyfikacja: Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności rozwiązanie w postaci lampy typu LED umieszczonej nad blatem roboczym bez możliwości regulacji | TAK |  |
| XI. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta)- pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia wyszczególnione poniżej: | TAK |  |
| 1. | 1/Zabudowa specjalna na ścianie działowej : - szafka przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków wyłożona , wyposażona w szuflady, - mocowanie do pojemnika na zużyte igły, - miejsce i system mocowania plecaka ratunkowego z dostępem zarówno z zewnątrz jak i z wewnątrz przedziału medycznego, - jeden fotel dla personelu medycznego obrotowy o kąt min. 90 stopni mocowany do podłogi w miejscu umożliwiającym nieskrępowane obejście noszy jaki bezproblemowe przejście do kabiny kierowcy, wyposażony w zintegrowane bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek i regulowany kąt oparcia pleców, | TAK |  |
|  | 2/Zabudowa specjalna na ścianie : - min. dwie podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, b/ jeden fotel dla personelu medycznego, obrotowy w zakresie kąta 90 stopni (umożliwiający jazdę przodem do kierunku jazdy z możliwością obserwacji twarzy pacjenta jak i wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3–punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, c/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, d/ przy drzwiach tylnych zamontowany panel lub włączniki sterujące oświetleniem roboczym po bokach i z tyłu ambulansu. | TAK |  |
|  | 3/ Szafka na wyposażenie medyczne i wyposażona w schowek z zamontowaną lodówką. | TAK |  |
|  | 4/ Zabudowa specjalna na ścianie lewej: a/ min. cztery podsufitowe szafki z przezroczystymi frontami otwieranymi do góry i podświetleniem, wyposażonymi w cokoły zabezpieczające przed wypadnięciem przewożonych tam przedmiotów, dodatkowa szafka zamykana na klucz b/ na wysokości głowy pacjenta miejsce do zamocowania respiratora transportowego, c/ szafa z pojemnikami do uporządkowanego transportu i segregacji leków, | TAK |  |
|  | 5/ System szyn mocujących, umożliwiający bezpieczny montaż za pomocą płyt ściennych (różnej wielkości) urządzeń medycznych (tj. defibrylator, ssak, pompa infuzyjna); |  |  |
|  | 6/ Szafka pomiędzy podłogą, a systemem szyn ściennych, wyposażonymi w roletę umożliwiająca przewożenie różnego typu wyposażenia medycznego. Modyfikacja: Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności, aby szafki po lewej stronie zabudowy były zamykane drzwiczkami | TAK |  |
| 2. | Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. | TAK |  |
| 3. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 4. | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 2 punktami poboru typu AGA, b) sufitowy punkt poboru tlenu, c) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., | TAK |  |
| 5. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne elektro- hydrauliczne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| 6. | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. | TAK |  |
| XII. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| 1. | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. | TAK |  |
| 2. | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. | TAK |  |
| 3. | Zamontowana na powierzchni metalowej dachowa antena VHF do radiotelefonu o n/w parametrach : | TAK |  |
|  | a) zakres częstotliwości 168-170 Mhz, | TAK |  |
|  | b) impedancja wejścia 50 Ohm, | TAK |  |
|  | c) współczynnik fali stojącej 1,6, | TAK |  |
|  | d) charakterystyka promieniowania dookólna. | TAK |  |
| XIII. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym | TAK |  |
| 3. | W kabinie kierowcy przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie wyposażony w światło typu LED, | TAK |  |
| 4. | Trójkąt ostrzegawczy, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | TAK |  |
| 5. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, | TAK |  |
| 6. | Pełnowymiarowe koło zapasowe, lub zestaw naprawczy | TAK |  |
| 7. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | TAK |  |
| 8. | Ambulans dostarczony na oponach letnich plus dodatkowo komplet opon zimowych z felgami | TAK |  |
| 9. | Kamera cofania - kolor | TAK |  |
| 10. | Przetwornica napięcia o min. mocy 1500W Modyfikacja: Zamawiający dopuści do zaoferowania na zasadzie równoważności przetwornicę napięcia o mocy 1200W (stałe) i 1500 W (chwilowe) | TAK |  |
| 11. | Przygotowanie do montażu tabletu SWDPRM (zainstalowana stacja dokująca), doprowadzone przewody zasilające, antenowe. W przedziale medycznym zainstalowane mocowanie drukarki. Przewodowa komunikacja drukarki z tabletem . |  |  |
|  | SERWIS |  |  |
| XIV. |  |  |  |
| 1. | Serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu | TAK |  |
| 2. | Serwis zabudowy specjalnej sanitarnej w okresie gwarancji (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy sanitarnej) realizowany w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 3. | Reakcja serwisu na awarię ambulansu w okresie gwarancji, na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia tzn. rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym jak 7 dni od zgłoszenia. | TAK |  |
| 4. | W okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego powyżej 7 dni, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu typu C od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez zamawiającego. | TAK |  |
| XV. | GWARANCJA | TAK |  |
| 1. | Gwarancja mechaniczna na ambulanse – min. 24 miesiące (bez limitu km). | TAK |  |
| 2. | Gwarancja na powłoki lakiernicze ambulansu – min. 36 miesięcy. | TAK |  |
| 3. | Gwarancja na perforację – min. 120 miesięcy. | TAK |  |
| 4. | Gwarancja na zabudowę medyczną – min. 36 miesięcy | TAK |  |
| 5. | Gwarancja na wyposażenie medyczne min. 24 miesiące | TAK |  |

Sprzęt medyczny

| Wymagane warunki (parametry) dla wyposażenia medycznego | Warunek graniczny: wpisać TAK lub NIE | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Wideolaryngoskop min. 3,5 calowy, kolorowy wyświetlacz LED w rozdzielczości min. 640 x 480 wysokiej rozdzielczości kamera (min. 2 mega piksele) z szerokim zakresem widzenia w zakresie min. 66 stopni źródło światła: 3 diody LED, barwa biała waga urządzenia – max. 280 g ładowalna bateria litowa czas pracy baterii min. 180 minut stopień ochrony względem płynów IPX8 port micro USB do ładowania i przesyłania materiałów między wideolaryngoskopem a innymi urządzeniami miejsce na kartę SD (pamięć wewnętrzna) do 32 GB port micro HDMI do łączenia z urządzeniami z portem HDMI (np. telewizor, monitor) Dostawa musi uwzględniać: wideolaryngoskop 3 łyżki jednokrotnego użytku: 2 MAC (dzieci), 3 MAC (dorośli), 4 MAC (trudna intubacja) solidna walizka ochronna do transportu ładowarka na USB / lub do gniazdka instrukcja obsługi w języku polskim Modyfikacja, dopuszczenie: Parametry techniczne 1 Wideolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz nakładkami jednopacjentowymi Kamera/Monitor 1 Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej 2,8 cala 2 Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację WiFi 3 Wewnętrzna pamięć umożliwia nagrywanie filmów 4 Możliwość przechowywania min. 10 godzin nagrań 5 Port USB-C do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji 6 Wskaźnik naładowania akumulatora na monitorze 7 W pełni naładowany akumulator wystarcza na ok 2 godziny pracy monitora 8 Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min Optyka 1 Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa systemy informujące o pozostałej ilości użyć oraz poziomie naładowania akumulatora 2 Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako urządzenia do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym 3 Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką 4 W pełni naładowany akumulator wystarcza na min. 15 intubacji 5 Automatyczne wyłączenie po 30 min. 6 Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h 7 Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI 8 Końcówka toru wizyjnego posiada zabezpieczenie przez zaparowaniem Jednorazowe nakładki / łyżki 1 Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami 2 Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 3 Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5 4 Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły 5 Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez potrzeby stosowania prowadnic Stacja dokująca/ładowarka 1 Ładowarka systemu optycznego wyposażona w monitor LCD wskazujący pozostałą ilość użyć oraz system informujący o naładowaniu akumulatora Inne 1 Waga całego zestawu 340 g 2 W skład kompletu wchodzi: - Kamera/Monitor - 1 szt. - Wielorazowa optyka - 1 szt. - Stacja dokująca - 1 szt. - Jednorazowe nakładki - 100 szt. (możliwość dostarczenia po 50 szt. różnych rozmiarów) 3 Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką USB-C (np. do smartfonów) Modyfikacja, dopuszczenie: 1. Wyświetlacz LCD, 3 calowy o rozdzielczości HD 720 x 480, odchylenie przód tył 110 stopni, obrót 270 stopni, automatycznie obracanie obrazu, bezprzewodowe udostępnianie obrazu, 2. Kamera o rozdzielczości 1 Mpx, z zakresem widzenia 60 stopni, 3. Źródło światła: dioda LED wysokiej intensywności, barwa biała, 4. Waga urządzenia (250 gram) 5. Bateria ładowalna, litowa 6. Czas pracy na baterii: do 210 minut 7. Stopień ochrony IPX3 ekran, rękojeść IPX7 8. Port USB-C do ładowania i transmisji danych 9. Wbudowana pamięć wewnętrzna 10. Funkcja bezprzewodowego udostępniania obrazu przez WIFI oraz kablem do tabletu. 11. W zestawie: wideolaryngoskop, ładowarka, walizka aluminiowa, łyżki Macintosh w rozmiarze 2, 3, i 4, instrukcja w j. polskim. Dopuszczenie: Zamawiający dopuści wideolaryngoskop o poniższych parametrach parametrach różniących się względem produktu opisanego: Dotykowy wyświetlacz 3 calowy o rozdzielczości HD 720 x 480, odchylenie przód tył 110 stopni, obrót 270 stopni, automatycznie obracanie obrazu, Kamera o rozdzielczości 1 Mpx, z zakresem widzenia 60 stopni, Źródło światła jedna dioda LED wysokiej intensywności, barwa biała, Stopień ochrony IPX3 ekran, rękojeść IPX7 Port USB-C do ładowania i transmisji danych Wbudowana pamięć wewnętrzna 32 GB Funkcja bezprzewodowego udostępniania obrazu przez WIFI (bez portu HDMI) Jednorazowe nakładki dla dzieci rozmiar 2, dzieci i dorośli rozmiar 3, dorośli rozmiar 4 | Tak |  |
| Urządzenie do dezynfekcji przedziału medycznego, dezynfektor plazmowy: Jonizacja Plazmowa (HPI), generator ozonu (po za obecnością ludzi w karetce), możliwość bezpiecznego i zgodnego z normami montażu w karetce, spełnia normę EN 1789, tryb dezynfekcji RCI i HPI podczas obecności ludzi, czujnik obecności ludzi w karetce do 7 m, generator ozonu dostosowany do kubatury karetki w której będzie zamontowany, sterowanie zdalnym pilotem dołączonym wraz z bateriami do powyższego zestawu, uchwyt na pilot z przodu karetki ( najlepiej w zasięgu ręki kierowcy), poziom hałasu maksymalnie 40 dB, zakres dezynfekcji: bakterie, wirusy, prątki, zarodniki grzybów itp., filtr wstępny + węglowy nadający się do umycia, praca na baterii (minimum 1 cykl ozonowania), zasilacz AC, kabel 12V DC z wtyczką do zapalniczki samochodowej, instrukcja obsługi w języku polskim, Modyfikacja: Dopuszczenie urządzenia do dezynfekcji przedziału medycznego o poniższych parametrach: • urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowane w pojazd •bezpieczny dla ludzi sposób dezaktywacji patogenów obecnych w pomieszczeniu • urządzenie działa bezustannie również podczas transportu pacjenta przy obecności personelu medycznego, możliwość ręcznego wyłączenia urządzenia • niszczenie patogenów odbywa się przy pomocy jonów nadtlenkowych, jonów hydroksylowych, cząsteczek ozonu zasilane 12V DC, w zestawie ładowarka i mocowanie ścienne spełniające standardy PN EN 1789 • technologia zastosowana w urządzeniu zapewnia dezaktywację wirusów, bakterii, grzybów, pleśni i związków organicznych obecnych w powietrzu, na powierzchniach przedmiotów, mebli i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu • urządzenie działa tak aby po 5 minutach pracy urządzenia w powietrzu uzyskano min. 90% redukcji bakterii i 90% redukcji standardowego surogatu wirusa • urządzenie jest skuteczne zarówno przeciwko kolifagowi MS‐2 (surogat Norowirusa - jest to wirus bez otoczki), jak i wirusom z otoczką lipidową jak SARS‐CoV‐2. Urządzenie jest też skuteczne w dezaktywacji wirusa grypy, czy innych wirusów przenoszących się drogą kropelkową. Modyfikacja, dopuszczenie: Zamawiający dopuszcza urządzenie o poniższych parametrach: Stacjonarne urządzenie do dezynfekcji ambulansu metodą zamgławiania przeznaczone do zabudowy w ambulansie w części technicznej wyposażone w wąż, dyszę i przejściówkę przez ścianę Możliwość dezynfekcji lub dezynsekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym – potwierdzone przez producenta Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz Stosowany środek dezynfekcyjny oparty na 6 % i 12 % nadtlenku wodoru + kationy srebra oraz 7,9% nadtlenek wodoru + kwas askorbinowy Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 1l butelkach Dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 15 mikronów Środek nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9% Urządzenie z turbiną o prędkości 22000RPM Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka Komputerowa archiwizacja danych dezynfekcji za pomocą łącza mini USB Możliwość zdalnego uruchamiania procesu dezynfekcji za pomocą pilota Dedykowane preparaty przebadane z urządzeniem zgodnie z normą EN 17272, potwierdzone działanie wobec: bakterii, wirusów, grzybów, spor Możliwość kontroli procesu testami chemicznymi Wymiary 203 mm x 225 mm x 261 mm Waga 5,9kg Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało możliwość przeprowadzenia procesu dezynfekcji zarówno powietrza jak i powierzchni znajdujących się w ambulansie oraz dezynsekcji? Odp. Zamawiający dopuszcza Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie posiadało badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 (jedyną normą dotycząca skuteczności dezynfekcji drogą powietrzną) o min. skuteczności redukcji 4log? Odp. Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w dotykowy panel z diodami LED umożliwiający wygodny wybór kubatury dezynfekowanego pomieszczenia? Odp. Zamawiający dopuszcza Dopuszczenie: przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów wymaganych Zamawiający zezwoli na dostarczenie dezynfektora plazmowego, którego wentylatory emitują hałas na poziomie 45dB |  |  |
| Krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym Teleskopowy górny uchwyt Obrotowe przednie koła Niewielkie wymiary po złożeniu ułatwiające przechowywanie Demontowane siedzisko Ergonomiczna konstrukcja Duże koła ułatwiające prowadzenie krzesełka na wszystkich rodzajach podłoża Aluminiowa konstrukcja Możliwość mycia ciśnieniowego Pasy szelkowe Pas zabezpieczający stopy |  |  |
| Nosze główne elektro- hydrauliczne Podać markę i model Rok produkcji min. 2023 Nosze fabrycznie nowe, monoblokowe. Dopuszczalne maksymalne obciążenie min. 300 kg Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją Nosze wyposażone w hydrauliczny system wspomagający podnoszenie i opuszczanie z regulacją w zakresie min od 40 do 90 cm Długość całkowita noszy min. 190 cm. Szerokość całkowita noszy min. 55 cm Skracana rama noszy celem ułatwienia manewrowania w wąskich przestrzeniach Całkowita długość noszy po skróceniu nie dłuższa niż 165 cm. Nosze wyposażone w regulowany zagłówek umożliwiający ich przedłużenie w przypadku transportu pacjenta o znacznym wzroście. Modyfikacja: dopuszczenie noszy umożliwiających transport pacjentów o znacznym wzroście, bez dodatkowej funkcji wydłużania leża (regulowanego zagłówka) Ergonomiczny podgłówek stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia, ułożenia głowy na wznak . Nosze z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej oraz pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. Przystosowane do prowadzenia reanimacji , wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. Płynna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową do min. 75 stopni. Składane poręcze boczne Nosze wyposażone w 4 pełne koła jezdne, obrotowe w zakresie 360º o średnicy min. 15 cm. Min. 2 koła wyposażone w hamulce oraz blokadę do jazdy na wprost. Składany teleskopowo wieszak na płyny infuzyjne. Zestaw pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. Wyprofilowany materac umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, przystosowany do przewozu pacjentów otyłych o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące. Materac niepalny. Nosze powinny posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą . Wyświetlacz stanu naładowania akumulatora . System bezprzewodowego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, sygnalizacja świetlna rozpoczęcia procesu ładowania. Możliwość szybkiej, bezpiecznej wymiany akumulatora w noszach bez pomocy narzędzi Systemem wprowadzenia i wyjmowania noszy z i do ambulansu, eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy. Dodatkowy (rezerwowy) system ręcznej obsługi noszy w tym: opuszczania, podnoszenia, załadunku i wyładunku noszy z ambulansu. Dostęp do wszystkich manipulatorów ręcznego sterowania noszami bez konieczności zmiany pozycji pacjenta. Nosze zgodne z aktualnymi normami ambulansowymi PN EN 1789,PN EN 1865 lub je zastępującymi lub równoważną dla noszy ze wspomaganiem elektrycznym Dopuszczalna waga zestawu zgodna z aktualną normą PN-EN 1865 lub ją zastępującą lub równoważną dla noszy ze wspomaganiem elektrycznym W zestawie komplet dwóch akumulatorów. Możliwość mycia i dezynfekcji mocowania podłogowego oraz ukompletowanych noszy ( z akumulatorem). Dokument (protokół / raport z badań) potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z aktualną normą PN EN 1789 lub ją zastępującą lub równoważną - załączyć przy odbiorze przedmiotu zamówienia Deklarację zgodności WE - załączyć przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia noszy zastępczych, w przypadku ewentualnej usterki, której autoryzowany serwis nie będzie w stanie usunąć w miejscu stacjonowania ambulansu. |  |  |