Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.4.4.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr 4

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Lampa szczelinowa z tonometrem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| II | Lampa szczelinowa z tonometrem | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| III | Lampa szczelinowa z tonometrem oraz przystawką do zdjęć | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  | - | - |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Lampa szczelinowa z tonometrem – 2 szt. | Typ ……………………….... Model …………………...…. Producent………………….. Kraj pochodzenia ………….. |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Lampa szczelinowa z torem wizyjnym |
|  | Oświetlenie halogenowe 6 V 20W. |
|  | Minimalny zakres płynnej regulacji szerokości szczeliny od 0 do 14 mm |
|  | Minimalny zakres płynnej regulacji długości szczeliny od 1 do 14 mm |
|  | Minimalny zakres obrót osiowego szczeliny od 0 do 180o |
|  | Minimalny zakres obrotu szczeliny względem części optycznej od 0º do 180º. |
|  | Powiększenia co najmniej: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x |
|  | Nasadka binokularowa o minimalnym zakresie regulacji rozstawu źrenic od 55 do 75 mm |
|  | Okulary o powiększeniu min. 12.5 x |
|  | Regulacja w zakresie: - osiowa –minimum 80 mm - pozioma – minimum 100 mm - pionowa – minimum 30 mm |
|  | Ramię nośne mikroskopu posiadające kanał do prowadzenia przewodów (umożliwiający poprowadzenie przewodów przystawki rejestratora obrazu, wewnątrz korpusu ramienia nośnego mikroskopu, tak by przewody nie przeszkadzały podczas pracy z urządzeniem). |
|  | Filtry co najmniej: niebieski, zielony, pochłaniający ciepło, odcinający UV i IR, AMBER |
|  | Płynna regulacja natężenia światła w korpusie przy joystick’u regulującym pozycję lampy |
|  | Urządzenie wyposażone w tonometr aplanacyjny |
|  | Stolik pod urządzenie z elektrycznie regulowaną wysokością |

| Lampa szczelinowa z tonometrem – 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………...…. Producent………………….. Kraj pochodzenia ………….. |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Oświetlenie halogenowe o mocy 30 W |
|  | Regulowana płynnie szerokość szczeliny w zakresie 0 – 14 mm |
|  | Regulowana płynnie długość szczeliny w zakresie 0 – 14 mm |
|  | Obrót osiowy szczeliny w zakresie 0 - 180o |
|  | Obrót szczeliny względem części optycznej od 0º do 180º. |
|  | Możliwość pochylenia szczeliny w kierunku pacjenta o 5, 10, 15 i 20 stopni. |
|  | Powiększenia 6x, 10x, 16x, 25x oraz 40x |
|  | Nasadka binokularowa z regulacją rozstawu źrenic w zakresie 55 – 75 mm |
|  | Okulary o powiększeniu 12.5 x |
|  | Regulacja: Oś strzałkowa - 80 mm Podbródek – 80 mm Boki – 100 mm Pion – 30 mm |
|  | Ramię nośne mikroskopu posiadające kanał do prowadzenia przewodów - umożliwiający poprowadzenie przewodów przystawki rejestratora obrazu, wewnątrz korpusu ramienia nośnego mikroskopu, tak by przewody nie przeszkadzały podczas pracy przy urządzeniu. |
|  | Lampa szczelinowa z tonometrem aplanacjnym |
|  | Filtry: niebieski, zielony, odcinający UV i IR, AMBER, filtr szary (13% transmisji) |
|  | Punkt fiksacyjny – lampka na regulowanym wysięgniku ze światłem białym lub czerwonym |
|  | Płynna regulacja natężenia światła w korpusie przy joystick’u regulującym pozycję lampy |
|  | Lampa szczelinowa kompatybilna z laserem zamawiającego OcuLight SLx IRIDEX, wyposażona w (adapter 900BM microman, Spacer adaptor plate 900BQ) |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50-60 Hz, dopuszczamy zasilacz zewnętrzny |
|  | Stolik pod urządzenie z elektrycznie z blatem na dwa urządzenia regulowaną wysokością. |
| III | Lampa szczelinowa z tonometrem oraz przystawką do zdjęć – 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………...…. Producent………………….. Kraj pochodzenia ………….. |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Lampa szczelinowa z torem wizyjnym |
|  | Oświetlenie halogenowe 6V 20W. |
|  | Minimalny zakres płynnej regulacji szerokości szczeliny od 0 do 14 mm |
|  | Minimalny zakres płynnej regulacji długości szczeliny od 1 do 14 mm |
|  | Minimalny zakres obrót osiowego szczeliny od 0 do 180o |
|  | Minimalny zakres obrotu szczeliny względem części optycznej od 0º do 180º. |
|  | Powiększenia co najmniej: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x |
|  | Nasadka binokularowa o minimalnym zakresie regulacji rozstawu źrenic od 55 do 75 mm |
|  | Okulary o powiększeniu min. 12.5 x |
|  | Regulacja w zakresie: - osiowa –minimum 80 mm - pozioma – minimum 100 mm - pionowa – minimum 30 mm |
|  | Ramię nośne mikroskopu posiadające kanał do prowadzenia przewodów (umożliwiający poprowadzenie przewodów przystawki rejestratora obrazu, wewnątrz korpusu ramienia nośnego mikroskopu, tak by przewody nie przeszkadzały podczas pracy z urządzeniem). |
|  | Lampa wyposażona w cyfrową przystawkę |
|  | Filtry co najmniej: niebieski, zielony, pochłaniający ciepło, odcinający UV i IR, AMBER |
|  | Płynna regulacja natężenia światła w korpusie przy joystick’u regulującym pozycję lampy |
|  | Zestaw komputerowy: monitor LCD min 21”, komputer PC lub komputer All in One z ekranem min 21”, |
|  | Oprogramowanie otwierane za pomocą przeglądarki internetowej, pozwalające na pełen zdalny dostęp użytkownika do bazy pacjentów (możliwość korzystania z wszystkich funkcji programu). |
|  | Urządzenie wyposażone w tonometr aplanacyjny |
|  | Stolik pod urządzenie z elektrycznie regulowaną wysokością |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie w zakresie eksploatacji i obsługi sprzętu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie 
właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B
i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |