OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z podziałem na nw. zadania:

Zadanie Nr 1

Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Gostynin – Płock, Obwód Drogowy w Gostyninie.

Zadanie Nr 2

Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ciechanów.

Zadanie Nr 3

Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Grodzisk Mazowiecki.

Zadanie Nr 4

Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Ostrołęka.

Zadanie Nr 5

Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki.

Zadanie Nr 6

Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Węgrów – Siedlce.

Zadanie Nr 7

Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Radom.

Zadanie Nr 8

Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock – Piaseczno.

Zadanie Nr 9

Przegląd eksploatacyjny oraz czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Garwolin.

ZAKRES PRAC:

- Czyszczenie urządzeń

- usunięcie zgromadzonych związków ropopochodnych i wody w separatorze,

- oczyszczenie wkładu koalescencyjnego, sekcji lamelowej lub żaluzji 
(w zależności od typu separatora),

- usunięcie osadu z komory osadowej separatora,

- dokładne mycie komór separatora,

- usunięcie piasku i szlamu z osadnika/piaskownika,

- dokładne umycie ścian i dna osadnika /piaskownika,

- wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych, w tym usunięcie ewentualnych nieszczelności, oczyszczenie dopływu i odpływu,

- napełnienie urządzenia wodą aż do przelewu na wylocie.

Usługa czyszczenia będzie odpowiadała ilości przeglądów w danym roku wskazanych w załączonym zestawieniu. Bezpośredni nadzór nad robotami będzie pełnił upoważniony przedstawiciel Zamawiającego/Kierownik Obwodu Drogowego.

- Przegląd eksploatacyjny

Przegląd eksploatacyjny wykonywany podczas prac czyszczenia urządzenia, oceniający stopień zanieczyszczenia, stan techniczny urządzenia oraz potrzebę wykonania ewentualnych drobnych napraw.

Z dokonanego przeglądu spisany zostanie protokół, określający typ urządzenia, stopień jego zanieczyszczenia odpadami, ocenę stanu technicznego danego urządzenia oraz z zapisu którego będzie wynikać, czy urządzenie jest sprawne technicznie, lub ewentualnie podane zostaną zalecenia w celu przywrócenia jego sprawności. Ilość przeglądów oraz czyszczenia urządzeń w danym roku została wskazana w załączonym Zestawieniu.

- Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów

Odbioru i przewozu powstałych w wyniku czyszczenia odpadów dokonuje się za pomocą specjalistycznych pojazdów. Unieszkodliwienia odpadów należy dokonać 
w zakładach utylizacji i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z wymaganiami przepisów o odpadach.

Ilość m³ nieczystości przeznaczonych do utylizacji z danego urządzenia, jaka została podana w zestawieniu urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe pochodzące z pasa dróg wojewódzkich administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ma charakter pomocniczy. Wykonawca robót zobowiązany będzie do oczyszczenia urządzenia podczyszczającego ścieki wraz z przeglądem eksploatacyjnym urządzenia, transportem i unieszkodliwieniem odpadów bez względu na ilość nieczystości znajdujących się w urządzeniu.

- Dokumentacja fotograficzna przeprowadzonych prac

Dla każdego z czyszczonych urządzeń wykonawca przedstawi materiał zdjęciowy (zdjęcie przed i po wykonaniu usługi), który stanowił będzie załącznik do protokołu odbioru wykonanych prac.

- Założenie i wpis do książki eksploatacji urządzenia

Wszystkie czynności prowadzone w urządzeniach (czyszczenia i przeglądy) zostaną przez Wykonawcę usługi odnotowane w „Książce eksploatacji urządzenia”. 
W przypadku jej braku lub braku miejsca na kontynuowanie wpisów, Wykonawca zobowiązany jest do założenia nowej (kolejnego egzemplarza) książki eksploatacji urządzenia.

UWAGI:

- Od wykonawcy usługi wymaga się posiadania uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie wytwarzania, transportu i przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach (Dz. U. 2023 r. poz. 1587 z późn zm.).

- Ze względu na charakter usługi, prace muszą być prowadzone zgodnie przepisami BHP i przepisami Prawa o ruchu drogowym, tak w zakresie oznakowania jak i wykonywania poszczególnych czynności roboczych oraz stosowania środków ochrony osobistej i ostrzegawczej przez osoby wykonujące te czynności.

- Prace należy zorganizować i prowadzić w sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia  w ruchu pojazdów na drodze. Na trzy dni przed przystąpieniem do wykonania usługi Wykonawca poinformuje o tym fakcie wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego. Jeżeli zajęcie pasa drogowego będzie wpływało na ruch drogowy lub ograniczało widoczność na drodze albo powodowało konieczność wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu 
i zabezpieczenia miejsca robót na czas wykonania usługi w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, 
poz. 1729), Znaki czasowej organizacji ruchu powinny być zgodne 
z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310). Wszelkie koszty związane z wprowadzeniem organizacji ruchu będzie ponosił Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom trzecim powstałe wskutek prowadzenia usługi.

- Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi potwierdzonej protokołem odbioru 
i akceptacji osoby z ramienia Zamawiającego oraz złożonej faktury. Odbiór częściowy odbędzie się po wykonaniu pierwszego przeglądu wraz 
z czyszczeniem urządzeń. Odbiór końcowy odbędzie się po wykonaniu drugiego przeglądu wraz z czyszczeniem urządzeń.

- Warunkiem podpisania protokołu odbioru wykonania usługi jest przekazanie Zamawiającemu książek eksploatacji urządzeń z dokładnymi wpisami dotyczącymi przeprowadzonych prac i odbioru odpadów, dokumentacji fotograficznej i protokołów z przeglądu eksploatacyjnego urządzeń oraz kopii dokumentu przekazania odpadów do utylizacji (Karta przekazania odpadu).  Komisyjne spisanie protokołów odbioru częściowego bądź końcowego odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Przedmiotowe dokumenty należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru częściowego lub końcowego usługi. Nieprzekazanie Zamawiającemu przedmiotowych dokumentów do dnia odbioru częściowego lub końcowego, będzie uniemożliwiało dokonanie obioru usługi.

- W przypadku braku możliwości wykonania części usługi, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy tj. warunki atmosferyczne, wysoki poziom wód gruntowych itp., Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za niezrealizowaną część umowy. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za urządzenia dla których została wykonana usługa.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Pierwszy przegląd wraz z czyszczeniem urządzeń należy zrealizować w terminie od dnia 6 maja  2024 r. do maksymalnie 20 dni kalendarzowych. Drugi przegląd wraz 
z czyszczeniem urządzeń należy zrealizować w okresie od dnia 2 października 
2024 r. do  maksymalnie 20 dni kalendarzowych.