Wirówka laboratoryjna MPW-260R z chłodzeniem oraz akcesoriami – 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem |  |
|  | temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędkości każdego wirnika |  |
|  | funkcja opóźnionego startu |  |
|  | rozpoczęcie pracy po osiągnięciu określonej temperatury |  |
|  | wstępne schładzanie bez/z wirowaniem, schładzanie po wirowaniu, precyzyjna stabilizacja temperatury |  |
|  | bezobsługowy silnik indukcyjny |  |
|  | jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury |  |
|  | 100 programów użytkownika |  |
|  | 10 charakterystyk rozpędzania/hamowania |  |
|  | programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania |  |
|  | regulacja RPM/RCF |  |
|  | dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości |  |
|  | tryb pracy ciągłej - HOLD |  |
|  | praca w trybie SHORT |  |
|  | manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) |  |
|  | możliwość zmiany parametrów podczas wirowania |  |
|  | automatyczna identyfikacja wirnika |  |
|  | automatyczne otwieranie pokrywy |  |
|  | zmiana języka menu (PL, EN, ES, IT, PT, DE, RU, SE, FR, CZ) |  |
|  | blokowanie wybranych funkcji, ochrona dostępu przy użyciu hasła |  |
|  | programowe ustawianie gęstości dla próbek > 1,2g/cm³ (z automatyczną korektą prędkości maksymalnej) |  |
|  | komora wirowania ze stali nierdzewnej |  |
|  | czujnik niewyważenia |  |
|  | blokada pokrywy podczas wirowania |  |
|  | blokada startu przy otwartej pokrywie |  |
|  | awaryjne otwieranie pokrywy |  |
|  | produkt zgodny z normami EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 |  |
|  | Deklaracja zgodności na zgodność z dyrektywą 2017/746 (IVDR) |  |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy od dnia zakupu. |  |
|  | Wirówka wyposażona w poniższe akcesoria: Wirnik horyzontalny 4 x 100ml (max RPM/RCF: 4 000rpm/2 504xg) Pojemnik 100ml (fi58,4x81,5mm) x4 szt. Wkładka redukcyjna (5 x fi17mm) na probówki 5 x 10ml Nalgene oraz 5 x 13/14ml Sarstedt x 4 szt. Wkładka redukcyjna (8 x fi13,1mm) na probówki 8 x 1,6÷7ml do systemów zamkniętych x 4szt. Wkładka redukcyjna (12 x fi12,2mm) na probówki okrągłodenne 12 x 7ml x 4szt. Wkładka redukcyjna (1 x fi17mm) na probówkę 15ml Falcon x 4szt. Wkładka redukcyjna (1 x fi30mm) na probówkę 50ml Falcon oraz 50ml Nalgene (dotyczy pojemnika13200 i 13201C/B) lub na probówkę 50ml Nalgene (dotyczy pojemnika 13201C/A), kPLz gumową podkładką 14188 x. 4 szt. Wkładka redukcyjna (10 x fi11mm) na probówki okragłodenne 10 x 1,5/2ml Eppendorf x 4szt. |  |

………………………

Podpis Wykonawcy