PROTOKÓŁ  Z  PRZEGLĄDU  TECHNICZNEGO MASZTU ANTENOWEGO

I  SYSTEMÓW   ANTENOWYCH

Nazwa obiektu: Maszt antenowy rurowy H = 9 m

Data wykonania: 21.09.2016

Adres lokalizacji: Posterunek Policji  Dobrzyca ul. Cmentarna 3

Przegląd wykonał: Zakład Ślusarski inż. Wojciech Henszke, Goleniów, ul. Krzywoustego 17

Wyniki przeprowadzonego przeglądu:

1. Konstrukcja:

Na  dachu budynku piętrowego z dachem płaskim krytym papą zamontowany maszt antenowy rurowy, konstrukcja teleskopowa, rury Ø 60 mm, Ø 48 mm, Ø 32 mm, łączone na zaciski śrubowe. Maszt bez odciągów, bez włazów, mocowany do komina spalinowego  za pomocą  obejm stalowych   stalowych na poziomie poddasza jedna konstrukcja i na poziomie ok. 20 cm ponad połać dachu. Stan konstrukcji – kwalifikujący maszt do wymiany oraz komin do pilnego remontu.

Rury masztu skorodowane z powodu bezpośredniego kontaktu ze spalinami z komina do którego jest maszt przymocowany.

2. Powłoki zabezpieczające:

Konstrukcja masztu  malowana, stan wymalowań dostateczny. Gruba warstwa farby – wymalowania bez czyszczenia.

3. Instalacje antenowe:

Na szczycie masztu zamocowana antena  SIGMA CATC 170  za pomocą krótkiego wspornika.

Od anteny prowadzony kabel typu H-1000. Kabel luźno ułożony na dachu i zwisający na ścianie budynku, przewiertem wprowadzony do budynku i pomieszczenia.

4. Oświetlenie:

Maszt nie posiada oświetlenia przeszkodowego.

5. Instalacje uziomowe:

Maszt  nie podłaczony do instalacji odgromowej – brak instalacji na dachu budynku.

6. Wnioski i zalecenia:

Zaleca sie ujęcie masztu i instalacji  antenowej w planie na rok 2017 do wymiany  i

zamontowanie nowego masztu w bezpiecznej odległości od komina, oraz połączenie do nowej

instalacji odgromowej budynku.