Świnoujście, dnia 16.11.2022

Znak sprawy: ADM.251.14.2022

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Nabywca: Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,

NIP:855-15-71-375

Odbiorca: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście

Dane do kontaktu do osoby przeprowadzającej postępowanie:

Katarzyna Wenderska tel. 091 3213781 wew. 28, email: k.wenderska@osir.swinoujscie.pl

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na:

Zakup wraz z dostawą jednego komputera przenośnego (Laptop) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” położonego przy ulicy Matejki 22 w Świnoujściu

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

### Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup jednego komputera przenośnego (Laptop) dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” położonego przy ulicy Matejki 22 w Świnoujściu

### Dostawa odbędzie się w dni robocze w godzinach 7-15.

Produkt musi być nowy, wolny od wad, posiadać oryginalne oprogramowanie oraz spełniać następujące parametry techniczne:

|  |  | Komputer przenośny - Laptop |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Paramatry wymagane |
| 1 | Procesor | minimum Intel Core i5 - 9 generacji bądź wyższy- minimum 4 rdzeniowy |
| 2 | Pamięć | minimum 8 GB RAM (tryb dwukanałowy) |
| 3 | Dysk twardy | minimum 500 GB SSD |
| 4 | Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbit/s |
| 5 | Karta dźwiękowa | zintegrowana |
| 6 | Karta graficzna | zintegrowana |
| 7 | Porty | minimum 2 porty USB, port Ethernet, HDMI, jack/mic, kensington, czytnik kart SD lub micro SD, |
| 8 | Nagrywarka | nie |
| 9 | System | Windows 10 lub 11 Pro |
| 10 | Oprogramowanie | sterowniki |
| 11 | Gwarancja | 24 miesiące |
| 12 | Ekran | matryca matowa min. 15,5" |
|  |  | rozdzielczość: full hd |
|  |  | rodzaj matrycy: IPS (LED) |
|  |  | jasność matrycy: min. 250 nitów głośniki stereo |
| 13 | Klawiatura | wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy intuicyjny touchpad |
| 14 | Kamera internetowa | minimum 720p |
| 15 | Łączność | wifi, bluetooth, ew.modem WWAN |

- Kryterium oceny ofert: 100 % cena.

- Data realizacji zamówienia: maksymalnie do dnia 09.12.2022r.

- Miejsce i termin złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/ w terminie do dnia 24.11.2022 godzina 12:00

- Data otwarcia ofert:

24.11.2022 godzina 12:05

- Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert i może zostać przedłużony na obopólną zgodą dwóch stron.

- Warunki płatności za wykonane usługi: przelewem po wykonaniu usługi/dostawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy PZP.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta  najkorzystniejsza przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty lub unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

- Adres strony internetowej, na której zamieszczone są ogłoszenie, dokumenty i informacje, oraz na której zamieszczane będą także zmiany i wyjaśnienia oraz inne dokumenty zamówienia, bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia: https://platformazakupowa.pl

- Zamawiający informuje, że komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz Platformy Zakupowej - https://platformazakupowa.pl. Zamawiający zaleca, by w korespondencji kierowanej do Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej posługiwać się nazwą i numerem postępowania.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie, składania ofert oraz innych czynności, podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej, znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Przystąpienie do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi być poprzedzone zapoznaniem się i stosowaniem Instrukcji.

- Przystępując do niniejszego postępowania wykonawca akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący.

Zatwierdził:

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

mgr Marek Bartkowski

Załączniki:

- Klauzula informacyjna w zakresie RODO.