Słupsk dnia 21 listopada 2018 r.

GK-X.6641.2.2018

Zapytanie ofertowe

- Zamawiający

Powiat Słupski, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

NIP: 839-25-87-150; REGON: 770979683.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „usługa polegającą na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej 
na potrzeby aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie określenia położenia punktów granicznych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572) dla części działek położonych w obrębie Dębina gmina Ustka.

- Zakres prac

- Zakres prac obejmuje sporządzenie dokumentacji geodezyjnej - operatu technicznego zawierającego dane do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków  prawidłowych współrzędnych punktów granicznych uzyskanych w wyniku terenowych pomiarów sytuacyjnych wykonanych przy wykorzystaniu danych obserwacyjnych określających położenie tych znaków lub punktów granicznych w oparciu o osnowę pomiarową, jaka była wykorzystana do pozyskania tych danych.

- Zakres obszarowy zamówienia, zgodny z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część niniejszego zapytania ofertowego, (załącznik nr 1) obejmuje cztery kompleksy działek, w tym:

- Kompleks I - obejmuje 170 działek , w tym  442 punkty graniczne. Dane obserwacyjne określające położenie znaków granicznych  są zawarte w następujących  operatach  technicznych:

661.02EU-115/2004, 661.02EU-120/2004.

- Kompleks II – obejmuje 121 działek, w tym 260 punktów granicznych. Dane obserwacyjne określające położenie znaków granicznych  są zawarte w operacie  technicznym 
 661.02EU-116/2004.

- Kompleks III – obejmuje 40 działek, w tym 137 punktów granicznych. Dane obserwacyjne określające położenie znaków granicznych  są zawarte w następujących  operatach  technicznych:
 661.02EU-81/2000, 661.02EU-82/2000.

- Kompleks IV – obejmuje 48 działek, w tym 100 punktów granicznych. Dane obserwacyjne określające położenie znaków granicznych  są zawarte w operacie  technicznym 
661.02EU-114/2004.

Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 379 działek, w tym 959 punktów granicznych.

- W oparciu o dane obserwacyjne zawarte operatach technicznych wymienionych w pkt. 2 należy wykonać następujące czynności:

- Wykonać pomiar kontrolny w terenie, w tym zamierzyć punkty osnowy wykorzystane do pomiaru  znaków granicznych, w szczególności punkty: 15701, 170, 1868/28, 15606, 1866/26, 170-1, 195, 182/32, 195, 178/15606, 177/5, 1560, 1139P, 1866/26, 449/83R, 82R (punkty oznaczone literą „R” –osnowa wiejska wsi Rowy), oraz minimum pięć znaków granicznych rozmieszczonych równomiernie na każdym z obiektów, a następnie sporządzić raport z porównania wyników wykonanych pomiarów z pierwotnymi obliczeniami.

- obliczyć współrzędne punktów granicznych w oparciu o wyniki wykonanych pomiarów terenowych.

- Sporządzić raport z porównania współrzędnych punktów granicznych nowo obliczonych oraz istniejących w zasobie.

- obliczyć pola powierzchni działek ewidencyjnych w oparciu o nowo obliczone punkty graniczne w poszczególnych kompleksach z uwzględnieniem powierzchniowej poprawki odwzorowawczej.

- Sporządzić raport z porównania nowo obliczonych  powierzchni działek 
z powierzchniami działek ujawnionymi w części opisowej ewidencji gruntów 
i budynków.

- sporządzić dokumentację niezbędną do wprowadzenia zmian do bazy ewidencji gruntów 
i budynków tj. wykaz działek, wykaz współrzędnych punktów granicznych wraz 
z atrybutami, szkice przebiegu granic,

- skompletować powstałą w wyniku wykonanych prac dokumentację w formie operatu technicznego i przekazać do Wydziału Geodezji i Kartografii 
w Starostwie Powiatowym w Słupsku.

Na podstawie wyników wykonanych prac w bazie danych ewidencji gruntów i budynków zostaną ujawnione nowe współrzędne punktów granicznych.

- Określenie wartości zamówienia

Cenę za usługę należy określić w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego.

Jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa cena.

- Wymagania dla Wykonawców

- Zamawiający wymaga, aby wykonanie Zamówienia było realizowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Termin i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie urzędu, w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 2,

lub przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Słupsku

Wydział Geodezji i Kartografii

ul. Szarych Szeregów 14

76 – 200 Słupsk

lub przesłać faksem na numer (59) 841-87-19

lub pocztą elektroniczną na adres  : geodezja@powiat.slupsk.pl

lub platformą  zakupową : openNexus

z dopiskiem  „Oferta - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla części obrębu Dębina gmina Ustka.”

Oferty należy złożyć do dnia:  26 listopada 2018 r.

Osobą upoważnioną do kontaktów jest  Tomasz Pogorzelski – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, tel. 59 84 18 577,  lub

Joanna Góralska – Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii, tel. 59 84 18 530.

W załączeniu:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

Załącznik Nr 1

……………., dnia . ........................

FORMULARZ  OFERTOWY

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Powiat Słupski, ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „usługa polegającą na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej na potrzeby aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie przeliczenia współrzędnych punktów granicznych oraz dostosowaniu ich dokładności położenia punktów względem poziomej osnowy geodezyjnej  zgodnie z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( Dz.U.2011.263.1572 ) w obrębie Dębina gmina Ustka.

- Termin wykonania zamówienia: 20 grudnia 2018r.

- okres gwarancji: 2 lata,

- warunki płatności: przelewem z konta Zamawiającego,

- Forma złożenia oferty

Ofertę na Formularzu ofert należy złożyć w terminie do dnia 26 listopada 2018r. 
do godz. 14 00 w jednej  z wymienionych poniżej form:

- Listownie - na adres: ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk

- osobiście - w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku,

ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, BOI  pokój nr 2

- pocztą elektroniczną na adres e-mail:   geodezja@powiat.slupsk.pl,  z  potwierdzeniem odbioru

- faxem :  59 84 18-597

- platformę zakupową: openNexus

W przypadku osobistej lub listownej formy ofertę cenową należy złożyć w zamkniętych kopertach z napisem:

„Oferta -  Opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla części obrębu Dębina gmina Ustka.”

Nazwa i adres Wykonawcy

- Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa firmy:   ……………………………………………………………………

Adres:  …………………………………………………………………………...

NIP:    …………………………………………………………………………….

Nr  rachunku  bankowego:   …………………………………………………………

V. Oferta.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. za:

- cenę netto  …………………………………………………………………………….zł

- podatek  VAT:  …………………………………………………..………………...………zł

- cenę  brutto ………………………………………………………...……………..……zł

- słownie brutto: ………………………………………………………………………….…zł

Oferty nie odrzucone podlegają ocenie według kryteriów podanych poniżej:

- cena - 100%

Pe = (Cn:Co)*100%

Cn - cena brutto najniższa wśród ofert Co - cena brutto oferenta

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym  a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.