OPIS ROBÓT

dla zadania nr 1 :

„Remont drogi Bierska nr inw. 220/67 w Leśnictwie Odrzykon

Remont drogi Rzeki nr inw 220/68 w leśnictwie Odrzykoń

- PRZEDMIOT ROBÓT

Przedmiotem robót i czynności jest remont drogi leśnej niepublicznej nr inw. 220/67 i 220/68 w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Leśnictwa Odrzykoń, polegający na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej ciągu drogowego utraconej na skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa  w trwałym zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce..

Zgodnie z rozdz. 1 art.3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, drogi leśne są lasem. W związku z  tym położone są na gruncie związanym z gospodarką leśną i nie posiadają odrębnych  numerów ewidencyjnych. W takim przypadku przez pas drogowy należy rozumieć pas terenu,  na którym znajdują się: jezdnia z poboczami tworzące koronę drogi, skarpy wykopów  i nasypów, rowy, ścieki i inne urządzenia odwadniające, zjazdy na szlaki zrywkowe i składnice przyzrębowe oraz pola widoczności na łukach i skrzyżowaniach.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Korona drogi  o szerokości 5,0 – 6,0 m jest wyraźnie wyznaczona i uformowana. W stanie obecnym droga przeznaczona jest do obsługi związanej z gospodarką leśną i ma podstawowe znaczenie dla Inwestora zapewniając komunikację wewnętrzną gospodarczą i minimalne połączenia zewnętrzne.

Występują wyboje, koleiny i rozmycia, spowodowane bieżącą eksploatacją oraz intensywnym spływem wód opadowych z terenu przyległego. Nie występują wysadziny i przełomy, co świadczy  o właściwym odwodnieniu i nośności konstrukcji.  Odwodnienie stanowi rów drogowy otwarty jedno- i lokalnie dwustronny – drożny, lokalnie wymagający oczyszczenia. W otoczeniu drogi występuje intensywny kompleks leśny, drzewostan liściasty i iglasty, powodujący zacienienie drogi utrudniające nasychanie korony drogi .

W ciągu drogi brak jest podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

3. CEL I ZAKRES ROBÓT

Przewidywane roboty budowlane i konserwacyjne mają na celu utrzymanie obiektu, tj. drogi leśnej niepublicznej, w dobrym stanie technicznym i zabezpieczenie przed szybkim zużyciem eksploatacyjnym, potęgowanym przez działanie warunków atmosferycznych. Stanowią element utrzymania warunków komunikacyjnych i eksploatacyjnych oraz zapobieżenia destrukcji istniejącego ciągu drogowego. Charakter tych prac sprowadza się bowiem do oczyszczenia nawierzchni z zalegającego błota, uzupełnienia powstałych ubytków w nawierzchni tłuczniowej poprzez uprzednie wyprofilowanie istniejącej warstwy jezdnej i jej oczyszczenie, a następnie uzupełnienie warstwy nawierzchniowej mieszanką kruszywa kamiennego, utwardzenia wyjazdu ze szlaku zrywkowego kamieniem technicznym, rozebraniem nasypu znajdującego się przy drodze i utrudniającego spływ wód powierzchniowych z drogi oraz utwardzeniu pobocza poprzez ułożeniu płyt drogowych na podsypce piaskowej.

Przewidywane prace mają na celu utrzymanie drogi w należytym stanie poprzez wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych, porządkowych (np. udrożnienie i odkrzaczenie rowów, usuwanie zalegającego gruntu, uzupełnienie ubytków, itp) oraz zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa  i wygody ruchu eksploatacyjnego.

4. OPIS ROBÓT I CZYNNOŚCI.

- oczyszczenie/pogłębienie istniejącego rowu drogowego;

- oczyszczenie istniejącej warstwy jezdnej i wyprofilowanie kolein;

- uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej kruszywem kamiennym;

- ułożenie płyt drogowych na poboczu drogi;

- utwardzenie zjazdu ze szlaku zrywkowego kamieniem technicznym;

- rozebranie nasypu;

dla zadania nr 2

„Remont drogi leśnej nr inw. 220/75 w Leśnictwie Odrzykoń

- PRZEDMIOT ROBÓT

Przedmiotem robót i czynności jest remont drogi leśnej niepublicznej nr inw. 220/75                             w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Leśnictwa Odrzykoń, polegający na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej ciągu drogowego utraconej na skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa  w trwałym zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce.

Zgodnie z rozdz. 1 art.3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, drogi leśne są lasem. W związku z  tym położone są na gruncie związanym z gospodarką leśną i nie posiadają odrębnych  numerów ewidencyjnych. W takim przypadku przez pas drogowy należy rozumieć pas terenu,                   na którym znajdują się: jezdnia z poboczami tworzące koronę drogi, skarpy wykopów  i nasypów, rowy, ścieki i inne urządzenia odwadniające, zjazdy na szlaki zrywkowe i składnice przyzrębowe oraz pola widoczności na łukach i skrzyżowaniach.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Korona drogi  o szerokości 5,0 – 6,0 m jest wyraźnie wyznaczona i uformowana. W stanie obecnym droga przeznaczona jest do obsługi związanej z gospodarką leśną jest też udostępniona do ruchu.

Na drodze występują wysadziny i przełomy (szczególnie w środkowym  odcinku prowadzonym   w znacznym pochyleniu podłużnym), spowodowane bieżącą eksploatacją oraz intensywnym spływem wód opadowych z terenu przyległego. W otoczeniu drogi występuje intensywny kompleks leśny, drzewostan liściasty i iglasty, powodujący zacienienie drogi utrudniające nasychanie korony drogi .

W ciągu drogi brak jest podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

3. CEL I ZAKRES ROBÓT

Przewidywane roboty budowlane i konserwacyjne mają na celu utrzymanie obiektu, tj. drogi leśnej niepublicznej, w dobrym stanie technicznym i zabezpieczenie przed szybkim zużyciem eksploatacyjnym, potęgowanym przez działanie warunków atmosferycznych. Stanowią element utrzymania warunków komunikacyjnych i eksploatacyjnych oraz zapobieżenia destrukcji istniejącego ciągu drogowego. Charakter tych prac sprowadza się bowiem do uzupełnienia powstałych ubytków w nawierzchni bitumicznej poprzez wycięcie i wykorytowanie uszkodzonych fragmentów, a następnie uzupełnienie warstwy podbudowy i odtworzenie warstwy bitumicznej o gr 8 cm.

4. OPIS ROBÓT I CZYNNOŚCI.

- Wycięcie uszkodzonych fragmentów nawierzchni

- oczyszczenie/wykorytowanie uszkodzonych miejsc;

- odtworzenie podbudowy

- wylanie masy asfaltowej o gr 8 cm;

dla zadania nr 3

„Remont drogi leśnej nr inw. 220/82 w Leśnictwie Węglówka

- PRZEDMIOT ROBÓT

Przedmiotem robót i czynności jest remont drogi leśnej niepublicznej nr inw. 220/82                             w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Leśnictwa Węglówka, polegający na uzyskaniu efektu w postaci poprawy bieżącej zdolności użytkowej ciągu drogowego utraconej na skutek upływu czasu, eksploatacji oraz działania czynników atmosferycznych i geologicznych. Teren objęty zakresem robót stanowi własność Skarbu Państwa  w trwałym zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce. Przewidywane roboty remontowe mają charakter bieżących prac konserwacyjnych  w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane i nie podlegają zgłoszeniu.

Zgodnie z rozdz. 1 art.3 ust. 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku, drogi leśne są lasem. W związku z  tym położone są na gruncie związanym z gospodarką leśną i nie posiadają odrębnych  numerów ewidencyjnych. W takim przypadku przez pas drogowy należy rozumieć pas terenu,                   na którym znajdują się: jezdnia z poboczami tworzące koronę drogi, skarpy wykopów  i nasypów, rowy, ścieki i inne urządzenia odwadniające, zjazdy na szlaki zrywkowe i składnice przyzrębowe oraz pola widoczności na łukach i skrzyżowaniach.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Korona drogi  o szerokości 5,0 – 6,0 m jest wyraźnie wyznaczona i uformowana. W stanie obecnym droga przeznaczona jest do obsługi związanej z gospodarką leśną i ma podstawowe znaczenie dla Inwestora zapewniając komunikację wewnętrzną gospodarczą i minimalne połączenia zewnętrzne.

Występują wyboje, koleiny i rozmycia (szczególnie na początkowym odcinku prowadzonym                      w znacznym pochyleniu podłużnym), spowodowane bieżącą eksploatacją oraz intensywnym spływem wód opadowych z terenu przyległego. Nie występują wysadziny i przełomy, co świadczy  o właściwym odwodnieniu i nośności konstrukcji.  Odwodnienie stanowi rów drogowy otwarty jedno- i lokalnie dwustronny – drożny, lokalnie wymagający oczyszczenia. W otoczeniu drogi występuje intensywny kompleks leśny, drzewostan liściasty i iglasty, powodujący zacienienie drogi utrudniające nasychanie korony drogi .

W ciągu drogi brak jest podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.

3. CEL I ZAKRES ROBÓT

Przewidywane roboty budowlane i konserwacyjne mają na celu utrzymanie obiektu, tj. drogi leśnej niepublicznej, w dobrym stanie technicznym i zabezpieczenie przed szybkim zużyciem eksploatacyjnym, potęgowanym przez działanie warunków atmosferycznych. Stanowią element utrzymania warunków komunikacyjnych i eksploatacyjnych oraz zapobieżenia destrukcji istniejącego ciągu drogowego. Charakter tych prac sprowadza się bowiem do uzupełnienia powstałych ubytków w nawierzchni tłuczniowej poprzez uprzednie wyprofilowanie istniejącej warstwy jezdnej i jej oczyszczenie, a następnie uzupełnienie warstwy nawierzchniowej mieszanką kruszywa kamiennego:

- w sposób ciągły na odcinku 0+000 – 0+500

- lokalnie na pozostałym odcinku

Działania te mają charakter odtworzeniowy elementów już istniejących.

Przewidywane prace mają na celu utrzymanie drogi w należytym stanie poprzez wykonywanie drobnych prac remontowych i konserwacyjnych, porządkowych (np. udrożnienie rowów,                              zamontowanie wodopustów, usuwanie zalegającego gruntu, uzupełnienie ubytków, itp) oraz zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa  i wygody ruchu eksploatacyjnego

4. OPIS ROBÓT I CZYNNOŚCI.

- rozbiórka uszkodzonych wodopustów

- oczyszczenie/pogłębienie istniejącego rowu drogowego;

- oczyszczenie przepustów pod koroną drogi i zjazdami

- oczyszczenie istniejącej warstwy jezdnej i wyprofilowanie kolein;

- uzupełnienie ubytków nawierzchni tłuczniowej kruszywem kamiennym;

- zamontowanie wodopustów winylowych;

- wyprofilowanie zjazdów na szlaki zrywkowe;

- wyprofilowanie składnic przyzrębowych;