Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Wykonanie szlabanu na wjeździe do obiektów Komendy Miejskiej Policji w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 39

Zakres robót obejmuje;

- ułożenie rurarzu do szlabanu i czytników kart zbliżeniowych kontroli dostępu  pod

nawierzchnią wjazdu   wraz  z odbudową   nawierzchni

- dostawę i montaż na fundamencie szlabanu elektromechanicznego  typu Nice M7 BAR

lub   równoważnego

- montaż kabli zasilających i sterujących do szlabanu w rurach osłonowych, w listwach

instalacyjnych oraz   na linkach nośnych

- montaż systemu kontroli dostępu z czytnikami dalekiego zasięgu do sterowania szlabanem

wraz z   ułożeniem oprzewodowania   i zaprogramowaniem 150 kart użytkownika

- montaż zestawu wideofonowego  do komunikacji szlaban - dyspozytornia

- podłączenie i uruchomienie urządzeń