Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.4.5.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 5

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Autorefraktometr z keratometrem | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  | - | - |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …………….. miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Autorefraktometr z keratometrem - 3 szt. | Typ ………………………................... Model …………………........................ Producent……………………………… Kraj pochodzenia ………………….….. |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Urządzenie posiadające funkcje: autorefraktometru oraz keratometru. |
|  | Urządzenie z naprowadzaną głowicą na oko pacjenta za pomocą joysticka. Automatyczna detekcja badanego oka. |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą kolorowego ekranu dotykowego LCD. Wielkość ekranu min. 8.5 cali. |
|  | Tryby wykonywania pomiaru: automatyczny oraz ręczny. |
|  | Wbudowana drukarka, umożliwiająca bezpośredni wydruk dokonanych pomiarów. |
|  | Minimalna średnica źrenicy 2,0 mm |
|  | Zakres pomiaru refrakcji sfery od -25 D do +22 D z dokładnością 0,12 D i 0,25 D |
|  | Zakres pomiaru cylindra od -10 D do 10 D z dokładnością 0,12 D i 0,25 D |
|  | Pomiar osi cylindra od 0 – 180 stopni co 1 i 5 stopni |
|  | Możliwość przedstawienia wyniku dla soczewki oddalonej (pomiar od jej tylnej powierzchni) od szczytu rogówki (VD) w odległości 0,00 mm, 12,00 mm, 13,75 mm |
|  | Rozluźnianie akomodacji badanego poprzez zamglenie optotypu |
|  | Funkcja pomiaru oka z soczewką wszczepioną (IOL) |
|  | Pojedynczy pomiar refrakcji realizowany poprzez skanowanie układu optycznego oka wiązka w kształcie okręgu, w obszarze większym niż wielkość kołowa wiązki, fizyczne uśrednienie pojedynczego wyniku w obszarze pomiarowym |
|  | Zakres pomiaru krzywizny rogówki: od 5 mm do 10 mm z krokiem 0,01 mm |
|  | Zakres pomiaru mocy rogówki od 67,5D do 33,75D |
|  | Zakres pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od -10D do +10D |
|  | Pomiar osi astygmatyzmu rogówki od 0 do 180 stopni co 1 i 5 stopni |
|  | Zakres pomiaru rozstawu źrenic PD: od 20 mm do 85 mm z krokiem 0,5 mm |
|  | Wbudowane porty komunikacji urządzenia: USB, RS-232C, LAN RJ-45 |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów…………………………….. |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |